## Slide 1: MATERIAL TEKNIK II
KRISTAL

## Slide 2: KLASIFIKASI MATERI
MATERI
ZAT GAS
ZAT CAIR
ZAT PADAT

## Slide 3: ZAT PADAT
Zat Padat dibagi menjadi dua jenis:
Bentuk kristal (Crystalline)
Bentuk amorfus (Amorphous=Non-Crystalline)

## Slide 4: Apa itu zadat bentuk kristal?
Kristal adalah materi padat yang mempunyai susunan atom, molekul, atau ion secara teratur pada seluruh ruang tiga dimensi .
Jadi kristal dikarakterisasi oleh keteraturan atom atau molekul.

## Slide 5: Contoh Kristal
Kristal Non Metal (Non-Metallic crystals):
Es, Karbon, Diamond, Nacl, KCl, Gula dll.…
Kristal Metal (Metallic Crystals):
Tembaga, Perak, Aluminium, Tungsten, Magnesium dll.…

## Slide 6: Zat Padat bentuk Kristal

## Slide 7: Kristal tunggal
Keteraturan atom didapat dalam seluruh tubuh zat padat

## Slide 8
Polikristal :
Kumpulan kristalit yang membentuk benda padat.
Kristalit :
Kristal tunggal ukuran kecil
Kristal tunggal

## Slide 9: Skema tahapan solidifikasi kristal
“Nuclei” form during solidification, each of which grows into crystals

## Slide 10: Zat Padat bentuk Amorfus
Amorfus adalah zat padat yang atom, molekul, atau ion penyusunnya tidak teratur sehingga tidak terbentuk pola tetap atau struktur kisi (lattice structure).
Materi Amorfus mempunyai keteraturan hanya beberapa atom atau molekul.

## Slide 11
Contoh Amorfus:
Silikon amorfus, plastik, dan flexiglas.
Silikon amorfus dapat digunakan untuk sel surya dan transistor lapisan tipis.

## Slide 12
Contoh:
Amorfus (Non-crystalline)

## Slide 13: Apa sifat kristal?
Kristal mempunyai titik leleh tinggi
Kristal mempunyai keteraturan posisi atom yang panjang.
Kristal merupakan anisotropic
(Sifat kristal berubah tergantung arah orientasi kristal)
Beberapa kristal memberikan piezoelectric effect & Ferroelectric effect dll.

## Slide 14: Kristal
Material kristal: material yang atom-atomnya tersusun membentuk array 3d dan berulang secara periodik.
- Semua metal, kebanyakan keramik, beberapa polimer
Material non kristal: material yang atom-atomnya tidak tersusun secara periodik. Dinamakan juga material Amorphous
Sifat beberapa material padat berhubungan langsung dengan struktur kristalnya.

## Slide 15: Sel Satuan (Unit Cell)
Pada kristal, atom dimodelkan berbentuk bola padat dan setiap bola akan menyinggung bola terdekat
Sel satuan: kesatuan kecil atom yang berulang

## Slide 16: Sistem Kristal
Dilihat dari geometri sel satuan, kristal mempunyai 7 kombinasi geometri yang berbeda.

## Slide 17: Apa itu kisi kristal ( crystal lattice)?
Susunan periodik titik-titik di dalam kristal
α
a
b
C
B
E
D
O
A
y
x
Apa itu kisi ( lattice)?
Bentuk geometri matematis suatu kristal dengan mengganti posisi atom dengan titik
kisi kristal 2 dimensi

## Slide 18
kisi kristal 3 dimensi

## Slide 19: Vektor kisi translasi– 2D
Vektor kisi translasi ;
R = l a + m b
a dan b adalah vektor basis kisi, sedangkan l dan m adalah bilangan bulat yang besarnya tergantung kisi.
Vektor R di titik A dan C simetri translasi karena ekuivalen.
Pemilihan vektor basis tidak khusus bisa saja vektor translasi menjadi vektor basis

## Slide 20
Untuk 3 dimensi
R = la + mb +nc
Disini a, b and c vektor basis arah sb.X, sb.Y, dan sb.Z. l,m,n adalah bilangan bulat.
Sb.X
Sb.Z
Sb.Y

## Slide 21: Basis
Basis : sekumpulan atom atau molekul indentik dalam komposisi atau sekumpulan atom yang menggambarkan struktur kristal.

## Slide 22: Struktur kristal
Struktur kristal dapat diperoleh dengan menempelkan atom atau sekolompok atom (basis) ke titik kisi.
Crystal lattice + basis = Crystal structure

## Slide 23: Sel Satuan (Unit Cell)
Komponen terkecil dari kristal yang apabila dirangkai secara translasi membentuk kristal secara keseluruhan.
Pemilihan sel satuan tidak khas.
Mempunyai luasan (2D) atau volume (3D) terkecil

## Slide 24
S’
S’
a
S
S
2D-Crystal
b
Luasan S=S’ = axb =ax(a+b)=axa+axb

## Slide 25: Contoh: 2D Unit Cell (NaCl)
Na
Cl

## Slide 26: Contoh unit cel dari Cl

## Slide 27: Contoh: unit cell dari Na

## Slide 28: Dalam 2D merupakan unit cell tapi 3D bukan unit cell

## Slide 29
Sel satuan ditentukan secara khas oleh 6 konstanta kisi: a, b, c, α, β and γ. Enam parameters ini disebut lattice parameters.

## Slide 30: Sel satuan primitif (Primitive cell)
Sel satuan yang hanya mempunyai satu titik kisi.
Kebanyakan sel satuan dari kisi kristal terdiri dari 2 atau lebih titik kisi, jadi tidak harus setiap sel satuan primitif.
Sel satuan non primitif (non Primitive cell)
Sel satuan yang mempunyai lebih satu titik kisi.

## Slide 32: Sistem Kristal
Kita tahu bahwa kisi ruang tiga dimensi dibentuk dari pengulangan tiga vektor translasi non-coplanar a, b, c. Berdasarkan parameter kisi kita mempunyai 7 sistem kristal populer.
Bravais memperlihatkan bahwa titik identik pada 7 sistem kristal dapat di atur secara spasi membentuk 14 jenis pola regular yang dikenal dengan Kisi Bravais

## Slide 33: Sistem kristal
Crystal system | Unit vector | Angles
Cubic | a= b=c | α =β =γ=90
Tetragonal | a = b≠ c | α =β =γ=90
Orthorhombic | a ≠ b ≠ c | α =β =γ=90
Monoclinic | a ≠ b ≠ c | α =β =90 ≠γ
Triclinic | a ≠ b ≠ c | α ≠ β ≠γ ≠90
Trigonal | a= b=c | α =β =γ≠90
Hexagonal | a= b ≠ c | α =β=90 γ=120

## Slide 34: 14 Bravais lattices
S.No | Crystal Type | Bravais lattices | Symbol
1 | Cubic | Simple | P
2 |  | Body centred | I
3 |  | Face centred | F
4 | Tetragonal | Simple | P
5 |  | Body centred | I
6 | Orthorhombic | Simple | P
7 |  | Base centred | C

## Slide 35
8 |  | Body centred | I
9 |  | Face centred | F
10 | Monoclinic | Simple | P
11 |  | Base centred | C
12 | Triclinic | Simple | P
13 | Trigonal | Simple | P
14 | Hexgonal | Simple | P

## Slide 37: Three Cubic Lattices
a1
a3
a2
a1= a2 =a3
a1  a2  a3
1. Simple Cubic (SC)
Add one atom at the center of the cubic
2. Body-Centered Cubic (BCC)
Add one atom at the center of each face
3. Face-Centered Cubic (FCC)
Conventional Cell= Primitive Cell
Conventional Cell  Primitive Cell

## Slide 38: Bilangan Koordinasi(coordination Number=CN )
Coordination Number (CN) : Jumlah tetangga terdekat dari kisi Bravais
Karena kisi Bravasis periodik maka semua titik-titik mempunyai jumlah bilangan koordinasi yang sama.

## Slide 39: Faktor Kemasan Atom (Atomic Packing Factor=APF)
APF didefinisikan sebagai volume atom yang mengisi sel satuan dibagi oleh volume sel satuan.

## Slide 40: Kubus sederhana (Simple Cubic =SC)
a
b
c
Kemasan optimum

## Slide 41: Atomic Packing Factor of SC

## Slide 42: Karakteristik Kubus sederhana
Volume sel satuan=a.(bxc)=a3
Volume sel primitif= a.(bxc)=a3
Bilangan koordinasi=6
Jumlah atom tiap sel satuan=(1/8)x8=1
Jarak tetangga terdekat=a
Jejari bola atom=(1/2)a
APF=(2/6)π
Rapat atom=1/ a3

## Slide 44: Kubus Pusat Badan )Body Centered Cubic=BCC)
BCC mempunyai dua titik kisi sehingga BCC merupakan sel a non-primitive.
BCC mempunyai 8 bilangan koordinasi. Tiap atom pada arah diagonal bidang saling bersentuhan.
Metal (Fe, Li, Na.. etc), termasuk alkali mempunyai struktur BCC

## Slide 45: Atomic Packing Factor of BCC
2
(0,433a)

## Slide 46
Vektor translasi primitif BCC
I)

## Slide 47
  Vektor translasi primitif kisi kubus:
  simple cubic
  face-centered cubic
  body-centered cubic

## Slide 48: Face Centered Cubic (FCC)
Ada atom pojok dan atom pusat muka.
Bilangan koordinasi sejumlah 12
Face centered cubic mempunyai 4 atom jadi merupakan sel non primitive.
Kristal metals (Cu, Ni, Pb ..etc) berstruktur FCC.

## Slide 50
Face Centered Cubic (FCC)

## Slide 51: Atomic Packing Factor of FCC
FCC
0.74
4
(0,3535a)

## Slide 53
Sel primitif FCC merupakan jenis Kisi Bravais apa?

## Slide 54: HEXAGONAL SYSTEM
A crystal system in which three equal coplanar axes intersect at an angle of 60, and a perpendicular to the others, is of a different length.

## Slide 55: Hexagonal Close Packing (hcp)

## Slide 56: TRICLINIC & MONOCLINIC CRYSTAL SYSTEM
Triclinic minerals are the least symmetrical. Their three axes are all different lengths and none of them are perpendicular to each other. These minerals are the most difficult to recognize.
Monoclinic (Simple) a = g = 90o, ß ¹ 90o
a ¹ b ¹c
Triclinic (Simple) a ¹ ß ¹ g ¹ 90
oa ¹ b ¹ c
Monoclinic (Base Centered) a = g = 90o, ß ¹ 90o
a ¹ b ¹ c,

## Slide 57: ORTHORHOMBIC SYSTEM
Orthorhombic (Simple) a = ß = g = 90o
a ¹ b ¹ c
Orthorhombic (Base-centred) a = ß = g = 90o
a ¹ b ¹ c
Orthorhombic (BC) a = ß = g = 90o
a ¹ b ¹ c
Orthorhombic (FC) a = ß = g = 90o
a ¹ b ¹ c

## Slide 58: TETRAGONAL SYSTEM
Tetragonal (P) a = ß = g = 90o
a = b ¹ c
Tetragonal (BC) a = ß = g = 90o
a = b ¹ c

## Slide 59: Rhombohedral (R) or Trigonal
Rhombohedral (R) or Trigonal (S) a = b = c, a = ß = g ¹ 90o

## Slide 60: Diamond Structure
C, Si, Ge, a-Sn
Add 4 atoms to a FCC
Tetrahedral bond arrangement
Each atom has 4 nearest neighbors and
12 next nearest neighbors

## Slide 61
Kittel, pg. 23
Notice: hcp vs. fcc in same column
Crystal Structures of Elements