## Slide 1
PERHITUNGAN BALOK
DENGAN BEBAN MERATA DAN TERPUSAT

## Slide 2
Penyelesaian |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Dimensi Balok |  |  |  |  |  |  |  |  | 
h = | (1/8 s.d 1/16) L |  |  |  |  | b = | ( 1/2 s.d 2/3 ) h |  | 
h = | 1/10 x 4,00 | =˜ 0,45 m | =˜ 0,40 m |  |  | b = | ½ x 0,40 | = 0,20 m | 
h = | 400 | mm | mm |  |  | b = | 200 | mm | 
berat sendiri balok = |  | b x h x Bj beton | b x h x Bj beton |  |  |  |  |  | 
Wbs balok = 0,2x0,40 |  | 216 | X 2400= 192 |  | kg/m' |  |  |  | 
 |  | 0,216 | 0,192 |  | ton/m' |  |  |  | 
2. Pembebanan Balok ( Wu ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wu = | 1,2 Wd + 1,6 Wl |  |  |  |  | Wu = | 20 | KN/m
 | Pu = | 1,6 Pl |  |  |  |  | Pu = | 6,4 | KN
Tidak perlu dihitung
Krn disoal sdh disebutkan wd nya
sdh termasuk berat sendiri balok
10 KN/m
5 KN/m
4 KN

## Slide 3
3. Reaksi Tumpuan |  |  |  | 
 | Ra=Rb | Karena simetris |  | 
 | Ra = (0,5xwu.L) + 0,5 Pu |  |  | 
 | Ra = | 43,2 | KN | 
 | Mt = 1/12.wu.L^2 + 1/8 Pu.L |  |  | 
 | Mt = | 29,87 | KN.m | 
 | Mlap= Ra.2 – (0,5.wu.2^2) - Mt |  |  | 
 | = 16,53 | kN.m |  | 
Wu = | 20 | KN/m
Pu = | 6,4 | KN
4. Mencari Momen :
a. M tumpuan=Mprimer
Wu = 20 KN/m
Pu=6,4KN
Beban terpusat ditengah
beban merata penuh
Mt
Mt
b. M lapangan max
43,2
3,2
3,2
43,2
2,00 m

## Slide 4
5. Diambil M yg terbesar antara tumpuan dan lapangan |  |  |  |  |  |  |  | 
 | M terbesar = Mt = 29,87 kN.m |  |  |  |  |  |  | 
 | M max = | 29,87 | kN.m |  |  |  |  | 
 | atau | 29,87E+03 | N.m |  |  | 1 kg = | 10 | N
 | atau | 2,987E+07 | N.mm |  |  |  |  | 
Harusnya dihitung sendiri sendiri.
Mt dihitung tulangannya
Mlap jg dihitung tulangannya
Untuk amannya memang diambil yg terbesar
Tapi kalau untuk efisiennya harus sendiri2

## Slide 6
ANALISA PENULANGAN BALOK |  |  | 
Data : |  |  | 
h = | 400 | mm | 
b = | 200 | mm | 
d' = | 50 | mm | 
d = h-d'= | 350 | mm | 
Ф= | 0,8 |  | 
fc = | 35 | MPa | 
fy= | 250 | Mpa | 
ρmin = | 0,0056 |  | 
ρmax= | 0,0342 |  | 
p = | 25 | mm (selimut beton) | 
Ф sengkang= | 8 | mm | 
s= ( b - (2p+2 Фskg + n.ФTP))/(n-1) |  | 
Syarat : | ρmin < ρ < ρ max | 
ρmin < | ρ | < ρmax
0,0056 | 0,00626 | 0,0342
Momen Maximum =
2,987E+07 | N.mm

## Slide 8: Sekian dan terima kasih
Semoga lebih bisa memahami.
Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu dicari dan dipahami.
Hargailah ilmu yang diberikan karena akan bermanfaat dikemudian hari.