## Slide 1
Sub Pokok Bahasan :
  Diagram Interaksi Kolom
  Tulangan Lateral

## Slide 2
Pada umumnya selain beban aksial tekan, kolom pada saat
yang bersamaan juga memikul momen lentur
Ketika sebuah elemen kolom diberi beban aksial, P, dan momen lentur, M, maka biasanya dapat diekivalenkan dengan beban P yang bekerja pada eksentrisitas, e = M/P
Eksentrisitas, e, merepresentasikan jarak dari titik berat plastis penampang ke lokasi beban bekerja.
Titik berat plastis dapat diperoleh dengan menentukan lokasi gaya resultan yang dihasilkan oleh tulangan baja dan beton yang keduanya mengalami tegangan tekan sebesar fy dan 0,85f /c.

## Slide 3
ey
Pnx
Mnx
x
y
b
h
e
x
Pny
Mny
x
y
b
h
Lentur Dalam Arah X
Lentur Dalam ArahY

## Slide 4
Kolom dengan beban eksentris sudah dipelajari dalam bahasan sebelumnya.
Apabila Pn bekerja pada sumbu y dengan eksentrisitas sebesar ey (Gambar a), akan menghasilkan momen terhadap sumbu x, yang besarnya adalah Mnx = Pney.
Atau Pn dapat pula bekerja pada sumbu x dengan eksentrisitas ex (Gambar b), yang menghasilkan momen Mny = Pnex.
Namun beban Pn dapat juga bekerja pada suatu titik yang berjarak ey terhadap
sumbu x, dan berjarak ex terhadap sumbu y (Gambar c)
Pada kasus yang terakhir ini, akan timbul beban kombinasi antara Pn, Mnx = Pney dan Mny = Pnex. Kolom pada kondisi ini dikatakan mengalami lentur dua arah (biaxial bending).

## Slide 5
Asumsi Desain dan Faktor Reduksi Kekuatan
Regangan pada beton dan baja dianggap proporsional terhadap jarak ke sumbu netral
Kesetimbangan gaya dan kompatibilitas regangan harus dipenuhi
Regangan tekan maksimum pada beton dibatasi sebesar 0,003
Kekuatan beton di daerah tarik dapat diabaikan
Tegangan pada tulangan baja adalah fs = Es < fy
Blok tegangan beton dianggap berbentuk persegi sebesar 0,85f /
c
yang terdistribusi merata dari serat tekan terluar hingga setinggi a
= 1c. Dengan c adalah jarak dari serat tekan terluar ke sumbu
c
netral penampang. Nilai 1 adalah 0,85, jika f / < 30 MPa. Nilai 
1
akan berkurang 0,05 setiap kenaikan 7 MPa, namun tidak boleh diambil kurang dari 0,65.

## Slide 6
Faktor reduksi kekuatan, ,

## Slide 7: Penampang Kolom Dengan Keruntuhan Seimbang
Kondisi seimbang terjadi pada penampang kolom, ketika beban Pb bekerja pada penampang, yang akan menghasilkan regangan sebesar 0,003 pada serat tekan beton, dan pada saat yang bersamaan tulangan baja mengalami luluh, atau regangannya mencapai y = fy/Es.
Apabila beban eksentris yang bekerja lebih besar daripada Pb, maka kolom akan mengalami keruntuhan tekan
Sedangkan apabila beban eksentris yang bekerja lebih kecil daripada Pb, kolom akan mengalami keruntuhan tarik

## Slide 8
d
cb 
600
600  f y
y
600
ab  1cb  600  f 1d
H = 0
Dengan :
Pb – Cc – Cs + T = 0
c c b
C = 0,85f / a b
T = A f
s y
Cs
= As/(fs/ − 0,85f /c)
Penampang Kolom Dengan Keruntuhan Seimbang
cb

  f y



 cb  d / 
f s  600

## Slide 9
Sehingga persamaan kesetimbangan gaya dalam arah horizontal dapat ditulis
kembali menjadi berbentuk
Pb = 0,85f /cabb + As/(fs/ − 0,85f /c) − Asfy
dengan mengambil jumlahan momen terhadap pusat berat plastis.
/
//
2
s
b b
d  C d  d  d //  Td //


 
 a
P  e  Cc  d  
//
//
/
/ /
/ //
2
c
s y
d  d  d  As f yd
A f  0,85 f 
b
b b
P  e  M



 a 
 0,85 fc abb d   d 
b
 Mb
b
P
e

## Slide 10
Contoh 6
Tentukan gaya tekan pada kondisi seimbang, Pb, serta tentukan pula besar eksentrisitas dan momen pada kondisi seimbang, eb dan Mb untuk penampang kolom berikut. Gunakan f / = 27,5 MPa dan f = 400 MPa.
c y

## Slide 11: 1. Hitung nilai y
Hitung cb dan ab
Periksa keluluhan tul tekan
Hitung Cc, Cs dan T
Hitung Pb dan Mb
Hitung eb
Hitung Pb dan Mb

## Slide 12
Penampang Kolom Dengan Beban Eksentris
H = 0 | Pn – Cc – Cs + T = 0 | 
Dengan : |  | 
Cc Cs | = 0,85f /cab = As/(fs/ − 0,85f /c) | (jika tulangan tekan luluh, fs/ = fy)
T | = Asfs | (jika tulangan tarik luluh, fs = fy)

## Slide 13
Ambil momen terhadap As :
/
d  d  0
/
2 

 a 
s
Pn e  Cc  d    C





 
/
C d  d 
 1   a 
 d  
2
/
C
e
P
s
c
n
Ambil momen terhadap Cc :
2 2 2
  0

/

 
    
d
 a / 
 a   a 
d    T  d    C 


Pn e
s
a
s
 d 
a
T d  a  C 
n
P 
2
2
2
e /
 d / 
Apabila As = As/ dan fs = fs/ = fy, maka :

2 2
2
/
e
s y s y
h  a
n
P 

 d  e 
a
A f d  d /  A f d  d / 
/
y
f d  d 
a
Pn e  h 
As  As /  2 2

## Slide 14: Keruntuhan Tarik
Apabila penampang kolom diberi beban tekan eksentris dengan eksentrisitas yang besar, maka akan terjadi keruntuhan tarik.
Kolom akan mengalami keruntuhan akibat luluhnya tulangan baja dan hancurnya beton pada saat regangan tulangan baja melampaui y (= fy/Es).
Dalam kasus ini kuat tekan nominal penampang, Pn, akan lebih kecil dari Pb, atau eksentrisitas, e = Mn/Pn lebih besar dari eksentrisitas pada kondisi seimbang, eb.

## Slide 15
Prosedur Analisis Keruntuhan Tarik

## Slide 16
Prosedur Analisis Keruntuhan Tarik

## Slide 17
Contoh 7
Tentukan kuat tekan nominal, Pn, untuk penampang pada Contoh 6, jika e = 500 mm.

## Slide 18: 1. Cek e > eb ?
persamaan kesetimbangan Pn = Cc + Cs − T
Hitung Pn dari persamaan :
Samakan Pn langkah 2 dan 3
Selesaikan untuk a.
Hitung Pn, hitung Mn
Periksa apakah tul sudah luluh?
Hitung Pb dan Mb


 
 
/

2
C d  d 
e /
P  1   a 
s
Cc  d 
n

## Slide 19: Keruntuhan Tekan
Apabila gaya tekan, Pn, melebihi gaya tekan dalam kondisi seimbang, Pb, atau apabila eksentrisitas, e = Mn/Pn, lebih kecil daripada eksentrisitas pada kondisi seimbang, eb. Maka penampang kolom akan mengalami keruntuhan tekan.
Pada kasus ini regangan pada beton akan mencapai 0,003, sedangkan regangan pada tulangan baja tarik akan kurang dari y.
Sebagian besar penampang beton akan berada dalam
keadaan tekan.
Sumbu netral akan bergerak ke atas mendekati tulangan tarik, menambah luas daerah tekan beton, sehingga jarak sumbu netral dari serat tekan beton akan melebihi jaraknya pada kondisi seimbang (c > cb).

## Slide 20
Prosedur Analisis Keruntuhan Tekan

## Slide 21
Prosedur Analisis Keruntuhan Tekan

## Slide 22
Contoh 8
Tentukan kuat tekan nominal, Pn, untuk penampang pada Contoh 6, jika e
= 250 mm.

## Slide 23: 1. Cek e < eb ?
persamaan kesetimbangan Pn = Cc + Cs − T
Hitung Pn dari persamaan
Ambil asumsi untuk nilai c
Selesaikan untuk a.
Hitung Pn, hitung Mn
Periksa apakah tul sudah luluh?
Hitung Pb dan Mb


 
 
/

2
C d  d 
e /
P  1   a 
s
Cc  d 
n

## Slide 24: Selain cara di atas, untuk menentukan kuat nominal tekan untuk penampang kolom yang mengalami keruntuhan tekan adalah dengan menggunakan persamaan Whitney sebagai berikut :
  0,5
d  d /
d 2
3he  1,18
bhf /
As / f y
e
Pn  c 
Whitney memberikan rumus pendekatan guna menentukan nilai Pn untuk penampang kolom lingkaran yang mengalami kondisi keruntuhan tekan :







1

2 1,18
s
st
c
n

D
 3e
A fy
 0,8h  0,67Ds 
9,6he
Ag f /
P 

## Slide 25
Contoh 12.5
Tentukan kuat tekan nominal, Pn, untuk penampang pada Contoh 12.4, dengan menggunakan persamaan Whitney.
Dengan :
Ag h Ds
adalah luas penampang kolom lingkaran
adalah diameter penampang
adalah diameter susunan tulangan memanjang yang diukur hingga pusat lingkaran
adalah luas total tulangan memanjang eksentrisitas terhadap pusat berat plastis
Ast e

## Slide 26
Diagram Interaksi
Diagram interaksi dapat dibuat dengan membuat kurva yang memberikan hubungan antara Pn dan Mn untuk berbagai nilai eksentrisitas, mulai dari e = 0 (aksial murni, Mn = 0) hingga e = ∞ (lentur murni, Pn = 0).

## Slide 27
Dari contoh sebelumnya, diperoleh hasil :
Contoh | e (mm) | Pn (kN) | Mn (kNm)
12.2 | 375,54 | 1961,92 | 736,79
12.3 | 500 | 1.404,86 | 702,43
12.4 | 250 | 2.652,03 | 663,01

## Slide 28
Sedangkan untuk e = ∞ atau kasus lentur murni (Pn = 0), lakukan analisis untuk menentukan Mn seperti halnya penampang balok, dengan mengabaikan tulangan tekan.
 129,08 mm
0,85 27,5 350
4  660  400
0,85 f / b
a  
c
As f y
2



 129,08   444.005.760 kN  m




 a    
As f y  d 2  4 660 400  485
M 
n
Untuk e = 0 atau kasus aksial murni (Mn = 0) maka nilai Pn untuk kolom dengan
sengkang persegi adalah :
Pn
= 0,8Po = 0,8[0,85f /cAg + Ast(fy – 0,85f /c)]
= 0,8[0,85(27,5)(350)(550) + 8(660)(400 – 0,85(27,5)]
= 0,8(6.488.268) = 5.190.614 N = 5.190,6 kN

## Slide 29
Dengan menambahkan beberapa nilai eksentrisitas lainnya, maka nilai e, Pn, Mn
dapat ditampilkan pada Tabel berikut :
e | a |  | Pn | Mn | Pn | Mn | Keterangan
0 | - | 0.65 | 6488.27 | 0 | 4217.37 | 0.00 | Po
55 | 429.32 | 0.65 | 5190.61 | 285.48 | 3373.89 | 185.56 | 0,8Po
100 | 413.65 | 0.65 | 4383.86 | 438.39 | 2849.51 | 284.95 | Tekan
150 | 354.77 | 0.65 | 3640.13 | 546.02 | 2366.08 | 354.91 | Tekan
250 | 287.30 | 0.65 | 2652.03 | 663.01 | 1723.82 | 430.96 | Tekan
300 | 267.54 | 0.65 | 2326.22 | 697.87 | 1512.04 | 453.61 | Tekan
350 | 253.30 | 0.65 | 2071.81 | 725.13 | 1346.68 | 471.34 | Tekan
375.54 | 247.35 | 0.65 | 1961.92 | 736.79 | 1275.25 | 478.91 | Seimbang
500 | 179.26 | 0.81 | 1404.86 | 702.43 | 1137.94 | 568.97 | Transisi
750 | 127.55 | 0.9 | 823.70 | 617.77 | 741.33 | 556.00 | Tarik
1000 | 110.14 | 0.9 | 572.75 | 572.75 | 515.47 | 515.47 | Tarik
1250 | 101.70 | 0.9 | 437.78 | 547.23 | 394.00 | 492.50 | Tarik
2000 | 91.36 | 0.9 | 255.84 | 511.69 | 230.26 | 460.52 | Tarik
∞ | 129.08 | 0.9 | 0.00 | 444.01 | 0.00 | 399.61 | Lentur Murni

## Slide 31
Sub Pokok Bahasan :
  Kolom Yang Dibebani Momen Biaksial

## Slide 32
ey
Pnx
Mnx
x
y
b
h
e
x
Pny
Mny
x
y
b
h
Lentur Dalam Arah X
Lentur Dalam ArahY

## Slide 34
Metode Analisis Kolom Dengan Beban Biaksial
Metode Resiprokal Bresler
1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Pn | Pnx |  | Pny |  | P0 | 
dengan :
Pn
Pnx
adalah beban tekan nominal kolom pada saat lentur dua arah terjadi adalah beban tekan nominal yang bekerja dengan eksentrisitas ey, dengan ex = 0
adalah beban tekan nominal yang bekerja dengan eksentrisitas ex, dengan ey = 0
adalah beban tekan aksial murni dengan ex = ey = 0
Pny
P0
Persamaan Bresler ini berlaku apabila nilai Pn sama dengan atau lebih besar daripada 0,10P0. Persamaan ini tidak berlaku apabila beban aksial yang bekerja adalah berupan beban aksial tarik

## Slide 35
Metode Analisis Kolom Dengan Beban Biaksial
Metode Kontur Beban PCA
0 x
0 y
M ny
M
M nx
M
  1

0 y
 
0x 

Mny
M
Mnx  1   
M
M ny  M nx
M M
0 y 0 x
  1

0x

0 y 
 
M
Mny  1   
M
Mnx
Jika
Jika
Untuk keperluan desain, nilai  dapat diambil sebesar 0,65.

## Slide 36: Contoh 9
Suatu penampang kolom persegi dengan ukuran 400 × 600 mm, dan tulangan memanjang terdiri dari 8D32 yang terdistribusi merata pada keliling penampang. Tentukan besarnya beban tekan rencana Pn yang dapat bekerja pada eksentrisitas ex = 200 mm dan ey =
300 mm. Gunakan mutu beton f / = 35
c
MPa dan fy = 400 MPa. Lakukan analisis
dengan metode Resiprokal Bresler.
Contoh 10
Ulangi kembali Contoh 8.15 namun lakukan analisis
dengan metode kontur beban PCA.

## Slide 37
3
2
3
2
Mu3, Pu e2=Mu3/Pu
Bandingkan eb2 dan e2
Dapatkan Pn3
Mu2, Pu e3=Mu2/Pu Bandingkan eb3
dan e3
Dapatkan Pn2
b
h
h
As’
As
As’
eb3
As
eb2
P  P P P
n n3 n 2 0
Prosedur Cek Biaksial Bending
b
Dapatkan Po dari slide 13
1 1 1 1
Output Etabs : Pu, Mu3,
Mu2
bandingkan