## Slide 1: PENGELOLAAN DRAINASE SECARA TERPADU

## Slide 2: Tahapan
  Menentukan Daerah Tangkapan Air (DTA) lokasi studi.
  Menganalisa data curah hujan mulai tahun 1995-2014 (20 tahun).
  Menghitung curah hujan rerata daerah dengan metode poligon Thiessen.
  Menghitung curah hujan rancangan metode Log Pearson Type III.
  Menghitung intensitas curah hujan dengan rumus Mononobe.
  Menentukan jumlah tahun kala ulang kejadian banjir historis.
  Menghitung debit air hujan menggunakan rumus rasional yang telah dimodifikasi.
  Menghitungdebit air kotor atau buangan penduduk.
  Menghitung debit total atau debit banjir rencana.
  Menghitung kapasitas saluran eksisting.
  Membandingkan kapasitas saluran eksisting dengan debit banjir rencana

## Slide 3: Lanjutan
Membuat usulan rencana penanganan terpadu sesuai kondisi masing-masing DTA.
Membuat pola operasi pintu airDTA.
Merencanakan kolam tampungan drainase dan pola operasinya.
Merencanakan saluran tersier baru.
Mengevaluasi pompa banjir eksisting dan merencanakan pompa banjir baru beserta pola operasinya.
Menghitung kemampuan Afvoer Sidokare dalam menerima tambahanvolume banjir dari lokasi studi.
Menghitung reduksi banjir setelah dilakukan penanganan secara terpadu.
Menghitung perkiraan biaya untuk penanganan terpadu

## Slide 4
  Perhitungan curah hujan rerata daerah dengan metode poligon Thiessendiperlukan untuk mengetahui pengaruh stasiun hujan tertentu,terhadap luasan daerah yang dipengaruhinya. Persamaannya sebagai berikut:
dengan:P̅= Hujan rerata daerah (mm)P1, P2, ..., Pn= Hujan pada stasiun 1, 2, ....., n (mm)A1, A2, ..., An= Luas daerah yang mewakili stasiun 1, 2, ...., n

## Slide 5: Curah Hujan Metode Log Pearson
  Curah Hujan Rancangan Metode Log Pearson Type IIICurah hujan rancangan metode Log Pearson Tipe III dapat digunakan pada semua sebaran data tanpa harus memenuhi syarat koefisien kepencengan (skewness) dan koefisien kepuncakan (kurtosis).Persamaannya sebagai berikut: logX=logX̅+ G . Sd(2)

## Slide 6
dengan: log X= Nilai logaritma dari curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu log X̅= Rata-rata logaritma dari hujan rata-rata maksimum daerah G=Merupakan konstanta yang didapatkan dari tabel Log Pearson Type III dari hubungan antara Cs dan periode ulang (T).

## Slide 7
dengan:
log X = Nilai logaritma dari curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentulog
X ̅= Rata-rata logaritma dari hujan rata-rata maksimum daerah
G = Merupakan konstanta yang didapatkan dari tabel Log Pearson Type IIIdari hubungan antaraCsdan periode ulang (T)
Sd = Simpangan baku

## Slide 8
Intensitas hujan di kawasan perkotaan dapat dihitung dengan rumus Mononobe, sebagai berikut (Suhardjono, 2015):
dengan:
I = intensitas hujan selama waktu konsentrasi (mm/jam)
R24= curah hujan maksimum harian dalam 24 jam (mm/jam) dengan kala ulang tertentu
Tc= waktu konsentrasi (jam)
2/3= konstanta
Intensitas curah hujan

## Slide 9: Jumlah Tahun Kala Ulang
Perkiraan jumlah tahun rancangan didasarkan pada volume banjir yang terjadi, dibagi dengan lama genangan yang terjadi. Tahapan analisa penentuan kala ulang banjir historis, sebagai berikut: 1

## Slide 10
Menganalisa volume genangan sampai dengan elevasi banjir tertinggi.
Menganalisa luas lahan yang tergenang dan tidak tergenang.
Menghitung volume air yang ter-tampung.
Menghitung kapasitas saluran drainase eksisting.
Mengetahui volume air yang meluap/ melimpas.
Mengubah besarnya volume air menjadi debit banjir historis.
Menentukan kala ulang banjir historis berdasarkan analisa intensitas hujan.

## Slide 11
Debit akibat hujan untuk drainase perkotaan biasanya dihitung menggunakan rumus Rasional. Di bawah ini rumus Rasional modifikasi (Suhardjono, 2015):
Q = 0,278 . Cs . C . I . A | (4)
dengan:Q | = | debit banjir rancangan (m3/dt)
C | = | koefisien limpasan
I | = | intensitas hujan pada durasi yang sama dengan waktu konsentrasi dan pada periode ulang hujan tertentu (mm/jam)

## Slide 12
A = luas daerah pengaliran (km2) Cs = koefisien hambatan akibat tampungan 0,278 = faktor konversi (agar satuan menjadi m3/dt)