## Slide 1
Ketentuan Umum Jalan Rel

## Slide 2: OUTPUT :
Mahasiswa dapat menjelaskan persyaratan umum dalam desain jalan rel
Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa pengertian kecepatan kereta api terkait perencanaan desain jalan rel
Mahasiswa dapat menghitung daya angkut lintas

## Slide 3: PENGERTIAN KECEPATAN
Dalam kaitannya dengan perencanaan dan operasional kereta api, maka terdapat beberapa definisi kecepatan sesuai dengan fungsinya,
1. Kecepatan rencana
Kecepatan yang digunakan untuk merencanakan konstruksi
jalan rel
Untuk perencanaan struktur jalan rel
𝑽𝒓𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 = 𝟏, 𝟐𝟓 𝑽𝒎𝒂𝒌𝒔
Untuk perencanaan jari-jari leengkung lingkaran dan lengkung peralihan
𝑽𝒓𝒆𝒏𝒄𝒂𝒏𝒂 = 𝑽𝒎𝒂𝒌𝒔

## Slide 4
2. Kecepatan maksimum
Kecepatan tertinggi yang diinginkan untuk operasional suatu rangkaian kereta pada lintas tertentu. Umumnya digunakan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi karena gangguan diperjalanan
3. Kecepatan operasi
Kecepatan rata-rata kereta api pada petak jalan tertentu, sangat dipengaruhi oleh kondisi komponen struktur jalan rel serta kendaraan yang beroperasi.
4. Kecepatan komersil
Kecepatan rata-rata kereta api sebagai hasil pembagian jarak tempuh dengan waktu tempuh  dijual ke konsumen.

## Slide 5: DAYA ANGKUT LINTAS
Merupakan jumlah angkutan anggapan yang melewati
suatu lintas dalam jangka waktu satu tahun.
Daya angkut mencerminkan jenis serta jumlah beban total dan kecepatan kereta yang melewati lintas yang bersangkutan (satuan ton/tahun)
Daya angkut sangat dibutuhkan dalam perencanaan perawatan suatu jalan rel

## Slide 6: RUANG BEBAS DAN RUANG BANGUN
Pergerakan kereta api (lokomotif dan gerbong) dalam suatu lintasan baik lurus maupun lengkung harus terhindar dari halangan baik berupa alam (pohon dll) maupun buatan (rangka, bangunan lainnya)
Atau sebaliknya ….. , tidak boleh ada bagian dari jalan rel (lokomotif, kereta dan gerbong) yang keluar dari ruang tersebut.
Oleh karena itu perlu diperhatian Ruang bebas dan ruang
bangun jalan rel

## Slide 7: Rumus daya angkut lintas :
𝑻 = 𝟑𝟔𝟎 × 𝑺 × 𝑻𝑬
𝑻𝑬 = 𝑻𝒑 + 𝑲𝒃 × 𝑻𝒃 + 𝑲𝟏 × 𝑻𝟏

## Slide 8: Ruang bebas
RUANG BEBAS DAN RUANG BANGUN
Ruang di atas sepur yang senantiasa harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang, disediakan untuk lalu lintas rangkaian kereta api
Ruang bangun
Ruang di sisi sepur yang senantiasa harus bebas dari segala bangunan tetap seperti antara lain tiang semboyan, tiang listrik dan tiang pagar. Batas ruang bangun diukur dari sumbu sepur pada tinggi 1 meter sampai 3.55 m

## Slide 9
Jarak horizontal ruang bangun
Pada lintas bebas adalah 2,35 m – 2,53 m di kiri dan kanan
sumbu sepur
Pada emplasemen adalah 1,95 m – 2,35 m di kiri dan kanan sumbu sepur
Pada jembatan adalah 2,15 m di kiri dan kanan sumbu sepur

## Slide 10: Ruang Bebas pada bagian lurus

## Slide 11
Penempatan tiang-tiang yang harus memperhatikan ruang bangun

## Slide 12
Peron rendah

## Slide 13
Peron tinggi
Peron rendah yang ditinggikan

## Slide 14: Ruang Bebas pada bagian tikungan

## Slide 15
Ruang Bebas pada jembatan

## Slide 16
Ruang Bebas pada bagian lurus untuk jalur ganda

## Slide 17
Ruang Bebas pada bagian tikungan untuk jalur ganda

## Slide 18: PENAMPANG MELINTANG JALAN REL
Merupakan potongan pada jalan rel dengan arah tegak lurus sumbu sepur dimana terlihat pembagian dan ukuran jalan rel daslam arah melintang
Pada tempat –tempat khusus seperti perlintasan, penampang melintang dapat disesuaikan dengan keadaan setempat.

## Slide 19
Penampang Melintang rel tunggal di bagian lurus

## Slide 20: Profil balas yang baik
Penampang rel yang baik, dengan balas yang cukup dan
kelurusan rel yang mantap

## Slide 21
Penampang rel kurang baik dengan balas yang
Profil balas yang jelek

## Slide 22
Penampang Melintang rel tunggal di tikungan
Penampang Melintang rel ganda di tikungan

## Slide 23
4 meter (as ke as)