## Slide 1
Tanah Dasar , Badan Jalan
dan Drainase Jalan Rel

## Slide 2: OUTPUT :
Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi tanah dasar, badan jalan dan drainase jalan rel
Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis sistem drainase jalan rel dan prinsip dasar perencanaannya
OUTLINE
Tanah dasar (tubuh baan)
Badan jalan rel
Drainase jalan rel

## Slide 4: Tanah Dasar (subgrade)
Empat dasar pemilihan desain geometrik subgrade adalah :
Width of top subgrade or bottom of cut
Height of fill or depth of cut
Side slope of fill or cut
Provision for drainage

## Slide 6: Tanah Dasar (subgrade)
Fungsi Tanah dasar
Mendukung beban yang diteruskan oleh balas ke tanah dasar
Mendukung beban ke lapisan di bawahnya, baan jalan rel
Memberikan landasan yang rata pada ketinggian /elevasi dimana balas diletakkan

## Slide 7
Persyaratan bahan tanah dasar
Dapat berupa keadaan asli, bahan yang diperbaiki dan bahan
buatan
Menurut ketentuan PT.KAI, kuat dukung tanah dasar harus memiliki nilai CBR minimum adalah sebesar 8 % adlaah setebal minimum 30 cm
Memiliki kemiringan ke arah luar 5 %
Memiliki kepadatan 100 % kepadatan kering maksimum
Persyaratan lain adalah terkait kondisi mud pumping, JICA menentukan batsan menurut tabel berikut :

## Slide 9
Hubungan antara tekanan pada tanah dasar dengan batas cair dan mud pumping

## Slide 10
Hubungan antara tegangan pada tanah dasar dengan CBR tanah dasar dan mud pumping (JICA)

## Slide 11: Permasalahan pada subgrade
Weak ballast restraint
Water pocket
Ballast pocket

## Slide 12: Badan jalan rel
Badan jalan rel merupakan konstruksi geoteknik yang
memikul beban yang diberikan oleh tanah dasar kepadanya.
Badan jalan rel terbuat dari :
  Bahan dalam keadaan asli
  Bahan yang diperbaiki
  Bahan buatan
Badan jalan rel dapat berada di daerah dataran, perbukitan atau pegunungan
Badan jalan rel dari timbunan harus memenuhi syarat :
mampu menopan berat sendiri dan beban di atasnya
dengan aman
Settlement yang dalam batas toleransi
Mampu mempertahankan bentuk timbunan
Mampu mempertahankan sifat2 teknik timbunan

## Slide 13: Longsoran dan cara pencegahannya
Larangan penggalian

## Slide 14: Longsoran dan cara pencegahannya
Hal utama yang harus diperhatikan dalam analisis kelongsoran
adalah :
Kemiringan lereng , sedapat mungkin harus disesuaikan terhadap jenis tanahnya.
Penyebab lainnya adalah air. Tanah yang banyak air akan kehilangan berat butirannya dan kekuatan gesernya termasuk kohesinya

## Slide 15: pencegahannya
Mengurangi kemiringan lereng
mencegah penggerusan di kaki lereng oleh arus air, sehingga kaki lereng diperkuat dengan batu atau konstruksi berm
Melakukan pelarangan penggalian di sekitar kaki lereng
Pembuatan saluran untuk mengatasi keberadaan kantong balas
Longsor yang diakibatkan oleh rusaknya

## Slide 16
ciri-ciri lereng akan longsor dan penanganan awal
Lerengnya melembung
Jalan rel sering mengalami ambles yang berulang-ulang
Getaran kereta akan mempercepat terjadinya longsor
Segera kurangi kecepatan kereta api saat melintas (taspat)
Penanganan sementara dengan konstruksi berman (kantung pasir)
dan beri drain secekupnya

## Slide 18: Drainase jalan rel
Drainase bertujuan agar
Tidak terjadi genangan air pada jalan rel sehingga menghindari pumping effect.
Mencegah atau mengurangi pengaruh air terhadap konsistensi tanah
Lalu lintas kereta api tidak terganggu

## Slide 19: Jenis Drainase jalan rel
Drainase permukaan (surface drainage)
Drainase bawah permukaan (sub surface drainage)
Drainase lereng (slope drainage)

## Slide 20: Mengalirkan air yang ada dipermukaan tanah dearah jalan rel, sangat dipengaruhi oleh keadaab topografi
SURFACE DRAINAGE
TUJUAN :
DATA YANG DIPERLUKAN UNTUK PERENCANAAN :
Curah hujan
Topografi
Tata guna lahan setempat
Karakteristik tanah

## Slide 21: SURFACE DRAINAGE
Drainase memanjang (side ditch)
- Saluran terbuka atau
tertutup
- Dapat berbentuk tarpesium, kotak, segitiga, busur lingkaran
Drainase melintang (cross drainage)
- Dapat berupa gorong- gorong atau jembatan pelat
- Potongan melintang gorong-gorong dapat berupa bulat, bususr lingkaran, kotak

## Slide 22: Menjaga elevasi muka air tanah tidak mendekati permukaan tanah tempat badan jalan rel berada.
SUB SURFACE DRAINAGE
TUJUAN :
KONSTRUKSI :
Pipa berlubang yang dipasang di bawah permukaan dimpinggir kanan/kiri badan jalan rel
Diletakkan di atas pasir setebal 10 cm dan di atas pipa diberi kerikil dengan tebal > 15 cm

## Slide 23: 1. Mencegah air permukaan yang berasal dari punggung lereng tidak mengalir secara deras (menyebabkan gerusan)
SLOPE DRAINAGE
TUJUAN :
2. Mencegah terjadinya rembesan air dari permukaan lereng ke dalam badan jalan rel

## Slide 24: TIPE SLOPE DRAINAGE
Selokan punggung
Selokan tengah
Selokan penangkap
Drainase kombinasi

## Slide 27: DRAINASE DI EMPLASEMEN

## Slide 28: DRAINASE DI EMPLASEMEN

## Slide 29: DRAINASE DI EMPLASEMEN