## Slide 1: PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI PANGAN
Oleh :
Indah Fitri Sayuni (18690016)
Siti Zumaroh (18690020)
Anita Aprilia N (18690022)
Lasmini Yati (18690027)
Sari Pertiwi (18690038)

## Slide 2: Permasalahan Limbah
Limbah menjadi masalah serius terutama di perkotaan. Contohnya limbah pabrik dibuang ke lingkungan sekitar yang mengakibatkan pencemaran udara dan air tanah, selain masalah tersebut terdapat TPA dan TPS yang tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi sumber binatang maupun bakteri pembawa penyakit.
Limbah rumah tangga yang dibuang di pinggir jalan kota.
Seiring dengan melajunya waktu, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan tekhnologi, mengakibatkan bertambahnya jenis dan volume limbah, sehingga belum semua limbah penduduk terlayani oleh fasilitas umum pengolahan sampah. Akibatnya sebagian masyarakat yang mencari jalan keluar sendiri dengan membakarnya, atau membuang kesungai yang tentunya bukanlah jalan keluar yang baik, karena akan lebih memperparah kerusakan lingkungan. Jumlah pabrik industri semakin banyak dan penduduk Indonesia yang tinggal diperkotaan semakin meningkat dari tahun ke tahun.Terkonsentrasinya pabrik-pabrik industri dan penduduk didaerah perkotaan membuat daya dukung lingkungan untuk menyerap bahan pencemar semakin menurun.
Menurut Ign Suharto 2011, terdapat 3 faktor yang berpengaruh pada kualitas limbah :
1. Jumlah penduduk
Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan.

## Slide 3
2. Keadaan sosial ekonomi
Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita limbah yang dibuang. Kualitas limbahnyapun banyak yang bersifat tidak dapat terurai. Perubahan kalitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan limbah. Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi, produk pertanian, industri, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari semua itu akan menambah volume dan jenis sampah.
3. Kemajuan teknologi
Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas limbah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

## Slide 4
Perkembangan lingkungan permukiman di perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri dan faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah perdesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat perdesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal.
Selain itu, akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula limbah yang dihasilkan. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya.
Berdasarkan informasi dari Kementerian lingkungan Hidup, setiap individu menghasilkan rata-rata 0,8 kilogram sampah per hari. Rata-rata limbah per orang akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Dengan asumsi 220 juta penduduk Indonesia, limbah yang terbuang mencapai 176.000 ton per hari .

## Slide 5: Karakteristik Limbah B3
Mudah meledak
Bahan dalam bentuk padat /cair yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Contoh : tangki elpiji bila pada suhu dan tekanan tinggiakan meledak.
Mudah terbakar
Contoh : cat akan menyala ketika kontak dengan api karena mengandung alkohol < 24% volume dan/ tau pada <60⁰ C.
Reaktif
Contoh : tabung gas mudah meledak/ bereaksi pada suhu dan tekanan 25⁰C 760mmHg.
Beracun
Limbah yang mengandung bahan pencemar yang bersifat racun sehimgga dapat emnimbulkan kematia.
Contoh : herbisida dan pupuk kimia bila dikonsumsi manusia akan menyebabkan keracunan bahkan bila dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan kematian.
Infeksius
Contoh : jarum suntik bekas untuk menyuntik pasien apabila digunakan kembali karena dapat menularkan penyakit, misalnya penularan penyakit HIV.
Korosif
Contoh : aki mobil menyebabkan pengkaratan pada lempeng besidan baja.

## Slide 6: Pengertian Limbah Cair
Pengertian Limbah Cair
Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan di duga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Definisi menurut Sugiharto (1987) “Limbah cair (waste water) adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga, dan juga berasal dari industry, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya.

## Slide 7: Macam dan Sumber Air Limbah
1. Air limbah rumah tangga (domestic wastes water)
Adalah air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Umimnya air limbah ini terjadi dari eksreta (tinja dan air seni).
2. Air buangan industry (industrial wastes water)
Adalah air limbah yang berasal dari berbagai jenis industry akibat proses produksi.
3. Dari perusahaan (comersial waste)
Adalah air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum tempat ibadah dan lain lain. Zat yang terkandung dalam dalam jenis air limbah ini umumnya sama dengan air limbah rumah tangga.

## Slide 8: Konsep Pengolahan Air Limbah
Pengolahan air limbah dimaksudkan untuk menghilangkan bahan-bahan pencemar yang terkandung dalam air limbah. Tujuan pengolahan air limbah seperti berikut:
Menghilangkan/menurunkan konsentrasi bahan pencemar yang terkandung dalam air limbah.
Menghindari terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah.
Memanfaatkan kembali air limbah yang telah dilakukan pengolahan.
Efisiensi penggunaan air.

## Slide 9: Pengolahan Air Limbah
1. Pengolahan air limbah secara fisik (physical treatment)
Pengolahan air limbah secara fisik bertujuan untuk menyisihkan padatan seperti kayu, plastik, kertas, sampah, pasir, minyak, lemak, dan padatan tersuspensi. Pada pengolahan secara fisik diperkenal berbagai unit operasi (proses) seperti : screening, comminution, grit chamber, equalisasi, sedimentasi, floatasi, dan filtrasi.
2. Pengolahan air limbah secara kimia (chemical treatment)
Pengolahan air limbah secara kimia bertujuan untuk memisahkan padatan tersuspensi yang sulit mengendap dalam waktu cepat, pertikel koloid, dan padatan terlarut baik bersifat organik maupun anorganik. Proses pengolahan air limbah secara kimia merupakan proses pengolahan dengan penambahan bahan kimia kedalam air limbah Pada pengolahan secara kimia diperkenalkan berbagai unit operasi (proses) ini seperti : netralisasi (netralization) , pengendapan kimia (chemical precipitaions), perpindahan gas (gas transfer), adsorpsi (adsorption), dan disenfeksi (disenfection).

## Slide 10
3. Pengolahan air limbah secara biologi (biological treatment)
Pengolahan air limbah secara biologi merupakan pengolahan yang bertujuan untuk menyisihkan bahan-bahan organik terlarut yang biodegradable. Proses pengolahan air limbah secara biologi melibatkan penggunaan mikroorganisme, mikroorganisme akan mengabsorpsi bahan organik dan mengkonversinya menjadi bahan organik yang stabil dan gas seperti CO2, NH4, dan sebagainya.
4. Pengolahan air limbah lanjut (Advanced Treatment)
Pengolahan air limbah lanjut dibutuhkan dalam beberapa sistem pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menyisihkan kandungan nutrien dalam air limbah. Nutrien yang dimaksud adalah phosphor atau nitrogen, proses pengolahan dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia untuk pengendapan phosphor atau injeksi udara untuk pemisahan nitrogen (air stripping).

## Slide 11
5. Pengolahan lumpur (Sludges treatment)
Sludges (lumpur) dihasilkan pada berbagai tahapan proses pengolahan seperti pada pengolahan awal (primary) dihasilkan lumpur berupa padatan yang mudah mengendap (flok), maupun pada pengolahan kedua (secondary) dihasilkan lumpur berupa mikroorganisme. Tujuan pengolahan sludge (lumpur) ini menstabilkan kondisi lumpr, mereduksi bau, menurunkan kadar air, dekomposisi bahan organik, dan membunuh mikroorganisme berbahaya.

## Slide 12: Contoh Pengolahan Limbah Cair
1. Pengolahan Primer (Primary Treatment)
Tahap pengolahan primer limbah cair sebagian besar adalah berupa proses pengolahan secara fisika.
2. Pengolahan Sekunder (Secondary Treatment)
Tahap pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai/ mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya adalah bakteri aerob.
3. Pengolahan Tersier (Tertiary Treatment)
Pengolahan tersier dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat.
4. Desinfeksi (Desinfection)
Desinfeksi atau pembunuhan kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam limbah cair.

## Slide 13: Pengertian Limbah Padat
Limbah padat adalah hasil buangan berupa padatan, lumpur ataupun bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah padat dapat berasal dari kegiatan industri dan juga domestik. Limbah domestik umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian dan juga yang berasal dari tempat-tempat umum

## Slide 14: Secara garis besar, limbah padat terdiri atas:
Limbah padat mudah terbakar
Limbah padat sukar terbakar
Limbah padat mudah membusuk
Limbah padat mudah di daur ulang
Limbah radioakif
Lumpur
Bongkahan bangunan

## Slide 15: Dampak limbah padat:
Dapat menimbulkan gas beracun, seperti asam sulfat(H2S), amonia(NH3), methan(CH4), CO2, dll. Gas ini akan timbul jika limbah padat ditimbun dan membusuk karena adanya microorganisme.
Dapat menurunkan kualitas udara pada sampah yang ditumpuk.
Dapat menurunkan kualitas air karena limbah padat biasanya langsung dibuang pada perairan atau bersama-sana air limbah.
Dapat menyebabkan kerusakan permukaan tanah

## Slide 16: Cara Penanganan Limbah Padat
Untuk meminimalisasi limbah padat pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menghemat sumber daya alam dan pembangunan yang memberi nilai tambah pada sumber daya alam. Maka dri itu, untuk menghemat sumber daya alam tersebut dilakukan cara 4R yaitu Replace, Reduce, Recycle dab Reuse.

## Slide 17: Replace Replace adalah usaha mengurangi pencemaran dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan.
Contohnya memanfaatkan daun sebagai pembungkus dari pada plastik, mengganti kantong plastik biasa dengan plastic biodegradable atau plastik ramah lingkungan.

## Slide 18: Reduce Reduce adalah usaha untuk mengurangi pencemaran denga menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan
Contohnya: membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, membeli kemasan isi ulang deterjen, pelembut pakaian, minyak goreng, membeli kebutuhan sehari-hari dalam kemasan besar dan lain sebagainya.

## Slide 19: RECYCLE RECYCLE adalah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus. proses daur ulang biasanya dilakukan oleh pabrik atau industri untuk dijadikan produk lain yang dapat dimanfaatkan. limbah padat yang dapat di recycle atau daur ulang, diantaranya plastik bekas yang dapat didaur ulang menjadi ember, gantungan baju, pot tanaman dan lain sebagainya.
Contoh recycle sehari-hari, diantaranya :
Memilih kemasan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.
Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali.
Mengolahan sampah organik menjadi kompos.
Mengolahan sampah organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual.
Mengolah sampah menjadi sumber bahan bakar.

## Slide 20: Reuse Reuse adalah usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah di buang.
Contohnya: memanfaatkan botol atau kaleng bekas sebagai wadah, memanfaatkan kain perca menjadi keset dan lain-lain.

## Slide 21: Limbah Gas
Pengertian
Udara adalah media pencemar untuk limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar dengan udara. Secara alamiah udara mengandung unsur kimia seperti O2 ,N2 , CO2 , H2 , dan lain - lain. Penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat manusia akan menurunkan kualitas udara.
Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia. Pada umumnya pencemaran yang diakibatkan oleh sumber alami sering diketahui besarnya, walaupun demikian masih mungkin kita memperkirkan banyaknya polutan udara. Polutan udara sebagai hasil dari aktivitas manusia, umumnya lebih mudah diperkirakan banyaknya, terlebih lagi dikethui jenis bahan, spesifikasi bahan, proses berlangsungnya aktivitas tersebut, serta sesifikasi satuan operasi yang digunakan dalam proses maupun pasca prosesny. Selain itu tersebarnya polutan ke atsmosfer dapat pula diperkirakan dengan berbagai macam pendekatan.

## Slide 22
Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagin yaitu partikel dan gas. Partikl adalah butiran halus dan masih bias dilihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) ataupun akibat langsung. Gas - gas ini antara lain SO2 , NOX2 , CO, CO2 , hidrokarbon dan lain - lain.
Untuk beberapa bahan tertentu zat pencemar ini berbentuk padat dan cair. Karena suatu kondisi temperatur ataupun tekanan tertentu bahan padat/cair itu dapat berubah menjadi gas. Baik partikel maupun gas membawa akibat terutama bagi kesehatan bagi manusia. Seperti : debu batu bara, asbes, semen, belerang, asap pembakaran, uap air, gas sulfide, uap amoniak, dan lain lain.

## Slide 23
Pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah gas tergantung pada jenis limbahnya, volume yang lepas di udara bebas dan lamanya berada dalam udara. Jangkauan pencemaran melalui udara dapat berakibat luas karena faktor cuaca dan iklim turut mempengaruhi. Pada malam hari zat yang berada dalam udara turun kembali ke bumi bersamaan dengan embun. Adanya partikel kecil secara terus menerus jatuh di atap rumah, di permukaan daun pada pagi hari menunjukan udara mengandung partikel. Kadang – kadang terjadi hujan asam.

## Slide 24: Pengolahan Limbah Gas
1. Pengurangan gas buang:
Gas- gas berbahaya yang terkandung di dalam limbah gas perlu untuk dikontrol jumlahnya supaya tidak mencemari udara yang ada di sekitar kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah gas berbahaya ini, antara lain:
Desulfurisasi Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah atau wet scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas- gas buang lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon.
Menurunkan suhu pembakaran Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Gas - gas buang yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida dan hidrokarbon.
Menggunakan bahan bakar alternative Penggunaan bahan bakar alternatif juga dapat menjadi cara menangani pencemaran udara oleh adanya limbah gas. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan- bahan kimia yang berbahaya.

## Slide 25
2. Penggunaan metode fisik- kimia
Metode fisik dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Metode fisik- kimia ini dilakukan berdasarkan perubahan fase atau penyerapan pada suatu adsorban, yang dijelaskan sebagai berikut:
Metode fase gas
Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau- bauan yang enak. Pada dasarnya metode ini bukan untuk menghilangkan gas, namun hanya untuk menyamarkan saja.
Metode fase cair
Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontakkan dengan senyawa penyerap gas (adsorban) yang mana pada umumnya menggunakan air (baca: jenis-jenis air). Kemudian adsorban akan dimurnikan kembali jika memungkinkan, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya, atau dibuang.

## Slide 26
Metode fase padat
Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan dengan adsorban padat. Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban secara fisik maupun kimia. Contoh salah satu adsorban yang sering digunakan adalah arang aktif. Arang aktif ini banyak bentuknya.
Arang aktif dalam bentuk granular banyak digunakan sebagai penyerap bau dan juga warna. Arang aktif dalam bentuk serat banyak digunakan untuk menyerap bau dan warna pula. Arang aktif jenis serat ini mempunyai daya serap yang lebih tinggi daripada jenis granular. Daya serap secara fisik dan kimia ini hanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari saja sebelum mencapai titik jenuh.
Metode pembakaran
Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup sehingga dapat menghasilkan karbondioksida dan air. Namun metode ini mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sehingga banyak orang menghindari metode ini.

## Slide 27: Daur Ulang dan Pemanfaatan Ulang Limbah
Memanfaatkan ulang(reuse), yaitu menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan bahan, untuk tujuan sama atau berbeda dari tujuan asalnya/awalnya.Misalnya kaleng bekas minuman dapat digunakan sebagai tempat pensil,
Mengolah kembali(recycle), yaitu kegiatan yang memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut.
Mengurangi(reduce), adalah semua bentuk kegiatan atau prilaku yang dapat mengurangi produksi sampah.

## Slide 28
Mengantikan dengan bahan yang dapat dipakai ulang(replace), adalah upaya mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah, terutama sampah yang mempunyai sifat sukar diolah dan berbahaya. Contohnya adalah menganti kebiasaan memakai kantong palstik dengan kertas atau daun.
Refill artinya mengisi kembali wadah-wadah produk yang dipakai.Misalnya membeli minyak goring.
Repair artinya melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah prosuksi limbah. Contohnya menggunakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari platik atau pecah belah dengan ahti-hati sehingga tidak cepat rusak.

## Slide 29: Daur Ulang dan Pemanfaatan
Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai.

## Slide 30
Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :
1) mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran.
2) mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.
3) mengurangi penggunaan energy atau sumber daya alam.

## Slide 31: Langkah Daur Ulang Limbah
Langkah pemanfaatan ulangPemilahan Pengumpulan Pemilahan Pendistribusian.
1. Contoh Limbah yang dapat di daur ulang dan dimanfaatkan ulang yaitu limbah kertas, limbah plastik, dan limbah daun kering.
2. Contoh Limbah yang langsung dapat dimanfaatkan ulang tnpa melalui proses ampas tahu dan eceng gondok.

## Slide 32
Untuk memudahkan proses daur ulang dan pemanfaatan ulang, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut,
1. Pemisahan Limbah yang akan didaur ulang atau dimanfaatkan ulang dipisahkan dengan limbah yang harus dibuang ke tempat pembuangan.
2. Penyimpanan Limbah yang sudah dipisahkan tadi disimpan dalam kotak yang tertutup. Usahakan setiap kotak yang tertutup hanya berisi satu jenis material limbah tertentu, misalnya kertas bekas atau botol bekas.
3. Pengiriman atau penjualan Barang-barang yang sudah terkumpul dapat dijual ke pabrik yang membutuhkan material bekas sebagai bahan baku atau dapat dijual atau diberikan ke pemulung.