## Slide 1: SENSOR SUHU DAN KELEMBABAB (DHT11)
Sensor dan Aktuator pertemuan ke-2

## Slide 2: PENGERTIAN
Sensor DHT11 merupakan sensor yang digunakan untuk membaca suhu (temperature) dan kelembaban udara (humidity)
Sensor DHT11 adalah salah satu jenis sensor yang banyak digunakan pada project berbasis Arduino
Sensor ini dikemas dalam bentuk kecil dan ringkas, serta harganya yang terjangkau

## Slide 3: PRINSIP KERJA SENSOR DHT11
Sensor DHT11 merupakan serangkaian komponen senor dan IC kontroller yang dikemas dalam satu paket
Didalam bodi sensor yang berwarna biru atau putih terdapat sebuah Resistor dengan tipe NTC (Negative Temperature Coefficient).
Resistor jenis ini memiliki karakteristik dimana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Artinya, semakin tinggi suhu ruangan maka nilai resistansi NTC akan semakin kecil. Sebaliknya nilai resistansi akan meningkat ketika suhu disekitar sensor menurun.
Selain itu didalamnya terdapat sebuah sensor kelembapan dengan karkteristik resistif terhadp perubahan kadar air di udara. Data dari kedua sensor ini diolah didalam IC kontroller. IC kontroller ini akan mengeluarkan output data dalam bentuk single wire bi-directional.

## Slide 4: SPESIFIKASI
Tegangan Input 3-5V
Arus 0.3mA, Iddle 60uA
Periode sampling 2 detik
Output data serial
Resolusi 16bit
Temperatur antara 0°C sampai 50°C (akurasi 1°C )
Kelembapan antara 20% sampai 90% (akurasi 5%)

## Slide 5: SUSUNAN PIN
Sensor DHT11 memiliki 2 versi, yatu versi 4 pin dan versi 3 pin.
Tidak ada perbedaan karakteristik dari 2 versi ini.
Pada versi 4 pin,. Pin 1 adalah tegangan sumber, berkisar antara 3V sampai 5V. Pin 2 adalalah data keluaran (output) . Pin ke 3 adalah pin NC (normall y close ) alias tidak digunakan danpin ke 4 adalah Ground.
Sedangkan pada versi 3 kaki, pin 1 adalah VCC antara 3V sampai 5V, pin 2 adalah data keluaran dan pin 3 adalah Ground.

## Slide 6: TUGAS
Buatlah wiring diagram rangkaian pembaca suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11 pada program proteus
Buatlah script program arduino untuk membaca suhu dan kelembaban ruangan menggunakan sensor DHT11
Buatlah wiring diagram rangkaian pengendali suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11 dengan actuator berupa relay yang akan menyalakan dan mematikan lampu dan kipas pada program proteus
Buatlah script program arduino untuk mengendalikan suhu dan kelembaban ruangan menggunakan sensor DHT11dengan kriteria:
  Suhu akan dijaga pada rentang 37.5 oC -38.5oC
  Kelembaban akan dijaga pada rentang 50 -60
  Jika suhu melebihi rentang yang diinginkan maka kipas akan menyala dan pemanas akan mati begitu sebaliknya
  Jika kelembaban melebihi rentang yang diinginkan maka kipas akan menyala