## Slide 1: Sistem Pengendalian Banjir dan Drainase

## Slide 2: Banjir
Chow (1956): “A flood is a relatively high flow which overtaxes the natural channel provided for runoff.”
Rostvedt et al. (1968):”A flood is any high streamflow which overtops natural or artificial banks of a stream.”
Ward (1978): “A flood is a body of water which rises to overflow land which is not normally submerged.”

## Slide 3
Banjir:
Luapan aliran akibat air atau bentuk air lain yg melebihi normalnya, atau penumpukan air akibat pengaliran di suatu daerah yg biasanya terendam (flood)
Banjir bandang:
Banjir yg berlangsung dlm selang waktu pendek dg puncak debit yg cukup tinggi
Banjir tahunan:
Debit puncak harian yg tertinggi dalam “tahun air”, atau
Banjir yg ketinggiannya sama atau melebihi rata-rata tahunannya

## Slide 4: Tipe Banjir

## Slide 5: Drainase
Berasal dari kata kerja “to drain” yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air
Usaha untuk mengalirkan/ mengeringkan air yang berlebih dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu

## Slide 6: PERKEMBANGAN DRAINASE
Dalam penanganan drainase secara lokal terlihat perkembangan yang lamban dalam 50 tahun terakhir ini
Kesadaran akan pentingnya drainase masih belum berkembang dengan baik
Pada zaman sebelum kemerdekaan, tahun 1910 telah dibuat banjir kanal di Jakarta, tahun 1935 dibuat riolering di Yogyakarta
Perkembangan selanjutnya tetap ada namun dirasa masih belum optimal mengikuti perkembangan
Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu sistem drainase

## Slide 7: JENIS DRAINASE
Menurut Sejarah Terbentuknya
  Drainase alamiah (natural drainage): terbentuk secara alami & tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang
  Drainase buatan (artificial drainage): dibuat dengan maksud & tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan penunjang/ khusus
  Bangunan-bangunan penunjang antara lain: saluran buatan, gorong-gorong, pipa, pelimpah, pintu air, dsb

## Slide 8
Menurut Letak bangunan
  Drainase permukaan tanah (surface drainage): saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan
  Drainase bawah permukaan tanah (subsurface drainage): saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa), dikarenakan alasan-alasan tertentu

## Slide 9
Menurut Fungsi
  Single purpose: saluran drainase yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan, misalnya air hujan saja atau jenis air buangan yang lain seperti limbah domestik, air limbah industri, dsb
  Multi purpose: saluran drainase yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian

## Slide 10
Menurut Konstruksi
  Konstruksi terbuka: saluran drainase yang terbuka terhadap ruang di atasnya, cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, maupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan/mengganggu lingkungan
  Konstruksi tertutup: saluran drainase yang tertutup terhadap ruang di atasnya, umumnya dipakai untuk aliran air kotor (air yang mengganggu kesehatan/ lingkungan) atau untuk saluran yang terletak di tengah kota

## Slide 11: Pengurangan Dampak Banjir
Mengurangi debit puncak  Reservoir
Membatasi area pergerakan air Tanggul Banjir
Mengurangi elevasi muka air banjir Perbaikan saluran
Pemindahan aliranKanal Banjir
Floodproofing
Pengurangan limpasan  Manajemen kawasan
Peringatan dini dan evakuasi
Manajemen dataran banjir

## Slide 12: Reservoir
Storage reservoir: pelepasan tampungan dengan controlled variable gate
Retarding basin: pelepasan tampungan dengan fixed outlet

## Slide 17: Tanggul Tanah

## Slide 18: Tanggul Beton

## Slide 19: Tanggul Beton

## Slide 20: Lokasi Penanggulan

## Slide 21: Lokasi Penanggulan

## Slide 22: Lokasi Penanggulan

## Slide 23: Peninggian Tanggul Darurat

## Slide 25: Pengalihan Debit Banjir

## Slide 27: Concept Flood Management
External versus Internal Drainage (local)
Internal Drainage Canal (local drainage infrastructure)
Flood Plain
Rain
Internal Drainage: Excessive Flood
External Drainage: conveyance of managable flood peaks
Flood from upstream
Embankments (external drainage infrastructure)
In Indonesia mostly combination of external and internal drainage problems
Upper Catchment Area
River Mouth

## Slide 28: COMPONENTS
Component | Community/ Planning | Support Process/ Agencies | Physical Works
A. Upstream / Downstream | Basin Council, Spatial Planning | Mass Campaign, Research/ Capacity Building/Regulations | Hydrologic Equipment
B. Upper Catchment | District Plans, Action Plans | Demonstration Plots, Groups, Reforestation | Gully Plug, SABO Dam
C. Flood Plain | Flood Risk Zoning | Building Code, Training,Regulation | N/A
D. Conveyance Peak Reduction | Participatory Design/Constr | River Management, Rational O&M plans | River Normalizing, Dykes, Storage
E. Emergency Management F. Basin Governance | Emergency Coordination Governance synchronzation | Flood Warning, Group Formation, Stimulant Financing | Safe water supply, limited protection N/A

## Slide 29: Flood Management
Concept: provide optimal solution for complete problem (practical/effective, sustainable)
Meteorologic
Conditions
Condition Upper Catchment
B. Conservation
Upper Catchment
External Flood
River Capacity
(Mostly 20 years)
D. Flood Conveyance Infrastructure
Excessive Flood
(Q > 20 years)
Managed
E/D. Temporary Flooding: reduced cost, needs emergency management
(not managed)
Limited Damages
(high damages)
D. Infrastructure for Internal / Local Drainage
C. Flood Plain Management: Flood Risk Zoning, Regulations for Building Permits
E. Emergency Management, before, during, after flood

## Slide 30: Flood Plain Management
Hydrological / Drainage Conditions
Detailed mapping
(0.5-1.0 m)
Flood Risk Map
Flood Zoning
Spatial Plans: distribution of land use function, and specification of regulations to maintain / improve land use function
Building Codes
Reduce potential flood damages
Regulations to reduce damages from / during floods for each zone

## Slide 31: Flood Plain Management
Flood Risk Map
Studies on potential for flood plain management
Flood Plain Management (spatial plans for specific zones / areas)
Specific Training
Increasing awareness of flood risks and improved management of land use by land owners / users, businesses, real estate developers
Reducing Flood Risk
Integrated Land Use Planning in Flood Plain
Reducing Damages from / during floods
Public Participation
Support from FMSB

## Slide 32: UPPER CATCHMENT AREA MANAGEMENT (rehab + protection)
Arahan Kabupaten (district spatial plan and village action plan
PERHUTANI: agreement with community longer lease of land use(5 years)
COMMUNITY FOREST/AREA:
Socialization of function (water catchment) with mass campaign, demonstration, agriculture extension
Demarcation of vulnerable parts
Reforestation
Sabo Dam, Gully Plug, Infiltration pits
Reservoirs (Large and small, Embung)

## Slide 33: FLOOD PLAIN MANAGEMENT
Flood Risk Mapping/Zone Planning: inventory of threads and opportunities
Integration in District Spatial Plans/Preparation of building Codes, Regulations to reduce flood risk/ damages
Capacity Building to Implement Flood Zone Plan/Building Codes / Integration

## Slide 34: UPSTREAM/DOWNSTREAM BASIN COORDINATION
Institutional strengthening: assist establishing Provincial/Basin water resources council + secretariat (Dewan air Wilayah Sungai)
Master Plan Water Resources (BWRMP= Basin Water Resources Management Plan): integrated Long Term Water resources and flood management Planning, integrating upstream and downstream interest, based on review of existing plan
Master Plan Land Use (spatial planning):
Distributing land use function, regulation to maintain/improve function; integration between various levels (Nation/Province/District and Basin) and with Water Resources
National Coordination: policy, system rationalization

## Slide 35: PENGELOLAAN LINGKUNGAN SUNGAI (RIVER ENVIRONMENT MANAGEMENT)
Untuk menjaga fungsi sumber air yang dilakukan melalui pengendalian penggunaan lahan daerah sempadan sungai, peningkatan biota air, wisata dan olah raga.
MANAJEMEN LINGKUNGAN SUNGAI
Menyusun ketetapan garis sempadan sungai dan rencana peruntukan bagi penggunaan lahan. Daerah sempadan sungai sebagai pengaman langsung terhadap fungsi sungai
Melakukan penertiban penggunaan lahan (terutama pada daerah sempadan) bersama instansi terkait

## Slide 36: PENGELOLAAN PRASARANA PENGAIRAN (INFRASTUCTURE MANAGEMENT)
Untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana pengairan sesuai dengan tujuan dan umur yang direncanakan. Hal itu diwujudkan melalui pemeliharaan preventif, korektif, dan darurat serta pengamatan instrumen keamanan bendungan

## Slide 37: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT)
Untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan SDA mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara terus menerus dengan mengupayakan inovasi, baik di bidang teknologi maupun sistem manajemen

## Slide 38: PARTISIPASI MASYARAKAT
Partisipasi masyarakat sangat penting dan merupakan tindakan strategis yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengembangan SDA.
Umumnya berwujud peran serta dalam proses pengambilan keputusan dan dpt menggali dana masyarakat
Tujuan akhir yang hendak dicapai dari usaha penyertaan peran masyarakat dlm pengambilan keputusan yaitu:
tumbuhnya aliansi strategis antara pemerintah dan masyarakat (strategic partnership)

## Slide 39
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
Garis Sempadan (GS)
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
M.A.N
M.A.B
BANJIR
MASALAH BANJIR
KONDISI BANJIR
BANJIR
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
DEBIT > 50 TAHUNAN
us
BANJIR DAN MASALAH BANJIR
TRADISIONAL“OK”
NO PROBLEM
MODEREN

## Slide 40
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN
BANTARAN
TANGGUL
MASALAH BANJIR
M.A.N
M.A.B
M.A.B
MASALAH BANJIR
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
BANJIR > DARI YANG DIKENDALIKAN
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
M.A.N
M.A.B
TANGGUL
PENGENDALIAN BANJIR DENGAN STRUKTUR (A.L:TANGGUL)
BANTARAN
BANTARAN
BUKAN KEJADIAN
YANG LUAR BIASA
CATATAN
HAMPIR SEMUA PESERTA KURSUS,
SEMINAR, WORKSHOP, PENYULUHAN,
WAWANCARA, DSB TIDAK SETUJU
PERISTIWA INI BOLEH TERJADI.
BAGAIMANA DENGAN ANDA??

## Slide 41
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN
BANTARAN
TANGGUL
M.A.N
M.A.B
MASALAH GENANGAN
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
GENANGAN
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
M.A.N
TANGGUL
GENANGAN
MASALAH GENANGAN

## Slide 42
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN
BANTARAN
TANGGUL DIPASANGI “TOPI”
(PARAPET) ATAU DITINGGIKAN
M.A.N
M.A.B
M.A.B
MASALAH BANJIR
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
BANJIR > DARI YANG DIKENDALIKAN
PALUNG SUNGAI
DEBIT/ALIRAN NORMAL
M.A.N
M.A.B
TANGGUL
PEMAHAMAN TENTANG PENANGANAN MASALAH BANJIR YANG KELIRU
BANTARAN
BANTARAN
PENGEMBANGAN
DI DATARAN BANJIR
MENINGKAT

## Slide 43
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
DATARAN BANJIR
(“FLOOD PLAIN”)
DATARAN BANJIR
SUNGAI
GS
GS
GS
GS
DATARAN BANJIR
DATARAN BANJIR
BANTARAN
BANTARAN
TANGGUL
MASALAH BANJIR
M.A.N
BANJIR
MASALAH BANJIR
BANJIR YANG LAYAK DIKENDALIKAN
BANJIR TERBESAR (PMF)
BANJIR
PALUNG SUNGAI
MAB
BEBAS BANJIRKAH ??
BANJIR TERBESAR (PMF)
TIDAK DIJAMIN MAS,
MAB
DEBIT/ALIRAN NORMAL
TIDAK LAYAK DAN
LEBIH BERBAHAYA
DEBIT > 50 TAHUNAN
TANGGUL (STRUKTUR) TIDAK BISA MENJAMIN
DATARAN BANJIR TERBEBAS DARI BANJIR DAN
GENANGAN SECARA MUTLAK. SETUJU??
!