## Slide 1: DETEKSI ERROR
Setyoningsih Wibowo

## Slide 2: Fungsi Data Link Layer
Penyediaan interface layanan-layanan baik bagi network layer
Penentuan cara pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame
Hal-hal yang berkaitan dengan error transmisi
Pengaturan aliran frame sehingga receiver yang lambat tidak akan terbanjiri oleh pengirim yang cepat

## Slide 4: LAYANAN YANG DISEDIAKAN BAGI NETWORK LAYER
Tugas data link
mentransmisikan bit-bit ke mesin yang dituju, sehingga bit-bit tersebut dapat diserahkan ke network layer.

## Slide 5: LAYANAN YANG DISEDIAKAN BAGI NETWORK LAYER
Tiga layanan dari Data Link Layer :
1. Layanan Unacknowledged Connection-Less
2. Layanan Acknowledged Connection-Less
3. Layanan Acknowledged Connection- Oriented

## Slide 6: Unacknowledged Connectionless
Tidak memberikan acknowledgment bagi diterimanya frame-frame
Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame
Tidak ada usaha perbaikan terkait error akibat noise

## Slide 7: Unacknowledged Connectionless
cocok bila laju error sangat rendah, sehingga recovery bisa dilakukan oleh layer yang lebih tinggi
Cocok untuk lalu lintas real time
ex : percakapan
Sebagian besar LAN menggunakan layanan unacknowledgment connectionless pada data link layer.

## Slide 8: Acknowledged Connectionless
Tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independent dan ada acknowledgment.
Bila ternyata belum tiba pada interval waktu yang telah ditentukan, maka frame akan dikirimkan kembali cocok bila laju error sangat rendah, sehingga recovery bisa dilakukan oleh layer yang lebih tinggi.

## Slide 9: Acknowledged Connectionless
Cocok untuk saluran unreliable
ex : wireless.

## Slide 10: Acknowledged Connection Oriented
Layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar.
Fase I
Fase II
Fase III

## Slide 11: Acknowledged Connection Oriented
Fase I
koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel-variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum.

## Slide 12: Acknowledged Connection Oriented
Fase II
Satu frame atau lebih mulai ditransmisikan.
Fase III
Koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi.

## Slide 13: Acknowledged Connection Oriented

## Slide 14: ERROR
Jarak dan Peralatan >>> Pengiriman mengalami perubahan atau melemah >>> Error
Troughput adalah perbandingan antara data yang berguna dengan data keseluruhan.
Deteksi error dengan Redundansi yaitu data tambahan yang tidak ada hubungannya dengan isi informasi yang dikirimkan

## Slide 15: ERROR
Berfungsi menunjukkan ada tidaknya kesalahan data, dengan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi.
Makin banyak redundansi makin rendah troughput dari data yang berguna.

## Slide 16: Pendekatan untuk Deteksi Kesalahan
Forward Error Control
Dimana setiap karakter yang ditransmisikan atau frame berisi informasi tambahan (redundant) sehingga bila penerima tidak hanya dapat mendeteksi dimana error terjadi, tetapi juga menjelaskan dimana aliran bit yang diterima error.

## Slide 17: Pendekatan untuk Deteksi Kesalahan
Feedback (backward) Error Control
Dimana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontrol digunakan untuk meminta pengiriman ulang, menyalin informasi yang dikirimkan.
Ada 2 bagian :
  Teknik yang digunakan untuk deteksi kesalahan
  Kontrol algoritma yang telah disediakan untuk mengontrol transmisi ulang
.

## Slide 18: METODE DETEKSI ERROR
Metode Echo
Metode Deteksi Error Otomatis
Framming Check

## Slide 19: METODE ECHO
Digunakan dalam sistem interaktif
Bila ada operator yg memasukkan data ke komputer dan komputer menampilkannya ke monitor.
Operator dapat melihat langsung apakah data yang dikirim sudah benar

## Slide 20: METODE ERROR OTOMATIS
Pariti
bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi error
Cara penambahan bit pariti
Pariti ganjil (odd parity) : jumlah bit “1” ganjil
Pariti genap (even parity) : jumlah bit “1” genap

## Slide 21: METODE ERROR OTOMATIS
Tanpa memperhatikan desain dari sistem transmisi maka, maka akan terdapat error yang menghasilkan perubahan terhapat satu atau lebih dari bit didalam frame yang ditransmisikan.

## Slide 22: METODE ERROR OTOMATIS
Beberapa kemungkinan adanya error pada pengiriman frame meliputi :
Pb = propabilitas error bit tunggal, biasanya disebut bit-error-rate
P1 = probabilitas frame yang diterima tanpa adanya error
P2 = probabilitas frame yang diterima dengan error tidak terdeteksi
P3 = probabilitas frame yang diterima dengan error terdeteksi

## Slide 23: METODE ERROR OTOMATIS
Jika tidak ada suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi error, maka probabilitas error yang terderteksi (P3) sama dengan 0, Untuk mempercepat menetapkan probabilitas, diasumsikan bahwa probabilitas nenerapa bit yang mengalami error (Pb) adalah tetap, dan tidak tergantung masing-masing bit., sehingga didapatkan hubungan :
dimana F adalah jumlah bit per frame.

## Slide 24: FRAMMING CHECK
Dengan penambahan bit awal dan bit akhir.
Digunakan antara lain pada transmisi asinkron

## Slide 25: TEKNIK DETEKSI ERROR
Vertical-redundancy-checking
Longitudinal-redundancy-checking
Cyclic-redundancy-checking

## Slide 26: Vertical-redundancy-checking
Contoh : ASCII huruf "A" adalah 41 hexadesimal
100 0001 ASCII 7 bit
1100 0001 ASCII dengan pariti ganjil
0100 0001 ASCII dengan pariti genap
Akibatnya huruf "A" kode ASCII dalam Hex : 41 bilamana pariti genap, dan C1 bilamana pariti ganjil

## Slide 27: Longitudinal-redundancy-checking
Untuk data dikirim secara blok
Diperiksa secara karakter dan per blok
Penambahan bit pariti pada akhir tiap karakter dan pada akhir setiap blok yang dikirim
Error lebih dari 1 bit dapat ditemukan

## Slide 28: Cyclic-redundancy-checking
Utk pengiriman data dgn kecepatan tinggi
Memerlukan rangkaian elektronik yg lebih sukar dari teknik deteksi error di atas.
Satu blok informasi dilihat sebagai sederatan bit yg ditransmisikan.
Pada akhir blok ditambahkan beberapa control-bit untuk menjamin kebenaran data

## Slide 29: Cyclic-redundancy-checking
Control-bit dibentuk oleh komputer pengirim berdasarkan perhitungan atas data yang dikirim.
Operasi CRC didasarkan atas pembagian deretan bit dgn sebuah fungsi khusus yg disebut generator polynomial

## Slide 30: Koreksi Kesalahan Transmisi
Subtitusi simbol
Bila ada data yang rusak maka komputer penerima mengganti bagian itu dengan karakter lain.
Mengirim data koreksi
Kirim ulang

## Slide 31: Koreksi Kesalahan Transmisi
Subtitusi symbol
Mengirim data koreksi
Data yang dikirim harus ditambah dengan kode tertentu dan data duplikat. Bila penerima menjumpai kesalahan pada data yang diterima, maka perbaikan dilakukan dengan mengganti bagian yang rusak dengan data duplikat, tetapi cara ini jarang dilakukan.
·Kirim ulang

## Slide 32: Koreksi Kesalahan Transmisi
Subtitusi simbol
Mengirim data koreksi
Kirim ulang
Cara ini merupakan cara yang paling simpel.