## Slide 1
PERHITUNGAN BALOK
DENGAN BEBAN MERATA DAN TERPUSAT
Hitung : | 1. Momen ultimite max | 
 | 2. Dimensi dan Penulangan balok | 
 | 3. Gambar penulangan | 

## Slide 2
Penyelesaian |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Dimensi Balok |  |  |  |  |  |  |  |  | 
h = | (1/8 s.d 1/16) L |  |  |  |  | b = | ( 1/2 s.d 2/3 ) h |  | 
h = | 1/9 x 4,00 | =˜ 0,45 m | =˜ 0,45 m |  |  | b = | ½ x 0,45 | =˜ 0,20 m | 
h = | 450 | mm | mm |  |  | b = | 200 | mm | 
berat sendiri balok = |  | b x h x Bj beton | b x h x Bj beton |  |  |  |  |  | 
Wbs balok = 0,2x0,45 |  | 216 | X 2400= 216 |  | kg/m' |  |  |  | 
 |  | 0,216 | 0,216 |  | ton/m' |  |  |  | 
2. Pembebanan Balok ( Wu ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wu = | 1,2 Wd + 1,6 Wl + 1,2 Wbs |  |  |  |  | Wu = | 4,26 | ton/m
 | Pu1= | 1,2 P1 |  |  |  |  | Pu1 = | 3,60 | ton
 | Pu2= | 1,2 P2 |  |  |  |  | Pu2 = | 4,80 | ton

## Slide 3
3. Reaksi Tumpuan |  |  |  | 
a. | Σ M B = 0 |  |  | 
 | RA . 4 -(Wu . 4 . 2) - (Pu1 . 2) - (Pu2 . 1) = 0 |  |  | 
 | RA = | 11,52 | ton | 
 | Σ M A = 0 |  |  | 
 | -RB . 4 +(Wu . 4 . 2) + (Pu1. 2) + (Pu2 . 3) = 0 |  |  | 
 | RB = | 13,92 | ton | 
 | Kontrol |  |  | 
 | RA + RB = (Wu* L) + Pu1 + Pu2 |  |  | 
 | 25,44 | = | 25,44 | (oke)
Wu
Pu1
Pu2
11,52-(Wux2,00)
Wu = | 4,26 | ton/m
Pu1 = | 3,60 | ton
Pu2 = | 4,80 | ton
audio
7,26

## Slide 4
4. Momen Maximum terjadi di Pu1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | M max = RA . 2 - 0,5*Wu*2^2 |  |  |  |  |  |  | 
 | M max = | 14,52 | ton.m |  |  |  |  | 
 | atau | 14.518,40 | kg.m |  |  | 1 kg = | 10 | N
 | atau | 145.184,00 | N.m |  |  |  |  | 
 | atau | 145.184.000,00 | N.mm |  |  |  |  | 
 | atau | 1,452E+08 | N.mm |  |  |  |  | 
Q=wu.2

## Slide 5
Bila ρ < ρmin maka dipakai nilai ρmin
Bila ρ > ρmax maka dimensi balok harus diperbesar
= 1,4/250

## Slide 6
ANALISA PENULANGAN BALOK |  |  | 
Data : |  |  | 
h = | 450 | mm | 
b = | 200 | mm | 
d' = | 50 | mm | 
d = h-d'= | 400 | mm | 
Ф= | 0,8 |  | 
fc = | 35 | MPa | 
fy= | 250 | Mpa | 
ρmin = | 0,0056 |  | 
ρmax= | 0,0342 |  | 
p = | 25 | mm (selimut beton) | 
Ф sengkang= | 8 | Mm | 
s= ( b - (2p+2 Фskg + n ФTP))/(n-1) |  | 
Syarat : | ρmin < ρ < ρ max | 
ρmin < | ρ | < ρmax
0,0056 | 0,02539 | 0,0342
Momen Maximum =
145.184.000 | N.mm
1,452E+08 | N.mm
Jarak sisi luar antar tulangan pokok min 25 mm

## Slide 8
b=200 mm
h=450 mm
d = 400 mm
d’=50 mm
s
s
P= 25 mm
s= ( b - (2p+2 Фskg + n ФTP))/(n-1) |  | 
Syarat : | ρmin < ρ < ρ max | 
ρmin < | ρ | < ρmax
0,0056 | 0,02539 | 0,0342
s =( 200 – (2. 25 + 2. 8 + 3. 25))/(3-1)
S = (200 – (50 +16 +75)) /2
S = (200- 141)/2
S = 29,5 mm > syarat 25 mm (oke)
s =( 200 – (2. 25 + 2. 8 + 4. 25))/(4-1)
S = (200 – (50 +16 +100)) /3
S = (200- 166)/3
S = 11,33 mm < syarat 25 mm (tidak oke)
s

## Slide 9
Perhitungan Tulangan Geser
Daerah tumpuan:
VU > Ø Vc → perlu tul. Geser sengkang
Vu < Ø Vc → tidak perlu perhitungan tul. Geser sengkang cukup memakai tul geser praktis- Φ 8 – 200 mm)
VC = 1/6 x (√fc’) xbWx d
= 1/6(√35). 200 mm . 400 mm =78881,06 N
Ø VC = 0,6 . 78881,06 = 47328,64 N
VU > Ø VC → perlu perhitungan tul. Geser sengkang
13,92.10^4 N > 47328,64 N
Analisa Perhitungan tulangan Geser:
VS perlu = VU/Ø – VC= (13,92.10^4 /0,60) – 78881,06
= 153118,9 N
Bila menggunakan sengkang Ø 12 maka As = 113,04 mm2
Data2 :
Vu = 13,92 ton
= 13,92.10^4 N
= 139200 N
fc = 35 Mpa
fy = 250 MPa
b = 200 mm
h = 450 mm
d’ = 50 mm
d= h-d’ = 450 – 50 = 400 mm
1 kg = 10 N
N/mm^2 = MPa
Jadi besi sengkang yang dipakai :
Ø 12 – 70 mm untuk daerah tumpuan (1/4 dari L)
As= 0,25 x π x D^2
= 0,25. 3,14 . 12^2
= 113,04 mm^2

## Slide 10
Perhitungan Tulangan Geser
Daerah lapangan:
VU > Ø Vc → perlu tul. Geser sengkang
Vu < Ø Vc → tidak perlu perhitungan tul. Geser sengkang cukup memakai tul geser praktis- Φ 8 – 200 mm)
VC = 1/6 x (√fc’) xbWx d
= 1/6(√35). 200 mm . 400 mm =78881,06 N
Ø VC = 0,6 . 78881,06 = 47328,64 N
VU > Ø VC → perlu perhitungan tul. Geser sengkang
7,26.10^4 N > 47328,64 N
Analisa Perhitungan tulangan Geser:
VS perlu = VU/Ø – VC= (7,26.10^4 /0,60) – 78881,06
= 42118,94 N
Bila menggunakan sengkang Ø 12 maka As = 113,04 mm2
Data2 :
Vu = 7,26 ton
= 7,26 . 10^4 N
fc = 35 Mpa
fy = 250 MPa
b = 200 mm
h = 450 mm
d’ = 50 mm
d= h-d’ = 450 – 50 = 400 mm
1 kg = 10 N
N/mm^2 = MPa
Jadi besi sengkang yang dipakai :
Ø 12 – 70 mm untuk daerah tumpuan (1/4 dari L)
Ø 12 – 250 mm untuk daerah lapangan
As= 0,25 x π x D^2
= 0,25. 3,14 . 12^2
= 113,04 mm^2

## Slide 11: Sekian dan terima kasih