## Slide 1: Struktur Bangunan Rendah-12 Pekerjaan Persiapan oleh: M. Agung Wahyudi, ST.MT.

## Slide 2: Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan Pendahuluan
Pembersihan lahan dari rumput, semak
Pengupasan tanah dari lapisan humus & baha organik
Penebangan pohon hingga akar-akarnya agar tidak mengganggu struktur bangunan
Pemasangan papan bouwplank

## Slide 3: Pemasangan Bouwplank
Bouwplank adalah pembatas untuk menentukan wilayah kerja pembangunan.
Bouwplank digunakan untuk memastikan peletakan ukuran-ukuran bangunan (as bangunan), posisi muka lantai (titik nol) serta lebar galian pondasi.
Bouwplank dibuat dari kayu berupa papan 2/20 dari kayu kelas II (meranti) yang dipasang pada patok-patok dari kayu usuk 5/7 (kruing).
Pada papan bouwplank nanti akan ditancapkan paku sebagai tempat benang as bangunan dan diberi tanda dengan cat berwarna mencolok (merah) yang tidak luntur oleh cuaca.

## Slide 4: Pemasangan Bouwplank
Bouwplank harus dipancang kuat selama masa pembangunan, bebas dari galian & timbunan agar mudah terlihat.
Benang-benang pada papan bouwplank direntangkan dengan kencang & kuat menghubungkan bouwplank satu sama lain & hatrus beanr-benar tegak lurus.

## Slide 5: Pemasangan Bouwplank
Patok-patok bouwplank dipasang sejauh 1-1.5 m dari garis galian pondasi terluar.
Ruang 1-1.5m ini digunakan untuk sirkulasi & lalu lintas kerja serta penempatan material bangunan.

## Slide 6: Pemasangan Bouwplank
Tarik benang dari kedua patok untuk memeriksa kedudukan mendatarnya.
Tempatkan papan-papan bouwplank pada sisi-sisi bangunan yang lain
Beri tanda titik duga untuk menentukan bidang datar

## Slide 7: Pemasangan Bouwplank
Pasang bouwplank sesuai titik duga & gambar kerja
Beri tanda as bangunan, pasang paku diatasnya untuk memasang benang

## Slide 8: Pemasangan Bouwplank

## Slide 9: Pemasangan Bouwplank

## Slide 10: Pemasangan Bouwplank

## Slide 11: Pemasangan Bouwplank

## Slide 12: Pekerjaan Galian
Sebelum dilakukan penggalian pondasi, letak galian harus ditandai.
Penandaan pada tanah dilakukan dengan memberikan kapus di sepanjang garis galian

## Slide 13: Pekerjaan Pondasi
Pondasi dibuat dari bahan yang keras & bisa menahan beban.
Biasanya menggunakan batu yang dibelah.
Setelah galian selesai, bagian bawah dipadatkan/
Jika ada genangan air, harus dibuang dengan pompa

## Slide 14: Pekerjaan Pondasi

## Slide 15: Pekerjaan Pondasi
Bagian alas galian sebagai tempat pondasi harus diratakan & dipadatkan.

## Slide 16: Pekerjaan Pondasi
Bagian paling bawah adalah lapisan pasir.
Kemudian dipasang pasangan batu kosong (aanstamping) setebal 15-20cm
Fungsi aanstamping untuk tumpuan pondasi agar stabil dan kaku.

## Slide 17: Pekerjaan Pondasi
Setelah pondasi selesai, harus diurug kembali.
Bahan urugan menggunakan tanah galian yang sudah dipisahkan dari tanaman dan berbagai unsur organik lainnya.
Setiap diurug 20cm, lapisan tanah diberi air & dipadatkan.