## Slide 1: α = 45°
H = 0
HA – P cos  = 0
HA = P cos 
V = 0
RA – P sin  = 0
RA = P sin 
M = 0
MA = P sin . L
Bidang N
Bidang D Bidang M
Balok Kantilever dengan Beban Terpusat

## Slide 2: V = 0  RA – P – P = 0
Bidang D
Bidang M
RA = 2 P
M = 0  MA = P. L1 + P. L2
Balok Kantilever dengan Beban Terpusat

## Slide 3
V = 0
RA – WL = 0
RA = WL
M = 0
MA = WL. 0,5 L
= 0,5 WL2
Bidang M
Bidang D
Balok kantilever dengan
Beban merata

## Slide 4
Balok kantilever dengan
Beban merata + Beban Terpusat
V = 0
RA – WL – P = 0
RA = WL + P
M = 0
MA = P. L + WL. 0,5 L
= PL + 0,5 WL2
Bidang D
Bidang D
Bidang M
Bidang M
MA

## Slide 5
1) Gambar bidang momen, gaya lintang dan gaya aksial.
P = 500 kg,  = 45o
P cos 45o = 500. 0,707 = 354 kg 
P sin 45o = 500. 0,707 = 354 kg 
H = 0
HA – 354 = 0 HA = 354 kg
V = 0
RA – 354 = 0 RA = 354 kg
M = 0
MA = 354. 5
= 1770 kgm
N
D
M
MA

## Slide 6
2) Gambar bidang momen, gaya lintang
dan gaya aksial.
P = 500 kg,  = 60o
P cos 60o = 500. 0,5 = 250 kg
P Sin 60o = 500. 0,87 = 435 kg
H = 0  HA – 250 = 0 HA = 250 kg
V = 0  RA – 435 = 0 RA = 435 kg
M = 0 
MA = 435. 5
= 2175 kgm
N
D
M
MA

## Slide 7: V = 0  RA – P1 – P2 = 0 RA – 200 – 300 = 0
2) Gambar bidang momen, gaya lintang. P1 = 200 kg, P2 = 300 kg,
RA = 500 kg
M = 0 
MA = P1. 0,5. 5 + P2. 5
= 200. 2,5 + 300. 5
= 2000 kgm
MB =P1. 0+ P2. 2,5
= 200. 0+ 300. 2,5
= 750 kgm
MA

## Slide 8
2) Gambar bidang momen, gaya lintang.
W = 1000 Kg/m
V = 0 
RA – W. 5 = 0
RA – 1000. 5 = 0 RA = 5000 kg
M = 0 
MA = 0,5 W. 52
= 0,5. 1000. 25
= 12500 kgm
x = 1 m (dari B) 
Mx = 0,5 Wx2
= 0,5. 1000. 12
= 500 kgm
x = 2 m (dari B) 
Mx = 0,5 Wx2
= 0,5. 1000. 22
= 2000 kgm
x = 3 m (dari B) 
Mx = 0,5 Wx2
= 0,5. 1000. 32
= 4500 kgm
x = 4 m (dari B) 
Mx = 0,5 Wx2
= 0,5. 1000. 42
= 8000 kgm
MA