## Slide 1: PERTEMUAN 6
PENGENALAN PETA
MATERI

## Slide 2: MATERI ILMU UKUR TANAH
DASAR PEMETAAN
KERANGKA PETA
PEMETAAN SITUASI
PENAMPANG
TEKNIK PEMANCANGAN
LUAS DAN VOLUME

## Slide 3
PENGERTIAN PETA
UNSUR POKOK PENGUKURAN
TINGGI DAN BEDA TINGGI
PERALATAN UKUR TANAH
DASAR PEMETAAN
SISTEM KOORDINAT

## Slide 4
PENGERTIAN PETA

## Slide 5: DEFINISI PETA
Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu disertai keterangan, simbol, anotasi, dan arah utara
Peta dapat dibedakan atas:
Peta Garis atau Peta Vektor, yaitu peta yang dibuat dengan menarik garis atau mendigit titik-titik detail
b. Peta Citra atau Peta Raster, yaitu peta yang dibuat melalui rekaman citra atau scanning

## Slide 6
Sumber:http://www.primaironline.com/images_content/2009714peta_lampung.jpg
Peta Garis Lampung

## Slide 7
Sumber: http://www.badilag.net/data/petabadilag/images/propinsi/9.jpg

## Slide 9
Selat Sunda
Prop. Banten
Prop. Lampung
Bandarlampung
Peta Citra Landsat (Raster) Sebagian Propinsi Lampung

## Slide 10
Peta Citra Landsat (Raster) Sungai Tulang Bawang

## Slide 11
Peta Citra Landsat (Raster) Danau Ranau

## Slide 12
DIGITAL TERRAIN MODEL (DTM)

## Slide 13
Kenampakan 3 D dijital data radar interferometri – Peg.Jayawijaya, Papua

## Slide 14
Peta Jakarta daerah Monas

## Slide 15: SKALA PETA
Skala peta dibedakan atas:
Skala angka/numerik
b. Skala garis/grafis
Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di bumi

## Slide 16: SKALA ANGKA/NUMERIK
Ditulis dalam bentuk perbandingan angka
Misal skala 1 : 100.000
Artinya, 1 cm di peta = 100.000 cm
= 1000 m
= 1 km di lapangan
Sebaliknya, 100 meter di lapangan = 10.000 cm dibagi 100.000 = 0,1 cm = 1 mm di peta

## Slide 17: SKALA GARIS/GRAFIS
Ditulis dalam bentuk perbandingan nilai garis
Misal skala 1 : 50.000, digambar sbb:
0
2
4 cm
0
1
2 km

## Slide 18: JENIS PETA BERDASAR SKALA
PETA IKHTISAR :
< 1:100.000
PETA TOPOGRAFI : 1:25.000 s/d 1:50.000
PETA TEKNIS : 1:1.000 s/d 1:10.000

## Slide 19: ISI PETA
INFORMASI KUANTITATIF
INFORMASI KUALITATIF
Berisi informasi mengenai data ukuran: koordinat atau posisi, jarak, sudut, arah, azimut, tinggi, kemiringan, dll.
Berisi informasi mengenai detail:
a. Detail buatan manusia : jalan, irigasi, bangunan, jembatan, batas, dll.
b. Detail alami : sungai, danau, rawa, pantai, kontur, dll.

## Slide 20: LATIHAN
Terdapat peta dengan skala 1 : 2.000, berapakah :
a. Jarak di lapangan, jika jarak di peta 5,3 cm?
b. Jarak di peta, jika jarak di lapangan 124,567 m?
c. Sudut di peta, jika sudut di lapangan 370?
2. Jika jarak di peta 17,5 cm dan jarak di lapangan 3,5 km, berapakah skala peta itu?
3. Sebuah peta skala 1:2.500, diperkecil 2 kali, berapakah skalanya? jika diperbesar 3 kali?
4. Sebuah peta skala 1:1.000 dikopi. Ternyata peta kopian menyusut 2 mm ke arah mendatar maupun vertikal, berapa skala peta kopian itu?

## Slide 21: DISKUSI
Dapatkah perancangan jembatan dengan bentang 30 meter dilakukan menggunakan peta topografi 1:50.000? Berikan alasan anda?
Bagaimanakah teknik memetakan suatu daerah seluas 100.000 ha dengan skala 1:5.000. Berikan alasan anda?
Menggunakan atlas, anda bisa mendapatkan peta seluruh Indonesia, bahkan dunia. Mengapa masih diperlukan pembuatan peta untuk berbagai hal?
Peta tematik adalah peta yang menyajikan data untuk suatu tema tertentu, misalnya peta curah hujan, peta tutupan lahan, peta kependudukan, dll. Berikan 5 contoh peta tematik lainnya.

## Slide 22
UNSUR POKOK PENGUKURAN

## Slide 23
KUADRAN
0o
90o
180o
270o
Kuadran I
Kuadran II
Kuadran IV
Kuadran III
Sistem Kuadran Matematika
Sistem Kuadran Ilmu Ukur Tanah
90o
0o
270o
180o
Kuadran I
Kuadran IV
Kuadran II
Kuadran III
Utara
Timur
Selatan
Barat

## Slide 24
SUDUT
Satuan Sudut
90o
0o / 360o
270o
180o
100g
0g / 400g
300g
200g
1/2 π
0 π / 2π
3/2π
π
Sistem Derajat / Seksagesimal
Sistem Radial/ Radian
1 derajat = 60 menit, 1 menit = 60 detik, 1 derajat = 3600 detik
1 grade = 100 centigrade, 1 cg = 100 centi-centigrade
Sistem Grade/ Sentisimal
Jarang digunakan
1 π = 3,141592654…….
1 π = 180o

## Slide 25
Menghitung Panjang Busur
L
θ
R
θ = besar sudut (derajat)
R = Jari-jari busur (meter)
L = panjang busur (meter)
θ
360o
=
L
2πR
θ
360o
=
L
2πR
Contoh:
Besar sudut suatu busur θ = 27o 11’ 34” dengan jari-jari R = 500 meter. Tentukan panjang busur L
Panjang L =
θ
360o
2πR =
27o 11’ 34”
360o
2π500 = 237,302 m
Jawab:

## Slide 26
LATIHAN
1. Ubah sudut S = 103o 23’ 11” dalam desimal derajat
2. Ubah sudut S = 121, 334121o dalam derajat, menit dan detik
3. Ubah sudut S = 103o 23’ 11” dalam sistem radian
4. Ubah sudut S = 2/3 π radian dalam sistem seksagesimal
5. Sudut S1 = 103o 46’ 53” dan S2 = 258o 36’ 27”, hitunglah sudut S1 + S2 dan S1 – S2
6. Panjang busur suatu lingkaran = 1.352 m dengan jari-jari R = 750 meter. Tentukan sudut busurnya.

## Slide 27
Dalam Ilmu Ukur Tanah, sudut dibedakan atas:
a. Sudut Horizontal / Sudut Datar
P
Q
R
1
2
Sudut Q1 = arah QP – arah QR
Sudut Q2 = arah QR – arah QP
Sudut Q1 + Sudut Q2 = 360o
Misal : Alat pengukur sudut (teodolit) didirikan di Q, teropong diarahkan ke R, arah QR = 60o 10’ 10”. Lalu teropong diarahkan ke P, arah QP = 130o 50’ 40”. Maka,
Sudut Q1 = 130o 50’ 40” – 60o 10’ 10” = 70o 40’ 30”
Sudut Q2 = 60o 10’ 10” – 130o 50’ 40” = – 70o 40’ 30”
= – 70o 40’ 30” + 360o = 289o 19’ 30”

## Slide 28
LATIHAN
P
A
R
1
2
Q
S
3
4
Diketahui :
Arah AP = 53o 20’ 19”
Arah AQ = 149o 52’ 08”
Arah AR = 194o 05’ 56”
Arah AS = 279o 45’ 07”
Hitung:
Sudut A1, A2, A3, A4, A12, dan A34

## Slide 29
Sudut Vertikal
dibedakan atas:
1. Sudut Helling:
0o
90o
0o
– 90o
Bidang Datar
Bidang Vertikal
Sudut Elevasi
Sudut Depresi
Sudut Elevasi
Misal : 15o 17’ 06”
Sudut Depresi
Misal : – 10o 25’ 47”
garis nol pada bidang datar
2. Sudut Zenit:
garis nol pada bidang vertikal
90o
0o
270o
180o
Bidang Datar
Bidang Vertikal
Sudut Zenit
Misal : 65o 24’ 56”
Sudut zenit meniadakan sudut minus

## Slide 30
DISKUSI
Pada awal pembuatan alat teodolit, sistem sudut vertikal adalah sudut helling. Lalu diproduksi teodolit menggunakan sudut zenit. Apa tujuannya? Mengapa sudut minus berusaha dihindari?
Jika anda diberikan suatu teodolit, bagaimana anda mengetahui bahwa sudut vertikalnya adalah sudut helling atau sudut zenit?
Dalam pengukuran sudut datar, mengapa harus mengamat arah terlebih dulu? Mengapa tidak langsung mengukur sudut?

## Slide 31
AZIMUT
Azimut suatu garis adalah besar sudut datar yang diukur searah jarum jam dari garis arah Utara sampai ke garis tersebut. Umumnya diberi simbol α
Utara
A
B
αAB
Azimut dari utara ke garis AB
Besar azimut mulai dari 0o (mengarah ke utara) sampai dengan 360o (kembali mengarah ke utara)
Alat pengukur azimut adalah kompas

## Slide 32
Relasi antara azimut dan sudut
Utara
A
B
αAB
C
D
SBAC
SCAD
azimut AB = αAB
sudut BAC = SBAC
sudut CAD = SCAD
maka
azimut AC = αAB + SBAC
azimut AD = αAB + SBAC + SCAD
Misal :
αAB = 76o 27’ 46”, SBAC = 34o 51’ 03”, SCAD = 77o 05’ 44”, maka αAC = 111o 18’ 49”, dan αAD = 188o 24’ 33”

## Slide 33
Utara
A
B
αAB
αBA
Utara
αAB
180o
Dari gambar di atas dapat dirumuskan:
αBA = αAB + 180o untuk αAB < 180o
Misal : αAB = 261o 12’ 10” maka
αBA = 261o 12’ 10”– 180o = 81o 12’ 10”
αBA = αAB – 180o untuk αAB ≥ 180o
korelasi antara azimut yang berlawanan arah

## Slide 34
Dari gambar di atas dapat dirumuskan:
Menghitung azimut 2 titik bersebelahan
αBC = αAB + B1 – 180o untuk sudut sehadap
Utara
A
B
αAB
αBC
Utara
αAB
C
B1
B2
atau
αBC = αAB – B2 + 180o untuk sudut sebalik

## Slide 35
CONTOH
U
A
B
αAB
C
SB
Diketahui: Azimut αAB = 72o 10’ 14”
Sudut SB = 215o 32’ 07”
Hitung: azimut αBC
Jawab:
azimut αBC = 72o 10’ 14” + 215o 32’ 07” – 180o
= 107o 42’ 21”

## Slide 36
LATIHAN
U
B
αPB
A
C
S1
S2
S3
P
Arah:
PA = 125o 42’ 37”
PB = 291o 11’ 20”
PC = 015o 25’ 19”
Hitung:
Sudut S1, S2, dan S3
b. Azimut αPC, αPA
Dari titik P diukurlah
Azimut:
αPB = 84o 22’ 34”

## Slide 37
Azimut:
αPA = 125o 42’ 37”
αPB = 291o 11’ 20”
αPC = 015o 25’ 19”
Hitung:
Sudut APB
Sudut BPC
Sudut CPA
Jumlah sudut total
U
B
αPB
A
C
P
αPA
αPC
Dari titik P diukurlah

## Slide 38
Diketahui: Azimut αAB = 115o 40’ 54”
Sudut SB = 201o 02’ 37”
Hitung: Azimut αBC dan αCD
U
A
B
αAB
C
SB
D
SC
Sudut SC = 224o 45’ 07”

## Slide 39
JARAK
Yang dimaksud adalah jarak mendatar bukan jarak miring
jarak mendatar
jarak miring
P
Q

## Slide 40
Metode Pengukuran Jarak
1. Pengukuran Jarak Langsung
2. Pengukuran Jarak Optis
3. Pengukuran Jarak Elektronik
Menggunakan meteran
Menggunakan teodolit / waterpas
Menggunakan Pengukur Jarak Elektronik

## Slide 41
SEKIAN KULIAH BAB 1 DAN LANJUTKAN KE BAB 2