## Slide 1: Dimensi Rel
Permukaan cukup lebar; supaya tegangan kontak sekecil mungkin
Kepala rel harus cukup tebal; memberikan umur panjang
Badan rel harus cukup tebal; antisipasi korosi, tegangan lentur dan tegangan horisontal
Dasar rel harus cukup lebar; supaya mengecilkan distribusi tegangan ke bantalan
Dasar rel harus cukup tebal; antisipasi korosi dan menjaga kekakuan
Momen inersia harus tinggi; tinggi rel semaksimal mungkin
Kepala dan dasar rel harus cukup lebar; untuk menahan gaya horisontal

## Slide 2: Dimensi Rel
Perbandingan lebar dan tinggi harus cukup; untuk kestabilan horisontal
Titik pusat sebaiknya ditengah rel
Geometri badan harus sesuai dengan pelat sambung
Jari-jari kepala rel harus cukup besar supaya tegangan kontak sekecil mungkin

## Slide 3: Pemilihan Dimensi
Pemilihan dimensi
Tegangan ijin (Si)
Tegangan lentur; Sbase<Si
Beban 1 gandar
Beban 6 gandar CC dan 4 gandar BB
Perancangan Rel

## Slide 4: Pemilihan Dimensi
Tegangan Ijin
  Besarnya tegangan ijin sangat tergantung kepada mutu rel yang dipakai, pada umumnya mutu rel yang dipakai bertegangan ‘ultimate’ di atas 7000 kg/cm.
  Dalam menentukan tegangan ijin, beberapa negara memakai dasar kelas jalan (Jepang dan Jerman), dan ada negara yang memakai metoda pemasangan rel, rel pendek atau rel panjang (Amerika).
  Perumka dalam peraturan barunya, memakai dasar kelas jalan, sehingga tegangan ijin di dasar rel, makin besar untuk kelas di bawahnya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel.

## Slide 5: Tegangan ijin profil rel berdasarkan kelas jalan di Indonesia

## Slide 6: Pemilihan Dimensi
Tegangan Lentur
  tegangan lentur dihitung berdasarkan balok di atas tumpuan elastis
  beban yang bekerja adalah beban roda-roda kendaraan rel
Formula untuk tegangan lentur
P
x
e cos x sin x ) 
4
M 
x

## Slide 7: Pemilihan Dimensi
Jika x = 0 maka
4
M  P
a
a
Tegangan Lentur
– Beban 1 gandar
P
x

## Slide 8: Pemilihan Dimensi
Tegangan Lentur
– Beban 6 gandar CC dan 4 gandar BB
a
P1 P2 P3
x
a
x
P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2


M 
M 
4
i1 4 4
P ex cos x  sin x 0,75 P
a
6
i1 4 4
P ex cos x  sin x 0,82 P
a

## Slide 9: Perancangan Rel
Formula yang digunakan
Sehingga persamaan tegangan di dasar rel
– dengan:
P=tekanan roda dinamis = Ps x Ip
Ps = tekanan roda statis
Ip = faktor dinamis = 1 + 0,01 (v/1,609 – 5)
v = kecepatan rencana (km/jam)
4
M 0,85 P
a
b b
base
 0,85
W 4W 
 Ma P
S

## Slide 10: Perancangan Rel
Dengan (lanjutan):
   = damping factor =
k = kekakuan jalan rel (kg/cm2)
I = momen inersia rel (cm4)
Wb = section modulus base (cm3)
E = modulus elastisitas jalan rel (kg/cm2)
b b
base
 0,85
W 4W 
 Ma P
S
4 k 4EI

## Slide 11: Latihan
Jalan rel kelas V, dengan data-data sbb:
  Daya angkut lintas < 2,5 juta ton/ tahun
  Tekanan gandar 18 ton; Ps = 9000 kg
  Kecepatan rencana 100 km/jam; Ip = 1+0,01(100/1,609-5)
  Kekakuan jalan rel (k) = 180 kg/cm2
  Momen inersia rel R-42 (I) = 1369 cm4
  Tahanan momen dasar (Wb) = 200 cm3
  Modulus elastisitas rel (E) = 2,1.106 kg/cm2
Rencanakan profil rel yang sesuai

## Slide 12: Latihan
Momen Maks
6
a
4x2,1x10 x1369


0,25

4x
180


 

 100
9000x1 0,01x1,609  5
M  0,85x
= 268.091,52 kgcm

## Slide 13: Latihan
Tegangan ijin
x
σ = M  y = 268.091,52  6,86
I X 1369
= 1343,4 kg/ cm2 ( < 2000 kg/cm2)…OK!

## Slide 14: Latihan
Tahanan Momen
Jadi rel R-42 dianggap cukup untuk kelas jalan V
b
base
W 200
S
 268.091,52  1340,46 kg / cm2  1343,5kg / cm2
 Ma
25

## Slide 15: Umur Rel
Umur rel sangat dipengaruhi oleh mutu rel, keadaan lingkungan dan beban yang bekerja (daya angkut lintas).
Pada jalan lurus umur rel banyak yang lebih besar dari 40 tahun, studi lain umur rel bisa mencapai 60 tahun, tetapi biasanya umur 40 tahun dijadikan sebagai dasar umur.
Umur rel dapat ditentukan dari :
  Kerusakan ujung rel
  Keausan baik di lurus maupun lengkung
  Lelah

## Slide 16: Kerusakan Ujung Rel
Pembatas umur rel adalah pada sambungan, terutama pada rel pendek
Kerusakan di sambungan tjd akibat:
  Beban gandar yang tinggi
  Lebar Celah
  Mutu rel
  Beda tinggi rel
  Diameter roda yang kecil
  Kondisi kendaraan rel (pemegasan)
  Jari-jari permukaan rel
  Kekakuan jalan rel
  Kecepatan kendaraan rel

## Slide 17: Kerusakan Ujung Rel
Akibat kerusakan tersebut , ada hantaman roda ke sambungan
Contoh kerusakan akibat hantaman:
  Tercabutnya tirpon dari bantalan
  Retaknya pelat sambungan rel
  Longgarnya baut-baut sambungan rel
  Naiknya lumpur di bawah bantalan sehingga umur bantalan rendah (lapuk atau patah)
  Ketidakstabilan geometri (angkatan maupun alinyemen)

## Slide 18: Kerusakan Ujung Rel
Antisipasinya:
  Pengerasan pada ujung rel
  Pemeliharaan yang baik
  Mengelas sambungan

## Slide 19: UMUR REL BERDASARKAN KEAUSAN
Konstruksi rel dapat diukur umur manfaatnya melalui keausan. Meskipun demikian faktor kelelahan dan masalah shelling akibat beban gandar (tegangan kontak) adalah faktor yang menentukan umur rel.
PT.KAI membatasi besarnya keausan rel berdasarkan asumsi bahwa pada saat rel dan roda pada aus maksimum, pergerakan roda tidak menumbuk sambungan rel.(=Lihat pembatasan keausan maksimum)

## Slide 20: Persamaan Empiris AREA untuk Perhitungan Umur Rel
AREA (American Railway Engineering Association) membuat model persamaan empiris untuk menentukan umur rel berdasarkan keausan sebagai berikut :
T = K W D0.565
dengan
T = umur rel (juta ton)
K = konstanta kondisi rel
W = berat rel (lbs/yard), 1 lb/yd = 0.496 kg/m
D = daya angkut lintas (juta ton/ tahun atau mgt) 1 mgt = 0,909 juta ton

## Slide 21: Besaran nilai K
Nilai K ditentukan sebagai :
Jalan baru : 0.9538,
CWR = 1,3544 – 1,3930
Rel > 123 RE : 0.9810,
High Silicon Rail = 1,4210-1,4616
Tabel hubungan jari-jari lengkung dengan Nilai K

## Slide 22: Contoh Perhitungan
Direncanakan sebuah konstruksi jalan rel baru kelas IV dengan daya lintas 5 juta ton per tahun, dengan menggunakan rel tipe R 54.
Panjang jalan 50 km
10 km lurus
10 km R = 500 m
5 km R = 150 m
10 km R = 800 m
15 km R = 300 m Tentukan umur rel...!

## Slide 23: Contoh Perhitungan
Menentukan nilai K
  Untuk jalan baru K = 0,9538
  Karena tidak semua lurus, K dihitung jika jalan tanpa pelumasan sbb
– Nilai Ktotal = 27,755 / 50 = 0,555
34

## Slide 24: Contoh Perhitungan
Perhitungan Nilai T dan Umur Manfaat Rel (U)
T = 0,555 x 109 x 5,5 mgt = 158,5 mgt
= 144,14 juta ton
U = (144,14 juta ton) / (5 juta ton/ tahun) = 28,8 tahun
Jadi umur rel 28,8 tahun
35