## Slide 1
Balok Diatas Dua Perletakan (tumpuan)

## Slide 2
Balok Diatas Dua Perletakan (tumpuan).
Dengan Beban Terpusat

## Slide 3: MB = 0  RA. 5 – 500. 2,5 = 0
5) Gambar bidang momen, gaya lintang. P = 500 Kg
5 RA – 1250 = 0 RA = 250 kg
MA = 0 
RB. 5 – 500. 2,5 = 0
5 RB – 1250 = 0 RB = 250 kg
V = 0  RA + RB = P 250 + 250 = 500
500 = 500  ok
MC = RA. 2,5
= 250. 2,5
= 625 kgm

## Slide 4
MB = 0 
RA. 5 – P. 3 = 0
RA. 5 – 500. 3 = 0
5 RA – 1500 = 0
RA = 300 kg
MA = 0 
RB. 5 – P. 2 = 0
RB. 5 – 500. 2 = 0
5 RB – 1000 = 0
RB = 200 kg
V = 0  RA + RB = P 300 + 200 = 500
500 = 500  ok
MC = RA. 2
= 300. 2 = 600 kgm atau
MC = RB. 3
= 200. 3 = 600 kgm
6) Gambar bidang momen, gaya lintang. P = 500 Kg

## Slide 5
7) Gambar bidang momen, gaya lintang. P1 = 600 Kg, P2 = 800 Kg
MB = 0 
RA. 5 – P1. 4 – P2. 1 = 0
RA. 5 – 600. 4 – 800. 1 = 0
5 RA – 2400 – 800 = 0
5 RA – 3200 = 0
RA = 640 kg
MA = 0 
RB. 5 – P1. 1 – P2. 4 = 0
RB. 5 – 600. 1 – 800. 4 = 0
5 RB – 600 – 3200 = 0
5 RB – 3800 = 0
RB = 760 kg
V = 0 
RA + RB = P1 + P2 640 + 760 = 600 + 800
1400 = 1400  ok
MC = RA. 1
= 640. 1
= 640 kgm
MD = RB. 1 = 760. 1
= 760 kgm

## Slide 6
MB = 0 
RA. 5 – P1. 4 – P2. 2,5 – P3. 1 = 0
RA. 5 – 800. 4 – 600. 2,5 –
400. 1 = 0
5 RA – 3200 – 1500 – 400 = 0
5 RA – 5100 = 0
RA = 1020 kg
MA = 0 
RB. 5 – P1. 1 – P2. 2,5 – P3. 4 = 0
RB. 5 – 800. 1 – 600. 2,5 – 400. 4 = 0
5 RB – 800 – 1500 – 1600 = 0
5 RB – 3900 = 0
RB = 780 kg
V = 0 
RA + RB = P1 + P2 + P3
1020 + 780 = 600 + 800 + 400
1800 = 1800  ok
MC = RA. 1
= 1020. 1 = 1020 kgm
MD = RA. 2,5 – P1. 1,5
= 1020. 2,5 – 800. 1,5
= 1350 kgm
ME = RB. 1
= 780. 1 = 780 kgm
8) Gambar bidang momen, gaya lintang. P1 = 800 Kg, P2 = 600 Kg, P3 = 400 Kg
C
D
E

## Slide 7
A
STATIKA BEBAN TERBAGI RATA

## Slide 8
MB = 0 
RA. 5 – W. 5. 2,5 = 0
RA. 5 – 1000. 12,5 = 0
5 RA – 12500 = 0
RA = 2500 kg
MA = 0 
RB. 5 – W. 5. 2,5 = 0
RB. 5 – 1000. 12,5 = 0
5 RB – 12500 = 0
RB = 2500 kg
V = 0 
RA + RB = W. 5
2500 + 2500 = 1000. 5
5000 = 5000  ok
MX = RA. X – WX. 0,5 X
= 2500 X – 0,5. 1000 X2
1000 X = 2500
X = 2,5 m
M maks = 2500. 2,5 – 500. 2,52
= 6250 – 3125
= 3125 kgm
9) Gambar bidang momen, gaya lintang. W = 1000 Kg/m

## Slide 9: 10) Gambar bidang momen, gaya lintang. W = 1000 Kg/m
MB = 0 
RA. 5 – W. 2,5. 3,75 = 0
5 RA – 1000. 9,375 = 0
5 RA – 9375 = 0  RA = 1875 kg
MA = 0 
RB. 5 – W. 2,5. 1,25 = 0
5 RB – 1000. 3,125 = 0
5 RB – 3125 = 0  RB = 625 kg
V = 0 
RA + RB = W. 2,5 1875 + 625 = 1000. 2,5
2500 = 2500  ok
M maks = 1875. 1,875 – 500. 1,8752
= 3516 – 1758 = 1758 kgm
MC = RB. 2,5 = 625. 2,5
= 625. 2,5 = 1563 kgm

## Slide 10
MB = 0 
RA. 5 – W. 4. 2 = 0
RA. 5 – 1000. 8 = 0
5 RA – 8000 = 0
RA = 1600 kg
11) Gambar bidang momen, gaya lintang. W = 1000 Kg/m
MA = 0 
RB. 5 – W. 4. 3 = 0
5 RB – 12000 = 0
RB = 2400 kg
V = 0 
RA + RB = W. 4 1600 + 2400 = 1000. 4
4000 = 4000  ok

## Slide 11
M maks = 2400. 2,4 – 500. 2,42
= 5760 – 2880
= 2880 kgm
MC = RA. 1
= 1600. 1
= 1600 kgm
MX = RA. X – WX. 0,5 X
= 2400 X – 0,5. 1000 X2

## Slide 12
MA = 0 
RB. 5 – P. 2,5 – W. 5. 2,5 = 0
5 RB – 1500 – 15000 = 0
5 RB – 16500 = 0
RB = 3300 kg
12) Gambar bidang momen, gaya lintang.
P = 600 Kg, W = 1000 Kg/m
MB = 0 
RA. 5 – P. 2,5 – W. 5. 2,5 = 0
5 RA – 600. 2,5 – 1200. 12,5
5 RA – 1500 – 15000 = 0
5 RA – 16500 = 0
RA = 3300 kg
KOMBINASI BEBAN TERPUSAT dengan BEBAN TERBAGI RATA
V = 0 
RA + RB = W. 5 + P
3300 + 3300 = 1200. 5 + 600
6600 = 6600  ok

## Slide 13
MX = RA. X – WX. 0,5 X
= 3300 X – 0,5. 1200 X2
dMX
= 3300 – 1200 X
X = 2,75 m > 2,5 m  tidak mungkin
dX
dX
dMX = 0  1200 X = 3300
M maks = MC = RA. 2,5 – W. 2,5. 1,25
= 3300. 2,5 – 1200. 3,125
= 8250 – 3750
= 4500 kgm
DC = RA – W. 2
= 3300 – 1200. 2,5
= 300 kg

## Slide 14: MB = 0  RA. 5 – P. 3 – W. 5. 2,5 = 0
12) Gambar bidang momen, gaya lintang. P = 600 Kg, W = 1000 Kg/m
5 RA – 600. 3 – 1200. 12,5 = 0
5 RA – 1800 – 15000 = 0
RA = 3360 kg
MA = 0 
RB. 5 – P. 2 – W. 5. 2,5 = 0
5 RB – 600. 2 – 1200. 12,5 = 0
5 RB – 1200 – 15000 = 0
RB = 3240 kg
V = 0 
RA + RB = W. 5 + P
3360 + 3240 = 1200. 5 +
600
6600 = 6600  ok

## Slide 15
DC = RA – W. 2
= 3360 – 1200. 2
= 960 kg
MX = RB. X – WX. 0,5 X
= 3240 X – 0,5. 1200 X2
X = 2,70 m
dX
dMX = 0  120 X = 2,70 m
dX
dMX = 3240 – 1200 X
M maks = 3240. 2,70 – 600. 2,702
= 8748 – 4374
= 4374 kgm
MC = RA. 2 – W. 2. 1
= 3360. 2 – 1200. 2
= 6720 – 2400
= 4320 kgm