## Slide 1: ANALISA STRUKTUR STATIS TERTENTU
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
PORTAL SIMETRIS
PORTAL TIDAK SIMETRIS

## Slide 2: BERBAGAI BENTUK PORTAL (FRAME) DAN PELENGKUNG (ARCH)
1. Portal Sederhana
sendi
rol
sendi
Pada gambar portal diatas mempunyai tumpuan jepit, sendi dan rol dapat
dicari dengan 3 persamaan yang ada yaitu ΣH = 0 ; ΣV = 0 ; ΣM = 0
Elemen batang-batang yang terdiri dari batang horizontal, vertikal dan miring
tersambung secara kaku sehingga dapat menahan momen
sambungan kaku
sambungan kaku

## Slide 3: 2. Portal 3 Sendi
sendi
sendi
sendi
sendi
SS
SS
sambungan kaku
sambungan kaku
Portal 3 sendi terdapat :
Reaksi Tumpuan 2 buah sendi, sehingga ada 4 reaksi tumpuan.
Hanya tersedia 3 persamaan (ΣH = 0 ; ΣV = 0 ; ΣM = 0) Struktur statis tak tentu
Agar menjadi struktur statis tertentu harus ditambahkan sambungan sendi S pada
salah satu batangnya., sehingga terdapat 4 persamaan (ΣH = 0 ; ΣV = 0 ; ΣM = 0
; ΣS = 0) Struktur statis tertentu
Sambungan sendi dapat menahan gaya aksial dan gaya geser, tetapi tidak dapat menahan momen.
Letak sambungan sendi S dipilih pada tempat yang paling menguntungkan, misalnya pada titik dengan gaya aksial dan geser kecil atau nol.

## Slide 4: 3. Pelengkung Sederhana
sendi
rol
Raksi tumpuan :
2 Reaksi pada sendi 1 Reaksi pada rol
Dapat dicari dengan 3 persamaan keseimbangan (ΣH = 0 ; ΣV = 0 ; ΣM = 0)
Deformasi atau pergeseran pada rol akibat berat sendiri atau beban luar yang bekerja pada umumnya cukup besar. Untuk mencegah hal tersebut, maka pada umumnya dipasang batang tarik, sehingga struktur menjadi sistim statis tak tentu.

## Slide 5
batang tarik
batang tarik
P
P
P
P
P
P
P
P
Deformasi/pergeseran
besar
Deformasi/pergeseran
besar
Deformasi/pergeseran kecil
Deformasi/pergeseran kecil

## Slide 6: 4. Pelengkung 3 Sendi
sendi
S
sendi
Raksi tumpuan :
Ada 4 reaksi pada kedua sendi
Terdapat 3 persamaan keseimbangan (ΣH = 0 ; ΣV = 0 ;
ΣM = 0) struktur statis tak
tentu
Agar menjadi struktur statis tertentu, ditambahkan sambungan S pada batang lengkung, sehingga menjadi dua batang lengkung yang terhubung pada sendi S. Sehingga ada tambahan 1 persamaan yaitu ΣMS = 0 Struktur menjadi statis tertentu

## Slide 8
Sendi
Sendi
Sendi

## Slide 9
PORTAL SIMETRIS
STATIS TERTENTU

## Slide 10: Soal 1 : Portal dengan beban titik
B
D
A
Hitunglah reaksi tumpuan, gambarkan Free Body Diagram (FBD), Shearing Force Diagram (SFD), Bending Momen Diagram (BMD) dan Normal Forced Diagram (NFD) pada gambar dibawah ini.
15 T
E
2 m
2 m
5 T
C
3 m
3 m
Penyelesaian :
F

## Slide 11
ΣMB = 0
RAV. 5+ 5.3 – 15.2 = 0
RAV = 3 T ( )
ΣMA = 0
-RBV. 5 + 15.3 + 15.3 = 0
Ok..!!!
RAV = 12 T ( )
ΣV = 0
RAV +RBV - 15 = 0
ΣH = 0
RAH+5 = 0
RAH = -5 T ( )
B
C
D
A
15 T
F
5 T
RAV = 3 T
Free Body Diagram (FBD)
RBV = 12 T
RAH = 5 T
0 T
3 T
12 T
3 T
12 T
E
F
D
BMD
MA = 0
MC = 5.3 = 15 Tm
MD = 5.5 – 5.2 = 15 Tm
ME = 3.3 + 5.5 – 5.2 = 24 Tm
MF = 3.5 + 5.5 – 5.2 – 15.2 = 0 Tm

## Slide 12
SFD
SFA = RAH = 5 T SFCD = 5 – 5 = 0 T SFD = RAV = 3 T
SF EF = 3 – 15 = - 12 T SFE = RBV = 12 T
B
C
D
A
3 T
5 T
E
F
(+)
(+)
(-)
12 T
Shearing Force Diagram (SFD)

## Slide 13
B
D
A
E
F
(+)
(+)
15 Tm
24 Tm
15 Tm
C
Bending Momen Diagram (BMD)
BMD
MA = 0
MC = 5.3 = 15 Tm
MD = 5.5 – 5.2 = 15 Tm
ME = 3.3 + 5.5 – 5.2 = 24 Tm
MF = 3.5 + 5.5 – 5.2 – 15.2 = 0 Tm
15 Tm

## Slide 14
Normal Force Diagram (NFD)
B
D
A
3 T
E
F
12 T
(-) | C | (-)
NFD
NFAD = RAV = -3 T
NFBF = RBV = -12 T

## Slide 15: PORTAL TIDAK SIMETRIS STATIS TERTENTU

## Slide 16
SOAL 1.

## Slide 23
SOAL 2

## Slide 27: Soal 3: Portal Tidak Simetris dengan beban merata dan beban titik
1,5 m
2 m
A
B
C
D
E
40 kN
F
2 m
2 m
2 m
1,5 m
6,0 m
2,0 m
2,0 m
30 kN
Penyelesaian :
Hitunglah reaksi tumpuan, gambarkan Free Body Diagram (FBD), Shearing Force Diagram (SFD), Bending Momen Diagram (BMD) dan Normal Forced Diagram (NFD) pada gambar dibawah ini.
15 KN/m
RAV
RAH
RBV

## Slide 28
ΣMB = 0
RAV. 13+ 30.2 -15.6.7 – 40.2 = 0
13. RAV = 650 RAV = 50 KN
ΣMA = 0
-RBV. 13 + 40.11 +15.6.6 + 30.2 = 0
-13. RBV = 1040
RBV = 80 KN
ΣV = 0
RAV +RBV – 15.6 - 40 = 0 Ok..!!!
ΣH = 0
RAH + 30 = 0
RAH = - 30 KN ( )

## Slide 29
C
D
30 KN
3
4
5
24+30 = 54 KN
(4/5).30 = 24 KN
(4/5).50 = 40 KN
A
50 KN
(3/5).50 = 30 KN
(3/5).30 = 18 KN
(3/5).30 = 18 KN
30 KN
(4/5).30 = 24 KN
15 KN/m
50 KN
B
F
40 KN
1
1
2
40-18 = 22 KN
(1/ 2).40 = 28,288 KN
(1/ 2).80 = 56,577 KN
(1/ 2).80 = 56,577 KN
80 KN
40 KN
30 KN
28,289 KN
E
40 KN (1/ 2).40 = 28,288 KN
28,289 KN
0 KN
D
0 KN
E
Free Body Diagram (FBD)

## Slide 30
B
C
E
F
(+)
Shearing Force Diagram (SFD)
(+)
54 KN
30 KN
(+)
(-)
50 KN
40 KN
56,577 KN
28,289 KN
D
x
50 x
40 (6 - x)
x 3,333m
G

## Slide 31
B
C
D
E
F
Normal Force Diagram (NFD)
22 KN
40 KN
56,577 KN
28,289 KN

## Slide 32
Bending Momen Diagram (BMD)
(+)
210 KNm
C
A
D
E
210 KNm
240,85 KNm
293,3 KNm
240,85 KNm
135 KNm
G
(+)
160 KNm
F
B
(+)
3,333
BMD
MA = 0 KNm
MC = 54.2,5 = 135 KNm
MD = 54.5 -24.2,5 = 210 KNm
MG = 50.6,333 + 30.4 – 30.2 – 15.3,333. .(½.3,333) = 293,33 KNm
ME = 50.9 + 30.4 – 30.2 – 15.6. .(½.6) = 240 KNm
ME = 56,577. 32 – 28,288. 8 = 240 KNm
MF = 56,577. 8 = 160 KNm MB = 0 KNm