## Slide 1: SISTEM PENGENDALIAN BANJIR YANG DAPAT DILAKUKAN

## Slide 2: BAB I. PENDAHULUAN
  Latar Belakang
Jika dicermati, bencana alam di Indonesia tampaknya dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat, begitu juga bencana banjir yang setiap tahun terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kecenderungan meningkatnya bencana banjir di Indonesia tidak hanya luasnya saja melainkan kerugiannya juga ikut bertambah pula. Jika dahulu bencana banjir hanya melanda kota-kota besar di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, akan tetapi pada saat sekarang ini bencana tersebut telah melanda dan merambah sampai ke pelosok tanah air.
Sebenarnya banjir memiliki banyak faktor penyebab, dan faktor – faktor tersebut dapat disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri dan juga dapat disebabkan oleh peristiwa alam. Banjir yang disebabkan oleh peristiwa alam dapat dikendalikan atau ditanggulangi dengan lebih mudah daripada banjir yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Karena pada dasarnya manusia lebih sulit dikendalikan atau diatur dibandingkan dengan peristiwa alam.

## Slide 3
Kota-kota besar di Indonesia mengalami peningkatan populasi manusia karena daya pikat yang merangsang manusia berpindah dari rural ke urban. Lahan-lahan yang sebenarnya untuk daerah preservasi dan konservasi untuk menjaga keseimbangan, diambil alih untuk pemukiman, pabrik-pabrik, industri,dan lainnya. Akibatnya dapat dirasakan misalnya di Jakarta, kualitas genangan dan banjir di beberapa wilayah saat ini terjadi hanya oleh hujan deras satu sampai dua jam ekuivalen dengan hujan deras satu malam pada dekade tahun70-an.
Dengan kata lain tinggi dan lama genangan suatu daerah saat ini dengan hujan deras satu hingga dua jam sama dengan tinggi genangan dengan hujan deras semalam pada tahun 70-an. Padahal pengendalian banjir dan penataansistem drainase terus diupayakan oleh pemerintah (Kodoatie, 2002).

## Slide 4
  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dimunculkan adalah :
Bagaimana upaya menyusun sistem pengendalian banjir?
Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan sistem pengendalian banjir sehingga sampai sekarang sistem tersebut belum bekerja dengan baik ?

## Slide 5
  Maksud dan Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
Menjelaskan tentang upaya penyusunan sistem pengendalian banjir.
Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan sistem pengendalian banjir.

## Slide 6
1.4 Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Banjir
Aplikasi sistem disesuaikan dengan keterbatasan tenaga, waktu dan biaya dimana tidak setiap persoalan manajemen diselesaikan dengan pendekatan sistem. Pembatasan ruang lingkup sering sekali digunakan untuk mendapatkan pengkajian yang efisien dan operasional (Eriyatno, 1999).
Dalam pembatasan ruang lingkup maka langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalisasi pengaruh dan output yang tidak dikehendaki maka diperlukan kerangka berfikir kesisteman untuk pengendalian banjir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pembuatan makalah ini disusun pengendalian banjir secara Sistematis sebagai suatu sistem yang terpadu.

## Slide 7
Ruang lingkup dari makalah ini adalah sistem pengendalian banjir yang dibuat di DKI Jakarta hanya untuk wilayah Jakarta dan inti dari pengendalian ini adalah mengatur aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk kota Jakarta.

## Slide 8: BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Terjadinya Banjir
Banjir adalah air yang melimpas dari badan air seperti selokan, saluran, drainase, sungai, situ atau danau, dan menggenangi bantaran serta kawasan sekitarnya (Siswoko, 2002). Definisi lain menyebutkan bahwa banjir merupakan keadaan aliran air dan atau elevasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Banjir menimbulkan masalah dan menjadi bencana akibat banjir dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dimaksud adalah hujan dan pengaruh air pasang (rob), sedangkan faktor manusia adalah pengaruh perilaku dan perlakuan masyarakat terhadap alam serta lingkungannya yang antara lain mengakibatkan perubahan pada tata guna lahan. Perubahan penggunaan lahan, dapat memberi dampak pada aliran permukaan (run-off).

## Slide 9
Air hujan yang jatuh ke bumi, menurut Kodotie dan Sjarief (2006: 165-166), akan mengalami dua hal : meresap ke dalam tanah; atau menjadi aliran permukaan di atas tanah. Kecepatan aliran permukaan berkisar antara 0,1 m/s – 1 m/s, tergantung pada kemiringan lahan aliran dan penutup lahan. Kecepatan air yang meresap ke dalam tanah tergantung pada jenis tanah. Pada lahan dari jenis tanah lempung (clay), kecepatan aliran atau resapan di dalam tanah sangat kecil. Pada tanah jenis pasir kecepatan aliran atau resapan lebih besar dari tanah lempung. Mekanisme terjadinya banjir dan bencana dapat dilihat pada Gambar 2.1.

## Slide 10
Gambar 2.1. Mekanisme Terjadinya Banjir dan Bencana

## Slide 11
Apabila diklasifikasikan berdasarkan asalnya, penyebab banjir dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu : banjir akibat tindakan manusia dan akibat kejadian alam. Berikut ini beberapa penyebab banjir akibat tindakan manusia.
Perubahan tata guna lahan (land-use).
Pembuangan sampah
Kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase
Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat.
Tidak berfungsinya sistem drainase lahan
Kerusakan bangunan pengendai banjir

## Slide 12
Kemudian yang termasuk sebab – sebab alami diantaranya adalah :
Erosi dan Sedimentasi
Curah Hujan
Pengaruh fisiografi/geofisik sungai
Kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai
Pengaruh air pasang
Penurunan tanah dan rob
Drainase lahan

## Slide 13
2.1 Metode Struktur dan Non-struktur Pengendalian Banjir
Upaya pengendalian banjir dapat di bedakan menjadi dua jenis yaitu : Upaya berwujud fisik atau metode struktur (structural measures) dan upaya non-fisik atau metode non-struktural (non-structural measures).
Metode struktur adalah kegiatan penanggulangan banjir yang antara lain meliputi kegiatan perbaikan sungai dan pembutan tanggul banjir untuk mengurangi resiko banjir di sungai, pembuatan saluran (floodway) untuk mengalirkan sebagian atau seluruh air, serta pengaturan sistem pengaliran untuk mengurangi debit puncak banjir, dengan bangunan seperti bendungan, dan kolam retensi.

## Slide 14
Metode non-struktural adalah metode pengendalian banjir dengan tidak menggunakan bangunan pengendali banjir. Aktivitas penanganan tanpa bangunan antara lain berupa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk mengurangi limpasan air hujan, penanaman vegetasi untuk mengurangi laju aliran permukaan di DAS, kontrol terhadap pengembangan di daerah genangan, misalnya dengan peraturan-peraturan penggunaan lahan, sistem peringatan dini, larangan pembuagan sampah di sungai, serta partisipasi masyarakat.

## Slide 15
Pengendalian Banjir
Metode Struktur
Metode Non-Struktur
  Bendungan (dam)
Kolam Penampungan
Penangkap Sedimen
Bangunan Pengurang Kemiringan sungai
Tampungan banjir sementara ( Retarding basin )
Pembuatan Polder
Sumur resapan
  Sistem jaringan sungai
Perbaikan sungai
Perlindungan tanggul
Sudetan (by pass)
Saluran penyalur banjir (flootway)
Pengendalian sedimen
Perbaikan muara
  Pengelolaan DAS
Pengaturan tata guna lahan
Pengendalian erosi
Pengembangan daerah banjir
Pengaturan daerah banjir
Penanganan daerah banjir
Penanganan kondisi darurat
Peramalan banjir
Peringatan bahaya banjir
Pengendalian daerah bantaran
Asuransi
Law enforcement
Gambar 2.2 Pengendalian Banjir Metode Struktur dan Metode Non-Struktur

## Slide 16
  Pengelolaan Banjir dalam Konteks Tata Ruang Wilayah Sungai
Penanganan banjir merupakan suatu pekerjaan yang kompleks yang tidak dapat dilakukan secara terpenggal – penggal atau bagian per bagian. Pekerjaan ini menuntut pendekatan yang integral, karena menyangkut berbagai aspek. Aspek fisik menyangkut karateristik sungai, tata guna lahan. Serta tingkah laku sosial ekonomi masyarakat di wilayah itu, yang kesemuanya saling mempengaruhi dan berdampak langsung terhadap tata air.
Dari aspek tata ruang, aliran sungi merupakan bagian atau unsur dari ruang yang perlu mendapat tempat dan perlakuan yang layak dari masyarakat sebagaimana halnya dengan jaringan infrastruktur lainnya seperti jalan raya, jaringan drainase, sanitsi, dan jaringan utilitas lainnya. Perlakuan yang salah terhadap sistem tata air dapat mengakibatkan bencana seperti munculnya banjir atau bahkan kekeringan.

## Slide 17: BAB III. PEMBAHASAN
3.3 Pembangunan Banjir Kanal
Banjir Kanal Timur mulai dibangun lagi tahun 2003 dan selesai serta mulai dipergunakan pada bulan Januari tahun 2010. Dalam membangun Banjir Kanal Timur, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pembebasan lahan. Di DKI Jakarta hampir tidak ada lahan yang tidak dimiliki oleh penduduk. Banjir Kanal Timur memiliki panjang 22,375 km dan membentang dari Cipinang di Jakarta Timur hingga kawasan Marunda di Jakarta Utara.
Banjir Kanal Timur yang juga disebut sebagai saluran kolektor atau penampung ini memotong lima sungai, yakni Sungai Cipinang, Sunter Buaran, Jati Kramat, dan Cakung, dan memiliki kedalaman antara 4 sampai 7 meter. Lebar Banjir Kanal Timur tidak sama dari hulu ke hilirnya, di hulunya adalah 100 meter dan dibagian muara 200 meter serta rencana untuk marina di daerah Rorotan (Ujung Menteng) lebarnya 300 meter.

## Slide 18
Banjir Kanal Timur sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Pemerintah Kolonial Belanda tetapi tidak pernah terwujud. Tahun 1973 ada kajian oleh konsultan Belanda yang menyarankan Banjir Kanal Timur disambung dengan Banjir Kanal Barat, sehingga akan berbentuk seperti huruf U ( gambar 3.2 ).
Sekarang Banjir Kanal Timur sudah berfungsi dan Banjir Kanal Barat menjadi lebih efektif dalam mengendalikan aliran air dari daerah hulu. Dengan selesainya pembangunan Banjir Kanal Timur, banjir di kawasan timur dan utara Kota Jakarta, yang mencapai sekitar seperempat luas kota, tidak akan separah tahun-tahun sebelumnya lagi.

## Slide 19
Gambar 3.5 Banjir Kanal Timur yang Bermuara di Laut Jawa

## Slide 20
Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat dibangun dengan tujuan untuk menyalurkan aliran air hujan dan air dari hulu langsung ke laut, sehingga air tidak menggenangi Jakarta yang 40% wilayahnya berupa dataran rendah yang memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Kedua kanal tersebut dapat diibaratkan sebagai jalan tol untuk air di Jakarta agar dapat cepat sampai ke laut tanpa harus berhenti di tengah perjalanan dan menyebabkan genangan atau banjir.
Sebelum Banjir Kanal Timur terbangun, air dari hulu akan masuk ke berbagai saluran-saluran air besar maupun kecil yang ada, dan bila saluran-saluran ini tidak mampu lagi menampung volume air yang ada, banjir akan terjadi.

## Slide 21
Selain membangun Banjir Kanal Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Banjir Kanal Barat, terutama dengan meningkatkan kapasitas air yang dapat ditampung. Sejak Banjir Kanal Barat dibangun pada tahun 1920 sampai tahun 2006, kanal buatan Pemerintah Kolonial ini belum pernah dikeruk atau dibersihkan sehingga terjadi pendangkalan. Selama berpuluh-puluh tahun endapan lumpur yang terbawa air dari hulu terdampar di Banjir Kanal Barat, demikian pula sampah dan endapan-endapan akibat aktivitas manusia terbawa dari saluran-saluran lebih kecil yang masuk ke saluran ini.
Pendangkalan Banjir Kanal Barat mengurangi kapasitas air yang dapat ditampungnya.

## Slide 22
Gambar 3.6 Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat di bagian Hulu
Gambar 3.7 Peningkatan Kapasitas Banjir Kanal Barat di Bagian Hilir

## Slide 23
Pada tahun 2006 pemerintah mengganti tembok di kedua sisi Banjir Kanal Barat dengan beton, dan tingginya dinaikkan sekitar satu meter. Tembok di kedua tepi Banjir Kanal Barat tersebut sebelumnya hanya berupa tanah dan belum pernah dirubah semenjak dibangun pada zaman Belanda.

## Slide 24
3.4 Program Normalisasi Sungai dan Saluran
Ketiga belas sungai yang mengalir di Jakarta menjadi unsur penting dalam tata kelola air dan pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah melakukan normalisasi sungai adalah untuk menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu sehingga sungai tersebut mampu mengalirkan air sampai pada tingkat tertentu sehingga tidak terjadi luapan dari sungai tersebut. Kegiatan normalisasi sungai berupa membersihkan sungai dari endapan lumpur dan memperdalamnya agar kapasitas sungai dalam menampung air dapat meningkat. Ini dilakukan dengan cara mengeruk sungai tersebut di titik titik rawan kemacetan aliran air.

## Slide 25
Upaya pemulihan lebar sungai merupakan bagian penting dari program normalisasi sungai. Pelebaran sungai juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air ke laut. Dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat karena Jakarta menjadi tumpuan untuk mendapatkan mata pencaharian, permukiman ilegal dapat ditemukan dimana-mana. Bantaran sungai menjadi sasaran utama bagi rumah-rumah ilegal ini, karena dekat dengan sumber air.
Semakin banyak rumah yang dibangun di bantaran sungai-sungai yang melewati Jakarta ini, akan semakin sempit sungai tersebut, dan semakin rendah kemampuannya untuk menampung air dan semakin tinggi kemungkinan untuk menimbulkan banjir dan genangan air di sekitar permukiman yang letaknya dekat sungai.

## Slide 26
3.4.1 Normalisasi Sungai
Salah satu program normalisasi sungai yang berskala cukup besar adalah program normalisasi Kali Angke yang dimulai tahun 2003. Sebelum normalisasi lebar Kali Angke hanya 5 meter dan sesudah normalisasi dan dibersihkan bantarannya, lebar sungai ini menjadi 40 meter. Penduduk Kali Angke yang telah lama tinggal di gubuk - gubuk ilegal di bantaran Kali Angke dipindahkan ke rumah susun di Muara Angke dan Cengkareng.

## Slide 27
Gambar 3.8 Normalisasi Kali Angke dengan penataan pemukiman
Gambar 3.9 Pemukiman Kali Angke Setelah Diadakan Penataan

## Slide 28
3.4.2 Pemeliharaan Sungai
Pemeliharaan sungai merupakan kegiatan rutin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dengan mengeruk sungai-sungai yang mengalami pendangkalan karena endapan lumpur dan sampah.
Gambar 3.10 Kali Ciliwung Istiqlal sebelum dan sesudah dibersihkan

## Slide 29
3.4.3 Antisipasi Pasang dan Pembuatan Tanggul
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah banjir yang disebabkan oleh gelombang pasang laut yang sering disebut sebagai banjir rob. Banjir tersebut tidak saja disebabkan oleh kenaikan tinggi permukaan air laut akibat pasang surut laut tetapi juga karena banyak lokasi di pesisir utara Jakarta memang berupa dataran rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut, sehingga bila terjadi gelombang pasang laut agak besar banjir pun melanda pemukiman warga.
Selain itu, ada tanda-tanda bahwa lokasi-lokasi ini masih terus mengalami penurunan muka tanah yang disebabkan oleh penyedotan air bawah tanah oleh penduduk Jakarta untuk kepentingan rumah tangga sehari-hari dan untuk industri.

## Slide 30
Hal ini sudah menjadi salah satu perhatian utama Gubernur DKI yang mengatakan bahwa di kawasan bisnis dan industri tertentu, dalam 20 tahun terakhir terjadi penurunan permukaan tanah sampai 1,5 meter. Akibatnya, kedepan warga Jakarta terancam kekurangan air bawah tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun tanggul Rob Muara Angke, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, Cilincing, Marunda dan Martadinata di bagian Pantai Utara Jakarta pada tahun 2008 dan 2009 untuk melindungi warga dari banjir rob.
Tanggul beton maupun tanggul batu kali yang dibangun panjangnya kurang lebih 3000 meter dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 sampai dengan 3 meter di atas permukaan tanah. Jika terjadi pasang naik, limpahan air laut akan tertahan tanggul beton dan tidak membanjiri warga.

## Slide 31
Gambar 3.11 Tanggul Muara Angke
Gambar 3.12 Tanggul Clincing sebelum dan sesudah dibangun

## Slide 32
Gambar 3.13 Tanggul Marunda sebelum dan sesudah dibangun
Gambar 3.14 Peta Pembangunan Tanggul Rob di Clincing dan Marunda Pantai Utara Jakarta

## Slide 33
3.4.4 Penataan Kali dan Saluran
Selain memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran-saluran air, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya membuat lokasi-lokasi ini menjadi lebih nyaman bagi warga. Pinggiran sungai dan saluran yang sebelumnya terbuat dari tanah dilapisi dengan beton untuk mengukuhkan dinding-dinding sungai dan saluran air sehingga mampu menahan volume air yang besar. Selain membangun trotoar yang lebarpemerintah juga dan menanami tepi sungai dan saluran air dengan pepohonan.
Gambar 3.15 Penataan Kali Pakin

## Slide 34
3.4.4 Pembangunan Pompa
Pembangunan Pompa disini dimaksudkan untuk mengalirkan genangan air ke laut. Pembangunan pompa ini banyak dilakukan di Jakarta bagian utara yang lokasinya berupa daratan rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut. Selain memasang pompa-pompa yang berkekuatan besar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membangun sistem polder di semua Wilayah DKI Jakarta yang sering mengalami penggenangan air.
Sistem polder adalah suatu cara penangangan banjir dengan bangunan fisik yang terdiri dari sistem drainase, kolam retensi (penahan), tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan atau pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat dipisahkan19. Semua elemen di atas memainkan peran penting dalam melindungi wilayah dari banjir. Keunggulan sistem polder adalah kemampuannya mengendalikan banjir dan genangan akibat aliran dari hulu, hujan setempat dan naiknya air laut.

## Slide 35
Kunci utama sistem poder adalah tanggul atau waduk. Tanggul berfungsi untuk menahan air dari luar area, sedangkan waduk berfungsi untuk menampung air baik dari dalam maupun luar area. Pompa-pompa air berfungsi untuk membuang air dari dalam waduk. Setiap saat air meninggi dengan cepat pompa akan mengalirkan air ke laut.

## Slide 36
Gambar 3.16 Pembangunan Pompa Cideng
Gambar 3.17 Pembangunan Pompa Cideng

## Slide 37: BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang diuraikan dalam makalah ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Permasalahan banjir adalah masalah yang komplek, yang memiliki kendala – kendala dalam pengendaliannya mulai dari masalah Penduduk, Tata guna lahan, dan pembangunan bangunan pengendali banjir yang membutuhkan waktu dan dana yang besar.
Pengendalian banjir di Jakarta yaitu Pembangunan Banjir Kanal Barat dan Timur, Normalisasi Sungai dan Saluran termasuk di dalamnya Pemeliharaan sungai, Pembuatan Tanggul, Penataan kali dan Saluran, dan pembangunan pompa di dataran rendah. Sehingga banjir yang terjadi di Jakarta sekarang berkurang meskipun masih ada beberapa kejadian.
Saat ini yang diperlukan adalah kepedulian penduduknya sendiri tentang bagaimana mereka dapat menjaga lingkungannya dengan baik dan menjaga supaya bangunan pengendali banjir tidak rusak sehingga dapat beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan banjir lagi.

## Slide 38: DAFTAR PUSTAKA
Saketi M. 2010. Mengapa Jakarta Banjir?. PT Mirah Saketi, Jakarta.
Esther B. 2007. Kajian Upaya Pengendalian Banjir di DKI Jakarta. Universitas Indonesia, Jakarta.
Arsyad S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB Presss, Bogor.
Eriyatno. 1989. Analisis Sistem Industri Pangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi. PAU Pangan dan Gizi. IPB. Bogor.
Suriadi, A.B. 2002. Analisis Sederhana dari Kompleksitas Masalah Banjir Jakarta. Bakosurtanal.