## Slide 1
TULANGAN GESER

## Slide 2
Tegangan Geser
Perencanaan beton terhadap gaya lintang atau gaya geser ternyata sesuai dengan lentur murni karena yang menentukan adalah perilaku struktur dalam stadium keruntuhan.
Tulangan geser direncanakan untuk menahan gaya lintang atau geser pada balok.

## Slide 3
Gambar 1 dibawah menyajikan sebuah balok yang kedua ujung-ujungnya ditumpu bebas dan dibebani dengan dua beban terpusat F.

## Slide 4
Besarnya tegangan geser, υ dinyatakan dengan rumus berikut :
Dimana :
V = gaya lintang
S = momen statis dari bagian yang tergeser
terhadap garis netral
b = lebar balok
I = momen inersia penampang
Tegangan geser rata-rata:

## Slide 5
Gambar 2 berikut menunjukkan distribusi tegangan geser dari balok persegi dengan lebar b dan tinggi h.

## Slide 6
Bila beban F ditingkatkan, maka pada daerah tarik akan terjadi retakan dan perilaku material pun tidak homogen lagi.
Pada balok terbentuk busur tekan dengan ikatan tarik. Secara garis besar retakan dan busur tekan ikatan tarik seperti ditunjukkan pada Gambar berikut :

## Slide 7
Penulangan geser dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :
Sengkang vertikal
Jaringan kawat baja las
Sengkang miring atau diagonal
Tulangan miring diagonal
Tulangan spiral
Adapun struktur yang tidak memerlukan tulangan geser antara lain :
Plat dan pondasi plat
Beton grid (rusuk)
Balok dengan h ≤ 250 mm

## Slide 8
SKSNI T15- 1991-03 Bab 3.4 menguraikan pengaruh-pengaruh tersebut serta teknik memperhitungkannya.
Pasal 3.4.1.1 menetapkan bahwa gaya lintang yang bekerja pada penampang yang ditinjau harus direncanakan sehingga :
Dimana :
VU = gaya lintang yang bekerja
VU = 1,2 VD + 1,6 VL
Vn = kekuatan geser nominal yang dihitung
Vn = Vc + Vs
Vc = kekuatan geser nominal beton =
Vs = kekuatan geser nominal tulangan geser
∅ = factor reduksi kekuatan geser = 0,60

## Slide 9
Apabila:
, berarti tidak perlu tulangan geser (cukup
dengan tulangan geser praktis)
, perlu tulangan geser.
Adapun prosedur umum perencanaan tulangan geser (sengkang) adalah sebagai berikut :
Hitung nilai geser VU bentang bersih
Tentukan apakah dibutuhkan tulangan geser sengkang atau tidak, apabila perlu maka gambarkan diagram VS
Tentukan bagian bentangan yang memerlukan tulangan geser
Pilih diameter tulangan sengkang

## Slide 10
Tentukan jarak spasi sengkang
Hitung kebutuhan jarak spasi berdasarkan kekuatan yang mampu disumbangkan oleh penulangan sengkang
Tentukan pola dan tata letak sengkang secara keseluruhan
Buat gambar sketsanya
Contoh perhitungan
Balok beton bertulang di atas tumpuan sederhana dengan panjang bentang 10 m, lebar balok 300 mm dan tinggi manfaat balok 610 mm. Memikul beban rencana WU = 46 kN/m. Menggunakan beton dengan fc’ = 20 Mpa dan fy = 240 Mpa.
Rencanakan penulangan gesernya.

## Slide 11
Penyelesaian :
Penggambaran diagram lintang (geser) balok
WU = 46 kN/m
5 m
230 kN
VU
1 m
46 kN
VU maks = ½ x WU x L = ½ x 46 x 10 = 230 kN

## Slide 12
Penggambaran diagram VS perlu
VS perlu = VU/Ø – VC
VC = 1/6 x (√fc’) xbWx d
= 1/6(√20)300.610.10-3 =136,4 kN
ØVC = 0,60 x 136,4 = 81,84 kN
VU > Ø VC → perlu tul. Geser sengkang
VS perlu = VU/Ø – VC= (230/0,60) – 136,4
= 246,93 kN
5000 mm
3220 mm
VS perlu
76,67 kN
Kemiringan garis diagram VS : m = WU/Ø = 46/0,60 = 76,67 kN/m
VS = 0 pada jarak 246,93/76,67 = 3,22 m dari tumpuan.
246,93 kN
1 m

## Slide 13
Menghitung panjang bagian bentang yang memerlukan sengkang
Daerah yang membutuhkan sengkang yaitu VU = ØVC = 81,84 kN
Posisinya pada diagram VU =(VU – Ø VC)/MVU = (230 – 81,84)/46 = 4,11 m
Bila menggunakan sengkang D10 maka AV = 157 mm2
VS = 246,93 – 610(76,67) 10-3 = 200,16 kN
Jarak sengkang
Jarak sengkang maksimum
VS < 1/3 √fc’. bw. d → Smaks adalah nilai terkecil antara ½ d dan 600 mm
VS > 1/3 √fc’. bw. d → Smaks adalah nilai terkecil antara 1/4 d dan 300 mm
1/3 √fc’. bw. d = (1/3 √20). 300. 610.10-3 = 272,80 kN > VS
Smaks = ½ d = 0,50 . 610 = 305 mm < 600 mm

## Slide 14
Menentukan S berdasarkan kuat geser
Skr = 305 mm = Smaks = 305 mm
(jarak 660 mm dr tumpuan)
Dengan rumus diatas dapat dihitung untuk jarak 1 m sampai 2 m dan 2,24 m dari tupuan .
X (m) | S perlu (mm) | digunakan (mm)
0,66 | 117,07 | 110
1 | 135,00 | 125
2 | 245,59 | 190
2,24 | 305,69 | 300

## Slide 15
Sketsa hasil disain
9 x 110 mm
4 x 125 mm
4 x 190 mm
9 x 300 mm