## Slide 1: PROSES GURDI (DRILLING)

## Slide 2: PROSES GURDI
Proses gurdi adalah proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor (twist drill).
Pada proses gurdi, beram (chips) harus keluar melalui alur helix pahat gurdi ke luar lubang.

## Slide 3
Karakteristik proses gurdi agak berbeda dengan proses pemesinan yang lain, yaitu :
Beram harus keluar dari lubang yang bulat
Beram yang keluar dapat menyebabkan masalah ketika ukurannya besar dan kontinyu.
Proses pembuatan lubang bisa sulit jika lubangnya dalam.

## Slide 4: MESIN GURDI
Gurdi adalah sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan continue sepanjang badan gurdi.

## Slide 5: JENIS-JENIS MESIN GURDI
Menurut konstruksinya :
Mesin gurdi portable
Mesin gurdi peka
    1. Pasangan bangku
    Pasangan lantai.
Mesin Gurdi Vertikal
    Tugas ringan
    Tugas Berat
    Mesin gurdi gang
Mesin gurdi radial
Mesin gurdi turet

## Slide 6
f. Mesin gurdi spindel jamak
  Unit tunggal
  Jenis perpindahan
g. Mesin gurdi produksi otomatis
  Meja pengarah
  Jenis perpindahan
h. Mesin gurdi lubang dalam

## Slide 7: Mesin gurdi portable dan peka

## Slide 8: Mesin gurdi vertikal

## Slide 9: Mesin gurdi radial

## Slide 10: Mesin gurdi spindel banyak

## Slide 11: GEOMETRI MATA BOR (TWIST DRILL)

## Slide 12: JENIS MATA BOR KHUSUS

## Slide 13: JENIS MATA BOR
Mata bor helix besar : memiliki sudut helix besar, sehingga efisiensi pemotongan besar, tetapi batangnya lemah.
Mata bor helix kecil : bertujuan agar mata bor tidak terangkat ke atas atau terpegang benda kerja, aplikasi untuk material kuninga atau sejenis.
Mata bor kerja berat, digunakan untuk menahan tegangan yang besar dengan menebalkan web.
Mata bor tangan kiri,
Mata bor sisi sayat lurus (straight flute drills), untuk membuat lubang pada plat
Mata bor bertingkat (step drills), untuk membuat lubang dengan diameter bertingkat
Bor senter (center drill).
dll

## Slide 14: PENCEKAMAN MATA BOR
Cekam Rahang 3
Penyambungan Mata Bor

## Slide 15: KLEM BENDA KERJA
Pengikatan benda kerja dengan bantuan klem baut T

## Slide 16: KECEPATAN POTONG
, m/menit

## Slide 17: GERAK MAKAN (FEED)
Gerak makan dilakukan secara manual, tidak ada rumus tertentu yang digunakan, karena proses pemakanan dilakukan berdasarkan perkiraan operator mesin
Gerak makan pada proses drilling otomatis dapat ditentukan menggunakan tabel

## Slide 18: GERAK MAKAN PROSES DILLING

## Slide 19: PROSES LANJUT PROSES BOR
a. Reaming
b. Tapping
c. Counterboring