## Slide 1: OPERASI DASAR PENGOLAHAN CITRA
PERTEMUAN 3

## Slide 2: OPERASI ARITMETIKA
Beberapa operasi aritmetika:
Penjumlahan
Pengurangan
Perkalian
Pembagian

## Slide 3: Efek penjumlahan pada citra
Y citra
Z jumlah nilai brightness dari tiap pixel pada X dan Y
Y besaran scalar
Z adalah versi yang lebih terang dari citra X
Nilai kenaikan brightness sama dengan Y

## Slide 4: Operasi penjumlahan
Penjumlahan dua buah citra
C(x,y) = A(x,y)  B(x,y)
C adalah nilai intensitas hasil penjumlahan intensitas Citra A dan Citra B pada koordinat titik yang sama, jika hasil penjumlahan intensitas lebih besar dari 255 maka nilai intensitas dibulatkan menjadi 255.
Operasi ini digunakan untuk mengurangi derau (noise) dalam data dengan merata-ratakan nilai keabuan antara pixel dari citra yang sama yang diambil berkali-kali.
f’(x,y) = ½ {f1(x,y)  f2(x,y)}

## Slide 5: Efek pengurangan pada citra
Y citra
Z adalah perbedaan nilai brightness antara X dan Y
Y besaran skalar
Z adalah versi yang lebih gelap daripada X
Nilai penurunan brightness sama dengan Y

## Slide 6: Operasi pengurangan
Pengurangan dua buah citra
C(x,y) = A(x,y) - B(x,y)
C adalah selisih intensitas Citra A dan Citra B pada koordinat titik yang sama, ada kemungkinan bernilai negatif sehingga perlu melibatkan operasi clipping.
Operasi ini digunakan mendapatkan objek dari gambar yang diambil pada tempat atau adegan yang sama. Juga digunakan untuk mendeteksi perubahan pada moving image.

## Slide 7: Efek perkalian citra
Y citra
Z adalah hasil product antara nilai brightness citra X dan Y
Y besaran scalar
Nilai brightness Z proportional terhadap X pada nilai Y

## Slide 8: Operasi perkalian
Pekalian dua buah citra
C(x,y) = A(x,y) . B(x,y)
Operasi ini digunakan mengkoreksi ketidak linearan sensor dengan cara mengalikan matrik citra dengan matrik korelasi.

## Slide 9: Efek pembagian pada citra
Y citra
Z adalah nilai skala brightness pada tiap pixel di X terhadap tiap
pixel di Y
Y besaran scalar
Nilai brightness Z akan propotional terbalik terhadap X dengan
nilai Y

## Slide 10
Penjumlahan/pengurangan dengan skalar
B(x,y) = A(x,y) ± c, untuk terang/gelap citra
Pekalian/pembagian dengan skalar
B(x,y) = A(x,y).c, untuk kalibrasi kecerahan atau
B(x,y) = A(x,y)/c, untuk normalisasi kecerahan

## Slide 11: Operasi boolean
Operasi Boolean  AND, OR, NOT
Kombinasinya  NAND, NOR, XOR

## Slide 12: Operasi geometri
Proses yang memanipulasi posisi spatial dari pixel
Contohnya zoom (zoom in dan zoom out)
rotasi
flipping
cut dan paste
warping

## Slide 13: zoom
Proses-proses yang melibatkan penaikan atau penurunan ukuran citra
Teknik yang paling sederhana dalam zooming adalah menduplikasikan nilai pixel pada arah X atau Y
Jika citra tidak di zzom dengan nilai yang sama, maka “aspect ratio” dari citra akan berubah

## Slide 14: Aspect ratio
Rasio antara jumlah titik vertical dan horizontal untuk mendapatkan panjang yang sama di kedua arah tersebut

## Slide 15: Zoom in
Resolusi tidak bertambah
Perubahan pada besar pixelnya
Titik kecil dapat terlihat lebih besar

## Slide 16: Zoom out
Ada informasi pada citra yang harus dihilangkan
Salah satu metode sederhana  ambil rata-rata dari nilai n pixel bertetangga pada x sebagai nilai dari satu pixel pada z
Contoh hasil rata-ratanya 4 pixel pada x menjadi 1 pixel pada z

## Slide 18: rotasi
Rotasi sederhana: kelipatan 90
Salin pixel-pixel baris ke pixel-pixel kolom sesuai arah rotasi

## Slide 19: flipping

## Slide 20: Cut & paste
Pemilihan (mulai paling mudah):
Segiempat
Bentuk geometri lain: lingkaran, elips, polygon
freeform

## Slide 21: warping
Citra diubah dengan cara mengatur kembali hubungan spatial antara objek dengan suatu template spatial
Menimbulkan efek-efek khusus

## Slide 22: warping

## Slide 23: UTS, 19 April 2018
Tugas coding matlab untuk
operasi aritmetika,
operasi Boolean dan
operasi geometri
Listing program + capture imshow nya
Dikumpulkan 26 April 2018