## Slide 2
A ton
B ton
C ton
D ton
F ton

## Slide 3: 3.2 Rangkaian Beban Bergerak
a)
R = P = jumlah gayavertikal
= P + P
= 1000 + 1000
= 2000 kg
R. x = P. 4
(terhadap titik A)
2000 x = 1000. 4
x = 2 m
R = resultante gaya vertikal
b)
R. X = P2. 4  (terhadap titik A)
2500 X = 1500. 4
X = 2,4 m
P1 = 1000 kg
P2 = 1500 kg
R = P = P1 + P2
= 1000 + 1500
= 2500 kg
P = 1000 kg

## Slide 4
C)
P1 = 800 kg P2 = 1000 kg P3 = 1200 kg
R = P = P1 + P2 + P3
= 800 + 1000 + 1200
= 3000 kg
R. X = P2. 3 + P3. 6
(terhadap titik A)
3000 X = 1000. 3 + 1200. 6
X = 3,4 m
d)
P1 = 2000 kg, P2 = 2500 kg P3 = 3000 kg, P4 = 3500 kg
R = P = P1 + P2 + P3 + P4
= 2000 + 2500 + 3000 + 3500
= 11000 kg
R x= P2. 2 + P3. 5 + P4. 8  terhadap titik A
11000 x = 2500. 2 + 3000. 5 + 3500. 8
x = 4,36 m

## Slide 5
42) Menggunakan garis pengaruh hitung momen maksimum dan gaya lintang maksimum
P = 1000 kg
Letak resultante
R = P + P
=1000 + 1000
= 2000 kg
(terhadap titik A)
R. X = P. 4
2000 X = 1000. 4
X = 2 m

## Slide 6: Momen
Ordinat : y
y  3,5.3,5
7
y  1,75
y1  2,5
1,75 3,5
y2  0,5
1,75 3,5
1
 y = 1,25 m
2
 y = 0,25 m
M maks = P. y1 + P. y2
= 1000. 1,25 + 1000. 0,25
= 1250 + 250
= 1500 kgm

## Slide 7
7
1
y  3
y1  0,429
RA = P. y + P. y
1
= 1000. 1 + 1000. 0,429
= 1000 + 429
= 1429 kg
Gaya lintang
Ordinat : y = 1

## Slide 8
43) Menggunakan garis pengaruh hitung momen maksimum dan gaya lintang maksimum
P1 = 1000 kg, P2 = 1500 kg
Letak resultante
R = P1 + P2
=1000 + 1500
= 2500 kg
R. X = P2. 4
2500 X = 1500. 4
X = 2,4 m

## Slide 9
MOMEN
Ordinat : y
Untuk mendapatkan momen maksimum, y ditengah-tengah antara
R dan beban terdekat.
y  3,5.3,5  1,75
7
y1  2,7
1,75 3,5
y2  0,3
1,75 3,5
1
 y = 1,35 m
2
 y = 0,15 m
M maks = P1. y2 + P2. y1
= 1000. 0,15 + 1500. 1,35
= 150 + 2025
= 2175 kgm

## Slide 10
GAYA LINTANG
Ordinat : y = 1
7
y
1
 3
RA = P2. y + P1. y1
= 1500. 1 + 1000. 0,429
= 1500 + 429
= 1929 kg
y1  0,429

## Slide 11
44) Menggunakan garis pengaruh hitung momen maksimum dan gaya lintang maksimum
P1 = 4000 kg, P2 = 4000 kg, P3 = 2000 kg
R = P1 + P2 + P3
= 4000 + 4000 + 2000
= 10000 kg
Letak resultante
R. X = P2. 4 + P3. 6
10000 X = 4000.4 + 2000.6
10000 X = 16000 + 12000
X = 2,8 m
x = 2,8
1,2

## Slide 12
MOMEN
Ordinat : y
Untuk mendapatkan momen maksimum, y berada ditengah - tengah antara R dan beban terdekat.
9
4,5.4,5
 2,25m
y 
y 2  1,9
2,25 4,5
1  3,9
2,25 4,5
3  1,1 2,25 4,5
 y2 = 0,95 m
1
 y = 1,95
3
 y = 0,55 m
M maks = P1. y3 + P2. y1 + P3. y2
= 4000. 0,55 + 4000. 1,95 + 2000. 0,95
= 2200 + 7800 + 1900
= 11900 kgm

## Slide 13
GAYA LINTANG
Ordinat : y = 1
9
5
y1   0,56
9
3
y2   0,33
RA = P1. y + P2. y1
= 4000. 1 + 4000. 0,56 + 2000. 0,33
= 4000 + 2240 + 660
= 6900 kg

## Slide 14
45) Menggunakan garis pengaruh hitung momen maksimum dan gaya lintang maksimum
P1 = 2000 kg, P2 = 2500 kg, P3 = 3000 kg
Letak resultante
R = P1 + P2 + 2 P3
= 2000 + 2500 + 2. 3000
= 2000 + 2500 + 6000
= 10500 kg
R. X = P2. 2 + P3. 5 + P3. 8
10500 X = 2500. 2 + 3000. 5 + 3000. 8
10500 X = 5000 + 15000 + 2400
X = 4,2 m

## Slide 15
MOMEN
Untuk mendapatkan momen maksimum, y ditengah-tengah antara R dan beban terdekat.
Ordinat : y
y  6.6  3m
12
y2  2,6
2
 y = 1,3 m
4
 1,4  y = 0,7 m
y1  5,6
3 6
1
 y = 2,8 m
3 6
y3
3 6
y4
3 6
 3,4  y3 = 1,7 m
M maks = P . y + P . y + P . y + P . y
1 4 2 3 3 1 3 2
= 2000. 0,7 + 2500. 1,7 + 3000. 2,8 + 3000. 1,3
= 1400 + 4250 + 8400 + 3900
= 17950 kgm

## Slide 16
GAYA LINTANG
Ordinat : y = 1
12
1
y  9  0,75
12
2
y  6  0,5
12
3
y  4  0,33
RA = P3. y + P3. y1 + P2. y2 + P1. y3
= 3000. 1 + 3000. 0,75 + 2500. 0,5 + 2000. 0,33
= 3000 + 2250 + 1250 + 660
= 7160 kg