## Slide 1
Contoh Soal
Tentukanlah besar seluruh gaya batang dari struktur rangka pada gambar jika P1 = P5 = 250 kg,
P2 = P3 = P4 = 500 kg,
Sudut alpha = 35 0, Bentang AB= 8 meter

## Slide 3
1
2
5
6
1
2
3
4
5
6
S
3
S
4
Av
Bv
250 kg
250 kg
500 kg
Graphical Method
500 kg
500 kg
E
D
F
A
B

## Slide 4
V = 0
v 1 6
A – P + S sin 35 = 0
1000 – 250 + S6(0,57) = 0
S6 = − 1.315 kg
H = 0
S6cos 35 + S1 = 0
– 1.315(0,82) + S1 = 0
S1 = + 1.078 kg
Titik Simpul A
Av = 1000 kg
1
P = 250 kg
S6
S1
35o
S1 = + 1.078 kg
Av = 1000 kg
1
P = 250 kg

## Slide 5
Simpul E
S
6
S5
S7
500 kg
35o
V = 0
−S6sin 35 − P2 + S5sin 35 – S7sin 35 = 0
– (-1.315)(0,57) – 500 + S5(0,57) – S7(0,57) = 0 750 – 500 + S5(0,57) – S7(0,57) = 0
(i)
S5(0,57) – S7(0,57) = – 250
H = 0
−S6cos 35 + S5cos 35 + S7cos 35 = 0
– (-1.315)(0,82) + S5(0,82) + S7(0,82) = 0 1.078 + S5(0,82) + S7(0,82) = 0
S5(0,82) + S7(0,82) = – 1.078 (ii)
Dari persamaan (i) dan (ii), diperoleh :
S5 = - 877 kg S7 = - 439 kg

## Slide 7
A
B
2
5
4
3
1
8
9
10
11
12
13
F
G
H
1000 kN
1000 kN
1000 kN
500 kN
500 kN
400 kN
RB
1900 kN
RA
2100 kN
HA
400 kN
Latihan Soal
Tentukan besar reaksi perletakan dan daftar gaya batang untuk struktur rangka batang berikut
Memeriksa kestabilan struktur
m = 2.j – 3
13 = 2*8 – 3 = 13 Ok!
C 7 D 6 E

## Slide 8
∑ V = 0
RA – 500 + S8 sin 45 = 0
1900 – 500 + 0.707 S8 = 0
S8 = -1980 kN
∑ H = 0
-HA + S8 Cos 45 + S1 = 0
-400 – 1400 + S1 = 0
S1 = + 1800 kN

## Slide 9
∑ V = 0
– 1000 + S9 = 0
S9 = 1000 kN (Tarik)
∑ H = 0
– 1800 + S2 = 0
S2 = 1800 kN (Tarik)
Simpul F
1800 kN

## Slide 10
Simpul C
∑ V = 0
S8 sin 45 – S9 – S10 sin 45 = 0
1400 – 1000 – S10 sin 45 = 0
S10 = 566 kN (Tarik)
∑ H = 0
S8 cos 45 + S7 + S10 cos 45 = 0 1400 + S7+ 400 = 0
S7 = – 1800 kN (Tekan)
-1980 kN
+ 1000 kN

## Slide 11
Simpul D
-1800 kN
∑ V = 0 S11 = 0 S11 = 0 kN
∑ H = 0
-S7 + S6 = 0 1800 + S6 = 0
S6 = 1800 kN (Tekan)

## Slide 12
a home base to excellence
Batang | Gaya batang | tarik/tekan | Batang | Gaya batang | tarik/tekan
1 | 1800 | tarik | 8 | 1980 | tekan
2 | 1800 | tarik | 9 | 1000 | tarik
3 | 1600 | tarik | 10 | 566 | tarik
4 | 1600 | tarik | 11 | 0 | 
5 | 2263 | tekan | 12 | 848 | tarik
6 | 1800 | tekan | 13 | 1000 | tarik
7 | 1800 | tekan |  |  | 
848 kN
1800 kN
1800 kN
-1800 kN
-1800 kN
1600 kN
1600 kN
-1980 kN
-2263 kN
1000 kN
566 kN
1000 kN

## Slide 13
Method of Sections (Ritter)
Metode ini digunakan bila :
Ingin mengetahui gaya salah satu batang dengan cepat biasanya untuk mengontrol hasil perhitungan dr metode lain.
Bila dalam method of Joints hanya menggunakan 2 persamaan keseimbangan, maka dalam method ini menggunakan 3 persamaan keseimbangan (∑H = 0, ∑V = 0,
∑M = 0)

## Slide 15
A
B
2
5
6
4
3
1
7
8
9
10
11
12
13
C
D
E
F
G
H
1000 kN
1000 kN
500 kN
500 kN
400 kN
1
1000 kN
1
RA
RB
1900 kN
2100 kN
HA
400 kN
Contoh Soal
Tentukan besar reaksi perletakan dan daftar gaya batang untuk struktur rangka batang berikut
Memeriksa kestabilan struktur
m = 2.j – 3 13 = 2*8 – 3 = 13 Ok!
2
2

## Slide 16
∑ Mc = 0
Ra . 3- P1 . 3 + Ha. 3 – S2 . 3 = 0
1900 . 3 – 500 . 3 + 400 . 3 = S2 . 3
S2 = 1800 kN (Tarik)
∑ V = 0
Ra – P1 – P2 – S10 sin 45 = 0
1900 – 500 – 1000 - S10 sin 45 = 0
S10 = 566 kN (Tarik)
∑ H = 0
- Ha + S10 cos 45 + S2 + S7= 0
– 400 + 400 + 1800 + S7= 0
S7 = - 1800 kN (Tekan)
Potongan 1 - 1

## Slide 17
Potongan 2 - 2
∑ Mg = 0
S6 = - 1800 kN (tekan)
∑ V = 0
S11 = 0 kN