## Slide 1: Frame relay & asynchronous transfer mode
Pertemuan 13

## Slide 2: Frame relay
Adalah konsep di mana informasi akan dikirim menggunakan data frame dalam format digital.
Penggunaan layanan relay ini data dapat dikirim dengan cara yang cepat dan efisien melalui internet.
Frame Relay juga merupakan cara yang lebih murah untuk mengirim data ke titik lain.

## Slide 3: Frame relay
Internet service provider menggunakan jaringan Frame Relay ketika mentransfer suara dan data agar cepat.
Frame-relay juga umum digunakan dalam jaringan LAN dan jaringan WAN.
Penggunaan Frame-Relay pada pengguna akhir akan mendapat sebuah node Frame-Relay yang unik untuk pengguna tersebut dan node ini digunakan untuk data yang sering ditransmisi.

## Slide 4: Konfigurasi frame relay

## Slide 5: Konfigurasi frame relay
Konfigurasi Frame Relay menempatkan semua data dalam frame dan tidak memberikan koreksi data apapun.
Titik akhir mengurus aspek koreksi data sehingga mempercepat proses transfer data secara keseluruhan.
Frame-Relay membutuhkan dukungan backbone pada jaringan serat optik dan jaringan WAN untuk kelancaran fungsi

## Slide 6: Konfigurasi frame relay
Frame Relay adalah sebuah protokol yang didasarkan pada jaringan berbasis HDLC.
Data yang dikirim pada jaringan HDLC dikirim dalam bentuk frame dan fitur dasar yang digunakan untuk menyelesaikan proses mengirim dan menerima data adalah melalui alamat, kontrol, data dan koreksi kesalahan CRC.

## Slide 7: Konfigurasi frame relay
Infrastruktur Frame Relay berisi sirkuit Frame.
Relay yang dibuat saat instalasi Frame-Relay.
Dalam rangkaian Frame-Relay kedua sesi dimulai dan diakhiri dengan terminal sendiri dan sesi ini semua berkaitan dengan aplikasi yang bekerja pada sirkuit Frame-Relay.

## Slide 8: Topologi frame relay
Topologi Frame Relay menyediakan ide visual dan pemahaman lebih mudah tentang jaringan FrameRelay.
Namun topologi harus dipahami dalam banyak aspek seperti aspek logis, aspek fisik dan aspek fungsional.
Hal ini tidak hanya berlaku pada FrameRelay tetapi semua jenis topologi jaringan computer.
Dengan memahami semua aspek topologinya akan memudahkan pengolahan jaringan.

## Slide 9: Topologi frame relay
Saat ini jaringan berbasis IP telah mulai menggantikan jaringan Frame-Relay secara perlahan-lahan.
Perkembangan sistem jaringan komputer dan telekomunikasi telah melahirkan VPN, koneksi internet broadband, dan kabel modem DSL.
Semua fasilitas infrastruktur yang tersedia tidak memerlukan lagi framerelay, hanya daerah yang tidak memiliki fasilitas ini menyediakan Frame Relay sebagai menu untuk konektivitas internet.

## Slide 10: Fungsi frame relay
Frame Relay secara efisien menempatkan semua data yang bervariasi dalam ukuran ke dalam bentuk frame yang menghilangkan kebutuhan untuk koreksi kesalahan, dengan menghilangkan kebutuhan koneksi error maka proses transfer data menjadi lebih cepat.
Fungsi Frame Relay yang utama pada lapisan dan layer data-link yang merupakan lapisan kedua pada proses Frame Relay yang menetapkan link untuk transfer data; Namun lapisan data-link ini tidak cukup efisien untuk mentransfer file video atau file suara dengan kecepatan dan efisiensi yang sama.

## Slide 11: Fungsi frame relay
Switch Frame-Relay pada dasarnya membuat sirkuit virtual sehingga jaringan wilayah lokal pada daerah terpencil dapat terhubung ke jaringan wilayah luas.
Jadi pada dasarnya Frame-Relay benar-benar berfungsi antara LAN dan router atau switch kapal induk.
Switch FrameRelay pada dasarnya adalah membuat virtual circuit sehingga Jaringan Local Area Network di daerah terpencil dapat terhubung ke Wide Area Network.
Jadi pada dasarnya Frame Relay berfungsi antara LAN dan router atau operator switch .

## Slide 12: Fungsi frame relay
Meskipun teknologinya telah tergantikan dengan sistem baru, namun WAN yang banyak digunakan masih menggunakan protokol frame relay

## Slide 13: asynchronous transfer mode (Atm)
Adalah teknologi switching dan multiplexing, dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis trafik (data, suara, video, audio) dengan cepat dan efisien.
Circuit switching umumnya mensyaratkan bahwa paket di set ke posisi dalam frame berulang, misalnya sinkron dalam waktu, langkah, sesuai dengan aplikasi dan / atau jam jaringan.
Transmisi Asynchronous memungkinkan sel-sel yang akan diposisikan di mana saja dalam data stream.

## Slide 14: asynchronous transfer mode (Atm)
ATM saat ini memiliki kecepatan
155Mbps (OC-3port),
622Mbps (OC-12 port),
1,2 Gbps dan
2,5 Gbps.

## Slide 15: asynchronous transfer mode (Atm)
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
merupakan protokol jaringan yang berbasis sel, yaitu paket-paket kecil yang berukuran tetap (48 byte data + 5 byte header) pada sirkuit virtual.
Protokol lain yang berbasis paket, seperti IP dan Ethernet, menggunakan satuan data paket yang berukuran tidak tetap.

## Slide 16: Atm network

## Slide 17: asynchronous transfer mode (Atm)
Kata asynchronous pada ATM berarti transfer data dilakukan secara asinkron, yaitu masing-masing pengirim dan penerima tidak harus memiliki pewaktu (clock) yang tersinkronisasi.
Metode lainnya adalah transfer secara sinkron, yang disebut sebagai STM (Synchronous Transfer Mode).
Dengan kata lain ATM merupakan sebuah teknologi lapisan 2, yang dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya Internet, dengan sistem pengalamatan yang dikelola secara rapi, sehingga setiap perangkat di dalam jaringan dapat memiliki sebuah identitas yang unik

## Slide 18: asynchronous transfer mode (Atm) sebagai jaringan kinerja tinggi

## Slide 19: asynchronous transfer mode (Atm)
ATM bekerja pada model topologi Bintang, dengan menggunakan Kabel fiber optic ataupun kabel twisted pair.
ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN, dia juga banyak dipakai oleh Internet Service Providers (ISP) untuk meningkatkan kecepatan akses Internet untuk klien mereka.

## Slide 20: Konsep dasar asynchronous transfer mode (Atm)
ATM adalah suatu mode transfer yang berorientasi pada bentuk paket yang spesifik, dengan panjang tetap, berdasarkan system Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM), menggunakan format dengan ukuran tertentu yang disebut sel.
Informasi yang terdapat didalam sel ditransmisikan dalam jaringan setelah Sebelumnya ditambahkan header diawal sel yang berfungsi sebagai routing dan control sel.

## Slide 21: Konsep dasar asynchronous transfer mode (Atm)
ATM bersifat service independence semua service (suara, data serta gambar/citra) dapat ditransmisikan melalui ATM dengan cara penetapan beberapa tipe ATM Adaptation Layer (AAL).
AAL berfungsi mengubah format informasi yang asli kedalam format ATM sehingga dapat ditransmisikan.

## Slide 22: Konsep dasar atm protokol

## Slide 23: Cara kerja atm
Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi tersebut (voice, video dan data) dalam format sel berukuran 53 byte melalui saluran fisik yang sama.
Proses tersebut dinamakan statistical multiplexing.
Masing sel terdiri dari 48 byte payload (berisi informasi) dan 5 byte header (berisi alamat dan routing).

## Slide 24: Karakteristik atm
1. Pada basis link to link tidak menggunakan proteksi error dan
flow control.
Pada ATM proteksi error dapat diabaikan karena didasarkan saat ini link-link dalam network memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga error control cukup dilakukan end to end saja.
Flow control juga tidak dilakukan dalam ATM network karena dengan pengaturan alokasi resource dan dimensioning queue yang tepat maka kejadian queue overflow yang menyebabkan hilangnya paket dapat ditekan.
Sehingga probabilitas packet loss antara 10-8 sampai dengan 10-12 dapat dicapai.

## Slide 25: Karakteristik atm
2. ATM beroperasi pada connection oriented mode
Sebelum informasi ditransfer dari terminal ke network, sebuah fase setup logical / virtual connection harus dilakukan untuk menyediakan resource diperlukan.
Jika resource tersedia tidak mencukupi maka connection dari terminal akan dibatalkan.
Jika fase transfer informasi telah selesai, maka resource yang telah digunakan akan dibebabskan kembali.
Dengan menggunakan connection-oriented ini akan memungkinkan network untuk menjamin packet loss yang seminim mungkin.

## Slide 26: Karakteristik atm
3. Pengurangan fungsi header
Untuk menjamin pemrosesan yang cepat dalam network, maka ATM header hanya memiliki fungsi yang sangat terbatas.
Fungsi utama dari header adalah untuk identifikasi virtual connection (virtual connection identifier =VCI) yang dipilih pada saat dilakukan call setup dan menjamin routing yang tepat untuk setiap paket didalam network serta memungkinkan multiplexing dari virtual connection – virtual connection berbeda melalui satu link tunggal.

## Slide 27: Karakteristik atm
3. Pengurangan fungsi header
Selain fungsi VCI, sejumlah fungsi lain yang sangat terbatas juga dilakukan oleh header, terutama terkait dengan fungsi pemeliharaan.
Karena fungsi header diabatasi, maka implementasi header processing dalam ATM node sangat mudah / sederhana dan dapat dilakukan pada kecepatan yang sangat tinggi (150 Mbps sampai 2.5 Gbps) dan hal ini akan menyebabkan processing delay dan queuing delay yang rendah.

## Slide 28: Karakteristik atm
4. Lapisan Protokol ATM
Lapisan tertinggi terdapat aplikasi tertentu seperti TCP di lapisan penghantaran dan IP di lapisan rangkaian.
Lapisan ATM Adaptation berfungsi sebagai penyesuai antara paket-paket data di lapisan tertinggi dengan (Higher-layer) dengan lapisan ATM (ATM Layer).

## Slide 29: Karakteristik atm
4. Lapisan Protokol ATM
ATM Layer merupakan lapisan digunakan untuk menyambungkan protokol.
Lapisan Fisik melibatkan spesifikasi media transmisi dan skema pengkodean sinyal. Rate data yang ditetapkan pada lapisan fisik berkisar mulai dari 25,6 Mbps sampai 622,08 Mbps.

## Slide 30: Karakteristik atm
5. Panjang filed informasi dalam satu cell relatif kecil
Hal ini dilakukan untuk mengurangi ukuran buffer internal dalam switching node, dan untuk membatasi queuing delay yang terjadi pada buffer tersebut.
Buffer yang kecil akan menjamin delay dan delay jitter rendah, hal ini diperlukan untuk keperluan service-service real time.