## Slide 1: BAHAN PEREKAT HIDROLIS

## Slide 2
Bahan perekat hidrolis adalah suatu bahan yang apabila dicampur dengan air akan membentuk pasta kemudian mengeras dan setelah mengeras tidak larut kembali dalam air.
Jadi bahan perekat hidrolis akan bersifat sebagai perekat apabila berhubungan dengan air

## Slide 3
Perekat hidolis yang biasa digunakan terdiri dari :
1. Gips hemihidrat
2. Kapur padam
3. Pozzolan
4. Semen Portland

## Slide 4: GIPS
Gips merupakan jenis batuan endapan yang terbentuk secara kimiawi dari kapur dan sulfat yang larut dalam tanah membentuk calsium sulfat (CaSO4)
Gips yang dari alam merupakan senyawa stabil berbentuk CaSO4 2 H2O.
Air yang terkandung di dalam gips itu bukan air bebas tetapi air yang bersatu dengan molekulnya sehingga sifat dari gips alam adalah stabil.

## Slide 5
Apabila gips alam dipanasi pada suhu di atas 100°C, maka sebagian air molekulnya terlepas dan membentuk CaSO4 ½ H2O yang biasa disebut gips hemihidrat yang mempunyai sifat tidak stabil.
Gips hemihydrat yang bereaksi dengan air maka air molekul di dalam gips kembali ke jumlah semula seperti gips alam.
Ini berarti gips mengeras setelah diberi air dan dapat digunakan sebagai adukan.

## Slide 6: Proses Pembuatan Gips Hemihidrat
Batuan gips dari alam dipanasi terlebih dahulu pada suhu ± 60°C – 65°C supaya mudah digiling menjadi tepung gips.
Tepung hasil gilingan kemudian dipanggang pada teromol berputar dengan suhu tidak boleh lebih dari 170°C.
Pemanggangan dilakukan selama 1 jam pada suhu tetap, kemudian diangkat dan disimpan pada tempat kering.
Tepung gips hasil pemanggangan digiling halus dan diayak sehingga kehalusannya lolos pada saringan 170 mesh.
Tepung gips yang sudah diayak disimpan pada tempat yang tertutup rapat.
Gips hemihidrat yang digunakan sebagai adukan akan mengalami pengerasan dalam waktu 5 – 10 menit.

## Slide 7: Sifat-sifat Gips
Bila gips alam dipanasi pada suhu di atas 40ºC, maka air hablurnya mulai menguap.
Bila gips alam dipanasi sampai suhu 130ºC - 170ºC, tidak semua air hablurnya menguap sehingga gips mempunyai sifat cepat dapat menarik air kembali.
Bila gips alam dipanasi di atas 200ºC semua air hablurnya menguap sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan perekat

## Slide 8: Penggunaan Gips
Dalam bentuk gips alam, untuk memperlambat proses pengerasan semen. Semen yang tidak dicampur dengan gips alam pengerasan membutuhkan waktu 10 menit. Dengan ditambahkan gips alam, pengerasan semen menjadi kurang lebih 60 menit.
membuat papan gypsum yang dicampur dengan serat, biasanya digunakan untuk plafond

## Slide 9: KAPUR
Jenis-jenis Batu Kapur
Sifat-sifat batu kapur sangat dipengaruhi oleh pengotoran atau tercampurnya unsur-unsur lain. Oleh karena itu jenis batu kapur dibedakan menurut kemurniaannya, yaitu :
a) Batu kapur kalsium (CaCO3) dengan kemurnian tinggi, bila unsur lain < 5%
b) Batu kapur Magnesia (CaCO3MgCO3) bila mengandung 5 – 20 % magnesia magnesium karbonat.
c) Batu kapur dolomite, bila mengandung magnesium karbonat > 30 % tetapi < 44 %.
d) Batu kapur hidrolis, bila mengandung > 5 % senyawa lain yang terdiri dari alumina, silica dan besi.
e) Margel, batu kapur yang tercampur tanah liat didapat dalam bentuk gumpalan lunak dan mudah terlepas. Batu kapur jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar semen.
f) Marmer dan batu kapur padat.

## Slide 10: Pengolahan Batu Kapur menjadi Kapur
Untuk menghasilkan 1 ton kapur tohor, secara teoritis diperlukan 1,79 ton batu kapur kalsium atau 1,9 ton batu kapur magnesium. Tetapi dalam prakteknya diperlukan minimal 2 ton batu kapur untuk menghasilkan kapur tohor.

## Slide 11: Proses Pengolahan Kapur

## Slide 12
Batu kapur kalsium (CaCO3) mulai mengurai pada suhu 900°C
batu kapur magnesium (MgCO3) mulai mengurai pada suhu 700 – 770°C.
Suhu dimana batu kapur mulai mengurai disebut dengan “suhu keseimbangan/suhu desosiasi”
Suhu pembakaran batu kapur yang ideal 1000°C-1350°C.

## Slide 13
Pada pembakaran batu kapur terjadi 2 hal :
1) Pembakaran tidak sempurna dimana bagian dalam butiran batu kapur tidak mengalami penguraian dan batu kapur akan merupakan butiran-butiran kecil yang tidak terbakar. Biasanya suhu pembakaran di bawah suhu desosiasi.
2) Suhu yang terlalu tinggi dan pembakaran yang terlalu lama , menyebabkan batu kapur terbakar lewat/mencapai titik lelehnya

## Slide 14
Ada 2 jenis tungku pembakaran, yaitu tungku tegak (shaft kiln) dan tungku putar.
Tungku putar digunakan untuk membakar batu kapur dengan ukuran butiran kecil, sedangkan tungku tegak digunakan untuk ukuran butiran besar

## Slide 15: Syarat-syarat kapur yang baik
Mengandung butiran-butiran halus dan aktif
Sebelum dipakai harus dalam keadaan kering
Pada penimbunan, kapur harus selalu kering dan tertutup

## Slide 16: Sifat-sifat penting yang menentukan mutu kapur
1) Prosentase bagian yang aktif dalam kapur, yaitu kadar CaO, SiO, Al2O3 dan MgO.
2) Kehalusan butiran. Kapur tidak boleh mengandung butiran kasar, yang biasanya terdiri dari bagian kapur yang belum terbakar sempurna, terbakar lewat atau belum terpadamkan.
3) Kekekalan bentuk adukan yang terbuat dari kapur tersebut.
4) Kekuatan adukan yaitu berupa kuat tekan adukan yang terbuat dari campuran kapur, pasir dan air

## Slide 17: POZOLLAN / TRASS
Trass atau pozollan mengandung unsur silika, besi dan aluminium yang tidak mempunyai sifat penyemenan, tetapi dalam bentuk serbuk halus dan bila dicampur dengan air dapat bereaksi dengan kalsiumhidroksida pada suhu ruangan dan membentuk senyawa yang mempunyai sifat semen, yaitu mengalami proses pengerasan dan setelah keras tidak larut dalam air

## Slide 18
Fungsi trass yang ditambahkan pada beton adalah :
Dapat meningkatkan workability beton
Memperlambat pengerasan beton
Membuat beton lebih kedap
Meningkatkan ketahanan beton terhadap pengaruh sulfat dengan cara menghalangi terbentuknya CaSO4.
Meningkatkan ketahanan beton terhadap pengaruh alkali reaktif pada agregat. Apabila agregat yang mengandung alkali reaktif bertemu dengan alkali pada semen menyebabkan beton mengembang dan pecah. Fungsi pozollan pada beton adalah menetralisir pengaruh alkali reaktif tersebut.