## Slide 1: Perencanaan Pelabuhan

## Slide 2: Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
Mahasiswa dapat menjelaskan tentang berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam merencanaan pelabuhan (C2)

## Slide 3: Outline Materi
Materi 1: Persyaratan dan Perlengkapan Pelabuhan
Materi 2: Pemilihan Lokasi Pelabuhan
Materi 3: Ukuran dan Bentuk Pelabuhan
Materi 4: Lokasi dan Lebar Mulut Pelabuhan

## Slide 4
Kebutuhan akan pelabuhan timbul utk memenuhi beberapa hal berikut ini :
a. Pembangunan pelabuhan yang didasarkan pada pertimbangan politik.
b. Pembangunan suatu pelabuhan diperlukan utk melayani/meningkatkan kegiatan ekonomi daerah.
c. Untuk mendukung kelancaran produksi suatu perusahaan/pabrik, sering diperlakukan suatu pelabuhan khusus.
Setelah beberapa studi di atas dilakukan, selanjutnya ditetapkan lokasi scr umum pelabuhan, fungsi utama pelabuhan, dan jenis serta volume barang yang dilayani

## Slide 5
Untuk bisa memberi pelayanan yang baik dan cepat, maka pelabuhan harus bisa memenuhi beberapa persyaratan :
1). Harus ada hubungan yang mudah antara transportasi air dan darat spt jalan raya dan kereta api, shg barang-barang dpt diangkut ke dan dari pelabuhan.
2). Pelabuhan brada di suatu lokasi yg mempunyai daerah belakang subur dgn populasi penduduk yang cukup padat.
3). Pelabuhan harus mempunyai kedalaman air dan lebar alur yang cukup.

## Slide 6
4). Kapal-kapal yang mencapai pelabuhan hrs bisa membuang sauh selama menunggu utk merapat ke dermaga guna bongkar muat barang atau mengisi bbm.
5). Pelabuhan harus mempunyai fasilitas bongkar muat barang dan gudang penyimpanan barang.
6). Pelabuhan hrs mempunyai fasilitas utk mereparasi kapal.

## Slide 7
Perlengkapan Pelabuhan :
Pemecah gelombang yg digunakan utk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang.
Alur pelayaran yang berfungsi utk mengarahkan kapal-kapal yang akan keluar/masuk ke pelabuhan.
Kolam pelabuhan merupakan daerah perairan dimana kapal berlabuh utk melakukan bongkar muat, melakukan gerakan utk memutar.
Dermaga adalah bangunan pelabuhan yang digunakan utk merapatnya kapal dan menambatkannya pada waktu bongkar muat barang.

## Slide 8
Alat penambat digunakan utk menambatkan kapal pada waktu merapat di dermaga maupun menunggu di perairan sebelum bisa merapat ke dermaga.
Gudang yang terletak dibelakang dermaga utk menyimpan barang yg hrs menunggu pengapalan.
Gedung terminal utk keperluan administrasi.
Fasilitas bahan bakar.
Fasilitas pandu kapal, kapal tunda dan perlengkapan lain yang diperlukan utk membawa kapal masuk/keluar pelabuhan.

## Slide 9
Peralat bongkar muat barang.
Fasilitas lain utk keperluan penumpang, abk, dan muatan kapal spt, dokter pelabuhan, karantina bea cukai imigrasi keamanan

## Slide 10
2.2 Pemilihan Lokasi Pelabuhan
Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan sbb:
1. Biaya pembanguna dan perawatan bangunan-bangunan pelabuhan termasuk pengerukan pertama yang hrs dilakukan.
2. Biaya operasi dan pemeliharaan, terutama pengerukan endapan di alur dan kolam pelabuhan.

## Slide 11
Tinjauan topografi dan geologi
Keadaan topografi daratan dan bawah laut hrs memungkinkan utk membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan utk pengembangan di masa mendatang. Daerah daratan hrs cukup luas utk membangun suatu fasilitas pelabuhan spt dermaga, jalan, gudang dan juga daerah industri.
Kondisi geologi juga perlu diteliti mengenai sulit tdknya melakukan pengerukan daerah perairan dan kemungkinan menggunakan hasil pengerukan tsb dpt menimbun tempat lain.

## Slide 12
Tinjauan pelayaran
Pelabuhan yg dibangun hrs mudah dilalui kapal-kapal yg akan menggunakannya. Kapal yang berlayar mempengaruhi oleh fakto-faktor alam spt, angin gelombang dan arus yang dpt menimbulkan gaya-gaya yg bekerja pada badan kapal.

## Slide 13
Tinjauan sedimentasi
Proses erosi dan sedimentasi tergantung pd sendimen dasar dan pengaruh hidrodinamika gelombang dan arus. Sedimen yg ada di daerah pantai bisa berupa pasir atau sedimen suspensi. Sendimen suspensi biasanya berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pantai.

## Slide 14
Tinjauan kedalaman air
Kedalaman laut sangat berpengaruh pada perencanaan pelabuhan. Di laut yg mengalami pasang surut variasi muka air kadang-kadang cukup besar. Menurut pengalaman tinggi pasang surut yg kurang dari 5 m masih dpt dibuat pelabuhan terbuka. Bila pasang surut lebih dari 5 m, maka terpaksa dibuat suatu pelabuhan tertutup yg dilengkapi dgn pintu air utk memasukan/mengeluarkan kapal.

## Slide 15
Ukuran dan Bentuk Pelabuhan
Ukuran pelabuhan ditentukan oleh jml dan ukuran kapal-kapal yg akan menggunakannya serta kondisi lapangan yang ada. Luas minimum pelabuhan adalah ruang yg diperlukan utk dermaga ditambah dgn kolam putar. Ukuran kolam putar tergantung pada ukuran kapal dan kemudahan gerak berputar kapal, yg dpt dibedakan dlm empat macam :

## Slide 16
Ukuran ruang optimum utk dpt berputar dgn mudah memerlukan diameter empat kali panjang kapal yg menggunakannya.
Ukuran menengah ruang putar dgn sedikit kesulitan dlm berputar mempunyai diameter dua kali dari panjang kapal terbesar.
Ruang putaran kecil yg mempunyai diameter kurang dari dua kali panjang kapal. Gerakan berputar dpt dilakukan dgn jangkar dan bantuan kapal tunda.
Ukuran minimum ruang putaran hrs mempunyai diameter 20 % lebih panjang dari panjang kapal terbesar

## Slide 17
Lokasi dan Lebar Mulut Pelabuhan
Untuk mengurangi tinggi gelombang di perairan pelabuhan, mulut pelabuhan tdk boleh lebih besar dari yang diperlukan utk keamanan pelayaran atau arus berbahaya yang ditimbulkan oleh pasang surut. Tinggi gelombang di kolam pelabuhan dpt dihitung dgn rumus Stevenson, yaitu :

## Slide 18
Dimana :
Hp = tinggi gelombang dititik P di dlm pelabuhan (m)
H = tinggi gelombang di mulut pelabuhan (m)
b = lebar mulut (m)
B = lebar kolam pelabuhan di titik P, yaitu panjang busur lingkaran dgn jari-jari D dan pusat pada titik tengah mulut (m)
D = jarak dari mulut ketitik P