## Slide 1: Struktur Sistem Komputer
Oleh : Rahmat Robi Waliyansyah, M.Kom.
Mata Kuliah : Sistem Operasi

## Slide 2: Review: Struktur Sistem Komputer
Operasi Sistem Komputer
Struktur I/O
Struktur Storage
Proteksi Hardware

## Slide 3: Arsitektur Sistem Komputer

## Slide 4:  Operasi Sistem Komputer
CPU devices dan I/O dapat beroperasi secara serentak (concurrent)
  Efisiensi pemakaian CPU
Semua request ke I/O dikendalikan oleh I/O systems:
  Setiap device terdapat controller yang mengendalikan device tertentu, misalkan video display => video card, disk => disk controller.
  Setiap device controller mempunyai local buffer.
CPU memindahkan data dari/ke memory ke/dari local buffer.
  Setelah itu controller akan mengirimkan data dari buffer ke device.

## Slide 5: Operasi Sistem Komputer (Cont.)
Ilustrasi:
  Instruksi CPU dalam orde: beberapa mikro-detik
  Operasi read/write dari disk: 10 – 15 mili-detik
  Ratio: CPU ribuan kali lebih cepat dari operasi I/O
    Jika CPU harus menunggu (idle) sampai data transfer selesai, maka utilisasi CPU sangat rendah (lebih kecil 1%).
Solusi: operasi CPU dan I/O harus overlap
  Concurrent: CPU dapat menjalankan beberapa I/O device sekaligus
  CPU tidak menunggu sampai operasi I/O selesai tapi melanjutkan tugas yang lain

## Slide 6: Programmed I/O (1)
Programmed I/O
  Mekanisme CPU yang bertanggung jawab memindahkan data dari/ke memori ke/dari controller
CPU bertanggung jawab untuk jenis operasi I/O
  Transfer data dari/ke buffer
Controller melakukan detil operasi I/O
  Jika telah selesai memberikan informasi ke CPU => flag

## Slide 7: Programmed I/O (2)
CPU harus mengetahui jika I/O telah selesai => hardware flag (controller)
Polling: CPU secara periodik menguji flag (true or false)
  Menggunakan instruksi khusus untuk menguji flag
Interrupt:
  Bantuan hardware – melakukan interupsi pada CPU jika flag tersebut telah di-set (operasi I/O telah selesai)

## Slide 8: Interrupt
Interrupt:
  CPU transfer control ke “interrupt service routine”, => address dari service routine yang diperlukan untuk device tsb.
  Interrupt handler: menentukan aksi/service yang diperlukan
Struktur interrupt harus menyimpan address dari instruksi yang sedang dikerjakan oleh CPU (interrupted).
  CPU dapat resume ke lokasi tersebut jika service routine telah selesai dikerjakan
Selama CPU melakukan service interrupt, maka interrupt selanjutnya tidak akan dilayani “disabled”, karena CPU tidak dapat melayani interrupt (lost).
Pengoperasian sistem tersebut menggunakan interrupt driven.

## Slide 9: Interrupt Handling
Hardware dapat membedakan devices mana yang melakukan interupsi.
  Jenis interupsi :
    polling
    vectored interrupt system
Tugas sistim operasi menyimpan status CPU (program counter, register dll)
  Jika service routine telah selesai => CPU dapat melanjutkan instruksi terakhir yang dikerjakan
  Sistem operasi akan “load” kembali status CPU tersebut.

## Slide 10:  Struktur I/O
User request I/O:
  CPU: load instruksi ke register controller
  Controller: menjalankan instruksi
Setelah I/O mulai, control kembali ke user program jika operasi I/O telah selesai
  Instruksi khusus: wait => CPU menunggu sampai ada interrupt berikutnya dari I/O tersebut.
  Paling banyak hanya mempunyai satu I/O request.
  Keuntungan: CPU mengetahui secara pasti device mana yang melakukan interrupt (operasi I/O selesai).
  Kerugian: operasi I/O tidak dapat serentak untuk semua device

## Slide 11: I/O Interrupt
Pilihan lebih baik: asynchronous I/O
Setelah I/O mulai, kendali langsung kembali ke user program tanpa menunggu I/O selesai
  CPU dapat melanjutkan operasi I/O untuk device yang lain
  User program dapat menjalankan program tanpa menunggu atau harus menunggu sampai I/O selesai.
  System call – request ke OS untuk operasi I/O dan menunggu sampai I/O selesai.
Potensi lebih dari satu device
  User hanya dapat menggunakan I/O melalui system call
  Device-status table memuat informasi untuk setiap I/O device: tipe, alamat, status dll
  OS mengatur tabel ini dan mengubah isinya sesuai dengan status device (interrupt)

## Slide 12: Dua Metode I/O
Synchronous
Asynchronous

## Slide 13: Device-Status Table

## Slide 14: Direct Memory Access (DMA)
Jika I/O devices sangat cepat (“high-speed”),beban CPU menjadi besar harus mengawasi transfer data dari controller ke memory dan sebaliknya.
Hardware tambahan => DMA controller dapat memindahkan blok data dari buffer langsung ke memory tanpa menggangu CPU.
  CPU menentukan lokasi memory dan jika DMA controller telah selesai => interrupt ke CPU
  Hanya satu interrupt ke CPU untuk sekumpulan data (blok).

## Slide 15:  Struktur Storage
Main memory
  Media penyimpanan, dimana CPU dapat melakukan akses secara langsung
Secondary storage
  Tambahan dari main memory yang memiliki kapasitas besar dan bersifat nonvolatile
Magnetic disks
  Metal keras atau piringan yang terbungkus material magnetik
  Permukaan disk terbagi secara logikal dalam track, yang masing-masing terbagi lagi dalam sector
  Disk controller menentukan interaksi logikal antara device dan komputer

## Slide 16: Mekanisme Pergerakan Head-Disk

## Slide 17: Hirarki Storage
Hirarki sistem storage, diorganisasikan dalam bentuk :
  Kecepatan
  Biaya
  Volatilitas
Caching
  Penduplikasian informasi ke dalam sistem storage yang cepat dapat dilakukan melalui cache pada secondary storage

## Slide 18: Hirarki Storage-Device

## Slide 19: Caching
Menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk menangani akses data saat itu juga (yang terbaru)
Membutuhkan manajemen cache.
Caching mengenalkan tingkatan lain dalam hirarki storage, dimana data secara serentak disimpan pada lebih dari satu tingkatan secara konsisten

## Slide 20: Migrasi dari Disk ke Register

## Slide 21:  Proteksi Hardware
Dual-Mode Operation
Proteksi I/O
Proteksi Memory
Proteksi CPU

## Slide 22: Dual-Mode Operation
Penggunaan resource sharing membutuhkan sistem operasi yang menjamin suatu program yang salah tidak menyebabkan program lain tidak terpengaruh
Menyediakan dukungan hardware yang dibedakan ke dalam dua mode operasi :
  1. User mode – eksekusi dilakukan untuk kepentingan user.
  2. Monitor mode (disebut juga kernel mode atau system mode) – eksekusi dilakukan untuk kepentingan sistem operasi.

## Slide 23: Dual-Mode Operation (Cont.)
Mode bit ditambahkan pada computer hardware (CPU) untuk indikasi mode sekarang: monitor (0) atau user (1).
Jika terjadi interrupt/fault/error => hardware mengubah mode ke monitor
Instruksi Privileged hanya dapat diberikan dalam mode monitor
monitor
user
Interrupt/fault
set user mode

## Slide 24: Proteksi I/O
Semua instruksi I/O adalah instruksi privileged:
  Hanya dapat dilakukan melalui OS
  OS dapat mencegah “request” ke I/O dengan melihat mode saat ini.
OS menjaga supaya program user tidak dapat menjadi “monitor mode” untuk mencegah user program melakukan:
  Menangani interrupt: dengan mengubah alamat interrupt vector.
  Mengubah status dan data pada “device table”

## Slide 25: Penggunaan System Call untuk Pengoperasian I/O

## Slide 26: Proteksi Memory
Melindungi memori terutama untuk isi:
  interrupt vector dan interrupt service routines.
Cara umum adalah setiap user program hanya dapat mengakses lokasi memori yang telah dibatasi (disediakan untuk program tsb).
  Range address – alamat yang valid
  Base register – menyimpan alamat terkecil memori secara fisik
  Limit register – besarnya jangkauan memori yang diijinkan
Memori diluar range tersebut tidak dapat diakses oleh user program tsb.

## Slide 27: Penggunaan Base dan Limit Register

## Slide 28: Proteksi Alamat Hardware
Ketika eksekusi pada mode monitor, OS dapat mengakses semua
lokasi memori.
Pemuatan instruksi ke base dan limit register tergantung instruksi
privileged

## Slide 29: Proteksi CPU
Timer
  Interupsi secara berkala oleh hardware: => transfer control ke OS.
  Nilai timer akan berkurang sesuai “clock tick” dari hardware komputer.
  Saat nilai timer menjadi 0, interrupt terjadi
  Housekeeping: melakukan CPU scheduling (jatah CPU), status device table dll.
Timer digunakan untuk system time.