## Slide 1: Topik#3: Alinemen Vertikal

## Slide 2: RPS: Alinemen Vertikal
  Alinemen Horizontal Geometrik Jalan
Topik#3:
3.1 Landai Minimum dan Maksimum
3.2 Lajur Pendakian
3.3 Lengkung Vertikal
3.4 Bentuk Lengkung Vertikal Parabola
3.5 Lengkung Vertikal cembung
3.3.1 Panjang Lengkung Vertikal Cembung (S < L) atau (Jh<L)
3.3.2 Panjang Lengkung Vertikal Cembung (S > L) atau (Jh>L)
3.3.3 Panjang Lengkung Vertikal Cembung Sesuai Kebutuhan Drainase
3.3.4 Panjang Lengkung Vertikal Cembung Berdasarkan Kenyamanan Perjalanan
3.6 Lengkung Vertikal Cekung
3.6.1 Jarak penyinaran lampu kendaraan
3.6.2 Jarak Pandangan Pengemudi
3.7 Pedomanan Umum Perencanaan Lengkung Vertikal
Koordinasi Alinemen
3.1 Pengerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
3.2 Data yang dibutuhkan
3.2.1 Identifikasi Lokasi Jalan
3.2.2 Kriteria Perencanaan Geometrik
3.3 Penentuan Alinemen Jalan
3.3.1 Penentuan Alinemen Vertikal
3.3.2 Potongan Melintang
3.3.3 Penentuan Alinemen yang Optimal
3.3.4 Pembuatan Gambar Rencana Geometrik Jalan
Substansi Kajian
Mahasiswa dapat memahami dan melakukan perencanaan alinemen vertikal jalan;
Mahasiswa dapat memahami koordinasi alinemen vertikal
Mahasiswa dapat memahami penentuan alinemen horizontal
Indikator Keberhasilan

## Slide 3: Alinemen Vertikal
Alinemen vertikal terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal.
  landai positif (tanjakan), atau
  landai negatif (turunan), atau
  landai nol (datar).
Gambar 2.39: Lengkung vertikal cembung dan lengkung vertikal cekung

## Slide 4: Landai Minimum dan Maksimum
Kelandaian minimum harus diberikan apabila kondisi jalan tidak memungkinkan melakukan drainase ke sisi jalan. Besarnya kelandaian minimum ditetapkan 0,50% memanjang jalan untuk kepentingan pematusan aliran air.
Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah.

## Slide 5: Tabel 2.30: Kelandaian maksimum yang diizinkan
(km/jam) | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20
Kelandaian Maksimum (%) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10
 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20
Kelandaian Maksimum (%) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10
Tabel 2.31: Panjang Kritis (m)
Kecepatan pada awal tanjankan (km/jam) | Kelandaian Maksimum (%) |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
80 | 630 | 460 | 360 | 270 | 230 | 230 | 200
60 | 320 | 210 | 160 | 120 | 110 | 90 | 80

## Slide 6: Lengkung Vertikal
jika jarak pandang henti lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cembung
Jika jarak pandang henti lebih besar dari panjang lengkung vertikal cekung
Panjang minimum lengkung vertical
atau
= Panjang lengkung vertikal (m),
= Perbedaan grade (m),
= Jarak pandangan henti (m),
= Faktor penampilan kenyamanan, didasarkan pada tinggi obyek 10 cm dan tinggi mata 120 cm

## Slide 7: Penentuan Faktor penampilan kenyamanan,
Kecepatan Rencana | Faktor penampilan kenyamanan,
< 40 km/jam | 1,5
(40 – 60) km/jam | 3
> 60 km/jam | 8
Kecepatan Rencana | 
< 40 km/jam | 1,5
(40 – 60) km/jam | 3
> 60 km/jam | 8

## Slide 8: Panjang Minimum Lengkung Vertikal
Kecepatan Rencana | Perbedaan kelandaian Memanjang (%) | Panjang lengkung (m)
< 40 km/jam | 1 | 20 – 30
(40 – 60) km/jam | 0,6 | 40 – 80
> 60 km/jam | 0,4 | 80 – 150

## Slide 9: Lengkung Vertikal
Lengkung vertical cembung
Lengkung vertical cekung

## Slide 10: Lengkung Vertikal cembung
Panjang lengkung vertikal cembung, berdasarkan jarak pandangan henti
jika jarak pandang henti lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cembung (S < L) atau (), seperti pada Gambar 2.42 dengan Persamaan 2.43.
Jarak pandang henti lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cembung
Jarak pandang henti lebih besar dari panjang lengkung vertikal cembung

## Slide 11: Gambar 2.42: Panjang lengkung vertikal cembung berdasarkan jarak pandang henti

## Slide 12: Lengkung Vertikal Cekung
Panjang lengkung vertikal cekung, berdasarkan jarak pandangan henti ditentukan dengan Persamaan 2.43. Jika jarak pandang henti lebih kecil dari panjang lengkung vertikal cekung (S < L) atau ().
Jika jarak pandang henti lebih besar dari panjang lengkung vertikal cekung (S > L), dengan Persamaan 2.43,
= Panjang lengkung vertikal (m), = Perbedaan grade (%), = Jarak pandangan henti (m).

## Slide 13: Panjang lengkung vertikal cekung berdasarkan jarak pandang henti

## Slide 14: Faktor kenyamanan untuk lengkung vertikal cekung
Untuk kenyamanan lengkung vertikal cekung, maka panjang lengkung vertikal cekung harus lebih besar dari Persamaan 2.46, dengan adalah panjang lengkung vertikal (m), adalah perbedaan aljabar landai (%) dan merupakan kecepatan rencana (km/jam)
Panjang lengkung vertikal cekung berdasarkan faktor kenyamanan

## Slide 15: Lajur Pendakian
Untuk kendaraan Berat
untuk kelandaian yang besar, menerus, dan volume lalu lintasnya relatif padat.
VLHR > 15.000 SMP/hari, dan persentase truk > 15 %.
Lebar lajur pendakian sama dengan lebar lajur rencana atau minimal 3,60 m.
Lajur pendakian dimulai 30 meter dari awal perubahan kelandaian dengan serongan sepanjang 45 meter dan berakhir 50 meter sesudah puncak kelandaian dengan serongan sepanjang 45 meter
Gambar 2.47: Tipikal Lajur pendakian

## Slide 16: Jarak antara dua Lajur pendakian

## Slide 17: Koordinasi Alinemen
Alinemen vertikal, alinemen horizontal, dan potongan melintang jalan adalah elemen elemen jalan sebagai keluaran perencanaan hares dikoordinasikan sedemikian sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik dalam arti memudahkan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan aman dan nyaman.
Bentuk kesatuan ketiga elemen jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya sehingga pengemudi dapat melakukan antisipasi lebih awal.

## Slide 18: Ketentuan Koordinasi alinemen vertikal dan alinemen horizontal
alinemen horizontal sebaiknya berimpit dengan alinemen vertikal, dan secara ideal alinemen horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alinemen vertikal;
tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus dihindarkan;
lengkung vertikal cekung pada kelandaian jalan yang lurus dan panjang harus dihindarkan;
dua atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal harus dihindarkan; dan
tikungan yang tajam di antara 2 bagian jalan yang lurus dan panjang harus dihindarkan.

## Slide 19: ILUSTRASI: Koordinasi alinemen vertikal dan alinemen horizontal yang berhimpit

## Slide 20: ILUSTRASI: Koordinasi yang harus dihindari, dimana alinemen vertikal menghalangi pandangan pengemudi saat masuk tikungan pertama

## Slide 21: ILUSTRASI: Koordinasi yang harus dihindari, dimana pada bagian lurus pandangan pengemudi terhalang oleh ouncak alinemen vertical sehingga pengemudi sulit memperkirakan arah alinemen dibalik puncak tersebut

## Slide 22: Pengerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
(1) Melengkapan data dasar;
(2) Identifikasi lokasi jalan;
(3) Penetapan kriteria perencanaan;
(4) Penetapan alinemen jalan yang optimal; dan
(5) Pengambaran detail perencanaan geometrik jalan dan pekerjaan tanah.

## Slide 23: Data yang dibutuhkan
Peta topografi berkontur yang akan menjadi peta dasar perencanaan jalan, dengan skala tidak lebih kecil dari 1:10.000 (skala yang lain misalnya 1:2.500 dan 1:5.000). Perbedaan tinggi setiap garis kontur disarankan tidak lebih 5 meter.
Peta geologi yang memuat informasi daerah labil dan daerah stabil
Peta tata guna lahan yang memuat informasi ruang peruntukan jalan.
Peta jaringan jalan yang ada.

## Slide 24: Peta Kontur

## Slide 25: PETA TOPOGRAFI

## Slide 26: PETA GEOLOGI

## Slide 27: PETA LAND USE

## Slide 28: JARINGAN JALAN

## Slide 29: Identifikasi Lokasi Jalan
Kelas medan jalan;
Titik awal dan akhir perencanaan; dan
Pada peta dasar perencanaan, identifikasi daerah-daerah yang layak dilintasi jalan berdasarkan struktur mekanik tanah, struktur geologi, dan pertimbangan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu.

## Slide 30: Kriteria Perencanaan Geometrik
Tetapkan ditetapkan klasifikasi menurut fungsi jalan;
Kendaraan Rencana
VLHR dan VJR
Kecepatan Rencana,

## Slide 31: Penentuan Alinemen Jalan
      Penentuan Alinemen Horizontal
  Jari jari minimum lengkung horizontal;
  Kelandaian jalan maksimum;
  Panjang maksimum bagian jalan yang lurus; dan
  Jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului.
      Penentuan Alinemen Vetikal
  Jari jari lengkung vertikal minimum;
  Kelandaian jalan maksimum;
  Panjang jalan dengan kelandaian tertentu yang membutuhkan lajur pendakian; dan
  Jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului.

## Slide 32: Potongan Melintang
Lebar lajur, lebar jalur, dan lebar bahu jalan;
Pelebaran jalan di tikungan untuk setiap tikungan; dan
Damaja, Damija, dan Dawasja

## Slide 33: Penentuan Alinemen yang Optimal
Alinemen terpendek;
Semua kriteria perencanaan harus dipenuhi. Jika tidak ada alternatif alinemen yang memenuhi kriteria perencanaan, maka kriteria perencanaan harus dirubah;
Memiliki pekerjaan tanah yang paling sedikit atau paling murah. Yang dimaksud pekerjaan tanah di sini melingkupi volume galian, volume timbunan, dan volume perpindahan serta pengoperasian tanah galian dan timbunan; dan
Memiliki jumlah dan panjang jembatan paling sedikit atau paling pendek atau paling murah.

## Slide 34: Pembuatan Gambar Rencana Geometrik Jalan
Gambar alinemen horizontal jalan yang digambar pada peta topografi berkontur;
Gambar alinemen vertikal jalan;
Diagram superelevasi;
Gambar potongan melintang jalan untuk setiap titik Sta.;
Diagram pekerjaan tanah (mass diagram); dan
Bagian bagian lain yang dianggap perlu.

## Slide 35: Terima Kasih