## Slide 1: Aljabar Boolean
Pertemuan 10 - 11

## Slide 2: PENDAHULUAN
Komputer digital modern dirancang, dipelihara, dan operasinya dianalisis dengan memakai teknik dan simbologi dari bidang matematika yang dinamakan aljabar modern atau aljabar Boolean
pengetahuan mengenai aljabar boolean ini merupakan suatu keharusan dalam bidang komputer.

## Slide 3: LOGIKA BINER

## Slide 4: KONSEP POKOK ALJABAR BOOLEAN
Variabel – variabel yang dipakai dalam persamaan aljabar boolean memiliki karakteristik
Variabel tersebut hanya dapat mengambil satu harga dari dua harga yang mungkin diambil. Kedua harga ini dapat dipresentasikan dengan simbol “ 0 ” dan “ 1 ”.

## Slide 5: PENAMBAHAN LOGIS
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 1

## Slide 6: PERKALIAN LOGIS
0 . 0 = 0
0 . 1 = 0
1 . 0 = 0
1 . 1 = 1

## Slide 7: Komplementasi atau Negasi
0’ = 1
1’ = 0

## Slide 8: HUKUM DASAR ALJABAR BOOLEAN
a. Hukum Komutatif
A + B = B + A
A . B = B . A
b. Hukum Asosiatif
(A + B) + C = A + (B + C)
(A . B) . C = A . (B . C)
c. Hukum Distributif
A . (B + C) = A . B + A . C
A + (B . C) = (A + B) . ( A + C )

## Slide 9: HUKUM DASAR ALJABAR BOOLEAN
d. Hukum Identitas
A + A = A
A . A = A
e. Hukum Negasi
A + A’ = 1
A . A’ = 0
f. Hukum Redundan
A + A . B = A
A . (A + B) = A

## Slide 10: HUKUM DASAR ALJABAR BOOLEAN
g. Indentitas
0 + A = A
1 . A = A
1 + A = 1
0 . A = 0
A + A . B = A + B
i. Teorema De Morgan
(A + B) = A . B
(A . B) = A + B

## Slide 11
SUMMARY

## Slide 12
Sederhanakan pernyataan berikut dan buat tabel kebenarannya: (X + Y) (X + Z)
Penyelesaian:
(X + Y) (X + Z) = X . X + X . Z + X . Y + Y . Z
= X + X . Z + X . Y + Y . Z
= X . (1 + Z) + X . Y + Y . Z
= X . (1) + X . Y + Y . Z
= X + X . Y + Y . Z
= X . (1 + Y) + Y . Z
= X . (1) + Y . Z
= X + Y . Z
CONTOH 1

## Slide 13
Tabel Kebenaran: (X + Y) (X + Z) = X + Y . Z
X | Y | Z | (X + Y) | (X + Z) | (X + Y) (X + Z) | Y . Z | X + Y . Z
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTOH 1

## Slide 14
Buktikan bahwa: XY + YZ + YZ = Y(X + Z)
Lengkapi dengan tabel kebenarannya!
Penyelesaian
XY + YZ + YZ = XY + Z(Y + Y)
= XY + Z(Y)
= XY + ZY
= Y(X + Z)
 XY + YZ + YZ = Y(X + Z) ..... (Terbukti)
CONTOH 2

## Slide 15
Tabel Kebenaran: XY + YZ + YZ = Y(X + Z)
X | Y | Z | XY | YZ | XY + YZ | XY + YZ + YZ | X + Z | Y(X + Z)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 XY + YZ + YZ = Y(X + Z) ..... (Terbukti)
CONTOH 2

## Slide 16
Sederhanakan pernyatan berikut
X'YZ + X'YZ' + XZ
Sertakan tabel kebenarannya:
Penyelesaian
X'YZ + X'YZ' + XZ = X'Y(Z + Z') + XZ
= X'Y(1) + XZ
= X'Y + XZ
 X'YZ + X'YZ' + XZ = X'Y + XZ
CONTOH 3

## Slide 17
Tabel Kebenaran: X'YZ + X'YZ' + XZ = X'Y + XZ
X | Y | Z | X’ | Z’ | XZ | X’Y | X’YZ | X’YZ’ | X’YZ + X’YZ’ + XZ | X’Y + XZ
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 X'YZ + X'YZ' + XZ = X'Y + XZ
CONTOH 3

## Slide 18
Buktikan identitas persamaan Boolean berikut ini dengan menggunakan manipulasi aljabar dan tabel kebenaran:
XY + XY’ = X
X + X’Y = X + Y
(X + Y)(X + Y’) = X
X’Y’ + X’Y + XY = X’Y
A’B + B’C’ + AB + B’C = 1
LATIHAN SOAL

## Slide 19: PENGANTAR GERBANG LOGIKA
Arsitektur sistem komputer tersusun atas rangkaian logika 1 (true) dan 0 (false) yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika yaitu NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR dan XNOR.
Program komputer berjalan diatas dasar struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program yaitu if-then, if – then –else dan lainnya.

## Slide 20: 1. GERBANG NOT
Gerbang NOT sering disebut juga dengan istilah inverter atau pembalik. Logika dari gerbang ini adalah membalik apa yang di-input ke dalamnya. Biasanya input-nya hanya terdiri dari satu kaki saja.
Ketika input yang masuk adalah 1, maka hasil output-nya adalah 0. Jika input yang masuk adalah 0, maka hasil output-nya adalah 1.

## Slide 21: 1. GERBANG NOT
A | Y
1 | 0
0 | 1

## Slide 22: 2. GERBANG AND
Gerbang AND memiliki karakteristik logika di mana Jika SEMUA INPUT BERNILAI 1, maka hasil OUTPUT-NYA AKAN BERNILAI 1 PULA. Jika SALAH SATU inputnya bernilai NOL maka outputnya juga bernilai NOL.
Input dari gerbang AND selalu lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya tetapi OUTPUT-nya tetap 1. Contoh gerbang logika untuk 2 buah input dan 3 buah input adalah sebagai berikut.
A
B
Y

## Slide 23: 2. GERBANG AND
A
B
Y
A | B | Y
1 | 1 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0

## Slide 24: 2. GERBANG AND
A
B
Y
A | B | C | Y
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
C

## Slide 25: 3. GERBANG OR
Gerbang OR memiliki karakteristik logika di mana Jika SEMUA INPUT BERNILAI 0, maka hasil OUTPUT AKAN BERNILAI 0 pula. Jika salah satu INPUTNYA bernilai 1 maka outputnya juga bernilai 1.
Input dari gerbang OR selalu lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya tetapi OUTPUT-nya tetap 1. Contoh gerbang logika OR untuk 2 buah input dan 3 buah input adalah sebagai berikut.

## Slide 26: 3. GERBANG OR
A | B | Y
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0

## Slide 27: 4. GERBANG NAND
Gerbang NAND adalah singkatan dan NOTAND, sehingga gerbang NAND adalah kebalikan dari AND.
Sehingga Jika SEMUA INPUTNYA BERNILAI 1, maka hasil OUTPUT-NYA BERNILAI 0. Jika SALAH SATU atau KEDUA-DUANYA bernilai 0 maka outputnya bernilai 1.

## Slide 28: 4. GERBANG NAND
A | B | Y
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 0 | 1

## Slide 29: 5. GERBANG NOR
Gerbang NOR adalah singkatan dan NOT OR, sehingga gerbang NOR adalah kebalikan dari OR.
Sehingga Jika SEMUA INPUTNYA BERNILAI 0, maka hasil OUTPUT-NYA BERNILAI 1. Jika SALAH SATU atau KEDUA-DUANYA bernilai 1 maka outputnya bernilai 0.

## Slide 30: 5. GERBANG NOR
A | B | Y
1 | 1 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1

## Slide 31: 6. GERBANG XOR
Gerbang XOR adalah singkatan dan Exclusive OR, yang merupakan modifikasi dari gerbang OR.
Sehingga Jika INPUTNYA SAMA, maka OUTPUT-NYA BERNILAI 0. Jika INPUTNYA BERBEDA maka OUTPUTNYA BERNILAI 1.

## Slide 32: 6. GERBANG XOR
A | B | Y
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0

## Slide 33: 7. GERBANG XNOR
Gerbang XNOR adalah kebalikan dari XOR, sehingga
Sehingga Jika INPUTNYA SAMA, maka OUTPUT-NYA BERNILAI 1. Jika INPUTNYA BERBEDA maka OUTPUTNYA BERNILAI 0.

## Slide 34: 7. GERBANG XNOR
A | B | Y
1 | 1 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1

## Slide 35: LATIHAN 1
Buatlah tabel kebenaran dari gerbang logika berikut ini!

## Slide 36: LATIHAN 1
A | B | C | D | E | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 37: LATIHAN 2
Buatlah tabel kebenaran gerbang logika berikut ini

## Slide 38: LATIHAN 2
Berikan identitas untuk setiap input dan outputnya.
Buatlah tabel kebenarannya.

## Slide 39: LATIHAN 2
A | B | C | D | E | F | G | H | Y
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1