## Slide 1
Powerpoint Templates
Gambar Teknik 1 - 03
Oleh M. Agung Wahyudi, ST.MT.

## Slide 2
SKALA
Pengertian Skala dalam Gambar Teknik :
Perbandingan antara ukuran yang terdapat pada gambar dengan ukuran objek sesungguhnya

## Slide 3
Tujuan Skala
1. Agar objek gambar bisa termuat dalam kertas gambar  Gambar Site Plan, denah dll.

## Slide 4
Tujuan Skala
2. Agar gambar mudah dipahami  Gambar Detail

## Slide 5
Jenis Skala
Skala Angka
Skala Garis/Grafis/Batang

## Slide 6
Jenis Skala
Skala Angka
1 : 100
Satuan di gambar
Satuan di objek/ kenyataan
Artinya:
1 satuan dalam gambar mewakili 100 satuan objek.
Jika gambar digunakan satuan cm, maka:
1 cm = 100 cm atau :
1 cm = 1 m
Hati-hati...
Skala angka tidak mengikuti reproduksi perbesaran/perkecilan gambar sehingga dalam kop gambar harus dicantumkan ukuran kertas.

## Slide 7
Jenis Skala
Skala Garis/Grafis/Batang
Satuan di gambar
Satuan di objek/ kenyataan
0 5 10 25 m
Artinya:
1 garis/batang mewakili angka yang tercantum di bawahnya
Keuntungan Skala Garis:
Skala akan tetap mengikuti gambar walaupun gambar direproduksi perbesar/perkecil

## Slide 8
Jenis Skala Angka
Skala 1:1
Skala Perbesaran
Skala Perkecilan

## Slide 9
1. Skala Perbesaran
Gambar yang dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya.
Contoh :
50 : 1
20 : 1
5 : 1
2 : 1
Digunakan untuk menjelaskan gambar detail yang kecil

## Slide 10
2. Skala 1:1
Gambar yang dibuat = ukuran sebenarnya.

## Slide 11
3. Skala Perkecilan
Gambar yang dibuat lebih kecil dari ukuran sebenarnya.
Contoh :
1 : 1000
1 : 500
1 : 200
1 : 100
Digunakan untuk menjelaskan keseluruhan objek dalam satu gambar.

## Slide 12
Penggunaan Skala
1 : 50, 1:20, 1:10  Gambar Detail Arsitektur, Detail Struktur, Detail M/E
1: 200, 1:100, 1:50  Gambar Denah, Tampak, Potongan
1:1000, 1:500, 1:400  Gambar Rencana Tapak/Site Plan, Gambar Situasi, Block Plan
5:1, 2:1  Gambar Detail khusus (Mesin & listrik)

## Slide 13
Alat Bantu Skala
Mistar Skala
Kalkulator

## Slide 14
Latihan Skala - 1
100 cm ?
Jika anda akan menggambar dalam satuan cm, berapakah panjang suatu benda di gambar dalam skala 1 : 50 :
250 cm ?
750 cm ?
5 m ?
7,5 cm ?
350 cm ?
150 cm ?
450 cm ?
6 m ?
15 cm ?

## Slide 15
Latihan Skala - 2
2 cm ?
Jika anda sedang mengamati sebuah gambar peta dalam skala 1 : 500, berapakah jarak sebenarnya jika dalam gambar =
3,5 cm ?
7,5cm ?
5 mm ?
29 cm ?
1,5 cm ?
5,5 cm ?
9,5cm ?
2 mm ?
15 cm ?

## Slide 16
Latihan Skala - 3
Coba gambarkan sketsa di bawah ini dengan skala 1:20
300 cm
30 cm
260 cm
40 cm
90 cm
60 cm
Petunjuk:
Gunakan garis bantu sebagai pedoman
Gunakan kombinasi 2 mistar agar garis-garis gambar tegaklurus

## Slide 17
Latihan Skala - 4
Ambil kertas A4, coba gambarkan dengan skala 1:500 dari sketsa di bawah ini:
45 m
10 m
20 m
30 m
50 m
35 m
20 m
15 m
15 m
25 m

## Slide 18
Latihan Skala - 5
coba gambarkan dengan skala 1:50 dari gambar pondasi ini:

## Slide 19
Terimakasih...
NB:
Minggu depan harap membawa jangka

## Slide 20
Quote of The Day :