## Slide 1: CPU dan Set Instruksi

## Slide 2: CPU
Central Processing Unit
Merupakan komponen terpenting dari sistem komputer
Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya
Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen

## Slide 3: Komponen Utama CPU
Arithmetic and Logic Unit (ALU)
Control Unit
Registers
CPU Interconnections

## Slide 4: Arithmetic and Logic Unit (ALU)
Bertugas membentuk fungsi – fungsi pengolahan data komputer.
ALU sering disebut mesin bahasa (machine language) karena bagian ini mengerjakan instruksi – instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya.
Seperti istilahnya ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit arithmetika dan unit logika boolean, yang masing – masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri.

## Slide 5: Control Unit
Bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keselurahan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi – fungsi operasinya.
Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi – instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut.

## Slide 6: Registers
Media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data.
Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya.

## Slide 7: CPU Interconnections
Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus – bus eksternal CPU
Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register – register.
Komponen eksternal CPU :sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan/keluaran (I/O)

## Slide 8: Komponen internal CPU

## Slide 9: Fungsi CPU
Menjalankan program – program yang disimpan
dalam memori utama dengan cara mengambil
instruksi – instruksi, menguji instruksi tersebut
dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur
perintah.
Pandangan paling sederhana proses eksekusi
program adalah dengan mengambil pengolahan
instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu :
operasi pembacaan instruksi (fetch) dan operasi pelaksanaan instruksi (execute)

## Slide 10: Siklus Instruksi
Terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi

## Slide 11
Perbedaan halt dengan power off adalah
proses halt akan menghentikan semua kerja CPU (Central Processing Unit) tanpa mematikan komputer sedangkan power off akan mengirimkan perintah ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) untuk memberitahu PSU (Power Supply Unit) agar memutus aliran listrik ke motherboard.

## Slide 12: Siklus Fetch - Eksekusi
Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori
Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut Program Counter (PC)
PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi

## Slide 13: Siklus Fetch - Eksekusi
Instruksi – instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi (IR).
Instruksi – instruksi ini dalam bentuk kode – kode binner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan aksi yang diperlukan

## Slide 14: Aksi CPU
CPU – Memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya.
CPU –I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya.
Pengolahan Data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data.
Kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi.

## Slide 15: Siklus Eksekusi
Instruction Addess Calculation (IAC), yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya.
Instruction Fetch (IF), yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU.
Instruction Operation Decoding (IOD), yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan.
Operand Address Calculation (OAC), yaitu menentukan alamat operand, hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori.
Operand Fetch (OF), adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O.
Data Operation (DO), yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi.
Operand store (OS), yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori

## Slide 16: Diagram siklus instruksi

## Slide 17
SET INSTRUKSI

## Slide 18: Apakah Set Instruksi itu?
Set instruksi (instruction set): sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU
Instruksinya berbentuk machine code (bahasa mesin), aslinya seluruhnya dalam bilangan biner
Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa Assembly

## Slide 19: Apakah Set Instruksi itu?
Set instruksi (instruction set): sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU:
KUMPULAN PERINTAH/INSTRUKSI YANG DAPAT DIMENGERTI OLEH SEBUAH CPU
a.k.a. dengn sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan (didukung) oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu (misal x86, x64, ARM)

## Slide 20: Jenis Instruksi: CISC
A complex instruction set computer (CISC) is a computer where single instruction can execute several low-level operations (such as a load from memory, an arithmetic operation, and a memory store) and/or are capable of multi-step operations or addressing modes within single instructions.
Examples of CISC instruction set architectures are System/360 through z/Architecture, PDP-11, VAX, Motorola 68k, and x86.

## Slide 21: Jenis Instruksi: RISC
Reduced instruction set computing, or RISC, is a CPU design strategy based on the insight that simplified (as opposed to complex) instructions can provide higher performance if this simplicity enables much faster execution of each instruction.
Well-known RISC families include DEC Alpha, AMD 29k, ARC, ARM, Atmel AVR, Blackfin, Intel i860 and i960, MIPS, Motorola 88000, PA-RISC, Power (including PowerPC), SuperH, and SPARC. In the 21st century, the use of ARM architecture processors in smart phones and tablet computers such as the iPad and Android tablets provided a wide user base for RISC-based systems.

## Slide 22: Set Instruksi Spesifik
Meskipun termasuk dalam satu golongan RISC atau CISC (dari segi jenis instruksinya), atau sama-sama dalam keluarga x86 (golongan arsitekturnya); tiap prosesor bisa memiliki set instruksi spesifik yang berbeda.
For example, the Intel Pentium and the AMD Athlon implement nearly identical versions of the x86 instruction set, but have radically different internal designs.

## Slide 23: Elemen-elemen Instruksi
Operation Code (OPCODE) / Kode Operasi
  Kerjakan ini
Source Operand Reference / Alamat Asal Operand
  Terhadap isi alamat ini
Result Operand Reference / Alamat Hasil Operand
  Letakkan hasilnya di alamat ini
Next Instruction Reference
  Alamat yang berisi instruksi selanjutnya
Sebuah instruksi tidak harus memiliki semua elemen di atas, tergantung kebutuhan dan jenis instruksinya

## Slide 24: Ke mana operand disimpan?
Ingat: Semua instruksi deksekusi di dalam CPU
Sebuah operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca / menyimpan operand sementara
Adakalanya juga operand disimpan di lokasi lain melalui register yang berisi alamat tempat penyimpanan tersebut (memory, cache, modul I/O)

## Slide 25: Representasi Instruksi
Pada bahasa mesin, setiap instruksi berbentuk pola bit biner yang unik
Agar dapat dimengerti manusia, dibuatlah representasi simbolik instruksi, biasanya berupa singkatan (disebut mnemonic)
  misal ADD, SUB, LOAD
Sedangkan alamat operand direpresentasikan sebagai berikut:
  ADD A,B
Ada beberapa jenis representasi instruksi, yang dibedakan oleh jumlah alamat operand yang dapat diterima oleh satu baris instruksi

## Slide 26: Format Instruksi (Biner)
Misal Instruksi dengan 2 Alamat Operand:
ADD A, B € A & B suatu alamat register
B
ADD A
(dalam bentuk biner tentunya)

## Slide 27: Contoh Simbolik Instruksi
ADD: Add (Jumlahkan)
SUB: Subtract (Kurangkan)
MPY/MUL: Multiply (Kalikan)
DIV: Divide (Bagi)
LOAD: Load data dari register/memory
STOR: Simpan data ke register/memory
MOVE: pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain
SHR: shift kanan data
SHL: shift kiri data dan lain-lain

## Slide 28: Cakupan Jenis Instruksi
Data processing: Aritmetik (ADD, SUB, dsb); Logic (AND, OR, NOT, SHR, dsb); konversi data
Data storage (memory): Transfer data (STOR, LOAD, MOVE, dsb)
Data movement: Input dan Output ke modul I/O
Program flow control: JUMP, HALT, dsb. Set Instruksi lengkap bisa dilihat di kitabnya
William Stallings

## Slide 29: Format Instruksi 3 Alamat
Bentuk umum: [OPCODE] [AH], [AO1], [AO2]
Satu alamat hasil, dua alamat operand
Misal: SUB Y, A, B
  Bentuk algoritmik: Y € A – B
  Arti: Kurangkan isi Reg A dengan isi Reg B, kemudian simpan hasilnya di Reg Y.
Mengoperasikan banyak register sekaligus
Program lebih pendek
AH: Alamat Hasil, AO1: Alamat Asal Operand 1, AO2: Alamat Asal Operand 2

## Slide 30: Format Instruksi 2 Alamat
Bentuk umum: [OPCODE] [AH], [AO]
Satu alamat hasil merangkap operand, satu alamat operand
Misal: SUB Y, B
  Bentuk algoritmik: Y € Y – B
  Arti: Kurangkan isi Reg Y dengan isi Reg B, kemudian simpan hasilnya di Reg Y.
Bentuk ini masih digunakan di komputer sekarang
Mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu
banyak
AH: Alamat Hasil, AO: Alamat Asal Operand

## Slide 31: Format Instruksi 1 Alamat
Arsitektur dan Organisasi Komputer
Bentuk umum: [OPCODE] [AO]
Satu alamat operand, hasil disimpan di accumulator
Misal: SUB B
  Bentuk algoritmik: AC AC – B
  Arti: Kurangkan isi Acc. dengan isi Reg B, kemudian simpan hasilnya di Acc.
Hanya mengoperasikan satu register, tapi program menjadi bertambah panjang
AO: Alamat Asal Operand

## Slide 32: Format Instruksi 0 Alamat
Bentuk umum: [OPCODE] [O]
Semua alamat operand implisit, disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operand, akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya
Misal: SUB
- Bentuk algoritmik: S[top] € S[top-1] – S[top]
- Arti: Kurangkan isi Stack no.2 dari atas dengan isi Stack paling atas,kemudian simpan hasilnya di Stack paling atas
Ada instruksi khusus Stack: PUSH dan POP
yang dapat diberi alamat

## Slide 33: Contoh Format Instr 3 Alamat
A, B, C, D, E, T, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
SUB | Y, A, B | Y € A – B
MPY | T, D, E | T € D × E
ADD | T, T, C | T € T + C
DIV | Y, Y, T | Y € Y / T
Memerlukan 4 operasi

## Slide 34: Contoh Format Instr 2 Alamat
A, B, C, D, E, T, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
MOVE | Y, A | Y € A
SUB | Y, B | Y € Y - B
MOVE | T, D | T € D
MPY | T, E | T € T × E
ADD | T, C | T € T + C
DIV | Y, T | Y € Y / T
Memerlukan 6 operasi

## Slide 35: Contoh Format Instr 1 Alamat
A, B, C, D, E, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
LOAD | D | AC € D
MPY | E | AC € AC × E
ADD | C | AC € AC + C
STOR | Y | Y € AC
LOAD | A | AC € A
SUB | B | AC € AC – B
DIV | Y | AC € AC / Y
STOR | Y | Y € AC
Memerlukan 8 operasi

## Slide 36: Contoh Format Instr 0 Alamat
A, B, C, D, E, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
S[top] € A S[top] € B S[top] € A - B S[top] C S[top] € D
S[top] € E S[top] € D × E
S[top] € C + S[top] S[top] € (A - B) / S[top] Out € S[top]
PUSH A PUSH B SUB PUSH C PUSH D PUSH E MPY ADD DIV POP Y
Memerlukan 10 operasi

## Slide 37: Yang Perlu Diperhatikan
Semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi € semakin lambat
Semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program € juga semakin lambat
Komputer sekarang karena menggunakan CISC dan RISC, maka menggunakan format instruksi 3 atau 2 alamat.

## Slide 38: Who uses what?
Format Instruksi 3 Alamat:
CISC — It becomes either a single instruction: add a,b,c, or more typically: move a,reg1; add reg1,b,c as most machines are limited to two memory operands.
RISC — arithmetic instructions use registers only, so explicit 2-operand load/store instructions are needed: load a,reg1; load b,reg2; add reg1+reg2->reg3; store reg3,c; unlike 2-operand or 1-operand, this leaves all three values a, b, and c in registers available for further reuse

## Slide 39: Who uses what?
Format Instruksi 2 Alamat:
CISC — often load a,reg1; add reg1,b; store reg1,c on machines that are limited to one memory operand per instruction; this may be load and store at the same location
CISC — move a->c; add c+=b.
RISC — Requiring explicit memory loads, the instructions would be: load a,reg1; load b,reg2; add reg1,reg2; store reg2,c

## Slide 40: Who uses what?
Format Instruksi 1 Alamat:
1-operand (one-address machines), so called accumulator machines, include early computers and many small microcontrollers: most instructions specify a single right operand (that is, constant, a register, or a memory location), with the implicit accumulator as the left operand (and the destination if there is one): load a, add b, store c. A related class is practical stack machines which often allow a single explicit operand in arithmetic instructions: push a, add b, pop c.

## Slide 41: Who uses what?
Format Instruksi 0 Alamat:
0-operand (zero-address machines), so called stack machines: All arithmetic operations take place using the top one or two positions on the stack: push a, push b, add, pop c. For stack machines, the terms "0-operand" and "zero- address" apply to arithmetic instructions, but not to all instructions, as 1-operand push and pop instructions are used to access memory.

## Slide 42: Latihan
Kerjakan X = (A + B × C) / (D – E × F)
Dengan:
Format Instruksi 3 Alamat