## Slide 1: BAHAN BAKAR DAN PEMBAKARAN
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

## Slide 2: Bahan Bakar dan Pembakaran
Bahan bakar diartikan sebagai bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya, disertai dengan pengeluaran kalor. Bahan bakar dibakar dengan tujuan untuk memperoleh kalor tersebut, untuk digunakan baik secara langsung maupun tak langsung.
Pembakaran adalah reaksi kimia yang cepat antara oksigen dan bahan yang dapat terbakar, disertai timbulnya cahaya dan menghasilkan kalor.
Pembakaran sempurna adalah pembakaran dimana semua konstituen yang dapat terbakar di dalam bahan bakar membentuk gas CO2, air (= H2O), dan gas SO2, sehingga tak ada lagi bahan yang dapat terbakar tersisa.

## Slide 3: Beberapa macam bahan bakar
Bahan bakar fosil, seperti: batubara, minyak bumi dan gas bumi.
Bahan bakar nuklir, seperti: uranium dan plutonium.
Pada bahan bakar nuklir, kalor diperoleh dari hasil reaksi rantai penguraian atom-atom melalui peristiwa radioaktif.
Bahan bakar lain, seperti: sisa tumbuh-tumbuhan, minyak nabati, minyak hewani.

## Slide 4
Komposisi dan Spesifikasi Bahan Bakar: Umumnya Terdiri dari:
C (karbon) ;
H (hidrogen) combustible matter / BDT
S (belerang)
O (oksigen)
N (nitrogen)
P (fosfor)
Komposisi bahan bakar padat dinyatakan menurut:
Proximate analysis, untuk mengetahui:
% fixed carbon ; % air ; %abu.
Ultimate analysis yaitu analisis untuk mengetahui komposisi bahan sampai unsur unsurnya, seperti kandungan C, H, O, N, S, abu dan air

## Slide 5: Bahan bakar konvensional
Bahan bakar padat alamiah ialah: antrasit, batubara bitumen, lignit, kayu api, sisa tumbuhan. Termasuk bahan bakar padat non alamiah antara lain: kokas, semi-kokas, arang, briket, serta bahan bakar nuklir.
Bahan bakar cair non-alamiah antara lain: bensin atau gasolin, kerosin atau minyak tanah, minyak solar, minyak residu, dan juga bahan bakar padat yang diproses menjadi bahan bakar cair seperti minyak resin dan bahan bakar sintetis.
Bahan bakar gas alamiah misalnya: gas alam dan gas petroleum, sedang bahan bakar gas non-alamiah misalnya gas rengkah (atau cracking gas) dan “producer gas”.

## Slide 6: Harga bahan bakar untuk pembangkitan 1 kWh listrik dengan genset diesel :
Asumsi-asumsi :
Nilai kalor netto (LHV) minyak diesel = 37,0 MJ/liter.
Harga minyak mentah = US$80/bbl.
Ongkos pengilangan minyak = US$10/bbl.
1 bbl = 159 liter; US$1 = Rp.9000,-
Efisiensi konversi bahan bakar ke listrik dari genset diesel = 30 %.
Maka :
Harga 1 liter minyak diesel = (80 + 10)9000/159 = Rp. 5094,4
1 kWh = 1 kW x 3600 s = 3600 kJ = 3,6 MJ
Kebutuhan minyak diesel untuk membangkitkan 1 kWh listrik = (100/30) x (3,6/37) = 0,324 liter.
Harga bahan bakar untuk pembangkitan 1 kWh listrik dengan genset diesel = (0,324) x Rp. 5094,4 = Rp. 1652,- (= 143/MWH; 1 = Rp.11.500,-).
 Jika semua ongkos diperhitungkan (pengangkutan solar ke lokasi, depresiasi, perawatan mesin, biaya pegawai)   Rp.2000/kWh!.