## Slide 1
Latihan Soal Portal 3 sendi tidak simetris
P=2 ton
H=2 ton
q=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Hitung:
Gaya2 dalam ( Bidang M, D, N dan FBD)
Jawab :
Reaksi Tumpuan
∑MB=0
Av.4 + Ah.4 –H . 2 –P.3 –(q.3).1,5 =0
4Av + 4Ah – 4 – 6 – 18 = 0
Av + Ah = 7 ..............(1)
∑MA=0
-Bv.4-Bh . 4 +(q.3).2,5 +P . 1 + H. 2 =0
-4Bv – 4Bh + 30 +2 + 4 = 0
Bv + Bh = 9 .................(2)
∑S=0 ( kiri potongan)
Av. 2 + Ah. 4- H. 2 – P. 1 – (q .1 . 0,5) =0
2 Av + 4 Ah – 4 -2 -2 =0
Av + 2Ah = 4 ...................(3)
∑S=0 ( kanan potongan)
-Bv. 2 + (q .2 . 0,5. 2) =0
-2.Bv + 8 =0
Bv = 4 ton
Masuk persamaan (2) didapat Bh = 5 ton
Av
Ah
Bv
1 m
E
S
Bh

## Slide 2
Jawab :
Reaksi Tumpuan
∑MB=0
Av.4 + Ah.4 –H . 2 –P.3 –(q.3).1,5 =0
4Av + 4Ah – 4 – 6 – 18 = 0
Av + Ah = 7 ..............(1)
∑MA=0
-Bv.4-Bh . 4 +(q.3).2,5 +P . 1 + H. 2 =0
-4Bv – 4Bh + 30 +2 + 4 = 0
Bv + Bh = 9 .................(2)
∑S=0 ( kiri potongan)
Av. 2 + Ah. 4- H. 2 – P. 1 – (q .1 . 0,5) =0
2 Av + 4 Ah – 4 -2 -2 =0
Av + 2Ah = 4 ...................(3)
∑S=0 ( kanan potongan)
-Bv. 2 + (q .2 . 0,5. 2) =0
-2.Bv + 8 =0
Bv = 4 ton
Masuk persamaan (2) didapat Bh = 5 ton
Substitusi persamaan (1) dan (3)
 Av = 7- Ah
(3)  (7 - Ah) + 2 Ah = 4
Ah = 4 -7
Ah = - 3 ton
Atau Ah = 3 ton
(1) Av = 10 ton

## Slide 3
P=2 ton
H=2 ton
q=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Av=10 t
Ah=3 ton
Bv=4 t
1 m
E
S
Bh=5 t
Kontrol:
Sigma H=0
Sigma V = 0
Oke semua
Momen:
Ma= 0
MB= 0
Mc = -Ah . 2 = - 6 t.m
MDA = MDB = - Ah. 4 – H . 2 = -16 t.m
Me = Av. 1 – Ah. 4 – H . 2
= 10 – 12 – 4 = -6 t.m
Ms = Bv. 2 – (q.2) . 1
= 8 – 8 = 0
Mx = Bv. x – ( q. x).0,5 .x
X=1 m M1= 2 t.m
X=2m M2 = 0
X= 3 m M3= -6 tm
x

## Slide 4
P=2 ton
H=2 ton
q=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
A
D
Av=10 t
Ah=3 ton
Bv=4 t
1 m
E
S
Bh=5 t
16tm
16 tm
10 t
5 t
10 t
D
5 t
FREE BODY DIAGRAM

## Slide 5
1 m
2 m
B
C
E
A
D
Ah=3 ton
1 m
E
S
BIDANG Gaya Lintang
3t
5t
-
10 t
8 t
4 t
+
-
4 t
x
3-x
x/4 = (3-x)/8
8.X = 12 – 4.x
12 x = 12
X = 1 m dari ttk B

## Slide 6
1 m
2 m
B
C
E
A
D
1 m
E
S
Md = -16 tm
-
-
Me = - 6 tm
M1= 2 tm
+
Bidang M
1 m
2 m
B
C
E
A
D
1 m
E
S
Bidang Normal
-5 ton
-10 ton