## Slide 1
Geometri Jalan Rel…. (lanjutan)

## Slide 2: Geometri Jalan Rel
Meliputi bentuk dan ukuran jalan rel, pada arah memanjang-melebar, yang meliputi lebar sepur, kelandaian, lengkung horizontal dan vertikal, peninggian rel, dan pelebaran sepur.
Perencanaan geometri jalan rel merujuk pada standar PT KA: Peraturan Dinas No 10 (PD 10)

## Slide 3: Lebar Sepur
Untuk seluruh kelas jalan rel lebar sepur di Indonesia adalah 1067 mm (kategori sepur sempit) yang merupakan jarak terkecil antara kedua sisi kepala rel, diukur pada daerah 0-14 mm di bawah permukaan teratas kepala rel.

## Slide 4: Lengkung Horisontal
Pada saat kereta api berjalan melalui lengkung horizontal, timbul gaya sentrifugal ke arah luar yang berakibat :
Tekanan rel luar >>> rel dalam.
Keausan rel luar >>> rel dalam
Bahaya tergulingnya kereta api.

## Slide 5: Lengkung Horisontal
Tekanan rel luar
>>> rel dalam.
Keausan rel luar
>>> rel dalam
Bahaya terguling
KA berjalan melalui lengkung horizontal, timbul gaya sentrifugal ke arah luar
Peninggian Rel
Lengkung Lingkaran
Lengkung transisi
Lengkung Lingkaran tanpa tranasisi

## Slide 6: Lengkung Lingkaran
R : jari-jari lengkung C : gaya sentrifugal w
: jarak antara kedua titik kontak antara roda dengan kepala rel (1120 mm)
G : berat kereta m : massa
g : percepatan gravitasi = 9,81 m/det2 h : peninggian r
el
m.V2
C 
R
m  G
g

## Slide 7: Lengkung Lingkaran
Jari-jari minimum yang diperlukan
…???
Gaya sentrifugal = gaya berat
Gaya sentrifugal = gaya berat + daya dukung komponen struktur rel

## Slide 8: Lengkung Lingkaran
Gaya sentrifugal hanya diimbangi gaya
berat saja
Gaya sentrifugal diimbangi oleh gaya berat dan gaya dukung komponen jalan rel
Rmin (m): jari-jari minimum tikungan dengan hmaks = 110 mm
V: kecepatan rencana (km/jam)
2
R min  0,08V
min
R  0,054V2

## Slide 9
Lengkung Lingkaran tanpa Lengkung Transisi
Lengkung lingkaran tanpa lengkung transisi  tidak ada peninggian rel (h = 0)
Persamaan peninggian minimum
Jika h = 0, maka
V2
R
 53,54
h  8,8
R  0,164V2

## Slide 10
Lengkung Lingkaran tanpa Lengkung Transisi
Persyaratan perencanaan lengkung

## Slide 11: Lengkung transisi/peralihan
Lengkung peralihan adalah suatu lengkung dengan jari-jari yang berubah beraturan.
Lengkung peralihan dipakai sebagai peralihan antara bagian yang lurus dan bagian lingkaran dan sebagai peralihan antara dua jari-jari lingkaran yang berbeda.
Lengkung peralihan dipergunakan pada jari- jari lengkung yang relative kecil

## Slide 12: Lengkung transisi/peralihan
Panjang minimum lengkung peralihan Lh = 0,01 h.V
dengan
Lh : panjang minimum lengkung transisi (m)
h: peninggian rel (mm)
V: kecepatan rencana (km/jam)
R: jari-jari lengkung lingkaran (m)

## Slide 13: Lengkung transisi/peralihan
Salah satu bentuk lengkung peralihan adalah cubic parabola

## Slide 14: Lengkung transisi/peralihan
gian lurus
TS = titik pertemuan antara ba dengan lengkung transisi
SC = titik pertemuan antara lengkung transisi
dengan lengkung lingkaran
L: panjang lengkung peralihan
= (Lh)
Note: Lengkung transisi terbentuk parabola dari TS melalui A hingga titik SC, mulai SC didapatkan lengkung lingkaran.
L2 6R
R.cos   R
q 
p  L 2  R.sin 
k  L  R.sin 

## Slide 15: Lengkung S
Lengkung S terjadi bila dua lengkung dari suatu lintas yang berbeda arah lengkungnya terletak bersambungan.
Antara kedua lengkung yang berbeda arah ini harus ada bagian lurus sepanjang paling sedikit 20 meter di luar lengkung peralihan.

## Slide 16: Percepatan Sentrifugal
a = V2/R
Percepatan sentrifugal yang timbul akan berpengaruh pada :
Kenyamanan penumpang kereta api
Tergesernya ( kea rah luar ) barang-barang di dalam kereta/gerbong/lokomotif
Gaya sentrifugal yang berpengaruh pada keausan rel dan bahaya tergulingnya kereta api.

## Slide 17: Percepatan Sentrifugal
Untuk mengatasinya perlu dilakukan langkah-langkah :
  Pemilihan jari-jari lengkung horizontal ( R ) yang cukup besar
  Pembatasan kecepatan kereta api ( V )
  Peninggian rel sebelah luar
Percepatan sentrifugal maksimum amaks = 0,0478 . g
g = percepatan gravitasi ( m/detik2 )

## Slide 18: Peninggian Rel
Peninggian Rel
Peninggian Normal
Peninggian Minimum
Peninggian Maksimum

## Slide 19: Peninggian Normal
V: kecepatan rencana (km/jam) R: jari-jari lengkung horisontal (m) hnormal: peninggian normal (mm)
Peninggian normal disesuaikan pada kondisi komponen jalan rel tidak ikut menahan gaya sentrifugal
Gaya sentrifugal sepenuhnya diimbangi oleh gaya berat saja
V2
hnormal  5,95 R

## Slide 20: Peninggian Minimum
V: kecepatan rencana (km/jam) R: jari-jari lengkung horisontal (m) hmin: peninggian minimum (mm)
Peninggian minimum berdasar pada kondisi gaya maksimum yang dapat ditahan oleh komponen jalan rel dan kenyamanan penumpang kereta api.
V2
hmin  8,8 R  53,54

## Slide 21: Peninggian Maksimum
Peninggian Maksimum ditentukan berdasarkan pada stabilitas kereta api pada saat berhenti di bagian lengkung horizontal dengan pembatasan kemiringan maksimum sebesar 10%.
Jika kemiringan maks = 10%, maka peninggian rel maks (hmaks) = 110 mm

## Slide 22: Peninggian Maksimum
Apabila di gunakan h = h maks = 110 mm, w = 1120 mm dan y untuk kereta/gerbong/lokomotif yang digunakan di Indonesia = 1700 mm,
maka,
w 2
2hy
SF  3,35
SF 

## Slide 23: Peninggian Rel
Peninggian rel dibulatkan ke 5 mm terdekat ke atas, misal h = 3,5 mm  5 mm
Peninggian rel dilakukan dengan meninggikan rel luar

## Slide 24: Peninggian Rel
Peninggian rel dicapai dan dihilangkan tidak mendadak tetapi berangsur- angsur sepanjang lengkung transisi.
Pada keadaan lengkung horizontal tanpa lengkung transisi, peniggian rel dicapai dan dihilangkan berangsur- angsur sepanjang suatu “panjang transisi”.

## Slide 25: Peninggian Rel
Ph = 0,01 h v
dengan,
Ph: panjang minimum panjang transisi (m) h: peninggian rel pada lengkung lingkaran
(mm)
V: kecepatan rencana (km/jam)

## Slide 26: Peninggian Rel

## Slide 27: Pelebaran Sepur
Perlebaran sepur dilakukan agar roda kendaraan rel dapat melewati lengkung tanpa mengalami hambatan.
Perlebaran sepur dicapai dengan menggeser rel dalam kearah dalam.

## Slide 28: Pelebaran Sepur
Perlebaran sepur maksimum yang diijinkan adalah 20 mm.
Perlebaran sepur dicapai dan dihilangkan secara berangsur sepanjang lengkung peralihan.

## Slide 29: Faktor yang mempengaruhi pelebaran sepur
Jari-jari lengkung
Ukuran / Jarak gandar muka belakng yang teguh (d)(rigid Wheel/ Base)
Kondisi Keausan roda dan rel
29

## Slide 30: Gerbong Dalam Tikungan
Kedudukan I
  Gandar depan menempel pada rel luar sedangkan gandar belakang bebas diatara kedua rel, disebut jalan bebas
Kedudukan II
  Gandar depan menjacapi rel luar sedangkan gandar belakang menempel pada rel dalam akan tetapi tidak sampai menekan. Gandar belakang ini berkedudukan radial terhadap titik pusat tikungan (M)
Kedudukan III
  Gandar depan menempel pada rel luar sedangkan gandar belakang menekan dan menempel pada rel dalam. Kedua gandar tidak ada yang letaknnya radial terhadap titik pusat tikungan.
Disebut
Kedudukan IV
  Gandar depan menempel pada rel luar sedangkan gandar belakang menempel rel luar. Kedudukan ini disebut jalan tali busur uang hanya dicapai pada kecepatan tinggi

## Slide 31: Gambar Kedudukan Roda pada Tikungan

## Slide 32: Ukuran gandar di Indonesia

## Slide 33: Ukuran pelebaran sepur
Jika jarak gandar 3 m
Jika jarak gandar 4 m
p: pelebaran sepur (mm)
R: jari-jari lengkung tikungan (m)
p  4500  8 R
p  8000  8 R

## Slide 34: Alinemen Vertikal
Alinemen vertikal adalah proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan rel tersebut
Alinemen vertikal terdiri dari garis lurus dengan atau tanpa kelandaian serta lengkung vertikal berupa busur lingkaran.

## Slide 35: Alinemen Vertikal
Kelandaian
Landai penentu
Landai curam
Kelandain terbesar pada lintasa lurus
Jika terpaksa melebihi landai penentu

## Slide 36: Pengelompokan lintasan
Kelompok | Kelandaian (‰)
Emplasemen | 0 - 1,5
Lintas Datar | 0 – 10
Lintas Pegunungan | 10 – 40
Lintas dengan Rel gigi | 40 - 80

## Slide 37: Landai penentu
Kelas jalan Rel | Kelandaian penentu maksimum(‰)
1 | 10
2 | 10
3 | 20
4 | 25
5 | 25

## Slide 38: Landai Curam
Landai curam adalah kelandaian dalam keadaan yang memaksa dari lintas lurus dapat melebihi landai penentu
Panjang maksimum landai curam
Va 2  Vb2
l 
2g(Sk  Sm)
Dimana :
l = panjang maksimum landai curam (m)
Va = kecepatan minimum yang diijinkan di kaki ladai curam (m/detik) Vb = kecepatan minimum di puncak landai curam (m/detik)
½ Va > Vb
g = percepatan gravitasi
Sk = besar landai curam (‰) Sm = besar landai penentu (‰)

## Slide 39: Lengkung vertikal cembung
Letak lengkung vertikal diusahakan tidak berhimpit atau bertumpangan dengan lengkung horizontal
Besar jari-jari minimum busur lingkaran (lengkung vertikal) tergantung pada besarnya kecepatan rencana yang digunakan seperti pada tabel:
Kecepatan Rencana (km/jam) | Jari-jari minimum lengkung vertikal (m)
> 100 | 8000
< 100 | 6000

## Slide 40: Lengkung lingkaran
dengan,
R: jari-jari lengkung l: panjang lengkung
a: titik pertemuan antara perpanjangan kedua landai/garis lurus
: perbedaan landai o-a: 0,5 l
m
m
2
y  R 2
8
x  R 

## Slide 41: Lengkung Parabola
L  G1 G2
r
Menurut Hay, 1982, panjang lengkung vertikal dengan bentuk parabola dapat dihutung dengan rumus :
dengan :
G1 dan G2 = dua kemiringan kelandaian yang bertemu (%), (+) jika naik/tanjakan; (-) jika turunan
L = Panjang lengkung dalam kelipatan 100 ft
r = tingkat perubahan kemiringan (%) tiap 100 ft r = 0.10 untuk lengkung cembung
r = 0.05 untuk lengkung cekung
Note: r dapat dikalikan dua untuk jalan rel sekunder

## Slide 42: Lengkung Parabola
Vazirani dan Chandola (1981) menyatakan hal yang sama dengan panjang lengkung menggunakan kelipatan 30 m
Apabila diperoleh hasil angka ganjil untuk L, maka digunakan angka genap persis di atasnya.

## Slide 43: Soal: Pelebaran sepur
Jika jari-jari lengkung tikungan adalah 950 m dan gerbong/kereta memiliki panjang antar gandar kokoh 4,00 m, tentukan nilai pelebaran sepur pada alinemen rencana menggunakan pendekatan cara Indonesia.

## Slide 44
Data untuk perhitungan pelebaran sepur :
– R = 950 m
– d = 4,00 m
w  8000  8  0,42mm  0mm 950
Karena nilai w sangat kecil maka pada alinemen rencana tidak memerlukan pelebaran sepur.

## Slide 45: Soal 2:
Rencanakan lengkung vertikal dengan rencana landai sebagaimana ditunjukkan dalam gambar, apabila digunakan kecepatan rencana 100 km/jam