## Slide 1: ENERGI DAN DAYA
TEKNIK TENAGA LISTRIK
PERTEMUAN KE-3

## Slide 2: BERAT DAN MASSA
Berat suatu benda didefinisikan sebagai gaya tarik pada benda oleh pengaruh gravitasi bumi.
Massa suatu benda didefinisikan sebagai kuantitas benda yang dikandung di dalamnya
  Massa = berat / kostanta gravitasi
  Satuan Internasional dalam Kg

## Slide 3: gaya
Gaya adalah sesuatu yang mengubah atau cenderung untuk mengubah keadaan diam atau gerakan benda
Satuan Internasional dalam Newton

## Slide 4: KERJA
Kerja dilakukan jika gaya mengatasi hambatan
Dari segi mekanik Kerja merupakan perkalian gaya dan jarak yang ditempuh
Dalam satuan SI, kerja adalah Joule (J) yaitu kerja yang dilakukan jika gaya satu newton dikerahkan melalui jarak satu meter
  Kerja = gaya x jarak

## Slide 5: ENERGI
Energi adalah kemampuan melakukan kerja
Energi adalah kerja yang tersimpan
Contoh : pegas alroji mempunyai energi karena dapat menjalankan alroji sepanjang hari
Energi dapat berada dalam berbagai bentuk seperti mekanis, listrik, kimia, kalor dan cahaya
Energi dapat berubah bentuk seperti generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik
Dalam SI energi dinyatakan dalam Joule

## Slide 6: DAYA MEKANIS
Daya adalah laju melakukan kerja
Daya = kerja / waktu
Jika kerja dilakukan pada 33000 pon-kaki tiap menit, daya dalam satua USCS adalah 1 daya kuda(hp)
Contoh :
  jika muatan 3000 pon diangkat pada ketinggian 40 kaki dalam waktu 2 menit
  Daya = (3000*40)/2 =60.000 pon-kaki tiap menit
  Daya = 60.000/33.000 = 1.82 hp

## Slide 7
Sama halnya dalam satuan SI, jika kerja dilakukan pada laju 1 joule/sec, maka dayanya adalah 1 watt (W) yang merupakan satuan SI untuk daya mekanis maupun listrik
1 joule = 0.737 pon-kaki
1 daya kuda = 746 watt

## Slide 8: DAYA LISTRIK
Dalam satuan SI, satu watt didefinisikan sebagai sesuatu yang sama dengan kerja yang dilakukan pada laju satu joule tiap sekon
Satu watt juga didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan setiap sekon oleh arus 1 ampere pada tegangan 1 volt
  Daya = arus x tegangan
  P = I x V
  Yang mana arus merupakan laju aliran muatan listrik setiap detik
  Daya = (Q / t) * V

## Slide 9: KERJA LISTRIK DAN ENERGI
Daya adalah ukuran kecepatan energi yang dikeluarkan
  Daya = kerja atau energi/ waktu
Maka energi yang digunakan oleh alat listrik adalah laju penggunaan energi (daya) dikalikan dengan waktu selama alat tersebut digunakan
  Daya x waktu = energi
  Watt x jam = wattjam (Wh)
  Watt x secon = watt-secon (Joule)

## Slide 10: Kerugian saluran
Ketika arus melalui tahanan, maka tahanan tersebut menjadi panas (energi listrik diubah menjadi energi kalor)
Laju perubahan energi listrik (dalam tahanan) menjadi panas disebut daya yang besarnya sebanding dengan kuadrat arus
  P = I^2 * R
Contoh: beban 12 kW diberikan pada saluran yang memiliki tahanan 0.1 Ohm dalam setiap konduktor. Tentukan kerugian saluran (dalam watt) jika diberikan tegangan 120V
  I = P/ V = 1200/120 = 100 A
  Kerugian saluran P = I^2 * R = (100)^2 * 0.2 = 2000 watt

## Slide 11: TUGAS
Kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda melalui jarak 40 meter adalah 800 Joule. Berapa gayanya?
Gaya 60 N dikenakan pada benda untuk memindahkannya melalui jarak 20 meter dalam 8 detik. Berapakah dayanya?
Keluaran motor adalah 1.2 kW. Berapakah keluaran daya kudanya?
Pemanas listrik menggunakan 20 kWh dalam 8 jam, jika tegangan pemanas 240 V berapakah tahanan pemanas?
Tentukan arus yang digunakan oleh lampu 40, 60 dan 100 watt jika dihubungkan ke sumber tegangan 120V. Tentukan waktu (dalam jam) yang diperlukan untuk setiap lampu ini agar menggunakan 1 kWh