## Slide 1
Komunikasi Data
Protocol Data Link Control
Part-6

## Slide 2: Pendahuluan
Data link adalah;
Medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai.
Data Link Control / Data Link Protocol;
Pengiriman data melalui link komunikasi yang terlaksana dengan penambahan kontrol layer dalam setiap device komunikasi.

## Slide 3: Fungsi spesifik Data Link Layer
interface layanan bagi network
Penyediaan layer
Penentuan
cara pengelompokkan bit dari
physical layer ke dalam frame
Hal-hal yang berkaitan dengan error transmisi
Pengaturan aliran frame sehingga receiver yang lambat tidak akan terbanjiri oleh pengirim yang tepat

## Slide 4: Bagan Kerja Data Link Layer
DATA LINK LAYER
Fungsinya: Menyediakan layanan bagi network layer
Layanan Utama: Pemindahan data dari network layer dimesin sumber ke network layer dimesin yang dituju
Tugas Utama: Mentransmisikan bit² dimesin yang dituju, sehingga bit² tersebut dapat diserahkan ke network layer

## Slide 5: Layanan Data Link Layer
Unacknowledget Connectionless
Acknowledged Connectionless
Acknowledged Connection Oriented

## Slide 6: 1. Unacknowledget Connection Less
Dimana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgment bagi diterimanya frame² tersebut
Lalu lintas ini sesuai untuk lalu lintas real time seperti percakapan, dimana data yang terlambat dianggap lebih buruk dibandingkan data yang buruk.
Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimnya frame.
Sebahagian besar LAN menggunakan layanan
Unacknowledgment Connectionless pada data link layer

## Slide 7: 2. Acknowledged Connectionless
Layanan ini tidak menggunakan koneksi akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independent akan secara acknowledgment
Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang akan dikirimkan oleh mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak.
Layanan ini akan bermanfaat untuk saluran
unreliable seperti sistem tanpa kabel.

## Slide 8: 3. Acknowledged Connection Oriented
Dengan layanan ini, mesin sumber ditujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya
Pada layanan connection oriented dipakai pemindahan data mengalami 3 (tiga) fase :
  Koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel² dengan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum.

## Slide 9: Cont…
Satu frame atau lebih mulai ditransmisikan
Koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi

## Slide 10
Untuk melihat lebih jauh akan perlunya data link control, kita mendaftar beberapa persyaratan dan tujuan komunikasi data efektif diantara dua station pentransmisi dan penerima yang dihubungkan secara langsung yaitu :
Sinkronisasi frame
Flow Control ( Kendali aliran )
Pengkontrolan kesalahan
Pengalamatan
Kontrol dan data pada jalur yang sama
Manajemen jalur

## Slide 11: 1. Sinkronisasi frame
Data yang dikirim dalam bentuk blok² yang disebut frame. Pemulaan dan ujung setiap frame harus nampak jelas ( harus dapat didefenisikan)
Ket:
Frame diawali dgn suatu preamble yng disebut flag, yg panjangnya 8 bit, flag yang sama dipergunakan sebagai postamble.
Flag 8 bit
Bit² control
Bit-bit data
Bit-bit data
Bit² control
Flag 8 bit

## Slide 12: cont…
Receiver mencari pola flag menandai permula an frame ini diikuti dengan beberapa bit² kontrol. Kemudian bit² data (panjangnya vaiabel untuk besar protokol), bit² kontol lagi dan terakhir flag diulang lagi
Bit² control berisi antara lain :
Alamat pengirim
Alamat Penerima
Type frame
Panjang frame

## Slide 13: 2. Flow Control ( Kendali Aliran )
Station pengirim tidak harus mengirim frame pada rate (kecepatan) yang lebih cepat dibanding setasiun penerima yang dapat menyerap frame² tersebut.
Flow Control adalah :
Suatu teknik untuk menjamin bahwa suatu station pengirim tidak membanjiri station penerima dengan data.

## Slide 14: Bentuk Sederhana dari pada Flow Contol
Stop and Wait Flow Control
Flow Control Jendela Pergeseran ( Sliding Windows Control )

## Slide 15: A. Stop and Wait Flow Control
Sumber
Tujuan
Sumber
Tujuan
Waktu
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
Frame 5
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
Frame 5
frame
Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 Frame 5 |  | Frame 1 Frame 2 Frame 3 Gargled Frame 5
Transmisi dgn kesalahan dan kemungkinan hilang |  | 
Transmisi bebas kesalahan

## Slide 16
Proses kerja dari Stop and Wait Flow Control
(Kontrol flow berhenti dan tunggu) adalah :
“Entitas Sumber mentransmisikan frame, setelah entitas tujuan menerima frame, maka entitas tujuan akan mengirim balasan bahwa frame tersebut baru diterima dan siap untuk menerima frame yang berikutnya”
Tujuannya;
Dapat menghentikan arus data dengan mudah dengan cara tidak memberi balasan.

## Slide 17: Stop and Wait Data Link Control
Station A
Station B
Station B
Station A
Station A
Station B
N
…
4
3
2
N
…
4
3
2
N
…
4
3
2
Other message awaiting transmisi
Message 1
Event 1
Event 2
Event 3
ACK or NAK
Line is idle

## Slide 18
Urutan sederhana ditunjukkan pada gambar dan menjadi masalah serius ketika ACK atau NAK hilang dalam jaringan atau jalur, jika ACK pd event 3 hilang, setelah habis batas waktunya station master mengirim ulang message yang sama utk kedua kalinya transmisi yg berkelebihan mungkin terjadi dan menciptakan sebuah duplikasi record pd tempat kedua dari file data pengguna akibatnya DLC
(data link control) mengidentifikasi
harus dan
mengadakan suatu cara mengurutkan message
untuk yang
dikirimkan dengan bedasarkan ACK atau NAK sehingga
harus dimiliki suatu
metode untuk mengecek duplikat
message.
ACK = Data yg dikirim telah diterima dgn baik NAK = Data yang dikirimkan belum sampai

## Slide 19: Bagaimana urutan pendeteksian duplikasi message bekerja
Pada event 1 stasiun pengirim, mengirimkan sebuah message (pesan) dengan urutan 0 pada headernya (control)
Data : Sequence, Number 0
Station A
Station B
1
A Mengirimkan pesan dengan urutan 0

## Slide 20: Cont…(1)
Stasiun penerima menjawab dengan sebuah ACK (data dikirim diterima dengan baik) dari sebuah nomor urutan 0 (Event 2)
ACK : Sequence, Number 0
Station A
Station B
2
B checks for error responds with ACK of 0

## Slide 21: Cont…(2)
Pengirim menerima ACK memeriksa nomor urutan 0 diheadernya (control) mengubah nomor urutan menjadi 1 dan mengirimkan message berikutnya (Event 3)
Data : Sequence, Number 1
Station A
Station B
3
Menerima ACK, mengirimkan data dg urutan 1

## Slide 22: Cont…(3)
Stasiun penerima mendapatkan message dengan ACK 1 di Event 4, akan tetapi message ini diterima dalam keadaan rusak atau hilang pada jalan
ACK : Sequence, Number 1
Station A
Station B
4
Pesan rusak/ hilang

## Slide 23: Cont…(4)
Stasiun pengirim mengenali bahwa message di event 3 tidak dikenali, setelah batas waktu terlampaui (timeout), stasiun pengirim mengirim ulang message ini (Event 5)
Stasiun penerima mencari sebuah message dengan urutan 0, dia membuang message, sejak itu dia adl duplikat dari message yg dikirm pada event 3
Data : Sequence, Number 1
Station A
Station B
5
A performs a timeout resends data with a sequence of 1
B expects a sequence number of 0 discards this message

## Slide 24: Cont…(5)
Untuk melengkapi pertanggungjawaban, stasiun penerima mengirim ulang ACK 1 (event 6)
ACK : Sequence, Number 1
Station A
Station B
6

## Slide 25: B. Flow Control Jendela Pergeseran (Sliding Windows Control)
… | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …
Frame siap ditransmisikan
Jendela dari frame yg ditransmisikan
Frame ditahan sampai mendpt balasan
Frame terakhir yang dibalas
Frame terakhir yg ditransmisikan
Urutan nomor frame
Jendela melebar dari pinggiran yang memimpin saat ACK diterima
A. Menurut perseptif pengirim

## Slide 26: Cont…
… | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …
Frame siap diterima
Jendela dari frame yg diterima
Frame terakhir yang dibalas
Frame terakhir yg diterima
Jendela menyusut dari pinggiran yang mengikuti saat frame² diterima
B. Menurut peseptif penerima
Jendela melebar dari pinggiran yang memimpin saat ACK diterima

## Slide 27
Keterangan :
Gambar diatas menggambarkan proses jendela penggeseran, frame² tersebut diberi nomor yang berurut mulai 0 sampai 7, lalu yang sama digunakan kembali untuk frame berikutnya.
Kotak pesegi yang diarsir menunjukkan frame yang dikirim, dalam gambar diatas, pengirim mentransmisikan lima frame dimulai dengan frame 0, tiap frame yang dikirim jendela yang diarsir menjadi menyusut dan tiap balasan yang diterima jendela yang diarsir mengembang.

## Slide 28: Contoh
Awalnya A dan B yang memiliki jendela menunjukkan, Bahwa A mentransmisikan 7 frame, dimulai dengan frame 0 (F0).
Setelah A mentransmisikan 3 frame (F0,F1.F2) tanpa balasan, A menyusutkan jendelanya untuk 4 frame (F3,F4,F5,F6) dan
4 frame
mempertahankan tiruan tiga frame (F0,F1,F2)
Jendela menunjukkan bahwa A mentransmisikan dimulai dengan frane 3
Kemudian B mentransmisikan RR (Receiver Ready) 3 yang maksudnya “saya sudah menerima semua frame, melalui frame
nomor 2 dan kenyataannya,
skrng saya siap meneima frame nomor 3, saya disiapkan utk menerima tujuh frame
dimulai dgn frame no 3

## Slide 29
Cont…
Dengan balasan ini A mundur untuk meminta izin mentransmisikan tujuh frame masih dimulai dengan frame no 3, A juga membuang frame² yang disangga yang belum dibalas.
A mulai mentransmisikan frame 3,4,5 dan 6 (F3,F4,F5 dan F6), B mengembalikan RR 4 yang dibalas F3, dan membiarkan transmisi F4 melalui contoh F2 berikutnya. Sampai saat ini RR tersbt mencapai A yang sudah mentransmisikan F4,F5 dan F6
Karena A hanya akan membuka jendelanya untuk membiarkan pengiriman empat frame yang di mulai dengan F7.

## Slide 30: Gambar Contoh
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .
Sumber A
Tujuan B
F4
F5 F6
RR4
RR3

## Slide 31: Pengkontrolan Kesalahan
Bit² error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki.
Pengkontrolan kesalahan dengan mekanisme untuk mendeteksi dan mempebaiki kesalahan yg terjadi pada pentransmisian frame.

## Slide 32
Tipe Kesalahan ( Error ) ada dua (2)
Frame Hilang
Frame gagal mencapai sisi yang lain
Frame Rusak
Frame diakui sudah (telah) tiba, namun beberapa bit mengalami kesalahan (sudah berubah selama
transmisi
A
B
A B

## Slide 33
33