## Slide 1
Kesetimbangan Benda Terapung

## Slide 2: MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
PENGANTAR MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
SIFAT-SIFAT ZAT CAIR
HIDROSTATIKA
KESEIMBANGAN BENDA TERAPUNG
KESETIMBANGAN RELATIF
KINEMATIKA ZAT CAIR
PERSAMAAN BERNOULLI
UJIAN TENGAH SEMESTER
PERSAMAAN MOMENTUM
ALIRAN MELALUI LUBANG DAN PELUAP
ALIRAN ZAT CAIR
ALIRAN MELALUI PIPA
ALIRAN MELALUI SISTEM PIPA
ALIRAN MELALUI SALURAN TERBUKA
MODEL DAN ANALISIS DIMENSI
UJIAN AKHIR SEMESTER

## Slide 3
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
Pokok Bahasan
PENDAHULUAN
HUKUM ARCHIMEDES STABILITAS BENDA TEREDAM
STABILITAS BENDA TERAPUNG

## Slide 4
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
PENDAHULUAN
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda
Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
Benda yang terendam di dalam zat cair mengalami tekanan dalam permukaanya
Komponen Horisontal : gaya tekanan yang bekerja pada benda adalah sama tetapi berlawanan arah, sehingga saling menghilangkan
Komponen Vertikal: komponen gaya ke atas bekerja pada permukaan bawah benda, komponen gaya ke bawah bekerja pada permukaan atas benda
Aplikasi Kesetimbangan Benda Terapung
Kapal, Pelampung, dan lain sebagainya

## Slide 5
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
HUKUM ARCHIMEDES
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda
Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
Apabila suatu benda diletakan pada zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam, teredam (melayang) atau mengapung pada zat cair, yang tergantung pada gaya berat dan gaya apung.
Gaya apung ini dijelaskan berdasarkan Hukum Archimedes.

## Slide 6
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
HUKUM ARCHIMEDES
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda
Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
𝐹𝐵 = 𝐹𝑢 - 𝐹𝑑
= Volume ABCDGA – Volume ABCDEA
𝐹 = ɣ A ℎ
F : Gaya Tekan Hidrostatis
A : Luas Bidang Tekan
H : jarak vertikal antara pusat benda dan permukaan zat cair
𝑃𝑜 : tekanan hidrostatis pada pusat berat bidang

## Slide 7
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
HUKUM ARCHIMEDES
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
𝐹𝐺 = 𝐹𝐵  Benda Terendam/melayang
𝐹𝐺 > 𝐹𝐵  Benda Tenggelam
𝐹𝐺 < 𝐹𝐵  Benda Terapung
o

## Slide 8
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
STABILITAS BENDA TEREDAM
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
FG
FB
B G
F
G
FB
G
B
F
B
FG
G
B
FB FG
B = G
BENDA STABIL
Pusat berat G dibawah pusat
apung B.
dimirngkan sedikit  gaya apung & gaya berat membentuk momen kopel untuk mengembalikan benda pd kedudukan semula
BENDA TDK STABIL
Pusat apung B dibawah pusat
berat G.
dimiringkan sedikit  benda berotasi membentuk posisi baru (akibat momen kopelnya)
KESEIMBANGAN
NETRAL

## Slide 9
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
STABILITAS BENDA TERAPUNG
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
Keseimbangan stabil  pusat berat di bawah pusat apung.
FG
F
B
G
B
FB
B
B’
α
M α
BB’ = volume zat cair yg dipindahkan mempunyai bentuk yg berbeda pd waktu posisi benda miring
M = metasentrum ; titik potong antara garis vertikal melalui B’ dan perpanjangan garis BG
TITIK M > G  FB & FG berusaha menimbulkan momen yang mengembalikan posisi benda (STABIL: MG +)
TITIK M < G  FB & FG menggulingkan benda shg tidak stabil (MG - ) mengguling
TITIK M = G  benda dalam
keseimbangan netral
MG = tinggi metasentrum
Tambahan
gaya apung
Pengurangan gaya apung

## Slide 10
MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA
STABILITAS BENDA TERAPUNG
KESETIMBANGAN BENDA TERAPUNG
POKOK BAHASAN
Pendahuluan
Hukum Archimedes
Stabilitas Benda Teredam
Stabilitas Benda
Terapung
Latian Soal
Keseimbangan stabil  pusat berat di bawah pusat apung.
  penambahan gaya apung dFB = x tg α.dA.
x tg α  tinggi pias
Momen kopel thd titik O
dM = x. tg α.dA..x
= . tg α. x2.dA
M = . tg α. x2.dA
x2.dA = momen inersia I
Momen oleh gaya apung thd sumbu
simetris :
M = FB.BM.sin α
M = . V. BM.sin α
(V = vol air yg dipindahkan)
SUBSITUSI
. tg α.I = . V. BM.sin α
Α sangat kecil sin α = tg α = α
I = V. BM  BM = I/V
FB
B
B’
α
M α
Tambahan gaya• M = . tg α.I
apung
Pengurangan
gaya apung
o
Tinggi metasentrum  GM = BM – BG  GM = I/V – BG (jk posisi G<B  BG ditambahkan)

## Slide 11: TERIMAKASIH