## Slide 1
PERTEMUAN
KE 3 DAN 4
SISTEM KOORDINAT
TINGGI DAN BEDA TINGGI
PERALATAN UKUR TANAH

## Slide 2
SISTEM KOORDINAT

## Slide 3
SISTEM KOORDINAT
SISTEM KOORDINAT KARTESIAN
SISTEM KOORDINAT KUTUB

## Slide 4
Sistem Koordinat Kartesian
Xq = Xp + xpq
Yq = Yp + ypq
Sumbu X
Sumbu Y
P (Xp, Yp)
Q (Xq, Yq)
O
xpq
Xp
Xq
Yp
Yq
ypq
Xp dan Xq = absis
Yp dan Yq = ordinat
(Xp, Yp) = koordinat P

## Slide 5
Sumbu X
Sumbu Y
P (Xp, Yp)
Q (Xq, Yq)
O
xpq
ypq
Xq = Xp + xpq = 624,372 m + 27,115 m = 651,487 m
Yq = Yp + ypq = 311,491 m + 39,017 m = 350,508 m
Diketahui
Xp = 624,372 m
Yp = 311,491 m
xpq = 27,115 m
ypq = 39,017 m
Tentukan Xq dan Yq
Jawab:
CONTOH

## Slide 6
Sumbu X
Sumbu Y
Q (Dq, αq)
α
Dpq
O
Sistem Koordinat Kutub/Polar
Penentuan Koordinat ditentukan oleh jarak (D) dan azimut (α)
Data yang diamati dalam pengukuran di lapangan adalah jarak dan sudut

## Slide 7
Transformasi Koordinat dari Kutub ke Kartesian
P (xp, yp)
Q (xq, yq)
αpq
Dpq
Sb X
Sb Y
O
xpq
ypq
Sin αpq =
xpq
Dpq
Cos αpq =
ypq
Dpq
xpq = Dpq sin αpq
ypq = Dpq cos αpq
xpq
ypq
αpq
Dpq
P
Q

## Slide 8
Dari hasil pengukuran titik A dan B diperoleh data :
Jarak AB = 125,057 m dan azimut AB = 214o 17’ 08”
Koordinat titik A = (4.278,123 m, 4.891,567 m)
Hitung koordinat titik B
Jawab
xab = Dab sin αab = 125,057 m sin 214o 17’ 08”
= - 70,447 m
yab = Dab cos αab = 125,057 m cos 214o 17’ 08”
= - 103,327 m
Xb = Xa + xab = 4.278,123 m + (- 70,447 m) = 4.207,676 m
Yb = Ya + yab = 4.891,567 m + (- 103,327 m) = 4.788,240 m
CONTOH

## Slide 9
LATIHAN
Jarak PQ = 326,901 m dan azimut PQ = 120o 31’ 14”
1. Koordinat titik Q = (5.167,664 m, 3.119,902 m)
Hitung koordinat titik P
Jarak PQ = 310,772 m dan azimut PQ = 283o 50’ 44”
2. Koordinat titik P = (9.072,431 m, 3.321,998 m)
Hitung koordinat titik Q

## Slide 10
Transformasi Koordinat dari Kartesian ke Kutub
P (xp, yp)
Q (xq, yq)
αpq
Dpq
Sb X
Sb Y
O
xpq
ypq
xpq
ypq
αpq
Dpq
P
Q
Dpq =  xpq2 + ypq2
Dpq =  (Xq – Xp)2 + (Yq – Yp)2
tan αpq =
xpq
ypq
tan αpq =
Xq - Xp
Yq - Yp

## Slide 11
Ketentuan Perhitungan Azimut
Xq – Xp | Yq – Yp | Kuadran | Azimut
positip | positip | I | αpq
positip | negatip | II | αpq (neg) + 180o
negatip | negatip | III | αpq (pos) + 180o
negatip | positip | IV | αpq (neg) + 360o
αpq
P
Q
Kuadran I
αpq
P
Q
Kuadran II
P
Q
αpq
Kuadran III
αpq
P
Q
Kuadran IV

## Slide 12
CONTOH
Diketahui koordinat A (3.755,303 m, 2.311,536 m) dan
koordinat B (3.467,901 m, 2.416,843 m)
Hitung Jarak dan Azimut AB
Jawab:
xab = 3.467,901 m - 3.755,303 m = - 287,402 m (neg)
yab = 2.416,843 m - 2.311,536 m = 105,307 m (pos)
Jarak AB = Dab =  xab2 + yab2
Jarak AB =  (- 287,402)2 + (105,307 )2
Jarak AB = 306.087 m

## Slide 13
Menentukan azimut αab
tan αab = = = - 2.729182296 (n)
xab
yab
- 287,402 m
105,307 m
Karena xab negatip dan yab positip maka
azimut αab mengarah ke kuadran IV sehingga
αab = arctan (- 2.729182296) = - 89,87665492
αab = - 89,8766549 + 360o = 290,1233451
= 290o 07’ 24”

## Slide 14: LATIHAN
1. Koordinat titik K = (41.882,534 m, 37.125,826 m)
Koordinat titik L = (39.257,004 m, 36.041,221 m)
Hitung Jarak dan Azimut KL
2. Koordinat titik M = (3.425,567 m, 7.647,992 m)
Koordinat titik N = (4.279,112 m, 6.067,651 m)
Hitung Jarak dan Azimut MN

## Slide 15
DISKUSI
Pada awal pembuatan alat teodolit, sistem sudut vertikal adalah sudut helling. Lalu diproduksi teodolit menggunakan sudut zenit. Apa tujuannya? Mengapa sudut minus berusaha dihindari?
Jika anda diberikan suatu teodolit, bagaimana anda mengetahui bahwa sudut vertikalnya adalah sudut helling atau sudut zenit?
Dalam pengukuran sudut datar, mengapa harus mengamat arah terlebih dulu? Mengapa tidak langsung mengukur sudut?

## Slide 16
Metode Penentuan Koordinat
Pemotongan
Poligon
Triangulasi
Trilaterasi
GPS

## Slide 17
Pemotongan Ke Depan/Muka:
Metode Pemotongan
A
B
P
α

Penentuan koordinat suatu titik (P) berdasarkan dua koordinat titik (A dan B) dan pengukuran dua sudut (α dan )
Diketahui :
A (xa, ya) dan B (xb, yb)
Diukur sudut : α dan 
Tentukan : koord. P (xp, yp)

## Slide 18
Prosedur Perhitungan
A
B
P
α

αap
dap
dab
a. Hitung sudut P = 180o – (α + )
e. Hitung jarak dap dengan rumus sinus
d. Hitung jarak dab berdasarkan koordinat A dan B
dab =  (xb – xa)2 + (yb – ya)2
f. Xp = Xa + dap sin αap
c. Hitung azimut αap = αab – α
b. Hitung azimut αab berdasarkan koordinat A dan B
tan αab = (xb – xa) / (yb – ya)
g. Yp = Ya + dap cos αap

## Slide 19
LATIHAN
1. Koordinat titik K = (52.672,514 m, 37.455,021 m)
Koordinat titik L = (52.327,674 m, 36.991,227 m)
Sudut K = 62o 37’ 11” dan sudut L = 54o 29’ 42”
K
L
M
Tentukan
a. Sudut M
b. Azimut KL
c. Azimut KM
d. Jarak KL
e. Jarak KM
f. Koordinat M

## Slide 20
Pemotongan Ke Belakang:
Metode Pemotongan
Penentuan koordinat suatu titik (P) berda-sarkan tiga koordinat titik (A, B dan C) dan pengukuran dua sudut (α dan )
Diketahui :
B (xb, yb) dan C (xc, yc)
Diukur sudut : α dan 
Tentukan : koord. P (xp, yp)
A (xa, ya),
A
B
C
P
α


## Slide 21
Metode Poligon
Poligon Terbuka:
Penentuan koordinat beberapa titik (A, B, dan C) secara terbuka berdasarkan dua koordinat awal (P dan Q) dan dua koordinat akhir (R dan S) dan pengukuran sudut dan jarak
Akan dibahas
secara khusus
P
Q
R
S
A
B
C

## Slide 22
Metode Poligon
Poligon Tertutup:
Penentuan koordinat beberapa titik (B, C, D, E dan F) secara tertutup berdasarkan satu koordinat awal (A) dan azimut awal (αab) dan pengukuran sudut dan jarak
Akan dibahas
secara khusus
A
B
C
D
E
F
αab

## Slide 23
Metode Triangulasi
Penentuan koordinat titik menggunakan rangkaian jaringan segitiga dan pengukuran sudut titik segitiga dan pengukuran dua garis basis
garis
basis
garis
basis

## Slide 24
Metode Trilaterasi
Penentuan koordinat titik menggunakan rangkaian jaringan segitiga dan pengukuran jarak titik segitiga

## Slide 25
Metode GPS

## Slide 26
TINGGI DAN BEDA TINGGI

## Slide 27
Ha = Tinggi / elevasi A terhadap bidang acuan
Hb = Tinggi / elevasi B terhadap bidang acuan
B
A
C
D
E
F
He
Hf
Hd
Hc
Hb
Ha
Bidang Acuan Tinggi
Hab
Hbc
Hab = Hb – Ha = Beda tinggi titik A dan B
Jika Hab positip = titik B lebih tinggi dari A
Jika Hab negatip = titik B lebih rendah dari A
Hf = Ha + Hab + Hbc + Hcd + Hde + Hef
Hf – Ha =  H
Hakhir – Hawal =  H

## Slide 28
LATIHAN
1. Tinggi A = 425,506 m, tinggi B = 422,198 m
tinggi C = 426,885 m dan tinggi D = 428,875 m
Hitunglah beda tinggi AB, AC, AD, CA, dan DB
2. Tinggi A = 425,506 m, beda tinggi AB = – 2,775 m
beda tinggi BC = 4,129 m, beda tinggi CD = 0,543 m
Hitunglah tinggi B, C, dan D
3. Tinggi C = 783,341 m, beda tinggi AB = – 1,643 m
beda tinggi BC = 2,145 m, beda tinggi CD = 2,201 m
Hitunglah tinggi A, B, dan D

## Slide 29
Metode Pengukuran Beda Tinggi
Metode Barometri
Metode Trigonometri
Metode Waterpasing

## Slide 30
Metode Barometri
  Altimeter Manual
  Altimeter Digital
  Penentuan beda tinggi dengan metode barometris
  Alatnya disebut Altimeter

## Slide 31
Metode Trigonometri
Rambu Ukur
Teodolit
Akan dibahas secara khusus
  Penentuan beda tinggi dengan metode segitiga
  Alat yang digunakan teodolit dan rambu ukur

## Slide 32
Metode Waterpassing
Akan dibahas secara khusus
  Penentuan beda tinggi dengan metode garis datar
  Alat yang waterpasdan rambu ukur
Rambu Ukur
Waterpas
Rambu Ukur

## Slide 33
PERALATAN UKUR TANAH

## Slide 34
TEODOLIT
TEODOLIT MANUAL
TEODOLIT DIGITAL
TEODOLIT TOTAL STATION

## Slide 35
WATERPAS
WATERPAS AUTOMATIC LEVEL

## Slide 36
EDM
(Electonic Distance Measurement)
EDM
Teodolit

## Slide 37
GPS
(Global Positioning System)
GPS Navigasi
GPS Geodetik

## Slide 38
PERLENGKAPAN
Statip / Tripod
Rambu Ukur
Pita Ukur

## Slide 39
PERLENGKAPAN
Unting-unting
Kompas
Meteran Saku

## Slide 40
PERLENGKAPAN
Payung
Palu
Paku

## Slide 41
SEKIAN