## Slide 1: MATERI KULIAH
STRUKTUR BETON
Agung Kristiawan, S.T., M.T.

## Slide 2
Beton polos (Kuat tekan tinggi)
Tulangan Baja (Kuat tarik tinggi)
Penempatan tulangan pada daerah tarik
PENGERTIAN BETON BERTULANG

## Slide 3: Penyusun / Adukan beton
Semen (PC)
Pasir
Kerikil
Air
Dicampur:
Dengan cara tertentu
Selang waktu tertentu
ADUKAN BETON
Harus kental (plastis) fas (faktor air semen)
Jika mengeras harus menjadi padat, keras, kedap air

## Slide 4
Benda uji
Standar ASTM, C172
Jika benda uji kubus dengan sisi 150 mm, maka harus digunakan konversi kuat tekan (fc’) sbb :
fc’ = {0,76 + 0,2Log(fc’k/15)}fc’k
fc’k = kuat tekan rancang dengan kubus 150 mm
Konversi menurut PBI 71 = 0.83
Kuat Tekan Beton
Karakteristik Beton

## Slide 5: Tabel : Perbandingan Kekuatan Tekan Beton Berbagai Benda Uji
Tabel : Perbandingan Kekuatan Tekan Beton Berbagai Benda Uji

## Slide 6
2. Hubungannya dengan umur
fc’ = fc’i /fi
fc’i = kuat tekan umur i hari
fi = fakor umur pada i hari
3. Analisis Pengujian
Kuat tekan rancang (fc’) ditentukan berdasarkan :
a. Benda uji < 15 buah  fc’ = fcr -12
b. Benda uji  15 buah  1. fc’ = fcr – 1,64 Sr
2. fc’ = fcr – 2,64 Sr + 4
i (hari) | 3 | 7 | 14 | 21 | 28
fi | 0.46 | 0.70 | 0.88 | 0.96 | 1.00
Jumlah b. uji | f
15 20 25  30 | 1.16 1.08 1.03 1.00
Sr = s x f
s = Standar deviasi
f = Faktor koreksi
Interpolasi linier

## Slide 7
Contoh Perhitungan

## Slide 8
Sampai 40% fc’ linier
Sampai 70% fc’ kehilangan
kekakuannya (lengkung)
Makin rendah fc’ makin tinggi ε
Makin tinggi fc’ makin panjang bagian linier
1 Psi = 0.00689 MPa
1 MPa = 1 N/mm2

## Slide 9
Makin besar fas, makin kecil fc’
Makin kecil fas, makin besar fc’
(workability)

## Slide 10
Kuat Tarik Beton

## Slide 17
Proses Curing / Perawatan Beton

## Slide 19
Catatan :
Untuk beton non prategang fy ≤ 550 MPa
Untuk tul. Geser fy ≤ 400 MPa
Es baja = 200.000 MPa
BAJA TULANGAN
Makin besar fy, makin kecil ε → Baja keras → bersifat getas
MAkin kecil fy, makin besar ε → Baja lunak → bersifat liat (daktail)

## Slide 20
SUSUT
Berkurangnya volume beton karena kehilangan uap air
Ada 2 Jenis susut : Susut plastis
Susut pengeringan
Faktor Penyebab :
Kandungan Agregat
Faktor air semen(fas)
Ukuran elemen beton
Kondisi Lingkungan
Penulangan
Bahan tambah
Jenis semen

## Slide 21
RANGKAK
Pertambahan regangan terhadap waktu akibat adanya beban yang bekerja
Deformasi awal akibat beban disebut regangan elastis, regangan tambahan
Akibat beban yang sama disebut regangan rangkak
Regangan total = regangan elastis (εe) + rangkak (εc) + susut (εsh)
Efek rangkak dan susut :
Menambah defleksi pada balok
dan pelat

## Slide 22
MUTU BETON DAN BAJA TULANGAN
Mutu beton | fc’(MPa) | fc’(kg/cm2)
15 20 25 30 35 | 15 20 25 30 35 | 150 200 250 300 350
Mutu Baja | fy (MPa) | fy (kg/cm2)
240 320 400 | 240 320 400 | 2400 3200 4000
fc’ = kuat tekan beton yang disyaratkan
fy = teg. Leleh tulangan yang disyaratkan
Tegangan leleh baja
Kuat tekan beton

## Slide 23
METODE PERENCANAAN
Metode tegangan kerja/tegangan izin/desain garis lurus/wsd(1900-1960)
 ≤ 
 =Tegangan yang timbul yang dihitung secara elastis
 =Tegangan yang diijinkan, sebagai prosentase dari fc’ beton dan
fy baja tulangan
Metode kekuatan-ultimit (>1960)  desain kekuatan
Kekuatan yang ada (tersedia) > kekuatan yang diperlukan untuk memikul
beban berfaktor
Catatan :
Kekuatan yang ada dihitung berdasarkan aturan dan pemisalan atas
Perilaku yang ditetapkan menurut peraturan
2. Kekuatan yang diperlukan ditetapkan dengan jalan menganalisis struktur
terhadap beban berfaktor

## Slide 24
Tabel 1. Faktor beban (SNI 03-2847-2002(Hal 59))
Keterangan :
D = Beban mati Lr = Beban hidup tereduksi
L = Beban hidup E = Beban gempa
H = Beban tekanan tanah F = Fluida
A = Beban atap R = Air hujan
No | Kombinasi beban | Faktor beban (U)
1 | D | 1,4D
2 | D, L | 1,2D + 1,6L+0,5 (A atau R)
3 | D, L, W | 1,2D + 1,0L ±1,6W+0,5(A/R)
4 | D, W | 0,9D ± 1,6W
5 | D, L, E | 1,2D + 1,0L ± E
6 | D, E | 0,9(D + E)
7 | D, L, H | 1,2D + 1,6L+0,5 (A atau R)+1,6H
8 | D, F | 1,4 (D + F)

## Slide 25: Tabel 2. Faktor reduksi kekuatan (SNI 03-2847-2002 (Hal 61-62))
No | Kondisi Gaya | Faktor Reduksi (Ø)
1 | Lentur, tanpa beban aksial | 0,80
2 | Aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur | 0,80
3 | Aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur : | 
 | - Komponen struktur dengan tulangan spiral | 0,70
 | - Komponen struktur lainnya | 0,65
4 | Geser dan Torsi | 0,75
5 | Geser pada komponen struktur penahan gempa | 0,55
6 | Geser pada hubungan balok kolom pd balok perangkai | 0,80
7 | Tumpuan beton kecuali daerah pengangkuran pasca tarik | 0,65
8 | Daerah pengangkuran pasca tarik | 0,85
9 | Lentur tanpa beban aksial pd struktur pratarik | 0,75
10 | Lentur, tekan, geser dan tumpu pada beton polos struktural | 0,55

## Slide 26: Tujuan pemberian faktor reduksi
Memperhitungkan ketidakpastian kekuatan bahan
Aproksimasi dalam analisis
Variasi ukuran penampang beton dan penempatan tulangan yang tidak pas
Timbulnya masalah dalam pekerjaan lapangan

## Slide 27
Provisi Keamanan
Faktor beban : memperhitungkan kemungkinan terjadinya pelampauan beban dalam
struktur. (U)
Faktor reduksi kekuatan : memperhitungkan kemungkinan kurangnya mutu bahan
dilapangan. (Φ)
Dengan memperhatikan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan, besarnya
Keamanan struktur (safety factor) dinyatakan sebagai berikut :

## Slide 28: Pengertian
Perbandingan tulangan seimbang (balanced steel ratio)
Yaitu : balok yang tulangan tariknya secara teoritis akan mulai meleleh pada saat beton tekannya mencapai regangan ultimit pada tingkat beban yang sama
Balok underreinforced
Yaitu : jika balok mempunyai lebih sedikit tulangan yang diperlukan dari kondisi seimbang
Balok overreinforced
Yaitu : jika balok mempunyai sedikit lebih banyak tulangan dari konsisi seimbang

## Slide 30
Dari Gambar tersebut dapat ditulis:
C = 0,85 fc’a b C = T
T = As fy a = As fy/(0,85fc’b)
Mn = T (d- (a/2)) Atau Mn = C (d- (a/2))
= As fy (d- (a/2)) = 0,85 fc’ab (d-(a/2))
a = β1c
β1 = 0,85 ,untuk fc’ ≤ 30 MPa
β1 = 0.85 – ((fc’ – 30)/7)0.05 ,untuk fc’ >30 MPa
β1 = 0.65 (minimum)
BALOK PERSEGI TULANGAN TUNGGAL

## Slide 31: KEADAAN REGANGAN BERIMBANG
εC’ = 0,003
Es = 200.000 MPa
ε’c = 0,003
Cb
d - Cb
Tb
Cb
0,85 fc’
NA
< εy
εs = εy
εs > εy
under reinf.
balanced
over reinf.
Dan dg memasukan harga Cb, maka :
Bila ρ < ρb maka tulangan lemah (under reinf)
Bila ρ > ρb maka tulangan kuat (over reinf)
ρ min = 1,4 / fy ; ρ max < 0,75 ρb
saran 0,5 ρb

## Slide 32
Diberikan : b, d, As, fc’, fy’, Es = 200000MPa
ρ > ρmin
As terlalu kecil
β1= 0,85 ,untuk fc’ ≤ 30 MPa
β1= 0.85 – ((fc’ – 30)/7)0.05 ,untuk fc’ >30 MPa
β1= 0.65 (minimum)
A
tdk
ya
Mulai

## Slide 33
A
ρ < 0,75 ρb
Penampang diperbesar
Mn = As.Fy ( d – a /2 )
Mn > Mu / Ø
Selesai
tdk
ya
Gambar 3.3 Bagan Alir Analisis Balok Persegi Bertulang Tunggal

## Slide 35
As’
As
b
h
εs’
d’
c – d’
εc’=0,003
εs
As1
b
c
0,85 fc’
a/2
d – a/2
As2
As’
Ts2
Ts’
d – d ‘
BALOK DENGAN TULANGAN RANGKAP
As1 = As - As’
Ts1 = As1 fy
Z1 = d – a/2
Ts2 = As2 fy
Z2 = d – d’
Asumsi 1 : tulangan tekan As’ leleh
Mn = Mn1 + Mn2
Mn1 = (As-As’)fy (d-a/2)  Cc = Ts1  0,85.f’c.b.a = As1.fy
dimana a = (As-As’)fy / (0,85fc’b)  a = ( As1.fy)/(0,85f’c.b)
Mn2 = As’ fy (d-d’)
Mn = (As-As’) fy (d-a/2) + As’ fy (d-d’) atau
Mn = As1 fy (d-a/2) + As2 fy (d-d’)
Mu < Ø Mn

## Slide 36
CEK TULANGAN TEKAN MELELEH
εc’ = 0,003
εs’
d’
c - d’
d - c
c
εs
Agar leleh εs’ ≥ εy
Sehingga jika tulangan tekan meleleh

## Slide 37
BILA TULANGAN TEKAN TIDAK MELELEH
=
< fy
Penulangan dalam keadaan berimbang
ρb = ρb + ρ’
ρb = angka penulangan untuk balok
bertulangan tunggal dg luas As’
Syarat daktilitas
Bila tulangan tekan As’ belum meleleh

## Slide 38
MULAI
Data : b, d, d’, As, As’, fc’,fy
As terlalu kecil
YA
TIDAK
A
B
TIDAK
YA

## Slide 39
A
B
Tulangan tekan leleh
fs’= fy’
ρb’=
Perbesar ukuran
ρb ≤ 0,75 ρb +
SELESAI
TIDAK
YA

## Slide 40
MULAI
Data : b, d, d’, Mu, Ø, fc’,fy
ρ = 0,75 ρb
A

## Slide 41
A
ρ ≤ ρ
pilih tulangan
SELESAI
1
TIDAK
YA
(Tulangan rangkap)
(Tulangan tunggal)
YA
TIDAK

## Slide 42
1
Tentukan agar As’ leleh
SELESAI