## Slide 1: Spread Spectrum & cdma
Pertemuan 10 & 11

## Slide 2: Spread Spectrum
Spread Spectrum
merupakan teknologi transmisi data yang membutuhkan bandwidth yang luas.
Bandwidth penyebaran yang terpenuhi sebelum ditransmisikan menggunakan kode-kode tertentu yang sifatnya independent dengan data itu sendiri.

## Slide 3: Spread Spectrum
Kode yang sama digunakan untuk “Demodulations” data yang terakhir diterima.
Gambar berikut ini menggambarkan hubungan antara isyarat data x(t) dengan penyebar sinyal c(t) yang menghasilkan isyarat pesan yang dipancarkan m(t).

## Slide 4: Spread Spectrum
Gambar hubungan antara isyarat data x(t) dengan penyebar sinyal c(t) yang menghasilkan isyarat pesan yang dipancarkan m(t).
Teknologi ini pertama kali diperkenalkan dikalangan militer untuk menghindari adanya gangguan

## Slide 5: Spread Spectrum
ketiga isyarat dengan x(t), c(t), dan
m(t) seperti yang dibahas di atas
dihubungkan.
Pertama, dua sinyal dikalikan untuk
menjadi sinyal ketiga. Bit penyebar
sinyal disebut chips. Pada gambar
Tb mewakili periode 1 bit data dan
Tc mewakili 1 chip periode

## Slide 6: Spread Spectrum
Untuk menentukan signal Spread Spectrum, ada 2 kriteria penting yang harus dipenuhi:
Bandwidth dari signal yang ditransmisikan harus lebih besar daripada information bandwidth.
Beberapa fungsi selain mentransmisikan information ialah mendeterminasikan the resultant dari transmitted bandwidth.

## Slide 7: Keuntungan Spread Spectrum
Sulit dideteksi
Signal Spread Spectrum lebih lebar daripada transmisi narrow band pada umumnya.
Berhubung communication band telah tersebar, signal itu dapat ditransmisikan pada lower power tanpa gangguan dari background noise.
Hal ini disebabkan, karena waktu proses despreading berjalan, noise pada satu frekuensi ditolak, untuk meninggalkan signal yang diinginkan.
Berhubung signal itu dipancarkan pada kekuatan yang rendah, signal akan tampak bercampur dengan noise, jadi akan sulit untuk dideteksi.

## Slide 8: Keuntungan Spread Spectrum
Lebih sulit dijam daripada narrow bands
Dasar dari spreading technique ialah kode yang digunakan untuk menyebarkan signal.
Tanpa mengetahui kodenya, maka tidak mungkin untuk mendecipher menguraikan transmisi.
Juga, karena kodenya sangat panjang, maka tidak mungkin untuk memecahkan kode yang digunakan, maka interception merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.

## Slide 9: Keuntungan Spread Spectrum
Multiple users dapat menggunakan band yang sama
Kegunaan dari binary sequences yang berbeda ialah membiarkan beberapa Spread Spectrum systems untuk mengoperasikan secara independen masing-masing signal dalam band yang sama.
Bentuk pembagian ini disebut Code Division Multiple Access (CDMA).

## Slide 10: Keuntungan Spread Spectrum
Digunakan untuk ranging dan radar
Spread Spectrum dapat digunakan untuk membangun ranging and radar systems yang lebih tepat.
Spread carrier, bermodulasi dengan pseudo noise sequence, membuat penerima untuk mengukur dengan tepat tim dari signal yang dikirim.
Spread Spectrum dapat digunakan untuk mengetim jarak suatu objek, contohnya ialah radar.
Kedua aplikasi sudah secara umum digunakan pada aerspace field selam bertahun-tahun.

## Slide 11: Tipe Komunikasi Spread Spectrum
Direct Sequence
Frequency Hopping
Time Hopping

## Slide 12
Kelebihan
dan
kekurangan
dari ketiga
sistem
Sistem | Kelebihan | Kekurangan
Direct Sequence | Kebal terhadap noise dan jamming. Sulit terdeteksi. Dapat membedakan multipath. | Membutuhkan wideband channel. Membutuhkan waktu akuisisi yang lama. Rentan terhadap near/far problem.
Frequency-Hopping | Jumlah penyebaran paling besar. Waktu akuisisi lebih pendek. Lebih kebal terhadap near/far problem. | Frekuensi synthesizer rumit. Tidak dapat digunakan untuk mengukur range-rate. Membutuhkan error correction.
Time-Hopping | Efisien dalam bandwith tinggi. Implementasinya lebih sederhana dibandingkan frequency-hopping. Berguna bila ditransmisikan pada level power rata-rata, tapi tidak pada level power maksimum. Near/far problem dapat dihindari pada sistem yang terkoordinasi. | Waktu akuisisi lama. Membutuhkan error correction.

## Slide 13: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
merupakan salah satu tipe spread-spectrum dalam mentransmisikan signal dengan secara cepat memindah carrier diantara banyak frekuensi channels, menggunakan sequence yang dikenali oleh baik transmitter maupun receiver

## Slide 14: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Konsep dari frequency hopping ditemukan
pada tahun 1942 selama Perang Dunia II
oleh aktris Hedy Lamarr
dan komposer Georg Antheil,
yang menerima nomer paten 2,292,387
untuk "Secret Communications System".

## Slide 15: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Versi awal dari frequency hopping menggunakan piano-roll untuk mengganti diantara 88 frekuensi, dan ditujukan untuk untuk membuat radio-guided torpedo sulit dilacak maupun dijam oleh musuh
Frequency hopping membutuhkan bandwidth yang lebih lebar daripada yang dibutuhkan untuk mentransmit informasi yang sama menggunakan one carrier frequency

## Slide 16: Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Federal Communications Commission (FCC) pada mulanya mengatur frequency hopping spread spectrum systems bekerja pada frekuensi 2.4 GHz.
Peraturan itu kemudian diubah agar dapat menggunakan bandwidth yang lebih lebar, hal ini memungkinkan perangkat Internet beroperasi pada kecepatan tinggi dan membantu perkembangan wireless LAN dan wireless cable modems.

## Slide 17: Kelebihan dan Kekurangan FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) mempunyai data speed limitations dan lebih pendek dalam jangkauan.
Design FHSS lebih mudah untuk dibuat dan menghabiskan biaya yang lebih rendah.
FHSS sangat bagus dalam menghindari narrow band interference dan user access yang tidak diinginkan dalam lingkungan frequency hopping.

## Slide 18: Kelebihan dan Kekurangan FHSS
Mereka juga dapat dilokasikan dalam network yang berbeda di tempat yang sama tanpa saling memberi gangguan satu sama lain.
FHSS bagus digunakan untuk area yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi seperti kantorr dan cabangnya , aplikasi pendidikan dan healthcare.

## Slide 19: CDMA
CDMA atau Code Division Multiple Access (Kode Divisi Berbagai Akses)
adalah suatu format yang terdiri dari banyak bagian (mengakses kepada sumber daya yang sama yang akan diberikan kepada lebih dari satu pengguna), dimana diizinkan penggunaan frekwensi tertentu untuk sejumlah signal, untuk optimalisasi penggunaan bandwidth yang tersedia.

## Slide 20: CDMA
Ini merupakan suatu teknologi selular yang menggunakan teknik spread-spectrum.
Dalam teknologi CDMA, tiap-tiap saluran menggunakan spektrum yang tersedia penuh.
Percakapan individu disandikan dengan suatu pseudo-random urutan digital

## Slide 21: KEUNGGULAN TEKNOLOGI CDMA
Teknologi CDMA selain berfungsi mengacak juga mentransmisikan suara dalam kode-kode sehingga sama sekali tidak bisa disadap.
CDMA menggunakan seluruh spektrum frekuensinya secara sekaligus, sehingga kemungkinan gagal panggilan (drop call) oleh pengguna sangat minim.

## Slide 22: KEUNGGULAN TEKNOLOGI CDMA
Dalam layanan CDMA, frekuensi yang dipancarkan seluruhnya ini menjamin pembicaraan tidak terputus.
CDMA yang sekarang terbuka untuk bermigrasi tidak Cuma ke 3G WCDAM, generasi ketiga untuk CDMA terbuka luas, bisa juga ke EDGE (Enhance Data Rates for Global Evolution) atau CDMA2000.

## Slide 23: KEUNGGULAN TEKNOLOGI CDMA
Suara yang dipancarkan dan diterima pelanggan CDMA jauh lebih jernih daripada GSM.
Sebagai teknologi militer, CDMA sangat tahan terhadap gangguan cuaca dan interferensi.
CDMA tidak dapat digandakan (dikloning) karena setiap pelanggan diberikan kode yang berbeda (unik). Kode-kode ini sangat sulit dilacak karena bersifat acak.

## Slide 24: KEUNGGULAN TEKNOLOGI CDMA
Daya pancarnya yang sangat rendah, dimana memungkinkan handphone CDMA irit dalam mengonsumsi baterai, sehingga dapat beroperasi lebih lama untuk bicara maupun standby.
Kapasitas pelanggan per BTS membuat biaya investasi yang dikeluarkan sangat rendah.
Selain itu CDMA-2000 (1x) beroperasi pada spektrum frekuensi 800 MHz.
Hal ini membuat luas coverage BTS-nya jauh lebih besar dibandingkan teknologi seluler yg lain.

## Slide 25: KEUNGGULAN TEKNOLOGI CDMA
Dari sisi tarif telpon maupun data, operator- operator CDMA di Indonesia bersaing dengan harga yang sangat kompetitif kepada para konsumen pengguna layanan telepon atau broadband di Indonesia.

## Slide 26: KEUNGGULAN TEKNOLOGI CDMA
Sistem CDMA menyediakan untuk aplikasi komunikasi pada skala besar dan kecil dengan cost efektif yang diperhitungkan.
Untuk bisnis selanjutnya dapat menyediakan service voice dan ISDN data, seperti fax, email dan high speed internet access.
Ketika sistem Broadband CDMA dapat ditambah deng an mudah dan cepat ke jaringan existing tanpa delay dan gangguan daripada instalasi ka bel telepon.
Koneksi ke jaringan LAN untuk email dan sharing resources sEperti printer dan mesin fax dapat dikonfigurasi dengan mudah.

## Slide 27: KELEMAHAN DIBANDING GSM
Luas cakupan BTS pada CDMA sangat tergantung dari berapa pelanggan yang menggunakannya.
Beda dengan GSM, berapa pun yang menggunakan, cakupannya tetap.
Cakupan CDMA (maksimal) sama dengan GSM, tergantung dari berapa frekuensi yang digunakan.
Makin kecil frekuensinya, makin luas cakupannya.

## Slide 28: KELEMAHAN DIBANDING GSM
Kalau seluler, CDMA atau GSM, menggunakan frekuensi 1900 MHz, cakupannya hanya sekitar 2 km, dengan 800 MHz bisa sampai 5-6 km.
Namun, dengan 450 MHz, seperti yang digunakan PT Mobisel, bisa sampai 30 km, bahkan hingga 120 km dengan antena khusus.
GSM berkemampuan roaming.
Pemilik GSM dapat menggunakan ponsel di luar domisili atau operatornya, CDMA belum mampu

## Slide 29: KELEBIHAN DIBANDING GSM
Suara digital lebih jernih
Kapasitas CDMA jauh lebih besar, untuk satu kanal 8 x kapasitas AMPS dan 4 x kapasitas GSM sehingga investasi operator jauh lebih rendah.
Pada CDMAOne, kapasitas suara -yang dihitung dalam erlang-per sektor di BTS (base transceiver station) mencapai 52,5 erlang, pada GSM hanya 13,2 sampai 32,8 erlang.
CDMA juga menghadirkan berbagai aplikasi canggih semisal LBS (location based service) pemetaan, mobile Internet kecepatan tinggi, pesan multimedia, permainan (games), gambar, konferensi video, dan banyak lagi yang melebihi kemampuan GSM.