## Slide 1
C
F
G
E
F
G
A B
C
D
D
D
D
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
BAB 5 PLAT LANTAI
5.1. Perencanaan Pelat Lantai
Gambar 5.1 Denah Plat lantai
5.2. Perhitungan Pembebanan Pelat Lantai
a. Beban Hidup ( qL )
Berdasarkan SNI 03-1727-1989 yaitu :
Beban hidup fungsi gedung untuk perpustakaan
= 400 kg/m2
b. Beban Mati ( qD ) |  |  |  | 
Berat plat sendiri | = 0,12 x 2400 x1 | = 288 kg/m2 |  | 
Berat keramik ( 1 cm ) | = 0,01 x 2400 x1 | = 24 kg/m2 |  | 
Berat Spesi ( 2 cm ) | = 0,02 x 2100 x1 | = 42 kg/m2 |  | 
Berat plafond + instalasi listrik |  |  | = | 25 kg/m2
Berat Pasir ( 2 cm ) = 0,02 x 1,6 x1 |  |  | = | 32 kg/m2
 |  | qD | = | 411 kg/m2

## Slide 2
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
c. Beban Ultimate ( qU )
Untuk tinjauan lebar 1 m pelat maka :
qU
= 1,2 qD + 1,6 qL
= 1,2 . 411 + 1,6 . 400
= 1133,2 kg/m2
5.3. Perhitungan Momen
Perhitungan momen menggunakan tabel SNI 03-1727-1989.
Gambar 5.2 Pelat tipe A
Mlx | = 0,001.qu . Lx2 . x = 0.001. 1133,2. (2)2 .41 | = 271,968 | kgm
Mly | = 0,001.qu . Lx2 . x = 0.001. 1133,2. (2)2 .12 | = 81,590 | kgm
Mtx Mty | = 0,001.qu . Lx2 . x = 0.001 .1133,2. (2)2 .83 = - | = 548,469 | kgm
Perhitungan selanjutnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

## Slide 3
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
5.4.Penulangan Pelat Lantai
Tabel 5.1. Perhitungan Plat Lantai
TIPE PLAT | Ly/Lx (m) | Mlx (kgm) | Mly (kgm) | Mtx (kgm) | Mty (kgm)
A | 4/2=2 | 271,968 | 81,590 | 548,469 | -
B | 4/2=2 | 190,378 | 45,328 | 380,755 | -
C | 5/4=1,3 | 870,298 | 453,28 | 1867,514 | 1396,102
D | 5/4=1,3 | 634,592 | 326,362 | 1341,709 | 1033,478
E | 4/4=1 | 380,755 | 471,411 | 997,216 | 1087,872
F | 3/2=1.5 | 172,246 | 67,992 | 358,090 | 258,370
G | 3/2=1.5 | 217,574 | 113,320 | 466,878 | 349,026
Dari perhitungan momen diambil momen terbesar yaitu:
= 870,298 kgm
= 471,411 kgm
Mlx Mly Mtx Mty
= 1867,514 kgm
= 1396,102 kgm
Data : Tebal plat ( h )
Tebal penutup ( d’) Diameter tulangan (  )
b
= 12 cm = 120 mm
= 20 mm
= 12 mm
= 1000

## Slide 4
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
= 240 Mpa
= 25 Mpa
= h - d’ = 120 – 20 = 100 mm
fy f’c
Tinggi Efektif ( d ) Tingi efektif
Gambar 5.2 Perencanaan Tinggi Efektif
dx
= h – d’ - ½ Ø
= 120 – 20 – 6 = 94 mm
dy = h – d’ – Ø - ½ Ø
= 120 – 20 - 12 - ½ . 12 = 82 mm
untuk plat digunakan
b =


 600 
0,85. fc
.. 
fy 600  fy

 600  240 
600 
.0,85.
= 0,85.25 
240
= 0,0538
max
min
= 0,75 . b
= 0,0403
= 0,0025 ( untuk pelat )
dy dx
h
d'

## Slide 5
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
5.5. Penulangan tumpuan arah x
Mu = 1867,514 kgm = 1,8675.107 Nmm
Mn =
 0,8
Mu 1,8675.107
7
=  2,3344.10 Nmm
Rn =

1000.942
Mn 2,3344.107
 2,6419 N/mm
2
m
=
 11,294

0,85.f ' c 0,85.25
b.d 2
fy 240
perlu
=




fy
2m.Rn 
.1  1 
m 
1 
=
11,294
1




240
2.11,294.2,6419 
. 1 1

As perlu
1128
= 0,012
 < max
 > min, di pakai  = 0,012 As =  . b . d
= 0,012 . 1000 . 94
= 1128 mm2
Digunakan tulangan  12 = ¼ .  . (12)2 = 113,04 mm2 S = A.1000 = 113,04.1000 = 100,21 ~ 110 mm
Jarak maksimum = 2 x h = 2 x 120 = 240 mm
As yang timbul = 10. ¼ .  .(12)2 = 1130,4 mm2> As…..…ok! Dipakai tulangan  12 – 110 mm

## Slide 6
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
5.6. Penulangan tumpuan arah y
Mu = 1396,102 m = 1,3961.107 Nmm
Mn =
=
 0,8
Mu 1,3961.106
7
 1,7451.10 Nmm
Rn =

1000.822
Mn 1,7451.107
 2,5953N/mm
2
m
=
 11,294

0,85.f ' c 0,85.25
b.d 2
fy 240
perlu
=




fy
2m.Rn 
.1  1 
m 
1 
=
11,294
1




240
2.11,294.2,5953 
. 1 1



As
 = 0,012
< max
> min, di pakai  = 0,012
=  . b . d
= 0,012 . 1000 . 82
= 1128 mm2
1128
Digunakan tulangan  12 = ¼ .  . (12)2 = 113,04 mm2 S = A.1000 = 113,04.1000 = 100.21 ~ 110 mm
As perlu
Jarak maksimum As yang timbul
= 2 x h = 2 x 120 = 240 mm
= 10. ¼ .  . (12)2 = 11304 mm2> As…..…ok!
Dipakai tulangan  12 – 110 mm

## Slide 7
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
5.7. Penulangan lapangan arah x
Mu = 870,248 kgm = 8,7025.106 Nmm
6
0,8
Mu 8,7025.106
Mn = =  10,878.10 Nmm
Rn =


Mn 10,878.106
1000.942
 1,2312 N/mm
2
m =
 11,294

0,85.f ' c 0,85.25
b.d 2
fy 240
perlu
=




fy
2m.Rn 
.1  1 
m 
1 




= .1 1
11,294 240
1 2.11,294.1,2312 
= 0,0053
 < max
 > min, di pakai perlu = 0,0053 As = perlu . b . d
= 0,0053. 1000 . 94
= 498,2 mm2
Digunakan tulangan  12
= ¼ .  . (12)2 = 113,04 mm2
498,2
S = A.1000 = 113,04.1000 = 226,89 ~ 200 mm
As perlu Jarak maksimum As yang timbul
= 2 x h = 2 x 120 = 240 mm
=5. ¼ .  . (12)2 = 565,2 > As ….…ok!
Dipakai tulangan  12 – 200 mm

## Slide 8
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
5.8. Penulangan lapangan arah y
Mu 471,411 kgm = 4,7141.106 Nmm
6
0,8
Mu 4,7141.106
Mn = =  5,8926.10 Nmm
Rn =

b.d 2

Mn 5,8926.106
1000.822
 0,8764 N/mm
2
m
=
0,85.25
240
 11,294

fy
0,85.f i c
perlu






fy
m
2.m.Rn 
=  1 1
1




= .1 1
11,294 240
1 2.11,294.0,8764 
303,4
= 0,0037
 < max
 > min, di pakai perlu = 0,0053 As = perlu . b . d
= 0,0037 . 1000 . 82
= 303,4 mm2
Digunakan tulangan  12 = ¼ .  . (12)2 = 113,04 mm2 S = A.1000 = 113,04.1000 = 372,58 ~ 200 mm
As perlu
Jarak maksimum As yang timbul
= 2 x h = 2 x 120 = 240 mm
= 5. ¼ .  . (12)2 = 565,2 mm2> As…..…ok!
Dipakai tulangan  12 – 200 mm

## Slide 9
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
5.9. Rekapitulasi Tulangan
Dari perhitungan diatas diperoleh : Tulangan tumpuan arah x 12 –110 mm Tulangan tumpuan arah y 12 –110 mm Tulangan lapangan arah x 12 –200 mm Tulangan lapangan arah y 12 –200 mm
Tabel 5.2. Penulangan Plat Lantai
TIPE PLAT | Ly/Lx (m) | Tulangan Tumpuan |  | Tulangan Lapangan | 
 |  | Arah x (mm) | Arah y (mm) | Arah x (mm) | Arah y (mm)
A | 4/2=2 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200
B | 4/2=2 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200
C | 5/4=1,3 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200
D | 5/4=1,3 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200
E | 4/4=1 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200
F | 3/2=1.5 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200
G | 3/2=1.5 | 12 –110 | 12 –110 | 12 –200 | 12 –200

## Slide 10
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
A
B
C D
E
4
5
6
7
 |  |  |  |  | a | 
 |  |  |  |  | a' a | 
a'
BAB 6
BALOK ANAK
6.1. Perencanaan Balok Anak
1 2 3
Gambar 6.1 Area Pembebanan Balok Anak
Keterangan : Balok Anak
: As a-a’
6.1.1 Perhitungan Lebar Equivalen
Untuk mengubah beban segitiga dan beban trapesium dari pelat menjadi beban merata pada bagian balok, maka beban pelat harus diubah menjadi beban equivalent yang besarnya dapat ditentukan sebagai berikut :
a Lebar Equivalent Tipe I
Leq = 1/6 Lx
½ Lx
Ly
b Lebar Equivalent Tipe II
Leg


 
 2.Ly  
 Lx 2 
3  4.

## Slide 11
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
a'
a
Leq = 1/3 Lx

 
 2.3  
Leq = .2.3  4
6 
1  2 2 
= 0,85 m
6.2. Perhitungan Pembebanan Balok Anak
Data : Pembebanan Balok Anak h = 1/10 . L
= 1/10 . 3000
= 300 mm b = 1/15 . L
= 1/15 . 3000
= 200 mm (h dipakai = 300 mm, b = 200 mm ).
6.2.1 Pembebanan Balok Anak as a-a'
½Lx
Leg
Lx
6.1.2 Lebar Equivalent Balok Anak
Balok anak 1(a-a’)
Lebar Equivalent Trapesium Dimana Lx : 2.00 Ly :3.00

## Slide 12
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
a'
a
a Beban Mati (qD)
Pembebanan balok elemen a-a’
Berat sendiri = 0,20 x (0,3 – 0,12) x 2400 kg/m3 = 86,4 kg/m
Beban Plat = (0,85x2) x 411 kg/m2 = 698,7 kg/m
qD1=785,1 kg/m
Beban hidup (qL)
Beban hidup digunakan 400 kg/m2
qL
= (0.85x2) x 400 kg/m2
= 680 kg/m
b Beban berfaktor (qU)
qU
= 1,2. qD + 1,6. qL
= 1,2 x 785,1 + 1,6 x 680
= 1182,2 kg/m
6.3. Perhitungan Tulangan Balok Anak
6.3.1 Perhitungan Tulangan Balok Anak as a-a’
1. Tulangan Lentur Balok Anak

## Slide 13
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Data Perencanaan :
h | = 300 mm | Øt | = 16 mm
b | = 200 mm | Øs | = 8 mm
p | = 40 mm | d | = h - p - 1/2 Øt - Øs
fy f’c | = 240 Mpa = 25 MPa |  | = 300 – 40 – ½ . 16– 8 = 244 mm
Daerah Tumpuan
b =


 
600  fy
fy
0,85.f' c.β  600 

 600  240 
 600 
0,85
= 0,85.25
240
= 0,054
 max
= 0,75 . b
= 0,75 . 0,054
= 0,040
 min
fy 240
 0,0058
= 1,4  1,4
Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh : Mu = 1213,35 kgm= 1,2134.107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 1,2134.107
= = 1,5168.107 Nmm
Rn =
1,2739
b . d 2 200 . 2442
7
Mn  1,5168.10 
m =
0,85.f' c 0,85.25
fy 240
  11,294




fy
2.m.Rn 
= 1  1  m
1 

## Slide 14
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
=
  0,0055

1 2.11,294.1,2739 


1  1 
11,294 240
 <  min
 <  max  dipakai tulangan tunggal Digunakan  min = 0.0058
As perlu =  . b . d
= 0,0058. 200 . 244
= 283,04 mm2
n =
1 . π .162
4
As perlu
= 283,04  1,41  2 tulangan
201,062
Dipakai tulangan 2 Ø 16 mm As ada = 2 . ¼ .  . 162
= 2 . ¼ . 3,14 . 162
= 402,124 mm2 > As perlu  Aman..!!
a =
0,85, f 'c.b
Asada. fy
0,85.25.200
 402,124.240  22,708
Mn ada = As ada . fy (d – a/2)
= 402,124 . 240 (244 – 22,708/2)
= 2,2453.107 Nmm
Mn ada > Mn  Aman..!! Kontrol Spasi :
S =
n -1
b - 2p - n tulangan - 2 sengkang
= 200 - 2 . 30 - 2.16 - 2 . 8 = 92 > 25 mm…..ok!!
2  1
Jadi dipakai tulangan 2 Ø16 mm
Daerah Lapangan

## Slide 15
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
b
=


 
600  fy
fy
0,85.f' c.β  600 

 600  240 
 600 
0,85
= 0,85.25
240
= 0,054
 max
= 0,75 . b
= 0,75 . 0,054
= 0,040
 min
fy 240
 0,0058
= 1,4  1,4
Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh : Mu = 1213,35 kgm= 1,2134.107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 1,2134.107
= = 1,5168.107 Nmm
Rn =
1,2739
b . d 2 200 . 2442
7
Mn  1,5168.10 
m =
0,85.f' c 0,85.25
fy 240
  11,294




fy
2.m.Rn 
= 1  1  m
1 
=
  0,0055

1 2.11,294.1,2739 


1  1 
11,294 240
 <  min
 <  max  dipakai tulangan tunggal Digunakan  min = 0.0058
As perlu =  . b . d
= 0,0058. 200 . 244
= 283,04 mm2
n =
1 . π .162
4
As perlu

## Slide 16
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
= 283,04  1,41  2 tulangan
201,062
Dipakai tulangan 2 Ø 16 mm As ada = 2 . ¼ .  . 162
= 2 . ¼ . 3,14 . 162
= 402,124 mm2 > As perlu  Aman..!!
a =
0,85, f 'c.b
Asada. fy
0,85.25.200
 402,124.240  22,708
Mn ada = As ada . fy (d – a/2)
= 402,124 . 240 (244 – 22,708/2)
= 2,2453.107 Nmm
Mn ada > Mn  Aman..!! Kontrol Spasi :
S =
n -1
b - 2p - n tulangan - 2 sengkang
= 200 - 2 . 30 - 2.16 - 2 . 8 = 92 > 25 mm…..oke!!
2  1
Jadi dipakai tulangan 2 Ø16 mm
2. Tulangan Geser Balok anak
Dari perhitungan SAP 2000 Diperoleh :
Vu f’c
= 1685,21 kg = 16852,1 N
= 25 Mpa

## Slide 17
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
fy d
Vc
= 240 Mpa
= 254 mm
= 1/ 6 . f'c .b .d = 1/ 6 . 25 .200.244
= 40666,667 N
Ø Vc = 0,6 . 40666,667 N = 24400 N 3 Ø Vc = 3 . 24400 = 73200 N
Syarat tulangan geser : Vu < Ø Vc < 3 Ø Vc
: 16852,1 N < 24400 N < 73200 N
Tulangan geser sebagai pembentuk.
S max
2
= d/2 = 244 = 122 mm
Jadi dipakai sengkang dengan tulangan Ø 8 – 100 mm
Jadi tulangan yang digunakan untuk balok anak :
Untuk Tumpuan Untuk Lapangan
: 2 Ø 16
: 2 Ø 16
Untuk Geser
: Ø 8 – 100 mm

## Slide 18
b'
 |  |  | a |  | 
 |  | 1 | 1 a' b |  | 
 |  |  |  | 2 | 2
A
B
C D
E
3
4
5
6
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
BAB 7 PORTAL
7.1. Perencanaan Portal
1 2
Gambar 7.1 Denah Portal
7.1.1 Menentukan Dimensi Perencanaan Portal
Pembatasan Ukuran Balok Portal
Berdasarkan SK SNI T 15-1991-03 tentang pembatasan tebal minimum dimensi balok sebagai berikut :
L  4000  250mm L  5000  312,5mm
16 16 16 16
Direncanakan dimensi balok portal : 200 mm x 400 mm
7.1.2 Ukuran penampang kolom
Untuk penampang kolom harus memenuhi sebagai berikut :

## Slide 19
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
a
1
1
a'
1) bc ≥ 300
2) bc  0,4
hc
3) Lcn  16
bc
Dimana :
bc = lebar kolom
Lcn = Tinggi bersih kolom hc = Tinggi Kolom
Dimensi kolom direncanakan 300 x 300 mm
7.2 Perhitungan Beban Equvalent Plat
7.2.1 Lebar Equvalent
Pelat type 1 Leq
 
1  Lx 2 
= Lx3  4( ) 
6 2Ly
2.5
4

2 


.43  4( )   1,573
 1
6
Pelat type 2 Leq
= 1 .Lx
3
= 1 .2  0,667
3
7.2.2 Pembebanan Balok Portal
1. Pembebanan Balok Portal As-4 (a-a’)
Pembebanan balok induk element a-a’
Beban Mati (qD)

## Slide 20
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
b
2
b'
2
x
Beban sendiri balok Berat pelat lantai
= 0,20 . (0,4 – 0,12) . 2400
= 411 . 1,573.2
qD
= 134,4 kg/m
= 1293 kg/m
= 1427,4 kg/m
Beban hidup (qL)
qL = 200 . 1,573,2. 2 = 1258,4 kg/m
Beban berfaktor (qU1) qU = 1,2 . qD + 1,6 . qL
= (1,2 . 1427,4 ) + (1,6 .1258,4 )
= 3726,32 kg/m
2. Pembebanan Balok Portal As-E (b-b’)
Pembebanan balok induk element b-x
  Beban Mati (qD)
= 134,4
= 274,12
kg/m kg/m
Beban sendiri balok Berat pelat lantai Berat dinding
= 0,20 . (0,4 – 0,12) . 2400
= 411 . 0,667
= 0,15 . ( 4- 0,3 ) 1700
qD
= 943,5 kg/m
= 1352,02 kg/m
Beban hidup (qL)
qL = 400 . 0,667 = 266,8 kg/m
Beban berfaktor (qU1)
qU1 = 1,2 qD + 1,6 qL

## Slide 21
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
= (1,2 . 1352,02) + (1,6 . 266,8 )
= 2049,30 kg/m
Pembebanan balok induk element x-b’
  Beban Mati (qD)
= 134,4
= 274,12
kg/m kg/m
Beban sendiri balok Berat pelat lantai Berat dinding
= 0,20 . (0,4 – 0,12) . 2400
= 411 . 0,667
= 0,15 . ( 4- 0,3 ) 1700
qD
= 943,5 kg/m
= 1352,02 kg/m
Beban hidup (qL)
qL = 400 . 0,667 = 266,8 kg/m
Beban berfaktor (qU1)
qU2
= 1,2 qD + 1,6 qL
= (1,2 . 1352,02) + (1,6 . 266,8 )
= 2049,30 kg/m
3. Perencanaan pembebanan ringbalk
= 4957,18 kg
Beban Titik
Reaksi kuda-kuda utama
Beban Merata
Beban sendiri ring balk
= 0,20 . 0,3. 2400
= 144
kg/m
4. Perencanaan pembebanan Sloof
= 1700
kg/m
a. Beban Merata Beban reaksi tanah
7.3 PENULANGAN BALOK PORTAL
7.3.1 Perhitungan Tulangan Lentur Balok Portal Melintang

## Slide 22
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Untuk contoh perhitungan tulangan lentur balok portal memanjang diambil yang paling besar yaitu Portal As 4 bentang a-a’
Data perencanaan :
h | = 400 mm | Øt | = 16 mm
b | = 200 mm | Øs | = 8 mm
p | = 30 mm | d | = h - p - 1/2 Øt - Øs
fy f’c | = 360 Mpa = 25 MPa |  | = 400 – 30 – ½ . 16 - 8 = 354 mm
b
=


 
fy 600  fy
0,85.f'c.β  600 
 
360  600  350 
= 0,85.25.0,85  600 
 max

min
= 0,031
= 0,75 . b
= 0,75 . 0,031
= 0,023
= 1,4  1,4  0,0038
fy 350
Daerah Lapangan
Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh :
Mu = 5214,91 kgm = 5,2149 . 107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 5,2149 .107
= = 6,5186 . 107 Nmm
Rn
2,6
=
b . d2 200 . 3542
7
Mn  6,5186 .10 
m
=
0,85.f'c 0,85.25
fy 360
 16,941




fy
2.m.Rn 
 = 1  1  m
1 
360
1
  0,0077

2 .16,941. 2,6 


= 1  1  16,941

## Slide 23
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
 min <  <  max dipakai tulangan tunggal Digunakan  = 0,0077
As perlu =  . b . d
= 0,0077.200.354
= 545,16 mm2
Digunakan tulangan D 16
200,96
1  .162
n = As perlu  545,16 = 2,7 ≈ 3 tulangan
4
As’ = 3 x 200,96 = 602,88
As’> As………………….aman Ok ! Jadi dipakai tulangan 3 D 16 mm
Daerah Tumpuan
Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh :
Mu = 9996,61 kgm = 9,9966 . 107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 9,9966 .107
= = 12,4958 . 107 Nmm
Rn
=
Mn 12,495 8.107
 5,028

m
=
0,85.f'c 0,85.25
b . d2 200 . 352,52
fy 360
  16,941



fy
2.m.Rn 
 = 1  1  m
1 
  0,016

1 2 .16,941. 5,028 


= 1  1 
16,941 360
 min <  <  max dipakai tulangan tunggal Digunakan  = 0,016
As perlu =  . b . d
= 0,016.200.354
= 1132,8 mm2
Digunakan tulangan Ø 16

## Slide 24
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
283,39
1  .192
n = As perlu  1132,8 = 3,9 ≈ 4 tulangan
4
As’ = 4 x 283,39 = 1133,56
As’> As………………….aman Ok ! Jadi dipakai tulangan 4 D 19 mm
Perhitungan Tulangan Geser Balok Portal
Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh :
= 10754 kg = 107540 N
= 25 Mpa
= 240 Mpa
= 354 mm
Vu f’c fy d
Vc
= 1/6 .
f 'c . b . d
= 1/6 .
25 200 . 354 = 59000 N
Ø Vc
5 Ø Vc
3 Ø Vc
= 0,6 . 59000 N
= 5 . 35400 N
= 3. 35400
Syarat tulangan geser
= 35400 N
= 177000 N
= 106200
: 3Ø Vc < Vu < 5Ø Vc
: 106200 N < 107540 N < 177000 N
diperlukan tulangan geser Ø Vs = Vu - Ø Vc
= 107540– 35400 = 72140 N
Vs perlu =
0,6 0,6
Vs 72140
= = 120233,33 N
Av
= 2 . ¼  (8)2
= 2 . ¼ . 3,14 . 64 = 100,531 mm2
S
= Av. fy . d  100,531.240.354  71,04 mm
Vs perlu 120233,33
S max
2
= d/2 = 344 = 172 mm ~ 150 mm
Jadi dipakai sengkang dengan tulangan Ø 8 – 150 mm

## Slide 25
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
7.3.2 Perhitungan Tulangan Lentur Balok Portal Memanjang
Untuk contoh perhitungan tulangan lentur balok portal melintang diambil yang paling besar yaitu Portal As E bentang b-b’
Data perencanaan :
h | = 400 mm | Øt | = 16 mm
b | = 200 mm | Øs | = 8 mm
p | = 30 mm | d | = h - p - 1/2 Øt - Øs
fy f’c | = 360 Mpa = 25 MPa |  | = 400 – 30 – ½ . 16 - 8 = 354 mm
b
=


 
fy 600  fy
0,85.f'c.β  600 
= 0,85.25.0,85  600 
360  600  360 
 
= 0,031
 max

min
= 0,75 . b
= 0,75 . 0,031
= 0,023
= 1,4  1,4  0,0038
fy 360
Daerah Lapangan
Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh :
Mu = 3586,19 kgm = 3,5862. 107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 3,5862 .107
= = 4,4828 . 107 Nmm
Rn
1,789
=
b . d2 200 . 3542
7
Mn  4,4828 .10 
m
=
0,85.f'c 0,85.25
fy 360
 16,941




fy
2.m.Rn 
 = 1  1  m
1 

## Slide 26
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
  0,0052

1 2 .16,941.1,789 


= 1  1 
16,941 360
200,96
1  .162
 min <  <  max dipakai tulangan tunggal Digunakan  = 0,0052
As perlu =  . b . d
= 0,0052.200.354
= 368,16 mm2
Digunakan tulangan D 16
n = As perlu  368,16 = 1,83 ≈ 2 tulangan
4
As’ = 2 x 200,96 = 401,92
As’> As………………….aman Ok !
Jadi dipakai tulangan 2 D 16 mm
Daerah Tumpuan
Dari Perhitungan SAP 2000 diperoleh :
Mu = 4820,49 kgm = 4,8205.107 Nmm
Mn =
φ
Mu 4,8205 .107
= = 6,026 . 107 Nmm
Rn
=
0,8
Mn 6,026.107
 2,404

m
=
0,85.f'c 0,85.25
b . d2 200 . 3542
fy 360
 16,941




fy
2.m.Rn 
 = 1  1  m
1 
  0,0071

1 2 .16,941. 2,404 


= 1  1 
16,941 360
 min <  <  max dipakai tulangan tunggal Digunakan  = 0,0071
As perlu =  . b . d

## Slide 27
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
200,96
1  .162
= 0,0071.200.354
= 502,68 mm2
Digunakan tulangan Ø 16
n = As perlu  502,68 = 2,5 ≈ 3 tulangan
4
As’ = 3 x 200,96 = 602,88
As’> As………………….aman Ok !
Jadi dipakai tulangan 3 D 16 mm
Perhitungan Tulangan Geser Balok Portal
Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh :
Vu f’c fy d
Vc
= 6326,37 kg = 63263,6 N
= 25 Mpa
= 240 Mpa
= 354 mm
= 1/6 . f 'c . b . d
Ø Vc
3 Ø Vc
= 1/6 . 25 200 . 354 = 59000 N
= 0,6 . 59000 N = 35400 N
= 3 . 35400 N = 106200 N
Syarat tulangan geser
: Ø Vc < Vu < 3Ø Vc
: 35400 N < 63263,6 N < 106200 N
diperlukan tulangan geser Ø Vs = Vu - Ø Vc
= 63263,6 – 35400 = 27863,7 N
Vs perlu =
0,6 0,6
Vs 27863,7
= = 46439,5 N
Av
= 2 . ¼  (8)2
= 2 . ¼ . 3,14 . 64 = 100,531 mm2
S
= Av. fy . d  100,531.240.354  183,92 mm
Vs perlu 46439,5

## Slide 28
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
S max
2
= d/2 = 354 = 177 mm ~ 150 mm
Jadi dipakai sengkang dengan tulangan Ø 8 – 150 mm
7.4 PENULANGAN KOLOM
7.4.1 Perhitungan Tulangan Lentur
Untuk contoh pehitungan tulangan lentur kolom diambil momen terbesar dari perhitungan dengan SAP 2000.
Data perencanaan :
b | = 300 mm | ø tulangan =19 mm
h | = 300 mm | ø sengkang = 8 mm
f’c | = 20 MPa | s (tebal selimut) = 40 mm
fy | = 360 MPa | 
Dari perhitungan SAP didapat : Pu = 61565,56 kg = 615655,6 N
Mu = 479,34 kgm = 0,4793.107 Nmm Vu = 21,67 kgm = 0,0217.107 Nmm
d = h–s–ø sengkang–½ ø tulangan = 300–40–8–½ .19 = 242,5 mm d’= h–d = 300–244 = 57,5 mm
e =
Pu 615655,6
Mu 0,4793.107
  7,785 mm
e min = 0,1.h = 0,1. 300 = 30 mm
cb =
600 600
.d  .242,5  151,56
600  fy 600  360
ab = β1.cb = 0,85.151,56 = 128,826
Pnb = 0,85.f’c.ab.b = 0,85. 25. 128,826.300 = 821265,75 N
perlu

Pn = Pu ; 0,1. f 'c.Ag  0,1.25.300.300  2,25.105 N
 karena Pu = 6,15655.105 N > 0,1. f 'c.Ag , maka ø = 0,65

## Slide 29
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
perlu
 0,65
Pn = Pu  615655,6  947162,46 N
Pnperlu >Pnb  analisis keruntuhan tekan
K1
=
 0,5
d  d '
e
=
30
242,5  57,5
 0,5 = 0,562
K2
d 2
= 3he  1,18
242,52
= 3.300.30  1,18 =1,639
Kc
= b . h . f’c
= 300 . 300 . 25
= 2250000 N
As’



fy  2
= 1  1.nb. 1 c 
=

360  1,639
1
 0,562.821265,75  0,562 .2250000 = - 860,988 mm
 
Ast = 0,01 x 300 x 300 = 900 mm2
As min
= 0,5 Ast
= 0,5.900
= 450 mm2
Dipakai As = 900 mm2 Menghitung jumlah tulangan
n =
900
1 . .(19)2
4
 3,17 ≈ 4 tulangan

## Slide 30
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
As ada = 4 . ¼ . π . 192
= 1133,54 mm2
As ada > As perlu………….. Ok!
S =
4 1
300  2.30  2.8  6.19
= 49,3 > 25 mm…….. Ok!
Jadi dipakai tulangan 4 D 19 mm
7.4.2 Perhitungan Tulangan Geser Kolom
Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh :
25 . 300 . 244 = 61000 N
Vu = 21,67 kg = 216,7 N
Vc = 1/6 . f 'c .b.d = 1/6 .
 Vc = 0,6. Vc = 36000 N
0,5 Vc = 18000 N
Vu < 0,5 Ø Vc tidak perlu tulangan geser
Dipakai sengkang praktis untuk penghubung tulangan memanjang = 8 – 200 mm
7.5. PENULANGAN RING BALK
7.5.1 Perhitungan Tulangan Lentur Ring Balk
Untuk perhitungan tulangan lentur ring balk diambil pada bentang dengan moment terbesar dari perhitungan SAP 2000.
b | = 200 mm | d | = h – p – ½ Ø t - Øs
h f’c | = 300 mm = 25 Mpa |  | = 300 – 30 - ½ 16 – 8 = 254 mm
fy | = 350 Mpa |  | 

## Slide 31
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai

0,85. fy  600 
  
fy 600  fy
b 

600
  0,031

0,85

360  600  360 
 0,85.25
 max

min
= 0,75 . b
= 0,75 . 0,031 = 0,023
= 1,4  1,4  0,0038
fy 360
Daerah Lapangan
Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh : Mu = 413,38 kgm = 0,4134. 107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 0,4134.107
= = 0,5167.107 Nmm
Rn
0,4
=
b.d 2 200.2542
7
Mn  0,5167.10 
m
=
 16,941

0,85 f 'c 0,85.25
fy 360




fy
2.m.Rn 
= 1  1  m
1 
350
1
  0,0011

2.16,941.0,4 


= .1  1  16,941

<  min
Digunakan  min = 0,0038
As
=  min . b . d
= 0,0038. 200 . 254
= 193,04 mm2
Digunakan tulangan Ø 16
n =
200,96
As
1  162 
4
 193,04  0,960  2 tulangan
As’= 2 x 200,96 = 401,92 mm2

## Slide 32
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
As’ > As maka ringbalk aman…..Ok!
Daerah Tumpuan
Mu = 541,59 kgm = 0,5416. 107 N
Mn =
0,8
0,5416.107
= 0,6768 . 107 Nmm
Rn
=
 0,525

bxd 2 200.2542
Mn 0,6768.107
m
=
 16,941

0,85 f 'c 0,85.25
fy 360
perlu



fy
2.m.Rn 
= 1  1  m
1 
360
1
  0,0015

2.16,941.0,525 


= 1  1  16,941
<min Dipakai  min As
= 0,0015
=  min . b . d
= 0,0015 . 200 . 254 = 976 mm2
Digunakan tulangan D 16
n =
200,96
As
1  162 
4
 193,04  0,960  2 tulangan
As’= 2 x 200,96 = 401,92 mm2
As’ > As maka ringbalk aman…..Ok!
7.5.2 Perhitungan Tulangan Geser Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh : Vu = 684,46 kg = 6844,6 N
Vc = 1/6 . f 'c . b . d
Ø Vc
= 1/6 . 25 200 . 254 = 42333,33 N
= 0,6 . 42333,33 N = 25400 N
3 Ø Vc
5 Ø Vc
= 3 . 25400 N
= 5 . 24400 N
= 76200 N
= 122000 N

## Slide 33
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Syarat tulangan geser : Vu < Ø Vc < 3Ø Vc
: 6844,6 N < 25400N < 122000 N
Jadi tidak perlu tulangan geser
S max
2
= d/2 = 254 = 127 mm ~ 100 mm
Dipakai tulangan pembentuk 8 – 100 mm
7.6 PENULANGAN SLOOF
7.6.1 Perhitungan Tulangan Lentur Sloof
Untuk perhitungan tulangan lentur sloof diambil pada bentang dengan moment terbesar dari perhitungan SAP 2000.
b | = 200 mm | d | = h – p – ½ Ø t - Øs
h | = 300 mm |  | = 300 – 30 - ½ 16 – 8
f’c fy | = 25 Mpa = 350 Mpa |  | = 254 mm

0,85. fy  600 
  
fy 600  fy
b 

600
  0,031

0,85

360  600  360 
 0,85.25
 max

min
= 0,75 . b
= 0,75 . 0,031 = 0,023
= 1,4  1,4  0,0038
fy 360
Daerah Lapangan
Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh :
Mu = 3379,11 kgm = 3,3791. 107 Nmm
Mn =
φ 0,8
Mu 3,3791.107
= = 4,2239.107 Nmm

## Slide 34
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Rn
=
 3,2735

b.d 2 200.2542
Mn 4,2239.107
m
=
 16,941

0,85 f 'c 0,85.25
fy 360




fy
2.m.Rn 
= 1  1  m
1 
350
1
  0,0099

2.16,941.3,2735 


= .1  1  16,941


>  min
<  max
Digunakan  = 0,0099
As
=  . b . d
= 0,0099. 200 . 254
= 502,92 mm2
Digunakan tulangan Ø 16
n =
200,96
As
1  162 
4
 502,92  2,5  3 tulangan
As’= 3 x 200,96 = 1508,76 mm2
As’ > As maka ringbalk aman…..Ok!
Daerah Tumpuan
Mu = 4046,07 kgm = 4,0461. 107 N
Mn =
0,8
4,0461.107
= 5,0576 . 107 Nmm
Rn
3,9196
=
bxd 2 200.2542
7
Mn  5,0576.10 
m
=
 16,941

0,85 f 'c 0,85.25
fy 360
perlu



fy
2.m.Rn 
= 1  1  m
1 

## Slide 35
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
360
1
  0,012

2.16,941.3,9196 


= 1  1  16,941
 > min

<  max
Dipakai 
As
= 0,0015
=  . b . d
= 0,012 . 200 . 254 = 609,6 mm2
Digunakan tulangan D 16
n =
200,96
As
1  162 
4
 609,06  3,03  4 tulangan
As’= 4 x 200,96 = 2438,4 mm2
As’ > As maka ringbalk aman…..Ok!
4 1
Jarak antar tulangan = 200  2.30  2.8  4.16 = 20 mm < 25mm
Digunakan tulangan 2 baris
2.(30  8  16)  2.(30  8  16  25  16)
d’ = 2 2 = 66,5 mm
4
d = 300 – 66,5 = 233,5 mm
a =
0,85.fc'.b
As.fy
=
0,85.25.200
4. 14. .162.360
= 68,09
Mn = As.fy.(d - a 2 ) = 200,96.360.(233,5 - 68,09 2 )
= 1,4430.107 Nmm < Mn (5,0576 . 107Nmm)
Jadi dipakai tulangan 4 D 16
Perhitungan Tulangan Geser
Dari perhitungan SAP 2000 diperoleh : Vu = 5826,28 kg = 58262,8 N
Vc = 1/6 . f 'c . b . d
= 1/6 . 25 200 . 254 = 42333,33 N

## Slide 36
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
= 0,6 . 42333,33 N = 25400 N
Ø Vc
3 Ø Vc
5 Ø Vc
= 3 . 25400 N
= 5 . 24400 N
= 76200 N
= 122000 N
Syarat tulangan geser : Ø Vc < Vu < 3Ø Vc
: 25400N < 58262,8 N < 76200 N
diperlukan tulangan geser Ø Vs = Vu - Ø Vc
= 58262,8 – 25400 = 32862,8 N
Vs perlu =
0,6 0,6
Vs 32862,8
= = 54771,33 N
Av
= 2 . ¼  (8)2
= 2 . ¼ . 3,14 . 64 = 100,531 mm2
S
= Av. fy . d  100,531.240.254  111,89 mm
Vs perlu 54771,33
S max
2
= d/2 = 254 = 127 mm ~ 150 mm
Jadi dipakai sengkang dengan tulangan Ø 8 – 150 mm
Tabel 7.1. Penulangan Balok Portal

## Slide 37
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai

## Slide 38
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Tabel 7.2. Penulangan Kolom Portal

## Slide 39
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Tabel 7.3. Penulangan Ring Balk
Tabel 7.4. Penulangan Sloof

## Slide 40
0,30 m
0,30 m
2,00 m
2,00 m
Mu
keramik 30 x 30 spesi
urugan tanah
1,50 m
0,25 m
2,00 m
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
BAB 8 PERENCANAAN PONDASI
8.1 Data Perencanaan
Pu
Gambar 8.1 Perencanaan Pondasi
Direncanakan pondasi telapak dengan kedalaman 1,5 m ukuran 2 m x 2 m
f , c
fy
σ tanah
 tanah
γ beton
Pu
Mu
= 25 Mpa
= 360 Mpa
= 2,5 kg/cm2 = 25000 kg/m2
= 1,7 t/m3 = 1700 kg/m3
= 2,4 t/m2
= 61565,56 kg
= 479,34 kgm
8.2 Perencanaan Kapasitas Dukung Pondasi

## Slide 41
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Perhitungan kapasitas dukung pondasi
  Pembebanan pondasi
Berat telapak pondasi | = 2 x 2 x 0,25 x 2400 | = | 2400 kg
Berat tanah | = {(22x1,25) - (0,32x1,25)}x1700 | = | 8308,75 kg
Berat kolom | = (0,3x0,3x1,25) x 2400 | = | 270 kg
Pu
= 61565,56 kg
V total
= 72544,31 kg
Dimensi Pondasi

tanah
A =
 tan ah 25000
= Pu A
Pu = 61565,56 = 2,46 m2
B = L= A = 2,46 = 1,568 m ~ 2 m

yang terjadi
.b.L2
1
6
A
= Vtot  M tot
σ
maksimum
2.2
1/ 6.222
= 72544,31  479,34
= 18495,58 kg/m2
σ
minimum
2.2
1/ 6.222
= 72544,31  479,34
= 17776,57 kg/m2
= σ tan ahterjadi<  ijin tanah…...............Ok!
8.3 Perhitungan Tulangan Lentur
Mu
= ½ . qu . t2
= ½ . 18495,58 . (0,85)2

## Slide 42
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
= 6681,53 kgm = 6,682.107 Nmm
Mn
=
6,682.107
= 8,3525.10 7 Nmm
m
=
  16,94
0,85. f 'c 0,85.25
0,8
fy 360
b
=
 
 
fy 600  fy
0,85 . f'c  600 


 600
.0,85. 600  360 
360
= 0,85.25
 = 0,031
Rn
=

b.d 2
20002042
Mn 8,3525.107
= 1,003
 max
 min
= 0,75 . b
= 0,023
= 0,004
 perlu



fy
2.m . Rn 
= 1  1  m
1 
1




360
2.16,94.1,003 
= . 1  1 
16,94
= 0,0029
 perlu <  min
<  max
Dipakai  min = 0,004
Untuk Arah Sumbu Panjang
As perlu
= min. b . d
= 0,004 . 2000 . 204
= 1632 mm2
digunakan tul 16 = ¼ .  . d2
= ¼ . 3,14 . (16)2
= 200,96 mm2
Jumlah tulangan (n) =
200,96
1632
= 8,12 ~ 9 buah

## Slide 43
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai
Jarak tulangan
9
= 1000 = 111,1 mm ~ 100 mm
Sehingga dipakai tulangan  16 - 100 mm
As yang timbul = 9 x 200,96 = 1808,64 mm2> As………..ok!
8.4 Perhitungan Tulangan Geser
Vu
=  x A efektif
= 18495,58 x (0,85 x 2 )
= 31442.49 N
Vc = 1/ 6 . f'c. b. d
= 340000 N
 Vc = 0,6 . Vc
= 204000 N
0,5 Vc
= 0,5 . 72000 N
= 102000 N
Vu < 0,5 Vc tidak perlu tulangan geser
Jadi dipakai sengkang dengan tulangan Ø 10 – 200 mm

## Slide 44
Tugas Akhir
Perencanaan Struktur Gedung Perpustakaan 2 Lantai