## Slide 1: ALAT ALAT OPTIK
MATA
KAMERA DAN PROYEKTOR
LUP
MIKROSKOP
TEROPONG

## Slide 2: MATA
Kornea, bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya
Aquaeous humor, berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata
Lensa mata, terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal
Iris, berfungsi memberi warna mata
Pupil, celah lingkaran yang besarnya tergantung intensitas cahaya ke mata
Retina, berada di belakang mata
MATA

## Slide 3: OPTIKA MATA
Ketika mata relaks (tidak berakomodasi), lensa mata pipih sehingga jarak fokusnya paling besar, dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina.
Agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebal dan memipihkan lensa mata (akomodasi mata)
Bayangan yang terjadi di retina adalah nyata, terbalik, diperkecil.

## Slide 4: JANGKAUAN PENGLIHATAN
PP
PR
Jangkauan Penglihatan
Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan, yaitu diantara titik dekat mata (punctum proximum) dan titik jauh mata (punctum remontum).
Untuk mata normal
Titik dekat = 25 cm
Titik jauh = tak terhingga
= 25 cm
= ∞

## Slide 5: CACAT MATA
Yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata, dan dapat di atasi dengan memakai kacamata, lensa kontak atau melalui suatu operasi
JENISNYA
Rabun Jauh (Miopi)
Rabun Dekat (Hipermetropi)
Mata Tua (Presbiop)
Astigmatisma
Katarak dan Glaucoma

## Slide 6
RABUN JAUH (MIOPI)
Dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm tetapi tidak dapat melihat benda benda jauh dengan jelas.
Karena lensa mata tidak dapat memipih, sehingga bayangan terletak di depan retina

## Slide 7
PP < 25 cm
Jangkauan Penglihatan
PR tertentu
RABUN JAUH (MIOPI)
Persamaan untuk meng hitung kuat lensa yang diperlukan
P
=
1
f
1
S
+
1
S’
=
1
f
S’ = - titik jauh penderita
f = jarak fokus (m)
P = kuat lensa (dioptri

## Slide 8
S’ = 100
S = ∞
Contoh Soal
Seorang penderita rabun jauh (miopi) dengan titik jauh 100 cm ingin melihat benda yang sangat jauh. Berapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan?
1
S
+
1
S’
=
1
f
1
∞
+
1
-100
=
1
f
f = -100 cm = -1 m
Penyelesaian
P
=
1
f
Kuat Lensa
P
=
1
-1
= -1 dioptri

## Slide 9
RABUN DEKAT (HIPERMETROPI)
Dapat melihat dengan jelas benda jauh tetapi tidak dapat melihat benda benda dekat dengan jelas.
Karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung, sehingga bayangan terletak di belakang retina

## Slide 10
PP > 25 cm
Jangkauan Penglihatan
PR tak terhingga
RABUN DEKAT (HIPERMETROPI)
Persamaan untuk meng hitung kuat lensa yang diperlukan
P
=
1
f
1
S
+
1
S’
=
1
f
S’ = - titik dekat penderita
f = jarak fokus (m)
P = kuat lensa (dioptri

## Slide 11
S’ = 100
S = 25 cm
Contoh Soal
Seorang penderita rabun dekat (hipermetropi) dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal (25 cm). Berapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan?
1
S
+
1
S’
=
1
f
1
25
+
1
-100
=
1
f
f = 100/3 cm =1/3 m
Penyelesaian
P
=
1
f
Kuat Lensa
P
=
1
1/3
= 3 dioptri

## Slide 12
KAMERA DAN PROYEKTOR

## Slide 13
S
S’
NYATA
TERBALIK
DIPERKECIL
PEMBENTUKAN BAYANGAN PADA KAMERA
1
S
+
1
S’
=
1
f
Berlaku Persamaan:
aperture
shuttter

## Slide 14: PERBEDAAN
MATA
Tempat Bayangan
Retina
Pengatur Cahaya
Iris
Jarak Bayangan
Tetap
Jarak Fokus
Berubah sesuai dengan jarak benda
KAMERA
Diafragma
Berubah, sesuai dengan jarak benda
Tetap
Film

## Slide 15: PERSAMAAN ANTARA MATA DENGAN KAMERA
SAMA SAMA MEMILIKI JENIS LENSA CEMBUNG
SIFAT BAYANGANNYA SAMA SAMA NYATA, TERBALIK, DIPERKECIL

## Slide 16: SLIDE PROYEKTOR
Berfungsi untuk memproyeksikan benda diapositif
SIFAT BAYANGAN
NYATA
TERBALIK
DIPERBESAR

## Slide 17
LUP

## Slide 18: LUP
Lup (kaca pembesar) adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung.
Fungsinya, untuk melihat benda benda kecil.
Benda diletakkan antara O dan F
Sifat bayangannya maya, tegak diperbesar
LUP

## Slide 19: PERBESARAN LUP
+
M F O
Perbesaran Lup untuk Mata Berakomodasi pada jarak x
Ma
S
S’= -X
Sn
f
+
Sn
x
=
Sn = titik dekat mata normal
F = fokus lensa
S = jarak benda
S’ = jarak bayangan

## Slide 20
Perbesaran Lup untuk Mata Berakomodasi Maksimum
Penggunaan normal sebuah lup adalah berakomodasi maksimum. Jika dalam soal tidak disebutkan, maka selalu dianggap lup digunakan mata berakomodasi maksimum
Ma
Sn
f
+
1
=
Perbesaran Lup untuk Mata Tidak Berakomodasi
Ma
Sn
f
=

## Slide 21
MIKROSKOP
MIKROSKOP
Adalah alat untuk melihat benda benda yang sangat kecil
Terdiri dari 2 lensa positif (lensa cembung)
Fokus Lensa Okuler > Fokus Lensa Obyektif
Benda yang diamati diletakkan antara Fob dan 2 Fob

## Slide 22
2Fob Fob
Fob 2Fob Fok
PEMBENTUKAN BAYANGAN PADA MIKROSKOP
Lensa Obyektif
Lensa Okuler
SIFAT BAYANGAN
Nyata, Terbalik, Diperbesar
Lensa Obyektif :
Maya, Terbalik, Diperbesar
Lensa Okuler :

## Slide 23
2Fob Fob
Fob 2Fob Fok
Sob
S’ob
1
Sob
+
1
S’ob
=
1
f ob
Sok
d = S’ob + S ok
S’ok
1
Sok
+
1
S’ok
=
1
f ok
M = Mob x Mok
Perbesaran :

## Slide 24
KETENTUAN UMUM
Untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan dari lensa okuler terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat.
S’ok = - Sn
KETENTUAN UMUM
Jika mikroskup digunakan oleh mata tidak berakomodasi maksimum, titik jauh berada di tak terhingga, sehingga jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler.
S’ok = tak terhingga, shg Sok = F ok

## Slide 25
PERBESARAN MIKROSKOP
M = Mob x Mok
M ob
=
h’ ob
h ob
-S’ob
S ob
=
Perbesaran Lensa Obyektif
Perbesaran Lensa Okuler
M ok
=
S n
f ok
1
+
M ok
=
S n
f ok
Mata berakomodasi maksimum
Mata tidak berakomodasi

## Slide 26
TEROPONG
Disebut juga TELESKOP
Fungsinya untuk melihat benda benda yang sangat jauh
JENISNYA
Teropong Bias
Teropong Bintang (Teropong Astronomi)
Teropong Bumi
Teropong Prisma (Binokuler)
Teropong Panggung (Galileo)
Teropong Pantul

## Slide 27
Lensa Obyektif
Lensa Okuler
f ob = f ok
f ob
f ok
d = f ob + f ok
M a
=
f ob
S ok
Perbesaran
TEROPONG BINTANG
Sifat bayangan
Maya , Diperbesar, Terbalik

## Slide 28
Lensa Obyektif
Lensa Okuler
f ob
2fp
d = f ob + 4 fp + f ok
M a
=
f ob
S ok
Perbesaran
TEROPONG BUMI
Lensa Pembalik
2fp
fok
Untuk mata tidak berakomodasi
Sifat bayangan
Maya Diperbesar Tegak

## Slide 29: TEROPONG PRISMA
Disebut juga teropong binokuler
Untuk memperpendek teropong, lensa pembalik diganti dengan dua prisma samakaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna
Bayangan akhir tegak, maya, diperbesar
Pemantulan pada prisma

## Slide 30
TEROPONG PANGGUNG (TEROPONG GALILEI)
L. Okuler
f ob
f ok
L. Obyektif
f ob = f ok
T
Sinar datang sejajar dari lensa obyektif membentuk bayangan tepat di fokusnya, sebagai benda maya lensa okuler
Sinar sejajar yang keluar dari lensa okuler menuju mata bersifat tegak di titik tak terhingga
d = f ob + f ok
M a
=
f ob
S ok
Perbesaran

## Slide 31
TEROPONG PANTUL
TEROPONG PANTUL
f ob
cermin datar
lensa okuler
cermin cekung sebagai obyektif
Menggunakan cermin cekung besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya dengan alasan :
cermin mudah dibuat diabndingkan lensa
cermin tidak mengalami aberasi
cermin lebih ringan daripada lensa

## Slide 32
Sampai jumpa
Semoga bermanfaat …