## Slide 1
PERHITUNGAN BALOK KONSOL
DENGAN BEBAN MERATA DAN TERPUSAT
Hitung : | 1. Momen ultimite max | 
 | 2. Dimensi dan Penulangan balok | 
 | 3. Gambar penulangan | 

## Slide 2
Penyelesaian |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Dimensi Balok |  |  |  |  |  |  |  |  | 
h = | (1/8 s.d 1/16) L |  |  |  |  | b = | ( 1/2 s.d 2/3 ) h |  | 
h = | 1/8 x 1,50 | =˜ 0,45 m | = ˜ 0,25 m |  |  | b = | ½ x 0,25 | =˜ 0,20 m | 
h = | 250 | mm | mm |  |  | b = | 200 | mm | 
berat sendiri balok = |  | b x h x Bj beton | b x h x Bj beton |  |  |  |  |  | 
Wbs balok = 0,25x0,2 |  | 216 | X 2400= 96 |  | kg/m' |  |  |  | 
 |  | 0,216 |  |  |  |  |  |  | 
2. Pembebanan Balok ( Wu ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wu = | 1,2 Wd + 1,6 Wl + 1,2 Wbs |  |  |  |  | Wu = | 835,2 | kg/m
 | Pu= | 1,2 Pd= 120 kg |  |  |  |  |  |  | 
h min = 200 - 250 mm
b min = 150 mm

## Slide 3
3. Reaksi Tumpuan |  |  |  | 
 | Karena Konsol dimana satu tumpuan jd reaksi di A saja |  |  | 
 | Σ V = 0 |  |  | 
 | Av = (Wu x L) + Pu = (835,2 x 1,5) + 120 |  |  | 
 | Av = | 1372,8 | kg | 
Wu = | 835,2 | kg/m
Pu = | 120 | kg
Wu
Pu
Av

## Slide 4
4. Momen Maximum |  |  |  |  |  |  |  | 
 | M max = Pu.L + (Wu.L).0,5.L |  |  |  |  |  |  | 
 | M max = | 1119,6 | kg.m |  |  |  |  | 
 | atau | 11.196 | N.m |  |  | 1 kg = | 10 | N
 | atau | 11.196.000 | N.mm |  |  |  |  | 
 | atau | 1,1196E+07 | N.mm |  |  |  |  | 

## Slide 5
Untuk fc’ > 30 MPa
30
1,4/250 = 0,0056
0,0612
0,0306
0,0306

## Slide 6
ANALISA PENULANGAN BALOK |  |  | 
Data : |  |  | 
h = | 250 | mm | 
b = | 200 | mm | 
d' = | 50 | mm | 
d = h-d'= | 200 | mm | 
Ф= | 0,8 |  | 
fc = | 30 | MPa | 
fy= | 250 | Mpa | 
ρmin = | 0,0056 |  | 
ρmax= | 0,0306 |  | 
p = | 25 | mm (selimut beton) | 
Ф sengkang= | 8 | Mm | 
s= ( b - (2p+2 Фskg + n ФTP))/(n-1) |  | 
Syarat : | ρmin < ρ < ρ max | 
ρmin < | ρ | < ρmax
0,0056 | 0,00726 | 0,0306
Momen Maximum =
11.196.000 | N.mm
1,1196E+07 | N.mm
Mu =
Mn = Mu/Φ

## Slide 7
audio

## Slide 8: Sekian dan terima kasih
Semoga lebih bisa memahami.
Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi perlu dicari dan dipahami.
Hargailah ilmu yang diberikan karena akan bermanfaat dikemudian hari.