## Slide 1: DAMPAK LIMBAH B3 DAN UPAYA PENGOLAHAN
Department of Food Technology
University of PGRI Semarang
2018

## Slide 2: I. 1 limbah industri
Bahan awal
Proses
Bahan kimia
kadaluarsa
Limbah
Sisa/hasil samping
Kemasan bekas
  Bahan untuk pemeliharaan alat

## Slide 3: I. 2 Jenis Limbah
Non-B3
B3 (Bahan beracun dan berbahaya)

## Slide 4: Limbah B3 UURI No.23 th.1997 Ps.1 Bt.17 dan PP No. 18 jo PP 85 th.1999
  Sifatnya (Hg)
  Konsentrasinya (Cu)
  Jumlahnya (kuantitas)
dapat mencemari, merusak, membahayakan: lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia/ makhluk hidup lain
Tidak langsung
Langsung
Adalah setiap limbah yang mengandung B3 karena:

## Slide 5: II.1 Karakteristik limbah B3
Mudah meledak (eksplosif) (misal : bahan peledak)
Mudah terbakar ( misal: bahan bakar, solven)
Bersifat reaktif (misal: bahan-bahan oksidator)
Menyebabkan infeksi : (limbah bakteri/rumah sakit)
Bersifat korosif (asam kuat)
Bersifat irritatif (basa kuat)
Berbahaya/harmful (misal logam berat)
Beracun (HCN, Cr(VI))
Karsinogenik, Mutagenik dan Teratogenik
(merkuri, turunan benzena)
Bahan Radioaktif (Uranium, plutonium,dll)
pengamatan secara
langsung, yang dapat
seketika maupun
menunggu beberapa
waktU
uji toksikologi
uji sifat akut
uji sifat kronis

## Slide 6: III. 1 Fase Limbah B3
Gas
Cair
Padat
SO2, NO2 ,H2S, NH3,
Debu C, Pb atau Hg
asam, basa, zat warna, solven organik, ion logam, anion, zat organik
Sludge, protein,
Endapan kimia, adsorben
Bahan kimia kadaluarsa

## Slide 7: III. 2 Sumber/penghasil Limbah B3
Industri
Laboratorium
Rumah sakit
Domestik
Pertambangan
Kendaraan bermotor

## Slide 8: III. Dampak Limbah B3
No | Unsur logam | Sumber dan cara penyebaran |  | Efek yang ditimbulkan
 |  | Alamiah | Kegiatan manusia | 
1 | Arsen (As) | Pelapukan batuan sulfida dan emisi gas panas bumi | Proses pertambangan, Industri insektisida arsenik, dan Pembakaran bahan bakar minyak dan gas | Sangat beracun
2 | Barium (Ba) | Pelarutan mineral barit (BaSO4) | Limbah industri cat dan kertas, dan proses pengeboran | Konsumsi dalam waktu lama menyebabkan gangguan otot dan jantung, dan merusak ginjal
3 | Besi (Fe) | Pelarutan kulit bumi dan bijih besi | Air limbah elektroplating | Menurunkan estetika (air keruh dan bau amis, warna coklat pada baju )
4 | Kadmium (Cd) | Pelepasan dari sel mikroorganisme | Limbah industri cat, baterai, dan plastik, dan proses elektroplating | Menyebabkan karapuhan tulang dan nyeri dengan intensitas tinggi, serta beracun
5 | Kobal (Co) | - | Air limbah industri cat dan tekstil, dan emisi pembakaran mineral | Konsentrasi tinggi beracun

## Slide 9
No | Unsur logam | Sumber dan cara penyebaran |  | Efek yang ditimbulkan
 |  | Alamiah | Kegiatan manusia | 
6 | Kromium heksavalen (Cr (VI)) | - | Air limbah elektroplating, penyamakan kulit, industri tekstil dan pembuatan cat. | Gangguan kulit, kerusakan liver dan karsinogenik
7 | Mangan (Mn) | Pelarutan mineral | Industri pembuatan baterai | -
8 | Merkuri (Hg) | Emisi gas panas bumi | Limbah industri pembuatan termometer, lampu, baterai, pembasmi serang, dan soda kostik, dan ekstraksi emas dan perak | Beracun dan merusak sistem syaraf
9 | Nikel (Ni) | Pelarutan kulit bumi | Air limbah proses elektroplating, dan pembuatan baterai kering | Karsinogenik
10 | Tembaga (Cu) | Pelarutan mineral kalkopirit (CuFeS) dan atau malasit (Cu(OH)2CuCO3) | Air limbah proses elektroplating, industri pembuatan soda kostik, cat, dan pestisida, dan kegiatan pertambangan | Beracun bagi biota dan ikan. Konsentrasi tinggi menyhebabkan iritasi

## Slide 10
No | Unsur logam | Sumber dan cara penyebaran |  | Efek yang ditimbulkan
 |  | Alamiah | Kegiatan manusia | 
11 | Timbal (Pb) | Pelarutan batuan galena (PbS) | Industri pembuatan cat dan soda kostik, dan kegiatan pertambangan, serta emisi kendaraan bermotor | Kerusakan otak dan ginjal
12 | Selenium (Se) | - | Industri pembuatan komponen listrik | Beracun jika dihirup
13 | Zenk (Zn) | Pelepasan dari sel biota | Air limbah proses elektroplating, industri pembuatan cat, baterai, dan soda kostik | Tidak beracun bagi manusia dan ikan

## Slide 11: Pembuangan limbah tanpa ijin dan menimbulkan pencemaran lingkungan
Tanah
Air
Udara
 Adalah tindakan kriminal !
Limbah harus dikelola dengan benar !

## Slide 12: Cara zat kimia menyakiti manusia
Inhalation/Menghirup
Kontak dengan kulit
Tertelan

## Slide 13: IV Pengelolaan Limbah B3
PP 18 jo PP 85 th 1999 :
Meliputi :
  Reduksi/pengurangan limbah B3.
  Penyimpanan limbah B3
  Pengumpulan limbah B3
  Pengangkutan limbah B3
  Pemanfaatan limbah B3
  Pengolahan limbah B3
  Perlakuan/treatmen hasil pengolahan limbah B3

## Slide 14: IV.1 Pengelolaan Limbah Laboratorium
Reduksi limbah :
  Pengurangan Jumlah zat kimia yang digunakan  resep yang lebih kecil
  Pengurangan Jenis B3  pemilihan prosedur yang sesuai
  dalam kegiatan praktikum, penelitian, dan pelayanan analisis

## Slide 15
Pemanfaatan : 3 R
  Reuse : penggunaan kembali
  Recovery : perolehan kembali
  Recycle : daur ulang
  Tujuan :
  mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat
  digunakan namun tetap aman bagi lingkungan dan kesehatan

## Slide 16: IV. 2 PENGOLAHAN LIMBAH B3
Gas
Cair
Padat

## Slide 17
Gas

## Slide 18
Partikel debu :
Dust collector

## Slide 19
Limbah Cair
Koagulasi -Flokulasi -Sedimentasi
Limbah yang keruh oleh koloid/padatan
yang sangat halus sulit terdeposit
Jenis B3 dalam limbah tidak spesifik
Penambahan koagulan : tawas atau polimer
koagulan
koloid
Flok
jernih

## Slide 20
Adsorpsi
Zat warna
Adsorben
Jernih
Adsorben :
Karbon aktif
Zeolit
Resin
Jenis limbah : ion logam berat,
zat warna, polutan organik

## Slide 21
Limbah zat warna
Tempurung kelapa
Air bersih

## Slide 22
Limbah padat anorganik : Solidifikasi/Stabilisasi
semen
Lempung
Limbah padat
Monolit
Tujuan :
  Mengubah sifat fisik dan kimia limbah B3
Cara :
  Penambahan senyawa pengikat B3 agar pergerakan senyawa B3 ini terhambat atau terbatasi dan membentuk massa monolit dengan struktur yang kekar.

## Slide 23
Limbah padat organik : insenerasi  pembakaran terkontrol pada suhu tinggi (800oC)
Tanur pembakaran
Gas

## Slide 24
Terima kasih