## Slide 1
ANALISA STRUKTUR LANJUTAN

## Slide 5
> Kedudukan beban tersebut selalu berubah-ubah, sehingga pengaruhnya pada setiap tampang konstruksi akan selalu berubah-ubah pula.
> Konstruksi pada umumnya dan jembatan pada khususnya
mendukung beban yang bergerak.
> Maka perlu diketahui posisi yang bagaimana yang akan menimbulkan maksimum . Untuk keperluan ini kita mempergunakan GARIS PENGARUH

## Slide 6
Definisi
Garis pengaruh merupakan variasi dari reaksi, momen ataupun lintang akibat gaya terpusat yang bekerja pada titik tertentu dalam sebuah struktur.
Garis pengaruh merepresentasikan efek dari beban bergerak pada titik tertentu dalam struktur sedangkan diagram gaya dalam (Momen, Lintang dan Normal) merupakan representasi efek dari beban tersebut terhadap keseluruhan bagian struktur.
Pada Balok, perhitungan persamaan Garis Pengaruh dapat dilakukan terhadap reaksi Perletakan (R), momen (M), ataupun gaya Lintang (D), dengan menempatkan gaya satuan pada balok tersebut.

## Slide 7
Garis Pengaruh Reaksi Tumpuan
Sebuah struktur balok sederhana
10 m
Tempatkan gaya 1 satuan (unit load) dengan jarak x = 2,5 m. Hitung Reaksi di A
A
B
Av
Bv
MB = 0
Av(10) – 1(7,5) = 0
Av = 0,75
10 m
x = 2,5 m 1
Av. 10- P.(10-x) = 0
Av = P.(10-x)/10
Av = 1.(10-x)/10
Av = 10/10- x/10
Av = 1 – (x/10)
X=0 m  Av= 1
X=1 m Av= 0,9
X= 2

## Slide 8
Garis Pengaruh Reaksi Tumpuan
Tempatkan gaya satuan dengan jarak x = 5 m
Tempatkan gaya satuan dengan jarak x = 7,5 m
MB = 0
Av(10) – 1(5) = 0
Av = 0,5
MB = 0
Av(10) – 1(2,5) = 0
Av = 0,25
10 m
x = 5 m
Av
Bv
1
10 m
x = 7,5 m
Av
Bv
1

## Slide 9
Dengan cara yang sama, untuk x = 0 (P = 1 berada di A), maka
Av = 1,
Dan untuk x = 10 m (P = 1 berada di B), diperoleh Av = 0
Tabelkan hasil perhitungan dengan variasi jarak

## Slide 10
Secara lebih umum, Garis pengaruh reaksi tumpuan dapat dituliskan dalam suatu persamaan, yaitu dengan menempatkan beban 1 satuan pada jarak x dari tumpuan A.
MB = 0
v
A (10) – 1(10 – x) = 0
Av = 1 – (x/10)
MA = 0
−Bv(10) + 1(x) = 0
Bv = x/10
10 m
x
1
Av
Bv
GP Av
GP Bv
1
1
+
+
(10-x)

## Slide 11
A
B
2,5 m 10 m
Pada saat P berjalan di antara titik A (x = 0) dan titik C (x = 2,5),
maka besarnya gaya geser di titik C adalah :
𝑥 𝑥
VC = Av – P = (1 − 10) – 1 = − 10
Atau VC = − BV
Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik A dan titik C.
Garis Pengaruh Gaya Lintang
1
C
Av
x
P=1 satuan daerah A-C
Vc= - x/10
X= 0 m Vc = 0
X = 1 m Vc = -0,1
X=2m Vc= -0,2
X=2,5 m Vc = -0,25

## Slide 12
A
B
2,5 m 10 m
Pada saat P berjalan antara titik C (x = 2,5) hingga titik B (x =
10 m), maka besarnya gaya geser di titik C adalah :
𝒙
VC = Av = 1 − 𝟏𝟎
Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik C dan titik B.
Garis Pengaruh Gaya Lintang
1
C
Av
x

## Slide 13
10 m
A
B
2,5 m
1
C
GP Av
GP Bv
1
1
+0,75
(+)
−0,25
−Bv
Av
GP VC
+
+
Vc=-X/10
Vc=1-X/10
P=1 satuan berjalan dr A-C
Vc= - X/10
X=0 m Vc= 0
X=1 m Vc = -0,1
X= 2 m Vc = -0,2
X= 2,5 m Vc= -0,25
P=1 satuan berjalan dr C-B
Vc= 1 - X/10
X=2,5 m Vc= 0,75
X=3 m Vc = 0,7
X= 5 m Vc = 0,5
X= 10 m Vc= 0
Av
200
300
500
1 m
3 m
x
2,9 m
2,1 m

## Slide 14
Garis Pengaruh Momen Lentur
𝑥 7,5
MC = Av(2,5) – 1(2,5 – x) = Av(2,5) – 2,5 + x
= (1 − 10)(2,5) – 2,5 + x = 10 𝑥
Atau MC = 7,5∙Bv
Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik A dan titik C.
A
B
C
2,5 m 10 m
Pada saat P berjalan di antara titik A (x = 0 ) dan titik C (x = 2,5),
maka besarnya momen lentur di titik C adalah :
1
x
Av
Prinsip Momen = gaya x jarak (tegak lurus)
+
-
2,5-x

## Slide 15
Garis Pengaruh Momen Lentur
A
B
C
2,5 m 10 m
Pada saat P berjalan di antara titik C (x = 2,5 m) dan
titik B (x = 10 m), maka besarnya momen lentur di titik C adalah :
MC = Av (2,5)
Gambarkan persamaan ini pada ruas antara titik C dan titik B.
1
x
Av
Mc = (1-X/10). 2,5
Mc= 2,5 - 2,5.X/10

## Slide 16
GP Av
GP Bv
1
1
7,5Bv
2,5Av
GP MC
+1,875
(+)
10 m
A
B
2,5 m
1
x
C
7,5
2,5
P=1 satuan berjalan dr A-C
Mc= 7,5.X/10
X=0 m Mc= 0
X=1 m Mc = 0,75
X= 2 m Mc = 1,5
X= 2,5 m Mc= 1,875
P=1 satuan berjalan dr C-B
Mc= 2,5 - 2,5.X/10
X=2,5 m Mc= 1,875
X=5 m Mc = 1,25
X= 7,5 m Mc = 0,625
X= 10 m Mc= 0
200
300
500
2 m
5 m
R = 200+300+500
R = 1000 kg
x
Mencari jarak R ( x) dari sisi kiri
R.X = 300.2 + 500.7
X =4100/100 = 4,1 m
2,9 m
200
300
500
2 m
5 m
x
2,9 m
1,45
1,45
6,05
2,1 m
2,1
2,0

## Slide 17
Example 1
Hitung Garis Pengaruh reaksi tumpuan di A dan B akibat beban berjalan 1 satuan.
∑MB = 0
Av . 5 – P. (5-x) =0
Av = (5-x)/5
Av = 1- (x/5)
Av
Bv
∑MA = 0
-Bv . 5 + P. x =0
Bv = x/5
X=0 m Av = 1
X = 1m Av= 0,8
X=2 m Av = 0,6
X = 5 m Av = 0
X = 6 m Av = -0,2
X= 8 m Av = -0,6
X = 10 m Av =-1
X=0 m Bv = 0
X = 1m Bv= 0,2
X=2 m Bv = 0,4
X = 5 m Bv = 1
X = 6 m Bv = 1,2
X= 8 m Bv = 1,6
X = 10 m Bv = 2
+
-
1
1
A
B
C
GP AV
A
B
1
2
GP Bv

## Slide 18
Example 2
Hitung Garis Pengaruh Gaya Lintang dan Garis Pengaruh Momen Lentur di titik C akibat beban berjalan P = 1 satuan pada gelagar seperti gambar.
D
∑MB = 0
Av . 8 – P. (8-x) =0
Av = (8-x)/8
Av = 1- (x/8)
∑MA = 0
-Bv . 8 + P. x =0
Bv = x/8
GP Vc Daerah A-C 0<x<4
Vc =Av – P
= 1- x/8 – 1
= - x/8
X= 0 m V0 = 0
X=1 m V1 = -1/8
X= 4 m v4 = -0,5
Av
Daerah C-D 4<x<12
Vc =Av
= 1- x/8
X= 4 m V4 =0,5
X=8 m V8 = 0
X= 12 m v12 = -0,5
D
A
C
B
D
0,5
-
0,5
0,5
+
-
GP gaya lintang di C
GP Mc Daerah A-C 0<x<4
Mc =Av. 4 – P.(4-x)
= (1- x/8) . 4 – 4 +x
= -0,5x+X
= 0,5.x
X= 0 m V0 = 0
X=1 m V1 =
X= 4 m v4 = 2
GP Mc Daerah C-D 4<x<12
Mc = Av .4
= (1- x/8) . 4
= 4-0,5x
X= 4 m V4 =2
X=8 m V8 = 0
X= 12 m v12 = -2
A
C
B
D
2
2
+
-

## Slide 19
Soal 3
Hitung : Garis Pengaruh maximal untuk Gaya Lintang dan GP Momen Lentur di titik C akibat beban berjalan P = 4 kN

## Slide 20
Soal 4
Hitung GP Gaya Lintang maximal positif di titik B akibat beban berjalan truk pada gelagar jembatan.

## Slide 21
Soal 5
Hitung GP Gaya Lintang Maximum dan GP Momen Lentur maximum di titik B akibat beban berjalan seperti pada gelagar dibawah ini :

## Slide 22
P=1
GP Av
A
B
1
2m
10m
1m
y
Tinggi = y
Panjang = 12 m
Tinggi = 1
Panjang = 10 m
Segitiga 1 = segitiga 2
y/12 =1/10
Y = 12/10
Y = 1,2
a
Segitiga 1 = segitiga y
a/1 =1,2/12
a = 0,1