## Slide 1: ANALISA STRUKTUR STATIS TERTENTU
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
PORTAL 3 SENDI SIMETRIS
PORTAL 3 SENDI TIDAK SIMETRIS

## Slide 2
SIMETRIS

## Slide 3: Soal 1: Portal 3 sendi dengan beban titik
B
D
A
15 T
E
2 m
2 m
5 T
C
3 m
3 m
Penyelesaian :
F
S
2,5 m
RAV
RAH
RBH
RBV
Hitunglah reaksi tumpuan, gambarkan Free Body Diagram (FBD), Shearing Force Diagram (SFD), Bending Momen Diagram (BMD) dan Normal Forced Diagram (NFD) pada gambar dibawah ini.
0,5 m

## Slide 4
ΣMB = 0
RAV. 5+ 5.3 – 15.2 = 0
RAV = 3 T ( )
ΣMA = 0
-RBV. 5 + 15.3 + 5.3 = 0
RBV = 12 T ( )
Ok..!!!
RAV +RBV - 15 = 0
ΣH = 0
RAH - 5 + RBH = 0
Ok..!!!
ΣMS = 0 Dari bagian sebelah kiri S
RAV.2,5 – RAH.5 -5.2 = 0
3.2,5 – RAH.5 -5.2 = 0
RAH = -0,5 T ( ) kekiri, asumsi awal salah
RAH = 0,5 T
ΣMS = 0 Dari bagian sebelah kanan S
-RBV.2,5 + RBH.5 + 15.0,5 = 0
-12.2,5 + RBH.5 + 15.0,5 = 0
RBH = 4,5 T ( ) kekanan
ΣV = 0
B
C
D
A
15 T
5 T
S
3 T
0,5 T
4,5 T
12 T
Free Body Diagram (FBD)
D
E
F
4,5 T
F
3 T
12 T
3 T
12 T
4,5 T

## Slide 5
B
C
D
A
E
F
0,5 T
4,5 T
Shearing Force Diagram (SFD)
(+)
(-)
(+)
S
(-)
3 T
(+)
4,5 T
12 T
F
D

## Slide 6
C
E
F
S
22,5 Tm
22,5 Tm
1,5 Tm
7,5 Tm
7,5 Tm
(+)
(+)
(-) D
(-)
7,5 Tm
1,5 Tm
A B
Bending Momen Diagram (BMD)
BMD
MA = 0
MC = 0,5.3 = 1,5 Tm
MD = 0,5.5 – 5.2 = -7,5 Tm
MS = 3.2,5 + 0,5.5 – 5.2 = 0 Tm
ME = 3.3 + 0,5.5 – 5.2 = 1,5 Tm
MF = 3.5 + 0,5.5 – 5.2 – 15.2 = 22,5 Tm (dari kiri)
MF = 4,5.5 = 22,5 Tm (dari kanan) MB = 0 Tm
(-)
(-)
(-)

## Slide 7
B
C
D
A
F
S
3 T
(-)
(-)
12 T
Normal Force Diagram (NFD)

## Slide 8: Soal 2: Portal 3 sendi
1,5 m
2 m
A
B
C
D
E
40 kN
F
S
2 m
2 m
2 m
1,5 m
3,0 m
3,0 m
2,0 m
30 kN
Penyelesaian :
Hitunglah reaksi tumpuan, gambarkan Free Body Diagram (FBD), Shearing Force Diagram (SFD), Bending Momen Diagram (BMD) dan Normal Forced Diagram (NFD) pada gambar dibawah ini.
15 KN/m
RAV
RAH
RBH
2,0 m
RBV

## Slide 9
ΣMB = 0
RAV. 13+ 30.2 -15.6.7 – 40.2 = 0
13. RAV = 650 RAV = 50 KN
ΣMA = 0
-RBV. 13 + 40.11 +15.6.6 + 30.2 = 0
-13. RBV = 1040
RBV = 80 KN
ΣMS = 0 Dari bagian sebelah kiri S
RAV.6 – RAH.4 -30.2 – 15.3.1,5 = 0
50.6 – RAH.4 -30.2 – 15.3.1,5 = 0
RAH = 43,125 KN ( ) kekanan
ΣMS = 0 Dari bagian sebelah kanan S
-RBV.7 + RBH.4 + 40.5 +15.3.1,5 = 0
-80.7 + RBH.4 + 40.5 + 15.3.1,5 = 0
RBH = 73,125 KN ( ) kekanan
ΣV = 0
RAV +RBV – 15.6 - 40 = 0
Ok..!!!
ΣH = 0
RAH – RBH +30 = 0
Ok..!!!

## Slide 10
A
C
30 KN
3
4
5
34,5-30 = 4,5 KN
(4/5).30 = 24 KN
D
(3/5).30 = 18 KN
(4/5).50 = 40 KN
(3/5).50 = 30 KN
50 KN
(3/5).43,125 = 25,875 KN
43,125 KN
(4/5).43,125 = 34,5 KN
15 KN/m
50 KN
B
E
40 KN
F
80 KN
40 KN
1
2
40+25,875 = 65,875 KN
(1/ 2).40 = 28,288 KN
(1/ 2).40 = 28,288 KN
(1/ 2).80 = 56,577 KN
83,875 KN
28,5 KN
80,004 KN
23,288 KN
73,125 KN
D
73,125 KN
E
Free Body Diagram (FBD)
1
(1/ 2).73,125 = 51,715 KN
73,125 KN
(1/ 2).73,125 = 51,715 KN
(1/ 2).80 = 56,577 KN
56,577-51,577 = 5 KN
56,577+51,577 = 108,292 KN

## Slide 11
B
C
D
E
F
4,5 KN
28,5 KN
(+)
( - )
50 KN
40 KN
5 KN
Shearing Force Diagram (SFD)
23,288 KN
x
x
50
40 (6 - x)
x 3,333m
G
(+)

## Slide 12
Normal Force Diagram (NFD)
B
C
D E
F
65,875 KN
83,875 KN
108,292 KN
80,004 KN
(-)
73,125 KN

## Slide 13
Bending Momen Diagram (BMD)
BMD
MA = 0 KNm
MC = 4,5.2,5 = 11,25 KNm
MD = 4,5.5 + 24.2,5 = 82,5 KNm
MS = 50.6 – 43,125.4 – 30.2 – 15.3.1,5 = 0 KNm
MG = 50.6,333 – 43,125.4 – 30.2 – 15.3,333.½,.3,333 = 0,833 KNm
ME = 5. 32 – 28,288. 8 = 51,726 KNm
MF = 5. 8 = 14,142 KNm
MB = 0 KNm
82,5 KNm
C
A
D
E
82,5 KNm
51,726 KNm
51,726 KNm
0,833 KNm
11,25 KNm
G
14,142 KNm
F
B
3,333
S
(+)
(+)
(+)
(+)
( - )