## Slide 1
Latihan Soal Portal 3 sendi tidak simetris dg Konsol
P=2 ton
H=2 ton
q1=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Hitung:
Gaya2 dalam ( Bidang M, D, N dan FBD)
Jawab :
Reaksi Tumpuan
∑MB=0
Av.4 + Ah. 1 + H . 1 –P.3 –(q1.3).1,5 + (q2. 1 . 0,5) =0
4Av + Ah + 2 – 6 – 18 + 1 = 0
4Av + Ah = 21 ..............(1)
∑MA=0
-Bv.4-Bh . 1 +(q2. 1 ).4,5 + (q1. 3) . 2,5 +P . 1 + H. 2 =0
-4Bv – Bh + 9 +30 + 2 + 4 = 0
4Bv + Bh = 45 .................(2)
∑MS=0 ( kiri potongan)
Av. 2 + Ah. 4- H. 2 – P. 1 – (q1 .1 . 0,5) =0
2 Av + 4 Ah – 4 -2 -2 =0
Av + 2Ah = 4 ...................(3)
∑MS=0 ( kanan potongan)
-Bv. 2 + Bh. 3 +(q2 . 1) . 2,5 + (q1. 2). 1 =0
-2.Bv + 3Bh + 5 + 8 =0
2Bv -3Bh = 13 ..................(4)
Av
Ah
Bv
1 m
E
S
q2= 2 ton/m
F
3 m
Bh
1 m
G
Q1 = q1.3
Q2 = q2.1

## Slide 2
Jawab :
Reaksi Tumpuan
∑MB=0
Av.4 + Ah. 1 + H . 1 –P.3 –(q1.3).1,5 + (q2. 1 . 0,5) =0
4Av + Ah + 2 – 6 – 18 + 1 = 0
4Av + Ah = 21 ..............(1)
∑MA=0
-Bv.4-Bh . 1 +(q2. 1 ).4,5 + (q1. 3) . 2,5 +P . 1 + H. 2 =0
-4Bv – Bh + 9 +30 + 2 + 4 = 0
4Bv + Bh = 45 .................(2)
∑MS=0 ( kiri potongan)
Av. 2 + Ah. 4- H. 2 – P. 1 – (q1 .1 . 0,5) =0
2 Av + 4 Ah – 4 -2 -2 =0
Av + 2Ah = 4 ...................(3)
∑MS=0 ( kanan potongan)
-Bv. 2 + Bh. 3 +(q2 . 1) . 2,5 + (q1. 2). 1 =0
-2.Bv + 3Bh + 5 + 8 =0
2Bv - 3Bh = 13 ..................(4)
Substitusi persmaan (1) dan (3) :
4Av + Ah = 21 (1)
4Av + 8Ah = 16 (3)x4
-7 Ah = 5
Ah = -5/7 ton = - 0,714 ton
Atau
Ah = 0,714 ton
(1) ..... 4 Av + (-0,714) = 21
4Av = 21,714
Av = 5,428 ton
-
Substitusi persmaan
(2) ... ... 4 Bv + Bh = 45
(4)x2 .... 4 Bv – 6Bh = 26
7 Bh = 19
Bh = 2,714 ton
(2) .... 4Bv + 2,714 = 45
Bv = 10,572 ton
-
Kontrol :
∑H=0
H+Ah-Bh = 0
2 + 0,714 – 2,714 = 0 Oke
∑V=0
Av+Bv –P – (q1. 3)- (q2. 1) = 0
5,428 + 10,572 – 2 – 12 – 2 = 0
16 – 16 = 0 oke

## Slide 3
P=2 ton
H=2 ton
q1=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Av = 5,428 ton
Bv = 10,572 ton v
1 m
E
S
q2= 2 ton/m
F
3 m
Bh = 2,714 ton
1 m
Ah = 0,714 ton
G
Mencari Momen :
Ma = Mb = 0 (ujung sendi)
Mc = - Ah . 2 = -1,428 t.m
MDA = - Ah.4 – H.2 = -6,856 t.m
MDF = MDA = -6,856 t.m
Me = Av. 1 – Ah.4 – H.2 = -1,428 t.m
Ms = Av. 2 –Ah.4 – H.2 – P.1 –(q1.1).0,5 = 0
MFD = Av.4 – Ah.4 – H.2 –P.3 –(q1. 3). 1,5 = -9,144 t.m
MFG = - (q2. 1) . 0,5 = -1 t.m
MFB = -Bh. 3 = - 8,142 t.m
Mx = Av. (1+x) – Ah. 4 – H.2 – P . X – (q1.x) .0,5.x
X=0 Me = -1,428 t.m
X=0,5 m M0,5 = -0,214 t.m
X=1 Ms = 0
X=1,5 M1,5 = -0,786 t.m
X = 2 m M2= -2,58 t.m
X= 2,5m M2,5 = -5,358 t.m
X= 3m MFD = -9,144 t.m
x

## Slide 4
P=2 ton
H=2 ton
q1=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
A
D
Av = 5,428 ton
Bv = 10,572 ton
1 m
E
S
q2= 2 ton/m
F
3 m
Bh = 2,714 ton
1 m
Ah = 0,714 ton
G
FREE BODY DIAGRAM
MDA= -6,856
MDF -6,856
MFD= = -9,144
MFG= = -1
MFB= = -8,142
5,428 ton
2,714 ton
2,714 ton
2,714 ton
8,572 ton
2 ton
10,572 ton
2,714 ton
0 ton

## Slide 5
P=2 ton
H=2 ton
q1=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Av = 5,428 ton
Bv = 10,572 ton v
1 m
E
S
q2= 2 ton/m
F
3 m
Bh = 2,714 ton
1 m
Ah = 0,714 ton
G
Av = 5,428 ton
3,428 ton
8,572 ton
2 ton
2,714 ton
2,714 ton
+
-
-
+
+
Bidang gaya lintang D
x
3-x
x/3,428 = (3-x)/8,572
X = 0,857 m
Mx = Av. (1+x) – Ah. 4 – H.2 – P . X – (q1.x) .0,5.x
= 0,04 t.m

## Slide 6
P=2 ton
H=2 ton
q1=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Av = 5,428 ton
Bv = 10,572 ton v
1 m
E
S
q2= 2 ton/m
F
3 m
Bh = 2,714 ton
1 m
Ah = 0,714 ton
G
Mencari Momen :
Ma = Mb = 0 (ujung sendi)
Mc = - Ah . 2 = -1,428 t.m
MDA = - Ah.4 – H.2 = -6,856 t.m
MDF = MDA = -6,856 t.m
Me = Av. 1 – Ah.4 – H.2 = -1,428 t.m
Ms = Av. 2 –Ah.4 – H.2 – P.1 –(q1.1).0,5 = 0
MFD = Av.4 – Ah.4 – H.2 –P.3 –(q1. 3). 1,5 = -9,144 t.m
MFG = - (q2. 1) . 0,5 = -1 t.m
MFB = -Bh. 3 = - 8,142 t.m
Mx = Av. (1+x) – Ah. 4 – H.2 – P . X – (q1.x) .0,5.x
X=0 Me = -1,428 t.m
X=0,5 m M0,5 = -0,214 t.m
X=1 Ms = 0
X=1,5 M1,5 = -0,786 t.m
X = 2 m M2= -2,58 t.m
X= 2,5m M2,5 = -5,358 t.m
X= 3m MFD = -9,144 t.m
BIDANG M

## Slide 7
P=2 ton
H=2 ton
q1=4 ton/m
1 m
2 m
2 m
2 m
B
C
E
A
D
Av = 5,428 ton
Bv = 10,572 ton v
1 m
E
S
q2= 2 ton/m
F
3 m
Bh = 2,714 ton
1 m
Ah = 0,714 ton
G
-10,572 ton v
-5,428 ton
-0,714 ton
BIDANG N