## Slide 1: SATUAN DASAR
TEKNIK TENAGA LISTRIK
PERTEMUAN KE-1

## Slide 2: STRUKTUR BENDA
Benda merupakan sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat.
Contoh: air, udara, tembaga, timah, asap, besi dan garam
Benda tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil disebut molekul
Molekul merupakan partikel terkecil dalam suatu zat yang dapat dibagi tanpa mengubah idetitasnya
Contoh: air -->tersusun dari dua bagian hidrogen dan satu bagian oksigen (molekul air)
Molekul dapat dibagi dengan cara kimia menjadi atom

## Slide 3
Sesuai dengan sistem solar (matahari) , inti atom disebut nukleus
Nukleus terbentuk dari dua partikel sub-atom yaitu proton dan neutron
Terdapat 103 jenis atom berbeda sesuai dengan jumlah elemen kimia yang diketahui
Mengelilingi inti atom dan terus bergerak mirip dengan orbit planet sekitar matahari yang disebut elektron
Atom-atom dari elemen yang berbeda mengandung jumlah elektron yang berbeda
Tetapi elektron-elektron semua atom adalah sama (identik)

## Slide 4
Proton dan elektron mengeluarkan gaya satu sama lain disamping gaya-gaya tarik keduanya dan gravitasi antar mereka
Gaya ini dihubungkan ke suatu properti/sifat roton dan elektron yang dikenal sebagai muatan listrik (electric charge)
Proton mengeluarkan gaya tolak terhadap proton yang lain begitu juga elektron
Tetapi proton dan elektron saling tarik menarik yang dikenal sebagai muatan listrik positif dan negatif
Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Sedangkan neutron bersifat netral (tidak memiliki muatan)
Jika benda kehilangan beberapa elektron maka benda tersebut dikatakan bermuatan positif, begitu pula sebaliknya jika bertambah elektronnya maka dikatakan bermuatan negatif

## Slide 5
Benda yang bermuatan sama akan tolak-menolak sedangkan benda yang bermuatan berlainan akan tarik-menarik
Gaya tarik dan gaya tolak tergantung pada jarak antara benda yang bermuatan, makin jauh jaraknya makin lemah gayanya
Jika jarak benda yang bermuatan tersebut dua kali dari semula maka gayanya akan menjadi seperempat
Jadi, Gaya berbanding tebalik dengan kuadrat jarak antara benda-benda bermuatan
Konduktor merupakan bahan yang memiliki banyak elektron bebas (contoh: tembaga, emas, besi)
Isolator merupakan bahan yang memiliki sedikit elektron bebas (karena terikat kuat dengan inti) (contoh: kayu, plastik, kaca)
Semikonduktor bahan yang bukan konduktor dan isolator yang baik (contoh: silikon dan germanium)

## Slide 6: ARUS LISTRIK
Dalam bahan konduktor, sebagian elektron bebas bergerak bebas / berpindah dari atom ke atom lainya.
Selain itu terdapat suatu aliran/drift / gerakan elektron yang umum sepanjang konduktor yang disebut arus listrik
Jika selempeng seng dan selempeng tembaga dicelupkan kedalam larutan asam sulfat untuk membentuk sel listrik sederhana, hasil reaksi kimia menyebabkan lempeng seng menambah elektron dari larutannya sehingga bermuatan negatif
Pada saat yang sama lempeng tembaga kehilangan beberapa elektronya sehingga bermuatan positif
Jika kedua lempeng dihubungkan dengan kawat tembaga (konduktor)elektron pada lempeng seng akan mengalir melalui kawat menuju lempeng tembaga dan kembali melalui larutan merupakan arus listrik dan semua lintasan tempat dia mengalir disebut rangkaian (circuit)
Arus listrik semata-mata adalah gerakan elektron melalui sebuah konduktor

## Slide 7: SATUAN ARUS LISTRIK
Kuantitas terkecil dari listrik adalah elektron
Coloumb adalah satuan yang jauh lebih besar dari muatan listrik yang digunakan untuk pengukuran praktis
Satu coloumb ( C ) kira-kira sama dengan 628 x 10^16 elektron
Karena coloumb adalah kuantitas listrik, maka kecepatan aliran listrik dapat dinytakan dengan coloumb per second (C/s) atau amper (A)
Satu ampere sama dengan gerakan listrik satu coloumb melalui titik tertentu dalam satu detik

## Slide 8: TAHANAN
Telah dijelaskan bahwa bahan yang banyak memiliki elektron bebas disebut sebagai konduktor dan bahan yang mempunyai elektron bebas sedikit adalah isolator
Dikatakan konduktor karena memberikan suatu tahanan yang rendah terhadap arus listrik sedangkan isolator memberikan tahanan yang besar terhadap arus listrik
Maka tahanan listrik didefinisikan sebagai perlawanan yang diberikan oleh bahan terhadap aliran arus listrik dengan satuan OHM

## Slide 9: BEDA POTENSIAL DAN GGL
Sebagaimana harus ada perbedaan tekanan air agar air dapat mengalir antara dua tempat, maka harus ada perbedaan tekanan listrik guna menyebabkan arus listrik mengalir antara dua titik dalam rangkaian listrik.
Perbedaan dalam tekanan listrik tersebut disebut sebagai beda potensial (volt).
Satu volt merupakan perbedaan potesial yang menyebabkan satu ampere mengalir melaui tahanan satu ohm.
Alat yang mampu mempertahankan beda potensial antara dua titik walaupun arus mengalir diantara kedua titik tersebut dikatakan sebagai Gaya Gerak Listrik (electromotive force)

## Slide 10: PENGUKURAN ARUS DAN TEGANGAN LISTRIK
Gen
V
L
A
+
-

## Slide 11: TUGAS
Jelaskan yang dimaksud dengan bahan konduktor? Berikan contohnya
Jelaskan yang dimaksud dengan bahan isolator? Berikan contohnya
Jelaskan yang dimaksud dengan bahan semikonduktor? Berikan contohnya
Jelaskan perbedaan beda potensial dengan GGL?
Jelaskan cara mengukur arus listrik dan tegangan listrik? Lengkapi dengan gambar