## Slide 1: Wireless lan
Pertemuan 15

## Slide 2: Pengertian WLAN
Sebuah jaringan area lokal nirkabel (WLAN) menghubungkan
dua atau lebih perangkat menggunakan beberapa metode
distribusi nirkabel (biasanya menyebar spektrum atau
OFDM radio), dan biasanya menyediakan koneksi melalui
jalur akses ke internet yang lebih luas.
Hal ini memberikan pengguna mobilitas untuk bergerak
dalam area cakupan lokal dan masih terhubung ke
jaringan.

## Slide 3: Pengertian WLAN
WLAN paling modern didasarkan pada IEEE 802.11 standar,
dipasarkan dengan Wi-Fi nama merek.
WiFi = WLAN + 802.11 standar
WiFi = Wireless Fidelity
WLAN pernah disebut rumput (untuk jaringan area local
nirkabel) oleh Departemen Pertahanan.

## Slide 4: Pengertian WLAN
Hampir sama dengan LAN, namun koneksi antar perangkat komputer di dalam jaringan tidak menggunakan kabel tapi menggunakan sinyal gelombang radio yang dipancarkan oleh sebuah akses point (Access Point, AP) sebagai pengganti Hub/Switch dalam jaringan LAN.
Dan masing-masing komputer di dalam jaringan WLAN dilengkapi Wireless Adapter untuk bisa menerima sinyal radio yang dipancarkan oleh Akses Point.

## Slide 5: Pengertian WLAN

## Slide 6: spesifikasi dari IEEE 802,11
Ada beberapa jenis spesifikasi dari IEEE 802,11 yaitu:
802.11a,
802.11b,
802.11g, dan
802.11n

## Slide 7: spesifikasi dari IEEE 802,11
802.11a
IEEE 802.11a adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang
merupakan pengembangan lebih lanjut dari standar IEEE
802.11 yang asli, namun bekerja pada bandwidth 5.8 GHz
dengan kecepatan maksimum hingga 54 Mb/s. Metode
transmisi yang digunakan adalah Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM), yang mengizinkan
pentransmisian data secara paralel di dalam sub-frekuensi.

## Slide 8: spesifikasi dari IEEE 802,11
Penggunaan OFDM memiliki keunggulan resistansi terhadap
interferensi dengan gelombang lain, dan tentunya
peningkatan throughput.
Standar ini selesai diratifikasi pada tahun 1999.

## Slide 9: spesifikasi dari IEEE 802,11
802.11b
IEEE 802.11b merupakan pengembangan dari standar
IEEE 802.11 yang asli, yang bertujuan untuk
meningkatkan kecepatan hingga 5.5 Mb/s atau 11 Mb/s
tapi tetap menggunakan frekuensi 2.45 GHz. Dikenal juga
dengan IEEE 802.11 HR.
Pada prakteknya, kecepatan maksimum yang dapat diraih
oleh standar IEEE 802.11b mencapai 5.9 Mb/s pada protokol
TCP, dan 7.1 Mb/s pada protokol UDP.
Metode transmisi yang digunakannya adalah DSSS.

## Slide 10: spesifikasi dari IEEE 802,11
802.11g
IEEE 802.11g adalah sebuah standar jaringan nirkabel
yang bekerja pada frekuensi 2,45 GHzOFDM. 802.11g
yang dipublikasikan pada bulan Juni 2003 mampu
mencapai kecepatan hingga 54 Mb/s pada pita frekuensi
2,45 GHz, sama seperti halnya IEEE 802.11 biasa dan
IEEE 802.11b.
Standar ini menggunakan modulasi sinyal OFDM, sehingga
lebih resistan terhadap interferensi dari gelombang
lainnya. dan menggunakan metode modulasi

## Slide 11
Dizaman era globalisasi ini sudah banyak tempat-tempat
yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-fi
yang biasa disebut dengan hotspot.
Dengan hal ini memungkinan seseorang dengan komputer
dengan kartu nirkabel (wireless card) atau personal digital
assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan
menggunakan titik akses (hotspot) terdekat.

## Slide 12: Kelebihan WLAN
Mobilitas Tinggi
Kemudahan dan kecepatan instalasi
Menurunkan biaya kepemilikan
Fleksibel
Scalable

## Slide 13: Kekurangan WLAN
Delay yang besar
Biaya peralatan mahal
Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul,
dan banyak sumber interferensi
Kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum
Keamanan / kerahasiaan data kurang terjamin