## Slide 2: Sub Pokok Bahasan
Tikungan lingkaran
Lebar Sepur
Lengkung horizontal
Percepatan sentrifugal
Peninggian rel
Pelebaran sepur
Tikungan lingkaran tanpa lengkung
Tikungan transisi
Tikungan berbentuk S
Peninggian normal
Peninggian minimum
Peninggian maksimum
Penggunaan peninggian rel

## Slide 3: Pengantar
Geometri jalan rel  bentuk dan ukuran jalan rel, baik pada arah memanjang maupun arah melebar, meliputi : lebar sepur, kelandaian, tikungan horizontal dan lengkung vertikal, peninggian rel, pelebaran sepur.
Geometri jalan rel direncanakan dan dirancang agar mencapai hasil yang efektif, efisien, aman, nyaman, selamat, dan ekonomis.

## Slide 4
LEBAR SEPUR

## Slide 5: Lebar Sepur Indonesia menggunakan lebar sepur (track) 1067 mm (3 feet 6 inch) yang tergolong pada sepur sempit (jarak terpendek rel yang satu sampai sisi dalam rel lainnya).
Gambar Kereta Api yang ada di Indonesia

## Slide 6: Lebar Sepur
Pada jalur lurus, besarnya lebar sepur tetap yaitu 1067 (Indonesia) seperti diilustrasikan pada gambar. Lebar sepur dapat ditentukan berdasarkan rumus berikut :
S = r + 2.f + 2.c
dengan ketentuan :
S : lebar sepur (mm)
r : jarak antara bagian terdalam roda (mm)
f : tebal flens (mm)
c : celah antara tepi dalam flens dengan kepala rel (mm)
Sedangkan pada lengkung horizontal, lebar sepur memerlukan perlebaran yang ditentukan berdasarkan pada jari- jari lengkung horisontalnya.
Lebar sepur
1067 mm

## Slide 7
LENGKUNG HORIZONTAL

## Slide 8: Lengkung Horizontal
Alinemen horizontal : proyeksi sumbu jalan rel pada bidang
horizontal yang terdiri atas lurus dan lengkungan.
Lengkung horizontal merupakan bentuk proyeksi sumbu lurus jalan
rel berangsur-angsur merubah arah alinemennya secara horizontal.
Hal tersebut mempengaruhi besarnya diameter lengkung yang berbeda pada rel bagian luar dan bagian dalam. Sehingga dapat pula mempengaruhi besarnya perbedaan tinggi rel pada bagian dalam dan luar, yang disesuaikan dengan kecepatan rencana kereta api melintas.
rel dalam
rel luar

## Slide 9: Lengkung Horizontal
Pada saat kereta api berjalan melalui lengkung horizontal, timbul gaya
sentrifugal kearah luar yang akan berakibat :
  rel luar mendapat tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan
rel dalam,
  keausan rel luar akan lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi pada rel dalam, dan
  bahaya tergulingnya kereta api.
Akibat adanya akibat yang ditimbulkan dari gaya sentrifugal tersebut, maka lengkung horizontal memerlukan peninggian pada rel luarnya. Sehingga perancangan lengkung horizontal berkaitan berkaitan erat dengan analisis peninggian rel.

## Slide 10: Lengkung Horizontal
Beberapa jenis lengkung yang terdapat pada lengkung
horizontal, sebagai berikut :
Lengkung Lingkaran
Lengkung Peralihan
Lengkung “S”

## Slide 11: Lengkung Lingkaran
Lengkung lingkaran : dua bagian lurus yang perpanjangannya saling membentuk sudut, dihubungkan dengan lengkung yang berbentuk lingkaran dengan atau tanpa lengkung peralihan. Dalam perencanaan jalan rel, terdapat berbagai kecepatan rencana serta besar jari-jari minimum yang diizinkan, sebagai berikut :
Kecepatan Rencana (km/jam) | Jari-jari minimum lengkung lingkaran tanpa lengkung transisi (m) | Jari-jari minimum lengkung lingkaran dgn lengkung transisi (m)
120 | 2370 | 780
110 | 1990 | 660
100 | 1650 | 550
90 | 1330 | 440
80 | 1050 | 350
70 | 810 | 270
60 | 600 | 200
Sumber : Peraturan Dinas Nomor 10, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
11

## Slide 12: Lengkung Lingkaran
kereta api melalui lengkung
kereta/gerbong/
kedudukan
gaya berat
kereta, gaya
yang timbul
dan
dukungan
Pada saat horizontal, lokomotif, sentrifugal komponen
struktur jalan rel, dapat
digambarkan dengan gambar.
Pada kedudukan seperti diilustrasikan pada gambar, untuk berbagai kecepatan yang akan direncanakan jari-jari minimum yang digunakan perlu ditinjau dari dua kondisi, seperti :
gaya sentrifugal yang timbul diimbangi
oleh gaya berat saja.
gaya sentrifugal yang timbul diimbangi
oleh berat dan kemampuan dukung
komponen struktur jalan rel.
Keterangan :
12
R : jari-jari lengkung (meter)
D : dukungan komponen struktur jalan rel
C : gaya sentrifugal
w : jarak antara kedua titik kontak antara roda dengan kepala rel, sebesar 1120 mm
G : berat kereta/gerbong/lokomotif (kg)
h : peninggian rel (mm)

## Slide 13: Lengkung Lingkaran
Gaya Sentrifugal yang Timbul diimbangi oleh Gaya Berat saja
Suatu kondisi dimana gaya sentrifugal yang timbul, tidak didukung oleh gaya-gaya
lainnya. Adapun persamaan yang digunakan sebagai berikut :
R
m.V 2
C 
dengan :
C : gaya sentrifugal
R : jari jari lengkung lingkaran (meter)
V : kecepatan kereta api (km/jam)
m = massa =
;
G
g
h 
2
g : percepatan grafitasi = 9,81 m/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
w.V 2
Sehingga :
g.R
dengan satuan praktis yaitu :
V : kecepatan perancangan (km/jam)
R : jari-jari lengkung horizontal, (meter)
w : jarak antara kedua titik kontak roda dan rel, sebesar 1120 mm,
h : peninggian rel pada lengkung horizontal, (mm)
g : percepatan gravitasi, sebesar 9,81 m/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘2
Gaya
sentrifugal
13

## Slide 14: Lengkung Lingkaran
Didapat :
Sehingga :
Dengan peninggian maksimum, ℎ𝑚𝑎𝑘𝑠 = 110 mm
maka :
Dengan demikian maka jari-jari minimum lengkung lingkaran pada kondisi ini ialah
R  0,08.V 2
min
dengan :
𝑅𝑚𝑖𝑛 : jari-jari minimum (meter) yang diperlukan pada kondisi gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh gaya berat saja, dan menggunakan peninggian maksimum
V : Kecepatan perancangan (km/jam)
8,8.V 2
R
8,8.V 2
h 
h
R 
Gaya Sentrifugal yang Timbul diimbangi oleh Gaya Berat saja
110
14
8,8.V 2
R 

## Slide 15: Lengkung Lingkaran
Gaya Sentrifugal yang Timbul diimbangi oleh Gaya Berat dan Kemampuan Dukung Komponen Struktural Jalan Rel
  Kemampuan dukung komponen struktur jalan rel yang dimaksud di sini ialah kemampaun dukung total yang dapat diberikan oleh komponen struktur jalan rel, yaitu : rel, sambungan rel, penambat rel, bantalan dan balas.
  Gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh gaya berat dan kemampuan
dukung komponen jalan rel, sehingga menimbulkan persamaan sebagai
berikut:
C cos  Gsin  Dcos 
cos G sin D cos
mV 2
R
D cos

 mV 2 
G sin   

R
D
R
mV 2
G tan 
15

## Slide 16: Lengkung Lingkaran
Besarnya dukungan komponen struktur jalan rel tergantung pada massa
dan percepatan sentrifugal, yaitu :
D = m.a
dengan :
a : percepatan sentrifugal (m/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘2)
m : massa (kg)
Berdasarkan persamaan sudut berikut :
h
Maka dapat ditentukan :
w
tan 
h 
a    g
 g.R w 
 V 2
Gaya
sentrifugal
Gaya berat
Dukungan struktur jalan

## Slide 17: Lengkung Lingkaran
Karena kecepatan kereta (V) masih
dalam satuan km/jam, maka
diperlukan perubahan satuan ke dalam satuan m/detik, sehingga :
atau :
h w
R
V 2
a  0,007  g
g
h
13R w
V 2
a 
w 13R
V 2
h
a  g

h w
a  g
V 2
13R 

## Slide 18: Lengkung Lingkaran
Percepatan sentrifugal (a) : besaran yang menyatakan berapakah besarnya
sentrifugal yang dengan satuan m/detik
Berdasarkan tinjauan aspek keselamatan dan kenyamanan,
besarnya
percepatan sentrifugal maksimum yang dianjurkan sebesar 0,0478.g,
sedangkan jarak antara kedua titik kontak roda dan rel sebesar 1120 mm, sehingga diperoleh persamaan :
V 2
Dikarenakan adanya peninggian maksimum (h maks) sebesar 110 mm, maka :
V 2
R = 0,0537 V2
R = 0,054 V2
1120
0,0478g  g
13R 
h
1120
110
0,0478g  g
13R 

## Slide 19: Lengkung Lingkaran
Sehingga diperoleh persamaan untuk menentukan jari-jari minimum sebagai berikut :
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 0.054 V2
dengan :
𝑅𝑚𝑖𝑛
: jari-jari minimum (meter) yang diperlukan pada kondisi gaya sentrifugal yang timbul diimbangi oleh gaya berat dan
kemampuan dukung komponen struktur jalan rel, serta menggunakan peninggian maksimum,
: Kecepatan perancangan (km/jam)
V

## Slide 20: Lengkung Lingkaran Tanpa Lengkung Transisi
Karena h = 0 (tidak ada peninggian
rel), maka :
R = 0,164 V2
R
Pada bentuk lengkung horizontal tanpa adanya lengkung transisi dan tidak ada peninggian rel yang harus dicapai, berdasarkan pada persamaan peninggian minimum, yaitu :
V 2
h  8,8  53,54
Lengkung tanpa transisi

## Slide 21: Lengkung Transisi
Untuk mengurangi pengaruh perubahan gaya sentrifugal sehingga penumpang kereta api tidak terganggu kenyamanannya, dapat digunakan lengkung transisi (transition curve). Panjang lengkung transisi tergantung pada perubahan gaya sentrifugal tiap satuan waktu, kecepatan, dan jari jari lengkung lingkaran. Untuk mendapatkan panjang lengkung transisi dapat dijelaskan berikut :
V 2
Gaya sentrifugal = m.a =
dengan :
L : panjang lengkung transisi (meter) V : kecepatan kereta api (km/jam)
R
V
Apabila t adalah waktu yang diperlukan untuk berjalan melintasi lengkung transisi, maka :
t  L

## Slide 22: Lengkung Transisi
Sehingga diperoleh persamaan:
Dengan digunakan 𝑎𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0.0478.g maka dapat diperoleh :
V 3
m.a
L /V
m.V 2 / R
=
L = 0,06
t m.a
= m. R.L
V 3
=
t
a t
L =
R.L V 3.t
V 3
a.R
R

## Slide 23: Lengkung Transisi
Berdasarkan persamaan :
V 2
Diperoleh :
L  0,01.h.V
Oleh karena itu, maka panjang minimum lengkung transisi yang diperlukan
ialah :
Lh  0,01.h.V
dengan :
Lh = panjang minimum lengkung transisi (m)
h = peninggian rel pada lengkung lingkaran (mm)
V = kecepatan perancangan (km/jam)
R = jari-jari lengkung lingkaran (m)
R
h  5,95

## Slide 24: Lengkung Transisi
Diagram Kelengkungan pada Lengkung Transisi
Persamaan Cubic Parabola ialah sebagai berikut :
y =
Salah satu bentuk lengkung transisi ialah Cubic Parabola (parabola pangkat tiga)
x3
6.R.L

## Slide 25: Lengkung Transisi
Berdasarkan pada persamaan pangkat tiga tersebut, sebagian bentuk lengkung transisi dan lengkung lingkarannya ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada gambar tersebut juga dapat dilihat letak lengkung transisi dan lengkung lingkaran beserta titik-titik/bagian-bagian pentingnya.
dengan :
TS : titik pertemuan antara bagian lurus dengan lengkung transisi
SC : titik pertemuan antara lengkung transisi dengan lengkung lingkaran

## Slide 26: Lengkung Transisi
𝐿
P = 2 − 𝑅 𝑠𝑖𝑛
α
k = 𝐿 − 𝑅 𝑠𝑖𝑛α
L  panjang lengkung
peralihan (Lh). Sedangkan lengkung transisi
berbentuk parabola dari TS melalui A hingga titik SC, mulai SC
didapatkan lengkung lingkaran.
Pada lengkung transisi tersebut terjadi pergeseran letak lengkung, yaitu dari letak lengkung semula (original curve) yang tanpa lengkung transisi, ke letak lengkung yang bergeser (shifted curve) karena mengunakan lengkung transisi.
q   R cos R
6.R
L2
Tikungan tajam
Lurusan transisi
Bagian lurus

## Slide 27: Lengkung S
Pada dua lengkung dari suatu lintas yang berbeda arah lengkungnya
terletak bersambungan, akan membentuk suatu lengkung membalik
”lengkung S”. Antara kedua lengkung,yang berbeda
(reverse curve) dengan bentuk huruf S, sehingga dikenal
arah
sebagai
sehingga
membentuk huruf S ini harus diberi bagian lurus minimum 20 meter di luar lengkung transisi.
Gambar Bentuk Lengkung S
m

## Slide 28: Percepatan Sentrifugal
Gaya sentrifugal  fungsi dari massa benda dan percepatan sentrifugal. Percepatan sentrifugal  fungsi dari kecepatan dan jari jari lengkung :
V 2
R
a 
dengan :
a = percepatan sentrifugal (m/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘2)
V = kecepatan (km/jam)
R = jari-jari lengkung (meter)
Gambar lengkung S

## Slide 29: Percepatan Sentrifugal
Percepatan sentrifugal yang timbul berpengaruh pada :
  kenyamanan penumpang kereta api,
  tergesernya (ke arah luar) barang-barang didalam kereta/gerbong/ lokomotif, dan
  gaya sentrifugal yang berpengaruh pada keausan rel dan bahaya tergulingnya kereta api.
Untuk mengatasi pengaruh tersebut, dilakukan langkah berikut :
  pemilihan jari-jari lengkung horizontal (R) yang cukup besar,
  pembatasan kecepatan kereta api (V), dan
  peninggian rel sebelah luar.
Dengan pertimbangan kenyamanan penumpang tetap terjaga dan barang barang di dalam kereta/gerbong/lokomotif tidak bergeser  percepatan sentrifugal yang terjadi perlu dibatasi :
𝑎𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0.0478 . g
dengan :
g = percepatan gravitasi ( m/detik 2 )

## Slide 30
PENINGGIAN REL

## Slide 31: Peninggian Rel
Peninggian rel : akibat adanya gaya sentrifugal pada lengkung horizontal,
sehingga memerlukan peninggian pada bagian rel luarnya.
Kategori peninggian rel di dalam perancangan lengkung horizontal :
Peninggian Normal
Peninggian Minimum
Peninggian Maksimum

## Slide 32: Peninggian Normal
Peninggain normal ditentukan berdasar pada kondisi komponen jalan rel tidak ikut menahan gaya sentrifugal.
Pada kondisi ini gaya sentrifugal sepenuhnya diimbangi oleh gaya berat saja :
R =
atau
8,82
ℎ
h =
8,8.𝑉2
𝑅
Juga telah disebutkan bahwa :
= 0,054 V 2
𝑅𝑚𝑖𝑛
atau
𝑉 = 4,3 √𝑅

## Slide 33: Peninggian Normal
Persamaan tentang hubungan antara h dengan V dan R diwujudkan dalam bentuk :
dengan hmaksimum = 110 mm, maka :
dengan : V
R
ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
: kecepatan rencana (m/jam)
: jari-jari lengkung horizontal (m)
: peninggian normal ( mm )
R
V 2
h  k
R
4,3 R 2
110  k
dan dapat diperoleh k = 5,95, sehingga :
V 2
 5,95
R
hnormal

## Slide 34: Peninggian Minimum
Peninggian minimum ditentukan berdasarkan
pada kondisi gaya
maksimum yang dapat ditahan oleh komponen jalan rel dan kenyamanan penumpang KA.
berdasarkan gambar disamping
disebutkan bahwa :
𝐺 = ℎ = 𝐺 . 𝑉2 − 𝐺
𝑤 𝑔 𝑅 𝑔
maka :
h =
𝑤.𝑉2
𝑔.𝑅 -
𝑤.𝑎
𝑔
Keterangan :
R : jari-jari (meter)
D : dukungan komponen struktur jalan rel C : gaya sentrifugal
w : jarak antara kedua titik kontak antara
roda dengan kepala rel, sebesar 1120 mm G : berat kereta/gerbong/lokomotif (kg)
h : peninggian rel (mm)

## Slide 35: Peninggian Minimum
Karena beberapa faktor sebagai berikut :
h =
w = 1120 mm
g = 9,81 (m/detik2)
a = 0,0478 . g (m/detik2)
Maka dapat diperoleh :
8,8 𝑉2
𝑅
- 53,536
h ≈
8,8 𝑉2
𝑅
- 53,54
sehingga dapat digunakan persamaan peninggian mimimum :
8,8 𝑉2
ℎ𝑚𝑖𝑛 = dengan :
𝑅
- 53,54
ℎ𝑚𝑖𝑛 = peninggian minimum (mm)
V = kecepatan perancangan (km/jam)
R = jari-jari lengkung horizontal (m)

## Slide 36: Peninggian Maksimum
Peninggian maksimum ditentukan berdasarkan pada stabilitas kereta api pada saat berhenti di bagian lengkung horizontal dengan pembatasan kemiringan maksimum sebesar 10%.
Apabila kemiringan melebihi 10% maka benda-benda yang terletak pada lantai kereta api dapat bergeser ke sisi dalam. Dengan digunakan kemiringan maksimum 10% peninggian rel maksimum yang digunakan ialah 110 mm.
Faktor keamanan terhadap bahaya guling kereta/gerbong/lokomotif saat berhenti di bagian lengkung horizontal dengan peninggian rel sebesar 110 mm.

## Slide 37: Peninggian Maksimum
Momen terhadap titik O ialah :
𝑆𝐹 𝑥 𝐺 sin 𝛼 𝑥 𝑦 = 𝐺 𝑥 cos 𝛼 𝑥 𝑤
2
tan 𝛼 =
𝑤
𝑆𝐹 𝑥 2 𝑥 𝑦
Sehingga :
ℎ 𝑊
𝑊 = 𝑆𝐹 𝑥 2 𝑥 𝑦
atau :
𝑆𝐹 =
𝑊2
ℎ 𝑥 2 𝑥 𝑦
Keterangan :
R : jari-jari (meter)
D : dukungan komponen struktur jalan rel C : gaya sentrifugal
w : jarak antara kedua titik kontak antara roda dengan kepala rel, sebesar 1120 mm
G : berat kereta/gerbong/lokomotif (kg)
h : peninggian rel(mm)
SF : faktor keamanan terhadap bahaya guling

## Slide 38: Peninggian Maksimum
Apabila digunakan h = hmaks = 110 mm, w = 1120 mm dan y
yang digunakan di
untuk kereta/gerbong/lokomotif
Indonesia = 1700 mm, maka :
SF = 3,35
bahaya guling pada saat
Faktor
berhenti
kemanan
di bagian
terhadap
lengkung horizontal dengan hmaks
sebesar 110 mm  sekitar 3,3.

## Slide 39: Penggunaan Peninggian Rel
Berdasarkan pertimbangan penerapan di lapangan  peninggian rel yang diperoleh melalui perhitungan teoritis di atas, dibulatkan ke 5 mm terdekat ke atas. Contoh : apabila dalam perhitungan diperoleh h
= 3,5 mm maka peninggian rel yang digunakan ialah 5 mm.
Peninggian rel pada lengkung horizontal ditentukan berdasarkan h normal :
V 2
hnormal  5,95 R (mm)
Dengan beberapa batasan :
V 2
hmaks  110mm
hmin  8,8 R  53,54(mm)

## Slide 40: Penggunaan Peninggian Rel
Dalam pelaksanaannya  peninggian rel dilakukan dengan cara peninggian pada rel-luar, bukan menurunkan rel-dalam. Dengan demikian peninggian rel dapat dicapai dengan cara menempatkan rel-dalam tetap pada elevasinya dan rel-luar ditinggikan. Hal tersebut dipilih karena pekerjaan meninggikan elevasi rel relatif lebih mudah dibandingkan dengan menurunkan elevasi rel.
Peninggian rel dicapai dan dihilangkan tidak secara mendadak, tetapi berangsur-angsur dihilangkan berdasarkan lengkung transisi.
Pada keadaan lengkung horizontal tanpa lengkung transisi, peninggian rel dicapai dan dihilangkan berangsur angsur sepanjang suatu “panjang transisi” dengan batasan panjang minimum yang pada dasarnya dapat dihitung dengan persamaan Lh = 0,01 . h . V

## Slide 41: Penggunaan Peninggian Rel
Persamaan panjang minimum pada lengkung transisi :
Ph = 0,01 . h . V
dengan :
Ph = panjang minimum “panjang transisi” (m)
h = peninggian rel pada lengkung lingkaran (mm)
V = kecepatan perancangan (km/jam)

## Slide 42: Peninggian Rel
Gambar peninggian rel pada double track

## Slide 43: Diagram Peninggian Rel (Diagram Superelevasi)

## Slide 44: Peninggian Rel di Lengkung Horizontal berdasarkan Peninggian Normal
Jarijari (m) | Peninggian rel (mm) pada setiap Kecepatan perancangan (km/jam) |  |  |  |  |  | 
 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60
100 |  |  |  |  |  |  | 
150 |  |  |  |  |  |  | ----
200 |  |  |  |  |  |  | 110
250 |  |  |  |  |  | ----- | 90
300 |  |  |  |  | ----- | 100 | 75
350 |  |  |  |  | 110 | 85 | 65
400 |  |  |  | ----- | 100 | 75 | 55
450 |  |  |  | 110 | 85 | 65 | 50
500 |  |  | ----- | 100 | 80 | 60 | 45
550 |  |  | 105 | 90 | 70 | 55 | 40
600 |  |  | 100 | 85 | 65 | 50 | 40
650 |  | ------ | 90 | 75 | 60 | 50 | 35
700 |  | 105 | 85 | 70 | 55 | 45 | 35
750 | ------ | 100 | 80 | 65 | 55 | 40 | 30
800 | 110 | 90 | 75 | 65 | 50 | 40 | 30
850 | 105 | 85 | 70 | 60 | 45 | 35 | 30
900 | 100 | 80 | 70 | 55 | 45 | 35 | 25
950 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25
1000 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25
1100 | 80 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20
1200 | 75 | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20
1300 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20
1400 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20
1500 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15
1600 | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15
1700 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15
1800 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15
1900 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15
2000 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15
2500 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10
3000 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10
3500 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10
4000 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10
44
Sumber : Peraturan Dinas Nomor 10, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

## Slide 45: Pelebaran Sepur
45
Analisis untuk perlebaran sepur didasarkan kereta/gerbong yang menggunakan dua gandar.
pada
Dua gandar  gandar depan dan gandar belakang yang merupakan satu kesatuan yang teguh, disebut sebagai Gandar teguh (rigid wheel base).
Gandar belakang akan tetap sejajar dengan gandar depan, sehingga pada waktu kereta dengan gandar teguh melalui suatu lengkung, akan terdapat 4 kemungkingan posisi.

## Slide 46: Pelebaran Sepur
Posisi 1 : gandar depan mencapai rel luar, gandar belakang pada posisi bebas di antara rel dalam dan rel luar. Posisi seperti ini disebut sebagai Jalan bebas.
Posisi 2 : gandar depan mencapai rel luar, gandar belakang menempel pada rel dalam tetapi
tidak menekan, dan
posisinya
pusat
gandar radial lengkung
belakang terhadap horizontal.
46

## Slide 47: Pelebaran Sepur
Posisi 3 : gandar depan menempel pada rel luar, gandar belakang menempel dan menekan rel dalam. Baik gandar depan maupun gandar belakang tidak pada posisi radial terhadap pusat lengkung horizontal.
Posisi 4 : gandar depan dan gandar belakang menempel pada rel luar. Posisi ini dapat terjadi pada kereta/gerbong dengan kecepatan yang tinggi. Posisi 4 ini disebut Jalan Tali Busur.
47

## Slide 48: Pelebaran Sepur
48
Gaya tekan yang ditimbukan akibat terjadi kondisi terjepitnya roda kereta/gerbong akan mengakibatkan keausan rel dan roda  perlu dilakukan perlebaran pada sepur.
Ukuran perlebaran sepur dipengaruhi oleh beberapa faktor :
  Jari-jari lengkung horizontal
  Jarak gandar depan dan gandar belakang pada gambar
teguh
  Kondisi keausan roda kereta dan rel

## Slide 49: Ukuran Gandar Teguh yang digunakan di Indonesia
Penetapan besarnya pelebaran sepur PT Kereta Api (Persero) dalam Peraturan Dinas nomor 10 menggunakan ukuran- ukuran :
49

## Slide 50: Gandar teguh dan rel pada posisi 2
dengan :
u : jarak antara titik sentuh flens roda dengan tengah-tengah gandar (m) d : jarak gandar (m)
c : kelonggaran flens terhadap tepi rel pada sepur lurus (mm)
R : jari jari lengkung (m)
P : perlebaran sepur (mm) Ru : jari-jari lengkung luar (m)
50

## Slide 51: Penyederhanaan posisi roda pada waktu melintasi lengkung
( d + u )2 = R 2 – ( R – s )2
u u
( d + u ) = 2 . Ru . s – s2
51

## Slide 52: Pelebaran Sepur
Berdasarkan beberapa pertimbangan :
nilai 𝑠2 sangat kecil dibandingkan dengan nilai 𝑅𝑢
nilai u sangat kecil dibandingkan dengan nila d
maka persamaan ( d + u ) = 2 . Ru . s – s2 dapat disederhanakan menjadi :
d 2
atau :
Bila Ru = R, maka :
d 2
2.Ru
s 
 2.c
2.R
p 
2.Ru
52
d 2
2c  p 

## Slide 53: Pelebaran Sepur
Besarnya Perlebaran Sepur (p) dipengaruhi oleh :
  jarak gandar depan dan gandar belakang
  kelonggaran flens roda kereta terhadap tepi kepala rel pada sepur
lurus
  jari-jari lengkung horizontal
  Untuk lebar sepur 1067 mm, PT. Kereta Api (persero) menggunakan c = 4 mm. Dengan digunakannya R dalam satuan m, maka apabila jarak gandar depan terhadap gandar belakang (d) = 3 meter (3000mm), diperoleh :
p  4500  8
dengan :
p : pelebaran sepur (mm) R : jari-jari lengkung (m)
R
53

## Slide 54: Pelebaran Sepur
— untuk jarak gandar depan terhadap gandar belakang (d) = 4 meter
(4.000 mm), diperoleh :
p  8000  8
R
Agar pada saat roda melewati lengkung horizontal masih memiliki ruang tapak roda di atas rel yang cukup lebar, maka PT. KAI (persero) menggunakan batasan pelebaran sepur maksimum (𝑝𝑚𝑎𝑘𝑠) yaitu 20 mm. Beberapa pelebaran sepur yang digunakan PT. KAI (persero) :
Jari-jari lengkung horizontal (R), dalam satuan meter | Perlebaran sepur (mm) | Lebar sepur menjadi (mm)
R > 850 | 0 | 1067
550 < R < 850 | 5 | 1072
400 < R < 550 | 10 | 1077
350 < R < 400 | 15 | 1082
100 < R < 350 | 20 | 1087
Sumber : Peraturan Dinas Nomor 10, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
54

## Slide 55: Pelebaran Sepur
55
Perlebaran sepur dibuat dengan cara menggeser rel-dalam ke arah dalam (ke arah pusat lengkung). Seperti halnya pada peninggian rel, perlebaran sepur dicapai dan dihilangkan tidak secara mendadak tetapi secara berangsur-angsur sepanjang lengkung transisi atau ”panjang transisi”.
Menurut Honing (1975) pada jalan rel yang tidak menggunakan lengkung transisi, perlebaran sepur dan peninggian rel dilakukan dengan rata melewati suatu jarak (panjang transisi) antara 400 sampai 1000 x peninggian rel.
Pada lengkung horizontal, untuk mengurangi gaya tekan roda kereta/gerbong/lokomotif pada rel luar dan untuk menajaga terhadap bahaya keluranya roda rel (deraillement), pada rel dapat dipasang Rel Penahan.
Penahan (anti deraillement) pada rel. Menurut Subarkah (1981) menyatakan bahwa lebar celah antara rel-dalam dan rel penahan ialah sebagai berikut :
  65 mm untuk jari-jari lengkung horizontal sebesar 150 meter
  60 mm untuk jari-jari lengkung horizontal sebesar 200 meter

## Slide 56
Pelebaran Sepur
56
Konstruksi rel penahan

## Slide 57: Pelebaran Sepur
Sumber : Peraturan Dinas Nomor 10, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
57
Jari- jari (m) | Perlebaran sepur menurut perhitungan (mm) | 
 | Jarak gandar = 4 m | Jarak gandar = 3 m
1000 | 0 | 
900 | 0,89 | 
800 | 2,00 | 
750 | 2,67 | 
700 | 3,43 | 
650 | 4,31 | 
600 | 5,33 | 
550 | 6,54 | 0,20
500 | 8,00 | 1,00
450 | 9,78 | 2,00
400 | 12,00 | 3,25
350 | 14,86 | 4,86
300 | 18,67 | 7,00
250 | 24,00 | 10,00
Perlebaran sepur sesuai jari-jari lengkung horizontal :

## Slide 58: Contoh kasus kesalahan perancangan dan kecelakaan pada alinemen horizontal
Pemilihan trase kurang baik
Kecelakaan pada lengkung
Kecelakaan pada peninggian rel

## Slide 59: Terima Kasih